## Slide 1
ТЕМА 3. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ НА РІВНІ АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
План
1. Апаратні ключі
2. Системи сигналізації
3. Засоби блокування пристроїв та інтерфейсів вводу-виводу інформації

## Slide 2
Апаратні ключі безпеки або токени – це невеличкі пристрої, які діють по принципу ключа від квартири чи автомобіля. Тільки відмикають вони вхід до облікового запису операційної системи або до акаунтів, що зберігаються у веб-застосунках, і на відміну від звичайних ключів, їх неможливо підробити або скопіювати. Токени здатні зберігати ідентифікаційні дані, сертифікати, ключі шифрування та іншу конфіденційну інформацію. Вони зазвичай використовуються для автентифікації, підпису документів, забезпечення безпеки та доступу до різних ресурсів.
Смарт-картки – це зазвичай пластикові картки, які містять вбудовану мікросхему з обробником, пам’яттю та інтерфейсами зв’язку. Вони можуть використовуватись для зберігання інформації, включаючи особисті дані, фінансові дані, медичну інформацію та інше. Смарт-картки часто використовуються для автентифікації, безконтактних платежів, контролю доступу, електронного паспорта та інших сфер застосування.
Апаратний криптографічний модуль – це пристрій, що призначений для захисту криптографічних ключів (PKI) та прискорення криптографічних операцій. Він забезпечує автентичність цифрових підписів учасників мережі блокчейн та створює безпечне середовище для реалізації IT-рішень.

## Slide 3
Криптографічні модулі існують у різних формфакторах:
- PCI Express плати, що вбудовуються;
- мережеві модулі;
- USB-токени – найкомпактніші пристрої для безпеки серверів.
Характеристики ключів для вибору найнадійніших технологічних варіантів захисту :
- сертифікацію ключів;
- швидкість роботи;
- можливості пристроїв;
- енергоспоживання;
- стійкість до зламу;
- фізичну надійність;
- зручність використання.

## Slide 4
Системи ідентифікації і аутентифікації користувачів
Такі системи застосовуються для обмеження доступу випадкових і незаконних користувачів до ресурсів комп’ютерної системи.
  Види інформації для процедури ідентифікації користувача:
  - таємна інформація, якою володіє користувач (пароль, персональний ідентифікатор, ключ тощо). Цю інформацію користувач повинен запам’ятати або можуть бути застосовані спеціальні засоби зберігання такої інформації;
  - фізіологічні параметри людини (відбитки пальців рук, малюнок райдужної оболонки ока тощо чи особливості поведінки людини (наприклад, особливості роботи на клавіатурі).
  Системи ідентифікації першого типу прийнято рахувати традиційними.
  Системи ідентифікації другого типу називають біометричними.

## Slide 5
Системи шифрування дискових даних
Основне завдання таких систем полягає забезпечення захисту від несанкціонованого використання даних, які знаходяться на носіях інформації.
Етапи роботи прикладних програм з дисковим накопичувачем:
Логічний етап відповідає рівню взаємодії прикладної програми з операційною системою (наприклад, виклик сервісних функцій читання/запису даних). На цьому етапі основним об’єктом є файл.
Фізичний етап відповідає рівню взаємодії операційної системи і апаратури. У якості об’єктів цього рівня виступають структури фізичної організації даних , наприклад, сектори жорсткого диску.
Класи функціонування системи шифрування дискових даних:
  системи прозорого шифрування;
  системи, які спеціально викликаються для виконання шифрування.
У системах прозорого шифрування криптографічні перетворення проводяться у режимі реального часу, непомітно для користувача.
Системи другого класу, як правило, представляють собою утиліти, які необхідно спеціально викликати, які необхідно спеціально викликати для виконання шифрування.

## Slide 6
Системи шифрування даних, що передаються по комп’ютерних мережах
Способи шифрування даних, що передаються по комп’ютерних мережах:
- канальне шифрування (захист усієї інформації, яка передається каналами зв’язку, включаючи службову);
- кінцеве (абонентське) шифрування (реалізується за допомогою протоколу канального рівня
Перевага – вбудовування процедури шифрування на канальний рівень дозволяє використовувати апаратні засоби, що сприяє підвищенню продуктивності системи.
Недоліки:
  - шифруванню на даному рівні підлягає уся інформація, включаючи службові дані транспортних протоколів. Це ускладнює механізм маршрутизації мережевих пакетів і потребує розшифрування даних в пристроях проміжної комутації (шлюзах, ретрансляторах тощо);
  - шифрування службової інформації може призвести до появи статистичних закономірностей у шифруванні даних. що впливає на надійність захисту і накладає обмеження на використання криптографічних алгоритмів.
Кінцеве (абонентське) шифрування дозволяє забезпечити конфіденційність даних, що передаються між об’єктами (абонентами) та реалізується за допомогою відповідного прикладного протоколу.

## Slide 7
Системи аутентифікації електронних даних
Під час обміну даними по мережах виникає проблема аутентифікації автора документа і самого документа, тобто встановлення особистості автора і перевірка відсутності змін у документі.
Для аутентифікації електронних даних застосовують код аутетифікації повідомлення (імітовставку) або електронний цифровий підпис.
Код аутентифікації повідомлення формують за допомогою симетричних систем шифрування даних.
Електронний цифровий підпис представляє собою відносно невелику кількість додаткової аутентифікаційної цифрової інформації, що передається разом із текстом.

## Slide 8
Засоби управління ключовою інформацією.
Ключова інформація - сукупність усіх криптографічних ключів, що використовуються в інформаційній системі.
Види функцій управління ключами:
- генерація ключів (використовуються апаратні і програмні засоби генерації випадкових чисел, зокрема схеми із застосуванням блочного симетричного алгоритму шифрування);
- зберігання ключів (передбачає організацію безпечного зберігання, обліку і видалення ключів);
- розподіл ключів (повинен гарантувати скритність розподілу ключів, а також оперативність і точність їх розподілу).
Основні способи розподілу ключів між користувачами комп’ютерної мережі:
  - застосування одного або декількох центрів розподілу ключів;
  - прямий обмін сеансовими ключами між користувачами.

## Slide 9
До біометричних засобів захисту інформації відносять системи аутентифікації за:
- Параметрами голосу.
- Візерунком райдужної оболонки ока і карта сітчатки ока.
- Рисами обличчя.
- Формою долоні.
- Відбитками пальців.
- Формою і спосібом підпису.
Біометричні системи складаються з двох частин:
- апаратних засобів (включають в себе біометричні сканери і термінали. Вони фіксують той чи інший біометричний параметр (відбиток пальця, райдужну оболонку очей, малюнок вен на долоні або пальці) і перетворять отриману інформацію в цифрову модель, доступну комп'ютера)
- спеціалізованого програмного забезпечення (обробляють ці дані обробляють, співвідносять з базою даних і виносять рішення, хто постав перед сканером).

## Slide 10
Аутентифікація по райдужній оболонці ока
Зображення ока виділяється з зображення особи і на нього накладається спеціальна маска штрих-кодів. Результатом є матриця, індивідуальна для кожної людини.
Аутентифікація по зображенню особи
Алгоритм функціонування системи розпізнавання: Зображення особи зчитується звичайною відеокамерою і аналізується. Програмне забезпечення порівнює введений портрет з еталоном, що зберігаються. Важливо також те, що біометричні системи цього класу здатні виконувати безперервну аутентифікацію користувача комп'ютера протягом всього сеансу його роботи
Аутентифікація по долоні руки.
У біометриці з метою ідентифікації використовується проста геометрія руки
Метод розпізнавання геометрію кисті руки заснований на аналізі тривимірного зображення кисті. Однак форма кисті руки також є параметром, який досить сильно схильний до змін в часі, а крім того, вимагає сканерів великого розміру, що веде до подорожчання системи
Аутентифікація за відбитками пальців
Оптичні сканери зчитування відбитків пальців встановлюються на ноутбуки, миші, клавіатури, флеш-диски, а також застосовуються у вигляді окремих зовнішніх пристроїв і терміналів (наприклад, в аеропортах і банках). Якщо візерунок відбитка пальця не збігається з візерунком допущеного до інформації користувача, то доступ до інформації неможливий
Аутентифікація по характеристикам мови
Ідентифікація людини по голосу - один з традиційних способів розпізнавання, інтерес до цього методу пов'язаний і з прогнозами впровадження голосових інтерфейсів в операційні системи.

## Slide 11
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!