## Slide 1: ОРГАНІЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ
Лекція

## Slide 2
1. Зміст і завдання організації праці
Організація праці—це комплекс заходів, які при даному рівні науки, техніки і організації виробництва забезпечують ефективне поєднання ро­бочої сили і засобів виробництва.
Наукова організація праці (НОП) — комплекс науково обґрунтованих заходів, які направлені на постійне вдосконалення трудового процесу (ефективне використання матеріальних ресурсів, підвищення продуктивності праці, забезпечення здоров'я людини тощо). Організація продуктивної праці людини характеризується п'ятьма основними вимогами:
1) фізіологічними умовами праці (стан обладнання, його ефективність, умови управління виробничими процесами, фізичне навантаження, ритмічність та умови праці, режим роботи);

## Slide 3
2) матеріальними умовами виробництва (методи організації праці, методи регулювання виробничих процесів, методи контролю сирови­ни та готової продукції, розміщення робочих місць, рівень механізації виробництва, рівень складності підготовки та виконання робіт);
3) психологічними умовами (інформація щодо психологічного стану окремого працівника і колективу в цілому, врахування люд­ського фактора при організації праці, ефективність методів моти­вації праці);
4) загальним психологічним кліматом у колективі (тісний фун­кціональний зв'язок адміністрації, управління та виробництва, рі­вень корпоративної культури);
5) добробутом працівників та їхнім матеріальним станом.

## Slide 4
Основним змістом організації праці є проектування і впровадження комплексу заходів за наступними напрямками:
— розробка раціональних форм розподілу, кооперування праці і роз­становка працівників;
— формування змін і порядку їх роботи;
— покращення організації і обслуговування робочого місця;
— покращення умов праці;
— підготовка, виховання і підвищення кваліфікації кадрів;
— вивчення і впровадження передових методів праці;
— вдосконалення нормування праці;
— впровадження вимог ергономіки, виробничої естетики.

## Slide 5
Організація робочого місця та режиму роботи підприємства
Елементами оснащення робочого місця є: обладнання, технологічна оснастка, підйомно-транспортні устрої, засоби зв'язку, джерела освітлення, різні пристрої, які полегшують умови праці.
Обслуговування робочого місця передбачає своє­часне забезпечення його сировиною, матеріалами, інструмен­тами, технологічними картами, технічним наглядом за станом обладнання, своєчасним ремонтом, а також підтримання чис­тоти на робочому місці.
Продуктивність праці робітника залежить від рівня органі­зації діючих робочих місць та проектування раціональної органі­зації праці на новостворених місцях. Щоб забезпечити раціо­нальну організацію робочих місць, потрібно враховувати рівень їх механізації, тип виробництва, рівень спеціалізації та розподі­лу праці

## Slide 6
Важливе значення має організація робочого місця в про­сторі, яка передбачає раціональне розміщення обладнання з урахуванням архітектурних та кольорових рішень, визначення місцезнаходження робітника і його положення при виконанні робіт. Обладнання повинне бути розміщене з урахуванням зруч­ності його експлуатації, вимог техніки безпеки та мати зв'язки із суміжними робочими місцями.
Розміщення та зберігання інструментів, пристроїв, заготовок, деталей повинне забезпечувати робітникові економічні робочі рухи і робочі прийоми, що є особливо важливим при роботі на високоп­родуктивному обладнанні.
Планування робочих місць з урахуванням індивідуальних особ­ливостей робітника дає можливість усунути деякі допоміжні опера­ції, скоротити час їх виконання та підвищити продуктивність праці при виконанні основних операцій.
Режим роботи є важливим елементом організації праці підпри­ємства, окремих його ланок, а також розпорядку робочого дня. Розпо­рядок дня передбачає встановлення режимів праці і відпочинку, з ура­хуванням умов праці на кожній дільниці. Важливими питаннями та­кож є визначення тривалості регламентованих перерв для відпочинку та обідніх перерв. Ці фактори суттєво впливають на рівень продуктив­ності праці та психологічний клімат у колективі.

## Slide 7
Суть і завдання нормування праці
Технічне нормування праці (ТНП) — це процес встановлення для конкретних умов виробництва технічно-обґрунтованих норм часу, необхідних для виконання заданої роботи, а також норм виробітку або норм чисельності робітників, ІТП та службовців, необхідних для виконання певного об'єму роботи.
Основне завдання технічного нормування праці — встановити залежно від виду і завдань виробництва такі норми: норму часу; норму виробітку; норму обслуговування; норму чисельності; норму керованості.
ТНП є одним із найважливіших елементів організації виробництва. На його основі розробляються шляхи покращення використання вироб­ничих потужностей, підвищення продуктивності праці, зниження витрат на виробництво з одночасним підвищенням його рівня.

## Slide 8
Робочий час і методи його вивчення
Робочий час, який необхідний для виконання певної роботи, класифікується за різними ознаками. Він поділяється на час роботи та час перерв.
Час роботи — це період, протягом якого робітник здійснює підготовку та безпосереднє виконання дорученої роботи. Складається з часу роботи по виконанню виробничого завдання, та часу роботи, який непередбачений виробничим завданням.
Час роботи по виконанню виробничого завдання складається з таких категорій витрат робочого часу: підготовчо-заключного часу, оперативного часу, часу обслуговування робочого місця.
Підготовчо-заключний час (ПЗЧ) витрачається робітником на ознайомлення з завданням, а також на дії, пов'язані з його завершенням (ознайомлення з кресленням, інструктаж майстра, здача роботи контролеру).
Оперативний час—це час, який безпосередньо витрачається на ви­конання технологічної операції. Він включає:
— основний час — час, який витрачається безпосередньо на техно­логічні цілі, тобто на зміну форми чи властивостей предмета праці;
— допоміжний час — час, який витрачається на дії, пов'язані з забез­печенням виконання основної роботи (встановлення заготовки, зняття деталі, запуск і зупинка обладнання, контрольні заміри і т.д.).

## Slide 9
Час обслуговування робочого місця — це час, який витрачається робіт­ником на підтримання робочого місця у належному стані. Складається з:
— часу технічного обслуговування (на заміну інструменту, наладку обладнання);
— часу організаційного обслуговування (час на прийняття та здавання зміни, на розкладання і збирання інструменту, очищення і змащування обладнання і т.п.).
Час роботи, який непередбачений виробничим завданням, витрачається робітником на виконання випадкової і непродуктивної роботи (наприклад, час на виправлення браку).
Час перерв, протягом якого робітник не бере участі в роботі, поділяється на час регламентованих і нерегламентованих перерв.

## Slide 10
Час регламентованих перерв включає
— час перерв на відпочинок і особисті потреби;
— час організаційно-технологічних перерв, які виникають внаслідок несинхронності технологічних процесів.
Час нерегламентованих перерв включає час перерв у роботі, що викликані порушеннями трудової дисципліни.
Основним об'єктом ТНП є операція, тобто частина технологічного процесу, яка виконується робітником або бригадою робітників на одно­му робочому місці при незмінних предметах і засобах праці.

## Slide 11
При нормуванні операцію розділяють на трудові елементи:
— трудові рухи — одноразове переміщення рук, ніг, пальців, корпусу робітника з одного положення в інше при виконанні трудової дії;
— трудові дії — сукупність трудових рухів, які неперервно йдуть один за одним, здійснюються одним або групою робітників при незмінних пред­метах і засобах праці (взяти інструмент, зняти деталь та ін.);
— трудові прийоми — сукупність трудових дій, які настають одна за одною та становлять завершену частину роботи над одним або кількома предметами праці (запуск обладнання, вмикання подачі).

## Slide 12
Сукупність трудових дій, рухів, прийомів (комплексів прийомів), що здійснюється одним чи групою робітників, тобто всі їх дії по виконанню заданої роботи над одним або кількома предметами праці, називається трудовою операцією.
Для встановлення технічних норм часу проводять вивчення витрат робочого часу. При цьому використовують хронометраж: і фотографію робочого часу.
Хронометраж — це метод вивчення і нормування витрат часу на ви­конання ручних і машинно-ручних елементів операції, які систематично повторюються.
Мета хронометражу.
— проектування раціонального складу і структури операції;
— розрахунок технічно обґрунтованих норм часу і виробітку;
— перевірка норм, які встановлені розрахунковим шляхом.

## Slide 13
Хронометраж проводиться в три етапи.
1. Підготовка до спостережень — ознайомлення з робочим місцем; ознайомлення з робітником, його кваліфікацією, тарифікацією роботи і перевірка її відповідності рівню кваліфікації робітника; поділ операцій на складові частини (комплекс прийомів, прийоми, трудові дії, рухи); вста­новлення фіксажних точок, тобто моментів, в яких співпадають закін­чення останнього руху попереднього прийому з початком першого руху наступного прийому операції.
2 Спостереження—це багаторазові вимірювання і фіксування трива­лості кожного елемента операції за допомогою різноманітних приладів (секундомірів, хронометрів, кіноапаратури). Результати спостережень за­писують в хронометражну карту, яка має дві сторони: лицьову і робочу.
3. Аналіз результатів. В результаті спостережень отримують хроно­метражний ряд для кожного елементу операції.
Наявність достатньо стійких хронометражних ряді в дозволяє визначити норматив часу на кожний прийом або елемент операції

## Slide 14
Фотографія використання робочого часу — це метод вивчення і нор­мування витрат робочого часу шляхом спостережень і фіксації всіх (без виключення) категорій витрат робочого часу і їх тривалості на протязі зміни.
Мета проведення:
— складання фактичного балансу робочого часу шляхом виявлення всіх його витрат і групування їх по категоріях (підготовчо-заключний час, основний час, допоміжний час тощо);
— виявлення причин втрат робочого часу з розробкою заходів по їх усуненню;
— отримання даних, необхідних для нормування ПЗЧ, часу обслуго­вування робочого місця і перерв, а також для складання нормативних таб­лиць по даних категоріях часу; — визначення числа робітників, необхідних для обслуговування ок­ремого обладнання, або кількості обладнання, яке може обслуговувати один робітник.

## Slide 15
Етапи проведення:
1. Підготовчий.
2. Безпосереднє проведення спостережень.
3. Обробка одержаних результатів і розробка заходів по усуненню втрат робочого часу.
4. Проектування нормального балансу робочого часу.
Одним із видів фотографії робочого часу є метод моментних спостережень, який полягає в одночасному спостереженні за роботою вели­кої кількості об'єктів (робочих місць), стан яких фіксується через певний інтервал.

## Slide 16
Нормативи і норми для нормування праці.
Методи нормування
Нормативи — це довідково-розрахункові матеріали, які призначені для розрахунку (встановлення) технічно обґрунтованих норм.
Нормативи використовуються для визначення тривалості окремих типових елементів роботи залежно від факторів, які впливають на цю роботу (конкретні організаційно-технічні умови виробництва). Для розробки нормативів використовують матеріали, які отримують в результаті, проведення хронометражу, фотографії робочого часу тощо.
При нормуванні праці використовуються наступні нормативи: нормативи часу, нормативи чисельності, нормативи часу обслуговування, нормативи режимів роботи обладнання тощо.

## Slide 17
Нормативи часу—це регламентовані витрати часу на виконання окремих робіт, які входять до складу операції. Вони призначені для встанов­лення норм витрат праці на машинно-ручні та ручні роботи і поділяються на такі групи нормативів: основного часу (при ручних роботах), допоміж­ного часу, підготовчо-заключного часу, часу обслуговування. Нормативи часу встановлюються і на деякі види перерв у роботі, наприклад на відпо­чинок і особисті потреби працівника.
Нормативи часу обслуговування — це регламентовані величини витрат часу на обслуговування одиниці обладнання, робочого місця та інших виробничих одиниць. Вони використовуються для встановлення норм обслуговування, тобто кількості одиниць обладнання, робочих місць, які необхідно закріпити за одним робітником чи групою робітників.

## Slide 18
Нормативи чисельності — регламентують кількість працівників, яка необхідна для виконання одиниці (або певного обсягу) роботи.
Нормативи режимів роботи обладнання — це регламентовані вели­чини режимів (параметрів) роботи обладнання, які забезпечують раціо­нальне його використання. Дані нормативи призначені для нормування основного часу (машинного і машинно-ручного) і базуються на даних пас­порта обладнання або спеціальних досліджень. Вони дозволяють призна­чити найбільш ефективні режими з врахуванням типу і виду обладнання, інструменту, матеріалу, який обробляється, особливостей продукції.
Крім цього, нормативи поділяють на елементні (диференційовані) і укрупнені, загальномашинобудівні, галузеві і заводські.

## Slide 19
Елементні нормативи (масове і великосерійне виробництво) — вста­новлюють розрахункову тривалість часу на окремі елементи операції.
Укрупнені нормативи призначені для розрахункового встановлення норм часу на основі таблиць підготовчо-заключного, допоміжного та ос­новного часу.
Загальномашинобудівні нормативи містять норми часу на виконання типових робіт на більшості машинобудівних і металообробних підприємств.
Галузеві нормативи встановлюються на специфічні для певної галузі роботи.
Види норм, які використовуються при нормуванні праці:
— норма часу — кількість робочого часу, необхідна для виготовлення одиниці продукції або виконання встановленого обсягу робіт одним прац­івником чи групою працівників в певних організаційно-технічних умовах;
— норма виробітку — встановлений обсяг роботи або кількість виробів, які повинні бути виконані чи виготовлені працівником або групою працівників за одиницю часу в певних організаційно-технічних умовах;

## Slide 20
— норма обслуговування — кількість виробничих об'єктів, які праці­вник або група працівників відповідної кваліфікації повинні обслужити за одиницю часу в певних організаційно-технічних умовах;
— норма чисельності—встановлена кількість працівників певного професійно-кваліфікаційного складу, необхідна для виконання конкрет­них виробничих чи управлінських функцій або об'ємів робіт в певних організаційно-технічних умовах;
— норма керованості—кількість робітників (працівників), які мо­жуть бути безпосередньо підпорядковані одному начальнику (керівни­ку) в певних організаційно-технічних умовах.
Технічно обґрунтовані норми встановлюються (в основному) аналі­тичним методом, який базується на попередньому аналізі виробничих можливостей робочого місця, врахуванні прогресивних методів роботи (підвищення кваліфікації працівників, нові технології, нове обладнання і оснащення тощо), та визначенні реально необхідних витрат праці на кож­ний елемент і операцію загалом.

## Slide 21
При використанні аналітичного методу нормування встановлення норм здійснюють в такому порядку: нормована операція ділиться на еле­менти; проводиться аналіз факторів, що впливають на їх тривалість; про­ектується раціональний склад операції та послідовність виконання її еле­ментів. Після цього розраховуються норми (витрати) часу по елементах та на операцію загалом. Водночас розробляються організаційно-технічні за­ходи , які забезпечують впровадження запроектованого трудового проце­су та виконання встановлених норм часу.