## Slide 1: Вимоги до якості і складу поживних середовищ
Підготувала Грицина Анастасія

## Slide 2
Поживні (живильні) середовища – це окремі речовини або їхні суміші, що використовуються для вирощування в умовах лабораторії різних культур (мікро- і макроорганізмів).

## Slide 3: Класифікація поживних середовищ:
-за консистенцією
1)тверді 2)напіврідкі 3) рідкі
-за походженням
1)Природні (сироватка крові, жовч, яйця, молоко, морква)
2)Штучні; 3) Синтетичні
-за призначенням і складом
1)Основні (МПБ, МПА)
2)Диференціально-діагностичні(Середовище Гісса, Середовище Левіна, кровяний МПА, згорнута сироватка)
3)Спеціальний жовчний бульйон, цукровий бульйон, асцит, агар)

## Slide 4: Вимоги до поживних середовищ
Повноцінність за хім. складом;
наявність стимуляторів росту;
певна реакція (рН);
буферність;
ізотонічність;
в’язкість;
вологість;
прозорість;
стерильність.

## Slide 5: Загальні вимоги до якості і складу поживних середовищ включають наступне:
Вміст поживних речовин: Живильні середовища повинні містити достатню кількість поживних речовин для підтримки росту та проліферації цільових організмів або клітин. Це включає в себе основні макронутрієнти (такі як вуглеводи, білки та ліпіди) і мікроелементи (такі як вітаміни та мінерали), необхідні для їх метаболічних процесів.
РН-баланс: рН поживного середовища має бути в діапазоні, прийнятному для конкретних організмів або клітин, що культивуються. Різні мікроорганізми або клітинні лінії можуть мати різні вимоги до рН, тому важливо відповідним чином регулювати рН, щоб сприяти оптимальному росту.

## Slide 6
Стерильність: живильні середовища повинні бути стерильними, щоб запобігти розвитку небажаних забруднень, таких як бактерії, грибки та інші мікроорганізми. Стерильність може бути досягнута автоклавуванням, фільтрацією або іншими відповідними методами стерилізації.
Осмолярність: Осмолярність поживних середовищ повинна бути сумісною з організмами або клітинами, що культивуються. Осмолярність відноситься до концентрації розчинених речовин у середовищі та може впливати на життєздатність і ріст клітин. Важливо регулювати осмолярність, щоб підтримувати відповідне середовище для клітин.

## Slide 7
Відстеження та контроль якості: поживні середовища слід готувати відповідно до встановлених протоколів та інструкцій. Важливо використовувати високоякісні інгредієнти, правильно відміряти та змішувати компоненти та підтримувати відповідні умови зберігання. Крім того, необхідно вживати регулярні заходи контролю якості, такі як тестування на стерильність і рН, щоб забезпечити постійність і надійність поживних середовищ.
Фактори росту та добавки: залежно від конкретних потреб організмів або клітин, поживні середовища можуть потребувати включення специфічних факторів росту, гормонів або добавок для підтримки їх росту та функціонування. Ці добавки можуть значно відрізнятися залежно від типу клітин або організмів, що культивуються.

## Slide 8
Відтворюваність: поживні середовища повинні бути складені таким чином, щоб забезпечити відтворювані результати.
Узгодженість складу та методів підготовки має важливе значення для того, щоб експерименти або культури могли бути точно відтворені.
Варто зазначити, що конкретні сфери застосування, такі як мікробіологія, культура клітин або культура рослинної тканини, можуть мати додаткові вимоги або особливі варіації в складі поживних середовищ. Тому важливо враховувати конкретні потреби та вказівки для кожного конкретного застосування.