## Slide 1
Геодинамічні явища - явища, що відбуваються в літосфері під дією зовнішніх та внутрішніх факторів, пов'язані з вивільненням потенційної енергії у геологічному середовищі. При інженерній діяльності до них відносять: раптові викиди газу, вугілля та породи, гірські удари, раптові висипання вугільного масиву, раптові обвалення породи, раптові зміщення масиву у гірничі виробки
Розробка вугільних пластів, схильних до газодинамічних явищ, характеризується підвищеною небезпекою. Вона потребує проведення спеціальних противикидних заходів, які доповнюють необхідний перелік виробничих процесів, що виконуються для видобутку вугілля.
У зв'язку з цим техніко-економічні показники видобувних ділянок, що розробляють викидонебезпечні пласти, істотно нижчі, ніж при розробці невикидонебезпечних (навіть за умови їх високої газоносності) пластів. Основними причинами є:
скорочення видобутку через послідовність проведення противикидних заходів з основними виробничими процесами;
обмеження швидкості просування вибоїв та заборона човникової схеми виїмки вугілля комбайнами;
втрати видобутку через простої вибоїв після викидів;
додаткові трудові та матеріальні витрати на виконання противиброоних заходів;
психологічний фактор

## Slide 2
Регіональний прогноз - виконання оцінки потенційної небезпеки щодо раптових викидів та інших геодинамічних явищ геологічних районів, шахтних полів та нових горизонтів. Мета прогнозу – визначення мінімальної глибини розробки вугільних пластів, на якій можливий прояв раптових викидів та встановлення меж зон, що містять викидонебезпечні пласти.
Локальний прогноз - визначення ступеня викидонебезпечності пласта в межах шахтного поля перед розкриттям його квершлагами та виділення на пластах, поверху, що розробляється, небезпечних і безпечних ділянок по простяганню
Поточний прогноз - призначений для своєчасного виявлення на викидонебезпечних пластах зон підвищеної небезпеки, а також контролю ефективності застосування заходів боротьби з раптовими викидами вугілля і газу. Заснований на спостереженнях за зміною шумності пласта та порід (для очисних вибоїв), початкової швидкості газовиділення, міцності вугілля та потужності пласта (для очисних вибоїв, підготовчих та нарізних гірничих виробок)
Противикидні заходи - сукупність допоміжних процесів та операцій, які вводяться додатково у технологію видобутку вугілля та виконуються перед виїмкою вугілля з масиву
Ліквідація наслідків раптового викиду вугілля, газу та породи - сукупність допоміжних процесів та операцій, які вводяться додатково у технологію видобутку вугілля та виконуються після раптового викиду, але перед початком нового технологічного циклу

## Slide 3
До основних ознак виникнення раптових викидів відносять гірничо-геологічні умови:
глибину розробки вугільних пластів понад 250 м;
геологічні порушення у гірському масиві;
гладку дзеркальну поверхню зіткнення ­вміщують порід з вугіллям, яка є сприятливим фактором для виникнення раптового викиду;
наявність газу метану, вуглекислого газу чи азоту. За наявності останніх газів раптові викиди відбуваються дуже рідко;
Водночас зазначають, що:
між тиском газу у вугільному пласті та небезпекою пласта ­за раптовими викидами безпосередній зв'язок відсутній. Вугільні ­пласти з тиском газу 0,2-0,3 МПа небезпечні за раптовими викидами, а при тиску 2,5-3 МПа – безпечні;
зі збільшенням вологості небезпека пласта по раптовим викидам зменшується;
вугілля викидонебезпечних пластів, як правило, має знижену міцність, перем'ятість, відсутня явно виражена кліважа;
метаморфізм вугілля не пов'язаний із раптовими викидами та небезпекою вугільного пласта;
викиди найбільшої сили та частоти характерні для очисних вибоїв зі стельоуступною формою вибою.

## Slide 4
Основними параметрами, що характеризують раптові викиди вугілля та газу, є:
частота та сила раптових викидів, що вимірюється кількістю викинутого вугілля та газу. Вона зростає зі збільшенням потужності та кута падіння пласта і не залежить від складу та властивостей вміщуючих порід. В окремих випадках небезпека раптових викидів зростає зі збільшенням міцності порід, що вміщають (вугільні пласти, що залягають під пісковиками або іншими міцними породами);
раптові викиди за участю вуглекислого газу досить ­інтенсивні;
кількість газу, що виділяється, при раптових викидах досягає до сотень кубічних метрів на 1 м 3 вугілля, переважна кількість раптових викидів спрямована за падінням пласта;
порожнечі, які часто знаходяться на відстані 2-5 м від площини вибою паралельно до нього або під невеликим кутом;
порожнечі подовженої форми з розташуванням великої осі за падінням пласта і меншими розмірами горловини в порівнянні з діаметром порожнечі ;
при сильному викиді вихід дрібного вугілля або вугільного пилу ("шаленого борошна") більше, ніж при викиді меншої інтенсивності;
Зміщення вугільного масиву на 2-3 м від вибою розглядається як віджимання вугілля.

## Slide 5
При розробці пластів, схильних до геодинамічних явищ, технологія очисних робіт повинна задовольняти наступним вимогам:
зниження нерівномірності в напружено-деформованому стані привибійної частини пласта та можливість ведення очисного виїмки в розвантаженій від гірського тиску зоні;
дегазація ділянок пласта у місці сполучення виїмкових виробок з очисним вибоєм;
дотримання прямолінійної форми вибою за відсутності ніш;
попередня розвідка геологічних порушень;
можливість застосування регіональних способів запобігання раптовим викидам;
підведення стисненого повітря до очисного вибою з обох примикаючих виробок;
прямоточна схема провітрювання;
повний територіальний поділ очисних та підготовчих робіт;
використання засобів механізації очисних робіт, обслуговування яких вимагає мінімальної кількості робітників, що піддаються впливу викиду;
локалізація зони дії та наслідків викиду, швидка нормалізація обстановки на ділянці, зручні та короткі шляхи виходу робітників на свіжий струмінь.

## Slide 6
Складовими елементами технології очисних робіт на викидно-небезпечних пластах є спосіб профілактичного впливу на масив і організація його виконання, підготовчі операції, виробничі процеси технологічного циклу з виїмки вугілля в вибої, заключні операції та контроль за станом вугільного масиву. При необхідності до них додаються виробничі процеси переходу порожнин після раптових викидів вугілля і газу.
Локальні заходи щодо запобігання раптовим викидам в очисних вибоях можуть бути представлені:
розвантажувальними свердловинами чи пазами;
гідророзпушування;
гідровіджимом;
дегазацією.
Відпрацювання захисних пластів. Радіус дії захисної зони залежить від потужності та фізико-механічних властивостей порід міжпластя, їх структурної будови, потужності захисного пласта та низки інших факторів. Його значення поширюється до 100 м під час підробітку і до 60 м при надробітку викидонебезпечного пласта. При збільшенні цієї відстані до 150 м у грунті і до 100 м у покрівлі небезпечного пласта рекомендують проводити додаткові заходи щодо дегазації пласта.

## Slide 7
При виїмці викидонебезпечних пластів не допускається застосування виїмкових машин із шириною захвату понад 0,63 м або виїмку проводити стругами.
Допускається лише одностороння схема виїмки вугілля комбайном. Ширина вийманої смуги стругом не повинна перевищувати 0,7 м. Після виїмки кожної смуги рекомендується влаштовувати технологічні перерви тривалістю 3-6 год. На пластах потужністю до 0,8 м виїмка вугілля стругами провадиться без виконання противикидних заходів та без присутності людей у лаві.
Для вугільних шахт, що розробляють викидонебезпечні пласти, діють такі загальні вимоги:
навчання робітників та інженерно-технічних працівників;
аварійне відключення електроенергії;
аварійне повітропостачання з індивідуальними та груповими відводами стисненого повітря на шляху виходу з ділянки;
забезпечення робітників індивідуальними ізолюючими саморятувальниками годинної дії на хімічно пов'язаному кисні, стиснутому кисні або повітрі;
будову станцій обміну дихальних апаратів;
встановлення пристроїв аварійної сигналізації.

## Slide 8
Галузь застосування. Небезпечні зони на загрозливих та викидонебезпечних пластах потужністю понад 0,8 м.
Структура події. Поточний прогноз викидонебезпеки здійснюють шляхом виміру початкової швидкості газовиділення зі шпурів довжиною до 4 м, пробурених у вугільний масив у напрямі поруху вибою через кожні 10 м за довжиною лави. На кінцевих ділянках очисного вибою та в нішах викидонебезпечних пластів шпури бурять на відстані 0,5 м від кутків, що утворює лінія вибою. На погрожуваних пластах шпури бурять додатково проти бутових смуг плюс 10 м.
Технологія виїмки. Обмежень у застосуванні засобів механізації очисного виїмки, кріплення та управління гірським тиском немає.
Технологія виконання поточного прогнозу

## Slide 9
Технологія виконання гідророзрихлення
Галузь застосування. Небезпечні зони загрозливих та викидонебезпечних пластів, встановлених поточним прогнозом, та на особливо небезпечних викидонебезпечних пластах потужністю понад 0,8 м, на яких забезпечується буріння та герметизація шпурів на задану глибину та надходження води у вугільний пласт чи окремі його пачки.
Структура заходів складається з:
технології гідророзпушування привибійної частини вугільного масиву;
контролю ефективності застосування даного способу запобігання раптовим викидам вугілля та газу.

## Slide 10
Виконання противикидних заходів. При гідророзпушенні вугільного масиву визначальним параметром є глибина герметизації шпурів. Вона стає досвідченим шляхом для конкретних гірничо-геологічних умов. Загальна довжина шпуру складається з глибини герметизації, до якої додається 2 м фільтруючої частини шпуру (незнижуваний запас випередження). Зазвичай вона становить 6-9 м. Відстань між сусідніми шпурами по довжині очисного вибою не повинна перевищувати двох радіусів ефективної дії нагнітання або не більше 1,6 глибини герметизації шпурів.
Для контролю виділення газу та ефективності гідропушення масиву бурять шпури довжиною до 4 м, розміщуючи їх між шпурами гідропушення масиву.
Гідровіджим вугілля в привибійній частині вугільного масиву рекомендується застосовувати на пологих і похилих пластах із стійкими та середньою стійкістю породами покрівлі.

## Slide 11
Технологія утворення розвантажувальної щілини
Галузь застосування. Небезпечні зони загрозливих та викидонебезпечних пластів, встановлені поточним прогнозом, та на особливо небезпечних викидонебезпечних пластах потужністю понад 0,8 м
Структура противикидного заходу включає:
утворення розвантажувальної щілини за довжиною очисного вибою;
розвантажувальні пази у нішах.

## Slide 12
Технологія утворення розвантажувальної щілини
Вимоги до параметрів розвантажувальної щілини:
висота щілини має бути 70-120 мм;
глибина щілини повинна бути на 0,45 м більша за ширину захоплення виїмкової машини;
при однопачковій будові пласта місце розташування щілини в межах його потужності не обмежується;
при двох і більше вугільних пачках переважно утворювати щілину по невикидонебезпечної пачці або породного прошарку;
на малопотужних пластах допускається утворення розвантажувальної щілини по породах, що вміщають у контакту з пластом;
дослідна перевірка проводиться на перших 3-х циклах ведення очисних робіт шляхом виміру глибини щілини та незнижуваного випередження не більше ніж 10 м за довжиною очисного забій.
Вимоги до параметрів розвантажувальних пазів:
паз має бути суцільним;
площина паза повинна бути розташована за нормаллю до ґрунту (крівлі) пласта;
ширина паза має становити 60-80 мм;
глибина паза має бути не більше 2,5 м;
мінімальне незнижувальне випередження має дорівнювати 1 м.

## Slide 13
Основними вимогами безпеки під час гірничих робіт на пластах вугілля, схильного до самозаймання, є:
розтин, підготовка та розробка пластів вугілля повинні проводитися через польові вироблення;
в окремих випадках при відпрацюванні тонких та середньої потужності викидонебезпечних та з високою газоносністю пластів вугілля допускається застосування пластових виробок;
головні та дільничні квершлаги з терміном служби понад 1 рік у місцях перетину з пластами вугілля та на відстані 5 м в обидві сторони від останніх мають бути закріплені негорючим кріпленням. Вона повинна унеможливлювати проникнення повітря до цілого вугілля;
провітрювання виїмкових ділянок має бути поворотним на передні виробки. При газоряби виїмкових ділянок 3 м/хв і більше, а також на пластах, небезпечних за раптовими викидами вугілля та газу, допускається застосування та інших схем провітрювання за умови виконання заходів щодо зниження витоків повітря через вироблений простір за погодженням з МакНДІ, НДІГД та з дозволу місцевих органів Держнаглядохоронпраці;
забороняється при розробці пластів вугілля, схильного до самозаймання, залишати у виробленому просторі цілики та пачки вугілля, не передбачені проектом, а також відбите та подрібнене вугілля;

## Slide 14
у разі вимушеного залишення ціликів у місцях геологічних порушень та у місцях, передбачених проектом, зазначені ціліки вугілля повинні бути оброблені антипірогенами або ізольовані;
при залишенні пачок вугілля в покрівлі (ґрунті) пласта в проектах необхідно передбачити заходи щодо запобігання самозайманню вугілля, що регламентуються басейновими інструкціями;
у відкатних та вентиляційних штреках (ходках) або проміжних квершлагах на пластах вугілля до початку очисних робіт повинні бути визначені місця зведення ізоляційних перемичок не ближче ніж 5 м від місць перетину виробок;
всім постійним перемичкам, у т. ч. і зведеним під час гасіння пожеж, надають порядковий номер по шахті та наносять їх на плани гірничих виробок. Після зведення перемички повинні прийматися актом і систематично оглядатися;
вибір конструкції перемичок, сорочок та способів контролю за їх герметичністю проводиться відповідно до вимог "Посібника з ізоляції відпрацьованих ділянок, тимчасово зупинених та невикористовуваних гірничих виробок у шахтах";
всі відпрацьовані ділянки мають бути ізольовані у строки, що не перевищують часу інкубаційного періоду самозаймання вугілля;

## Slide 15
якщо час демонтажу обладнання перевищує час інкубаційного періоду самозаймання вугілля, то повинні бути розроблені та погоджені з НДІГД, МакНДІ та місцевим органом Держнаглядохоронпраці спеціальні заходи, що забезпечують попередження, а у разі виникнення локалізацію та придушення вогнищ самонагрівання у період завершення робіт;
відпрацьовані ділянки мають бути ізольовані пізніше десяти діб після демонтажу обладнання;
у шахтах, що розробляють пласти вугілля, має бути організований безперервний автоматичний контроль за ранніми ознаками самонагрівання (самоспалювання) вугілля. За відсутності апаратури визначення вмісту окису вуглецю, водню та виміри температури повітря повинні проводитись спеціально призначеними особами з числа ІТП. Результати контролю фіксуються у наряд-путівці нагляду дільниці ВТБ;
у всіх місцях, що підлягають контролю, необхідно визначати фон СО та Н 2 та слідкувати за його зміною. У разі наростання їх концентрації роботи повинні бути припинені, люди виведені в безпечні місця, виявлено джерела появи цих газів та вжито заходів щодо їх ліквідації;
перевірка стану ізоляційних споруд повинна проводитися не рідше одного разу на місяць наглядом ділянки ВТБ та ділянки, за якою закріплені виробітки.