## Slide 1: Лекція 1
Загальні поняття та визначення технології машинобудування

## Slide 2: 1.1. Машина як об’єкт виробництва
Об’єктами виробництва машинобудівної промисловості являються машини.
Машина – це механізм або поєднання механізмів, що здійснюють доцільні рухи для перетворення енергії (машина-двигун) або виконання робіт (машина-знаряддя). Машини, механізми, устаткування, агрегати чи деталі в процесі їх виготовлення на машинобудівному підприємстві є виробами як кінцевий продукт виробництва.
Вироби в залежності від призначення поділяються на вироби основного і допоміжного виробництв. До виробів основного виробництва відносять вироби, які призначені для реалізації, а до виробів допоміжного виробництва – ті, які призначені для власних потреб підприємства, що їх виготовляє.
Базові деталі – це деталі з базовими поверхнями, які виконують у складальному з’єднання (вузлі) роль з’єднуючої ланки і забезпечують при складанні відповідне положення інших деталей (станина верстата тощо).

## Slide 3
Складальна одиниця (вузол) – це частина виробу, яка складається окремо і в подальшому бере участь в процесі складання як одне ціле. На рисунку наведені приклади – підшипник (а), двигун (б).
а)
б)

## Slide 4
Згідно з ДСТУ: деталь – це виріб, виготовлений з однорідного за найменуванням і маркою матеріалу без використання складальних операцій. У кожній деталі, що бере участь у складанні, є з’єднувані і нез'єднувані поверхні.
З’єднувані поверхні, які служать для приєднання даної деталі до інших деталей, називають основними базами.
З’єднувані поверхні, які служать для приєднання до них інших деталей, називають допоміжними базами.

## Slide 5
З’єднувані поверхні, які виконують робочі функції (різі у гвинтових механізмах, робочі поверхні лопаток турбін тощо) називаються функціональними.
Решта поверхонь є не з'єднувальними і служать лише для оформлення потрібної конфігурації деталі. Вони часто не обробляються, або обробляються зі зниженою точністю. На рисунку наведені приклади деталей – розподільчий вал (а), зубчасте колесо (б), шпонка (в).
а) б) в)

## Slide 6
Складальний комплект – це група складових частин виробу, які необхідно подати на робоче місце для складання виробу або його частини (комплект для складання навісного обладнання (а), для ремонту автомобіля (б) тощо
а)
б)

## Slide 7
Комплекс – це два і більше виробів, що не з’єднані на підприємстві-виробнику складальними операціями, але призначених для виконання взаємопов’язаних експлуатаційних функцій (верстат з ЧПК, автоматична лінія тощо)
а)
б)

## Slide 8
Комплект – це два і більше виробів, що не з’єднані на підприємстві-виробнику складальними операціями і представляють собою набір виробів, що мають загальне експлуатаційне призначення допоміжного характеру (комплекти запасних частин (а), інструментів (б), вимірювальних пристроїв тощо)
а) б)

## Slide 9
Агрегат – це складальна одиниця, якій притаманні наступні властивості: повна взаємозамінність, здатність виконувати певну функцію у виробі або самостійно: рисунок – промислове холодильне обладнання (а), компресорно-конденсаторний агрегат (б) тощо.
а) б)

## Slide 10
Складання виробів з агрегатів називається агрегатним або модульним. Виріб, спроектований за агрегатним принципом, має кращі техніко-економічні показники як при виготовленні, так і при експлуатації та ремонті. Цикл складання значно скорочується.
Агрегатна конструкція дозволяє при потребі ремонтувати кожну складову частину окремо, виходячи з її стану. При цьому зменшується кількість виробів, що знаходиться у резерві.
За можливістю відносного переміщення складових частин з’єднання поділяються на рухомі і нерухомі як рознімні так і нерознімні. Кількість рознімних з’єднань у сучасних машинах і механізмах складає до 85%. За формою з’єднуваних поверхонь з’єднання поділяються на циліндричні (до 40% усіх з’єднань), плоскі (до 20% усіх з’єднань), комбіновані (до 20% усіх з’єднань), конічні (6-7% усіх з’єднань), сферичні (2-3% усіх з’єднань), гвинтові та профільні.
За методом утворення з’єднання поділяються на різьові, клинові, штифтові, шпонкові, шліцьові, зварні, паяні, пресовані, клепані, вальцьовані та комбіновані.

## Slide 11: 1.2. Службове призначення машини
Ступінь корисності машини визначається її відповідністю своєму службовому призначенню.
Службове призначення машини – максимально уточнене й чітко сформульоване завдання, для вирішення якого призначена машина. Формулювання службового призначення машини повинно містити не тільки її загальне завдання, але й усі додаткові умови і вимоги, які це завдання максимально уточнюють і конкретизують. Таким чином, службове призначення машини повинно складатися з двох частин: загальної частини і уточнень. Уточнення необхідно виразити кількісно з допустимими відхиленнями.
Наприклад: токарний гідрокопіювальний напівавтомат призначається для оброблення заготовок ступінчастих валів з циліндричними шийками, а також їх фасонного профілю діаметром до 120 мм та довжиною до 500мм.
Вихідні заготовки – прокат і поковки. Точність обробки за діаметральними розмірами – 0,1 мм, за лінійними – 0,4 мм.
Верстат передбачений для дрібносерійного і одиничного виробництв, забезпечений пристроєм для переналагодження його з обробки заготовок однієї деталі на іншу за 1– 2 хв, широким діапазоном режимів обробки: nшп = 81…2040 об/хв; робочі подачі: копіювального супорта Sk = 2…700 мм/хв; підрізного супорта Sп = 15…400 мм/хв та інше.

## Slide 12: 1.3. Технічна підготовка машинобудівного виробництва
Раціональна організація процесу виготовлення машини неможлива без проведення ретельної технічної підготовки її виробництва.
Технічна підготовка виробництва включає:
конструкторську підготовку виробництва;
технологічну підготовку виробництва;
організаційно-економічну підготовку виробництва.
Конструкторська підготовка виробництва включає проведення таких робіт:
розробка конструкції виробу, машини тощо, що належить виготовленню;
розробка креслень загальних видів та складальних одиниць;
розробка креслень деталей;
оформлення відповідних специфікацій та інших видів конструкторської документації, регламентованих відповідними стандартами ЄСКД.

## Slide 13
Технологічна підготовка виробництва – це сукупність взаємопов’язаних процесів, які забезпечують технологічну готовність підприємства до випуску виробів заданого рівня якості при встановлених строках, обсягах випуску та витратах.
Технологічна підготовка виробництва включає проведення таких робіт:
забезпечення технологічності конструкції виробу;
розробка технологічних процесів виготовлення заготовок і деталей, складання і контролю;
проектування та виготовлення засобів технологічного забезпечення (технологічного оснащення);
керування процесом технологічної підготовки виробництва.

## Slide 14
Організаційно-економічна підготовка виробництва включає проведення таких робіт:
календарне планування виробничого процесу;
розрахунок та забезпечення потреб в матеріалах, комплектуючих
виробах, інструменті тощо;
розрахунок затрат на виробництво;
вибір найбільш оптимальних технологічних процесів.
Надто відповідальною та трудомісткою частиною технічної підготовки виробництва є технологічна підготовка, трудомісткість якої складає в умовах дрібносерійного виробництва 30-40%, серійного в межах 40-50%, а у масовому до 60%. Трудомісткість технологічного проектування у більшості випадків перевищує трудомісткість конструювання машин інколи у кілька разів.

## Slide 15: 1.4. Виробничий та технологічний процеси
Згідно з ДСТУ, сукупність усіх дій людей та знарядь виробництва, необхідних на даному підприємстві для виготовлення чи ремонту виробів, які випускаються, називається виробничим процесом.
При його протіканні матеріали і напівфабрикати перетворюються на ротову продукцію, яка відповідає своєму службовому призначенню.
Виробничий процес охоплює:
підготовка засобів виробництва і обслуговування робочих місць;
отримання та зберігання матеріалів і напівфабрикатів;
усі стадії виготовлення виробів – деталей, вузлів та машини в цілому;
транспортування матеріалів, заготовок, складових частин і готових
виробів;
технічний контроль, випробування і атестацію продукції на усіх стадіях
виробництва;
розкладання складальних одиниць (при потребі);
виготовлення тари, упаковування готової продукції та інші дії, пов’язані з виготовленням виробів, які випускаються на реалізацію.
Технологічний процес – це частина виробничого процесу, яка включає дії,
спрямовані на послідовну зміну розмірів, форми, зовнішнього вигляду чи
внутрішніх властивостей предмета виробництва та їх контроль.

## Slide 16: 1.5. Складові частини і структура технологічних процесів
Внаслідок принципової важливості термінології, що використовується при проектуванні технологічних процесів, у відповідності до стандарту окремі з них:
Лиття, це формоутворення заготовки або виробу з рідинного матеріалу шляхом заповнення ним порожнини заданої форми і розмірів з наступним затвердінням.
Обробка різанням, це зміна форми, розмірів, шорсткості поверхні та властивостей заготовки деформуванням, відокремленням поверхневих шарів матеріалу і утворенням стружки; прикладами обробки різанням є точіння, фрезерування, свердлування, абразивна обробка тощо.
Термічна і хіміко-термічна обробка полягає у зміні структури і властивостей матеріалу заготовки внаслідок теплових і дифузійних впливів; прикладами цих видів обробки є загартування, відпуск, відпал, нормалізація, покращення, цементація, азотування і старіння.
Зварювання, це процес утворення нерознімних з’єднань міжатомними
зв’язками між окремими частинами при їх місцевому або загальному нагріванні чи пластичному деформуванні або їх сумісній дії.

## Slide 17
Основною складовою технологічного процесу є технологічна операція, що являє собою закінчену частину технологічного процесу, яка виконується на одному робочому місці над однією деталлю або сукупністю декількох одночасно оброблюваних деталей одним робітником або групою робітників без розриву в часі. В операцію входять не лише роботи, пов’язані зі зміною форми та розмірів заготовки, але й дії, пов’язані з обслуговуванням верстата, пристрою, інструментів.
Складовою технологічної операції є установ, що виконується при незмінному закріпленні оброблюваної деталі або складальної одиниці.

## Slide 18
Позиція – це фіксоване положення, яке займає незмінно закріплена оброблювана заготовка або складальна одиниця разом з пристроєм відносно інструмента або нерухомої частини обладнання для виконання операції чи її частини. Зміна положення деталі відносно верстата при незмінному закріпленні її може відбуватися за рахунок поворотних елементів пристрою або стола верстата.

## Slide 19
Технологічний перехід – це закінчена частина технологічної операції, що характеризується постійністю використання інструмента, параметрів режимів різання і поверхонь, утворюваних обробкою або з’єднуваних при складанні та супроводжуваних відповідною зміною розмірів, форми, шорсткості та взаємного розташування поверхонь, або відносного розташування з’єднуваних деталей.
Робочий хід – це закінчена частина технологічного переходу, що містить одноразове переміщення інструмента відносно заготовки і супроводжується зміною форми, розмірів, шорсткості та взаємного розташування поверхонь або відносного розташування з’єднуваних деталей.

## Slide 20: 1.6. Просторові та часові умови виконання технологічних процесів
Кількість машин, їх деталей або заготовок, які належить виготовити в одиницю часу (в основному за рік, квартал чи місяць), називають програмою випуску.
Загальна кількість машин, їх деталей чи заготовок, які належать виготовленню за незмінними кресленнями, називають величиною серії.
Такт випуску представляє собою проміжок часу, через який періодично випускається машина, їх складальні одиниці, деталі чи заготовки.
Партією прийнято називати групу заготовок (деталей), які одночасно поступають для обробки (складання) на одне робоче місце. Кількість заготовок (деталей) в партії визначається на основі техніко-економічного розрахунку.

## Slide 21: 1.7. Поняття про трудомісткість, верстатомісткість і норму часу
Час, який витрачається робітником при нормальній інтенсивності праці на здійсненні того чи іншого технологічного процесу чи його частини, називають трудомісткістю. Одиниця вимірювання трудомісткості – людино-година. Розрізняють фактичну трудомісткість і розрахункову трудомісткість.
Верстатомісткістю називають час, протягом якого фактично працює чи повинен працювати верстат, декілька верстатів чи інших видів обладнання для виконання окремих або усіх операцій при виготовленні деталей або цілого виробу. Відповідно з цим розрізняють верстатомісткість операції, верстатомісткість деталі та верстатомісткість виробу.
Для нормування праці і планування виробничого процесу використовують таке поняття, як норма часу. Нормою часу називають встановлену кількість праці належної кваліфікації та нормальної інтенсивності, необхідну для виконання якої-небудь операції чи в цілому технологічному процесу в нормальних виробничих умовах.

## Slide 22
Норма часу на виконання операції незалежно від типу верстата і методу обробки визначається за формулою:
tшт. = tо + tд + tтех. + tорг. + tп ,
де tшт. – штучний час на виконання однієї операції, хв;
tо – основний (машинний, технологічний) час, хв;
tд – допоміжний час, хв;
tтех. – час технічного обслуговування робочого місця, хв;
tорг. – час організаційного обслуговування робочого місця, хв;
tп – час перерв у роботі, хв.

## Slide 23
Основний технологічний час визначається за допомогою розрахунків для кожного технологічного переходу:
to = LР * і / SХВ.,
де LP – розрахункова довжина обробки, мм.;
і – число проходів у даному переході;
Sхв. – подача інструмента, мм/хв..
Суму основного і допоміжного часу називають оперативним часом:
Tоп = tо + tд
Час технічного обслуговування встановлюється у відсотках оперативного часу (до 6%), час організаційного обслуговування у відсотках до оперативного часу (до 8%), час перерв роботи встановлюється у відсотках до оперативного часу (2…3%).

## Slide 24: 1.8. Типи машинобудівних виробництв
Тип виробництва являє собою найбільш загальну організаційно-технічну характеристику виробництва і визначається головним чином ступенем спеціалізації робочих місць, номенклатурою об’єктів виробництв, а також формою руху виробів по робочих місцях.
Ступінь спеціалізації робочих місць характеризується коефіцієнтом закріплення операцій, під яким розуміють кількість різних операцій, виконуваних на одному робочому місці протягом місяця.
Згідно зі стандартом, коефіцієнт закріплення операцій для групи робочих місць визначається за формулою:
Кз.о = О/Р,
де О – кількість різних операцій, що виконуються на робочих місцях ділянки або цеху;
Р – кількість робочих місць на ділянці чи в цеху.

## Slide 25
За ступенем спеціалізації робочі місця поділяються на групи:
1) робочі місця масового виробництва, спеціалізовані на виконання однієї операції, яка безперервно повторюється;
2) робочі місця серійного виробництва, на яких виконується декілька різних операцій, які повторюються через певні проміжки часу;
3) робочі місця одиничного виробництва, на яких виконується велика кількість операцій, які повторюються через невизначені проміжки часу або зовсім не повторюються.
В залежності від номенклатури та періоду повторення операцій, робочі місця 2-ї групи відносять до велико-, середньо- та дрібносерійних.
Тип виробництва визначається за групою робочих місць, що переважає. Якщо за робочим місцем, незалежно від його завантаження, закріплена тільки одна операція, то Кз.о = 1, що відповідає масовому виробництву; якщо 1 < Кз.о < 10 – виробництво великосерійне; якщо 10 < Кз.о < 20 – виробництво середньосерійне; якщо 20 < КЗ.О < 40 – виробництво дрібносерійне; при КЗ.О > 40 – виробництво одиничне.

## Slide 26
Масовий тип виробництва характеризується безперервним виготовленням обмеженої номенклатури виробів на вузькоспеціалізованих робочих місцях.
Середній тип виробництва характеризується безперервним виготовленням обмеженої номенклатури виробів партіями (серіями), які повторюються через певні проміжки часу, на робочих місцях з широкою спеціалізацією та поділяються на велико-, середньо- та дрібносерійне в залежності від групи робочих місць, яка переважає.
Одиничний тип виробництва відрізняється виготовленням широкої номенклатури виробів в одиничній кількості, які повторюються через невизначені проміжки часу або зовсім не повторюються, на робочих місцях, які не мають певної спеціалізації.
За типом виробництва, який переважає визначається і тип ділянки, і цеху, і заводу в цілому.

## Slide 27: Технологічні характеристики різних типів виробництв
Характерна ознака | Тип виробництва |  | 
 | одиничний | серійний | масовий
1 | 2 | 3 | 4
Повторюваність партій (серій) | Відсутня | Періодична | Безперервний випуск одних і тих же деталей (серій машин)
Технологічне обладнання | Універсальне | Універсальне, частково спеціалізоване і спеціальне | Широке застосування спеціалізованого і спеціального обладнання і автоматичних ліній
Пристрої | Переважно універсальні та іноді спеціальні | Спеціальні переналагоджувані | Спеціальні, часто органічно зв’язані з верстатом
Різальний інструмент | Універсальний | Універсальний і спеціальний | Універсальний, спеціальний і комбінований. Багатоінструментальні налагодження
Вимірювальний інструмент | Універсальний | Калібри, спеціальний вимірювальний інструмент | Калібри, спеціальний багатовимірний інструмент, контрольні прилади
Налагоджування верстатів | Верстати не налагоджені, робота по пробних промірах | Верстати налагоджені | Складне налагоджування, автоматизм
Розміщення технологічного обладнання | За типами верстатів | За ходом технологічних процесів | За ходом технологічних процесів

## Slide 28: Продовження таблиці
Характерна ознака | Тип виробництва |  | 
 | одиничний | серійний | масовий
Види заготовок | Прокат, лиття в земляні форми по дерев’яних моделях, вільне кування | Прокат, відливки по металевих моделях, штамповки | Прокат, машинне лиття по металевих моделях, лиття під тиском та інші точні методи лиття, штамповки, пресування тощо
Застосування розмітки | Широке | Обмежене, тільки для великих і складних деталей | Не застосовується
Методи досягнення точності | Метод індивідуального припасування | Метод повної та неповної (часткової) взаємозамінності | Метод повної та селективної взаємозамінності
Ступінь деталізації технологічних процесів | Простіші технологічні розробки (маршрутні техпроцеси) | Більш детальні технологічні розробки (маршрутно-операційні та операційні техпроцеси) | Детальні технологічні розробки (операційні техпроцеси). Дослідження техпроцесів
Види нормування робіт | Укрупнене нормування | Технічне нормування серійного виробництва | Детальне нормування. Хронометражне дослідження операцій
Кваліфікація робітників | Висока | Використовуються робітники різної кваліфікації | Низька за наявності висококваліфікованих налагоджувань
Собівартість продукції | Висока | Середня | Найнижча

## Slide 29: 1.9. Форми організації виробництв в машинобудуванні
Форми і методи організації технологічних процесів в машинобудуванні залежать від встановленого порядку виконання операцій, розташування технологічного обладнання, кількості виробів і напрямку їх руху при виготовленні. Існують дві форми організації технологічних процесів: групова і потокова.
Групова форма організації технологічних процесів – це така форма, яка характеризується спільним виготовленням чи ремонтом груп виробів різної конфігурації на універсальних робочих місцях. Основою при груповій формі організації технологічних процесів повинно бути групування виробів за конструктивно-технологічними ознаками.

## Slide 30
Потокова форма організації технологічних процесів характеризується спеціалізацією кожного робочого місця на виконання певної операції, узгодженим і ритмічним виконанням усіх операцій технологічного процесу на основі такту випуску, розміщенням робочих місць у послідовності, яка відповідає технологічному процесу. Потокова форма в залежності від номенклатури одночасно оброблюваних виробів може бути реалізована у вигляді однономенклатурної або багатономенклатурної потокової лінії. Однономенклатурна потокова лінія характеризується обробкою виробу одного найменування за закріпленим технологічним процесом протягом тривалого періоду часу. Багатономенклатурна потокова лінія характеризується послідовною обробкою груп виробів двох і більше найменувань за типовим технологічним процесом. В залежності від характеру руху виробів по операціях потокові лінії поділяються на перервні та безперервні. Потокові лінії, на яких деталі виготовляються по черзі партіями, називаються змінно-потоковими. Вони характерні для серійного виробництва, для обробки конструктивно близьких деталей з відповідними переналагоджуваннями. Якщо на потоковій лінії усі процеси, які виконуються робітниками-операторами, автоматизовані, то потокова лінія називається автоматичною.

## Slide 31: 1.10. Поняття про технологічність конструкції виробів
Під технологічністю конструкції виробу розуміють сукупність властивостей конструкції, які забезпечують виготовлення, ремонт та технічне обслуговування виробу за найбільш ефективною технологією у порівнянні з аналогічними конструкціями за однакових умов їх виготовлення, експлуатації та при одних і тих же показниках якості. Від умов, в яких виготовляється виріб (тип виробництва, його організація, спеціалізація, програма і повторюваність випуску), залежать можливості відпрацювання технологічності конструкції, спрямованої на зниження трудомісткості виготовлення, собівартості виробу, зручності її експлуатації і ремонту.
Єдиним критерієм технологічності конструкції виробу є її економічна доцільність при заданій якості та прийнятних умов виробництва. Основна задача забезпечення технологічності конструкції виробу полягає в досягненні оптимальних трудових, матеріальних і паливно-енергетичних затрат на проектування, підготовку виробництва, виготовлення, монтаж поза підприємством-виготовлювачем, технологічне обслуговування, технічне обслуговування і ремонт при забезпеченні решти заданих показників якості виробу в прийнятих умовах проведення робіт.

## Slide 32
Розрізняють виробничу, експлуатаційну і ремонтну технологічність конструкції виробу:
виробнича технологічність конструкції виробу проявляється в скороченні коштів і часу на конструкторську та технологічну підготовку виробництва, процеси виготовлення, контроль, випробування та монтаж;
експлуатаційна технологічність конструкції виробу проявляється в скороченні коштів і часу на підготовку до використання виробу за призначенням, технологічне і технічне обслуговування, поточний ремонт і утилізацію;
ремонтна технологічність проявляється в скороченні коштів і часу на усі види ремонтів, крім поточного.
Головними факторами, що визначають вимоги до технологічності конструкції виробу, є вид виробу, обсяг виробу і тип виробництва.
Вид виробу визначає головні конструктивні та технологічні ознаки, що обумовлюють основні вимоги до технологічності конструкції виробу.
Обсяг випуску і тип виробництва визначають ступінь технологічного оснащення, механізації і автоматизації технологічних процесів і спеціалізацію всього виробництва.

## Slide 33: 1.11. Стандартизація виробів, спеціалізація та кооперування виробництв
Уніфікація та стандартизація виробів машинобудування сприяє спеціалізації машинобудівного виробництва. Обмежуючи кількість типорозмірів виробів одного призначення мінімальним асортиментом найбільш досконалих зразків, стандартизація призводить до звуження номенклатури виробів при значному збільшенні програми їх випуску. Це дозволяє ширше застосовувати потокові методи роботи і автоматизацію виробництва.
Спеціалізація та кооперування машинобудівного виробництва повинна проводитись по всіх стадіях технологічного процесу і рамках великих територіально-виробничих комплексів.
Розвиток потоково-масового виробництва в машинобудуванні обумовлений ступенем уніфікації та стандартизації виробів, що випускаються, та рівнем спеціалізації виробництва.
Розглянута тема більш повно розкрита в підручнику «Технологія машинобудування» авторів П.П. Мельничука, А.І. Боровика, П.А. Лінчевського, Ю.В. Петраков. Видання ЖДТУ, 2005 рік. – 882 с.
Тема 1. Загальні поняття та визначення технології машинобудування. С. 16 – 37.

## Slide 34: ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Дайте визначення понять «машина», «складальна одиниця», «деталь», «виріб» та самостійно створіть структуру машини.
Дайте визначення поверхонь деталі та сформулюйте функції, які вони виконують.
Дайте визначення службового призначення машини та зазначте важливість його детального формулювання для створення нової машини.
Опишіть структуру технічної підготовки виробництва машин та дайте характеристику функцій, що виконуються на кожному етапі.
Охарактеризуйте етапи роботи, що виконуються під час технологічної підготовки виробництва машин.
Дайте визначення понять «виробничий процес» та «технологічний» процес. Наведіть приклади технологічних процесів.
Дайте визначення понять елементів технологічного процесу:«операція» «установ», «позиція», «перехід» (технологічний, допоміжний), «хід» (робочий, допоміжний).
Дайте визначення поняття «партія запуску заготовок».
Дайте визначення понять «трудомісткість», «норма часу», «норма виробітку», «верстатомісткість».
Наведіть формули для визначення штучного та штучно-калькуляційного часу, поясніть сутність її складових частин.
Назвіть типи виробництв та охарактеризуйте їх сутність. За яким нормативом визначається тип виробництва?
Назвіть форми організації виробництва в машинобудуванні та охарактеризуйте їх сутність.
Що входить в поняття «технологічність конструкції виробу»?
Що є основним критерієм технологічності конструкції виробу?
В чому полягають основні задачі відпрацювання виробу на технологічність?
Охарактеризуйте основні складові частини технологічності конструкції виробу.
В чому полягає позитивна роль у машинобудуванні стандартизації спеціалізації та кооперування виробництв?