## Slide 1: Лекція 3
Теорія розмірних зв’язків у виробах машинобудування. Побудова, розрахунок та аналіз розмірних ланцюгів

## Slide 2: 3.1. Загальні положення розмірних зв’язків
3.1.1. Види поверхонь деталей та зв’язків між ними.
Побудова машини здійснюється шляхом з’єднання деталей. За функціями, які виконують різні поверхні деталей у машині, їх можна поділити на 4 види: виконавчі поверхні, основні та допоміжні бази і вільні поверхні.
Виконавчі поверхні – це поверхні або їх з’єднання, за допомогою яких машина виконує службове призначення. Зокрема у шпинделя токарного верстата виконавчими поверхнями є бічні поверхні шліців або шпонкових пазів, за допомогою яких шпиндель виконує своє службове призначення; у зубчастого колеса – бічна поверхня шпонкового паза, бічні поверхні зубів.
Основні бази – поверхні деталі, які визначають її положення у виробі. У вала редуктора (рисунок) – це підшипникові шийки вала і торці, у зубчастого колеса – отвір, торець і бічна поверхня шпонкового паза, у кришки – циліндрична центруючи поверхня та інше.

## Slide 4
Допоміжні бази – поверхні деталі, які визначають положення приєднуваних до даної деталі усіх інших деталей. З наведеного рисунка у корпусі редуктора – це отвори під підшипники.
Вільні поверхні – це поверхні деталі, які при роботі в машині не контактують з поверхнями інших деталей. Вільні поверхні допомагають раніше розглянутим поверхням надати деталі потрібних конструктивних форм, які вимагаються їх службовим призначенням.
При складанні машини утворюється два види зв’язків між виконавчими поверхнями: кінематичний і розмірний. Розмірний, у свою чергу, поділяється на два підвиди: перший визначає відстань, другий – повороти поверхонь. У загальному випадку усі незалежні, розташовані по замкнутому контуру один за одним розміри прийнято називати розмірними ланцюгами.
Для забезпечення точності розмірних зв’язків машин використовується теорія розмірних ланцюгів. Використання теорії розмірних ланцюгів дозволяє знаходити економічні шляхи вирішення завдань, пов’язаних з досягненням потрібної точності технологічного процесу.

## Slide 5: 3.1.2. Основні поняття та визначення
Розмірним ланцюгом називається сукупність розмірів, що безпосередньо беруть участь у розв’язанні поставленої задачі, і утворюють замкнутий контур. Лінійні розмірні ланцюги позначаються великими літерами українського алфавіту, кутові – літерами грецького алфавіту. Для спрощення розв’язання розмірних ланцюгів вони зображуються графічно у вигляді графічних схем

## Slide 6
Розмірний ланцюг складається із замикальної ланки та складових ланок.
Замикальна ланка – це ланка розмірного ланцюга, яка є вихідною при формулюванні задачі, або одержується останньою в результаті її розв’язання (в тому числі при виготовленні та вимірюваннях). На робочих кресленнях розмір замикальної ланки не проставляється, оскільки вона одержується в результаті виконання розмірів, вказаних на кресленні.
Складовою ланкою розмірного ланцюга називається ланка розмірного ланцюга, зі зміною якої змінюється замикальна ланка. Складові ланки розмірного ланцюга поділяються на збільшувальні та зменшувальні.

## Slide 7
Збільшувальною називається складова ланка розмірного ланцюга, зі збільшенням якої замикальна ланка збільшується, а зменшувальною ланкою розмірного ланцюга називається складова ланка, зі збільшенням якої замикальна ланка зменшується. Рекомендується збільшувальні ланки позначати стрілками над відповідними розмірними літерами, які спрямовують праворуч, а зменшувальні – стрілками ліворуч (рисунок).

## Slide 8
Компенсуючою ланкою розмірного ланцюга є ланка цього розмірного ланцюга, зміною якої при складанні досягається потрібна точність замикальної данки. Визначається вона як складова ланка, але з додавання індексу К. На розрахункових схемах вона може заключатись у прямокутну рамку.

## Slide 9: 3.1.3. Класифікація розмірних ланцюгів
Розмірні ланцюги класифікуються за наступними ознаками:
1. За сферою застосування:
Конструкторські;
Технологічні;
Вимірювальні.
2. За місцем у виробі:
Детальні (включають точність відносного положення поверхонь або осей окремої деталі);
Складальні (визначають точність відносного положення поверхонь або осей деталей, які входять до складальної одиниці).

## Slide 10: 3.1.3. Класифікація розмірних ланцюгів
3. За розташуванням ланок:
Лінійні (ланки ланцюга є лінійними розмірами і розташовані на паралельних прямих);
Кутові (ланки ланцюга є кутовими розмірами, відхилення яких можуть задаватись у лінійних величинах, віднесених до умовної величини, або в градусах);
Плоскі (ланки ланцюга розташовані довільно в одній або кількох паралельних площинах);
Просторові (ланки ланцюга розташовані довільно в просторі).

## Slide 11: 3.1.3. Класифікація розмірних ланцюгів
4. За характером ланок:
Скалярні (усі ланки є скалярними величинами);
Векторні (усі ланки є векторними величинами);
Комбіновані (частина складових ланок розмірного ланцюга – векторні величини, інші – скалярні величини).
5. За характером взаємних зв’язків:
Незалежні (розмірні ланцюги, які не мають спільних ланок);
Паралельно зв’язані (два чи більше розмірних ланцюгів, які мають хоча б одну спільну ланку);
Послідовно зв’язані (розмірні ланцюги, з яких кожен наступний має одну спільну ланку з попереднім ланцюгом);
Комбіновано зв’язані (розмірні ланцюги, які мають спільні ланки та спільні бази).

## Slide 12
Конструкторський розмірний ланцюг – це ланцюг, який визначає відстань або відносний поворот між поверхнями чи осями поверхонь деталей у виробі.
Технологічний розмірний ланцюг – це розмірний ланцюг, який забезпечує потрібну відстань або відносний поворот між поверхнями виробу при виконанні операції або ряду операцій складання, обробки, при налагодженні верстата або при розрахунку міжопераційних розмірів.
Вимірювальний розмірний ланцюг – це розмірний ланцюг, який виникає при визначенні відстані або відносного повороту між поверхнями виробу, що виготовляється або вже виготовлений.

## Slide 14: 3.1.4. Задачі, що розв’язуються за допомогою розмірних ланцюгів
За допомогою теорії розмірних ланцюгів розв’язуються такі конструкторські, технологічні та метрологічні задачі:
Встановлення геометричних і кінематичних зв’язків між розмірами деталей, розрахунок номінальних значень, відхилень та допусків розмірів ланцюгів.
Розрахунок норм точності та розробка технічних умов на машини та їх складові частини.
Аналіз правильності проставляння розмірів і відхилень на робочих кресленнях деталей.
Розрахунок міжопераційних розмірів, припусків і допусків, перерахунок конструкторських розмірів на технологічні (вибір варіанта базування).
Обґрунтування послідовності технологічних операцій при виготовленні та складанні виробів.
Обґрунтування і розрахунок необхідної точності пристроїв.
Вибір засобів і методів вимірювань, розрахунок точності вимірювань.

## Slide 15
Усі задачі, що розв’язуються за допомогою розмірних ланцюгів, поділяються на два типи: задачі синтезу (пряма, проектна) та задачі аналізу (обернена, перевірна).
Задача синтезу. За заданим номінальним розміром і допуском (відхилення) замикальної ланки потрібно визначити номінальні розміри, допуски та граничні відхилення всіх складових ланок розмірного ланцюга. Таку задачу відносять до проектного розрахунку розмірного ланцюга.
Задача аналізу. За встановленими номінальними розмірами, допусками та граничними відхиленнями складових ланок визначити (чи перевірити) номінальний розмір, допуск та граничні відхилення замикальної ланки. Таку задачу відносять до перевірного розрахунку ланцюга.

## Slide 16
Основною задачею є проектна, оскільки вона дозволяє вирішувати головне завдання при конструюванні машини – визначення параметрів складових ланок, що забезпечують якість вихідної ланки машини чи деталі.
Перевірну задачу розв’язують у процесі аналізу вже спроектованої конструкції. Потреба в її розв’язанні виникає за необхідності перевірки правильності раніше виконаних розрахунків (розв’язку прямої задачі) чи прийнятих без розрахунку розмірів чи допусків.

## Slide 17: 3.2. Розрахунок розмірних ланцюгів 3.2.1. Розрахунок розмірних ланцюгів методом максимуму-мінімуму
Метод максимуму-мінімуму базується на припущеннях, що на складання надходять деталі з граничними розмірами в такому з’єднанні, що в розмірному ланцюзі усі збільшувальні ланки будуть мати найбільші граничні розміри, а усі зменшувальні ланки – найменші граничні розміри, чи навпаки, в результаті чого розмір замикальної ланки буде або максимальним, або мінімальним.

## Slide 18
Імовірність такого випадку дуже мала, внаслідок чого розрахунки за цим методом призводить до великих запасів точності. Це – недолік цього методу, тобто він не відображає реальну картину, примушує призначити жорсткі допуски, тому може застосовуватись в одиничному або дрібносерійному виробництвах для розмірних ланцюгів невисокої точності, а якщо точність розмірного ланцюга підвищена, то він має мати невелику кількість ланок.
Розв’язання оберненої задачі методом максимуму-мінімуму зазвичай виконується у наступній послідовності:
1.Виявлення розмірного ланцюга з креслень та складання схеми розмірного ланцюга.
2.Визначення типу складових ланок (збільшувальні або зменшувальні).
3.На основі схеми розмірного ланцюга та встановлених типів складових ланок складається вихідне рівняння, яке виражає залежність номінального розміру, допуску і граничних відхилень замикальної ланки від номінальних розмірів, допусків і граничних відхилень складових ланок.

## Slide 19
Розв’язання прямої задачі методом максимуму-мінімуму. Ця задача розв’язується за допомогою методу пробних розрахунків, з яких найбільш поширені:
1. Спосіб рівних допусків, який застосовується, якщо розміри складових ланок мають один порядок (наприклад, входять в один інтервал діаметрів) і можуть бути виконані з приблизно однаковою економічною точністю. Після призначення допусків на складові ланки перевіряються умови застосування методу максимуму-мінімуму, визначаються узгоджуючи ланки, узгоджуються номінали та допуски, визначаються середини полів допусків та граничні значення цих полів допусків.
2. Спосіб допусків одного квалітету, який застосовують, якщо розміри, що складають ланцюг, можуть бути виконані з допуском одного квалітету і допуски складових розмірів залежать від номінального значення.

## Slide 20: 3.2.2. Розрахунки розмірних ланцюгів за ймовірнісним методом
Суть методу полягає в тому, що деталі за розмірами, які входять у розмірний ланцюг, обробляються з широкими (економічними) допусками, але такими, що не гарантують 100% - го одержання прийнятих відхилень замикальної ланки розмірного ланцюга. Допуски в цьому випадку встановлюють із врахування розсіювання розмірів. При цьому ймовірнісний вихід замикальної ланки за межі допуску звичайно приймається не більше 0,27%.

## Slide 21
Переваги ймовірнісного методу:
Більш повне та об’єктивне врахування закономірностей розподілу розмірів деталей і закономірностей складання похибок складових ланок;
Допуски розраховуються без надлишкових запасів (допуски більші на 30-40%, а для багатоланкових – у два рази)
Недоліки ймовірнісного методу:
Відсутність повної гарантії від браку;
Велика трудомісткість розрахункових робіт;
Точність та достовірність розрахунків залежить від точності та достовірності статистичних характеристик розподілу.
Розв’язування оберненої задачі (аналізу) та прямої задачі (синтезу) ймовірнісно-статистичним методом докладно викладено в підручнику «Технологія машинобудування» під авторством Мельничука П.П. та інших.

## Slide 22: 3.2.3.Розрахунки кутових розмірних ланцюгів
Є два види кутових розмірних ланцюгів:
Розмірний ланцюг, ланки якого виражені в градусах;
Розмірний ланцюг, ланки якого виражені у відносних одиницях (ланцюги повороту).

## Slide 23
Перші зображуються графічно і розв’язуються так само, як і лінійні.
Другі мають особливості:
Номінальне значення завжди дорівнює нулю, тобто маємо справу лише з відхиленнями чи допусками;
Є базова довжина, яка за величиною може різною і яку, як правило, приймають рівною 100, 150, 200, 300, 500 мм;
Складність визначення характеру ланок, оскільки відсутня чітко виражена вершина ланок.

## Slide 24: 3.2.4. Особливості розрахунку площинних розмірних ланцюгів
Розрахунок проводиться за тими ж формулами, що і для лінійних розмірних ланцюгів. Але для цього потрібно попередньо привести площинний розмірний ланцюг до лінійного вигляду шляхом заміни складових ланок їх проекціями на напрямок, паралельний напрямку замикальної ланки. У зв’язку з цим схема площинного розмірного ланцюга (див. рисунок) перетвориться в схему лінійного розмірного ланцюга.

## Slide 26: 3.2.5. Особливості розрахунку взаємозв’язаних розмірних ланцюгів
Паралельно зв’язані розмірні ланцюги можна поділити на три групи:
Розмірні ланцюги з однією спільною ланкою, що є в одному ланцюгу замикальною, а в другому – складовою (а);
Розмірні ланцюги з декількома спільними ланками, що є складовими як для одного, так і для другого розмірного ланцюга (б);
Розмірні ланцюги з декількома спільними ланками, одна з яких в одному ланцюгу є замикальною, а в іншому – складовою (в).

## Slide 28
У першому випадку порядок розрахунку розмірних ланцюгів не має значення. У другому в першу чергу розраховують більш точний розмірний ланцюг, тобто той, у якого середнє значення допуску замикальної ланки, що припадає на одну ланку, має менше числове значення. Одержані при розв’язку цього ланцюга допустимі відхилення спільних складових ланок автоматично переходять до другого (менш точного) розмірного ланцюга.
При розрахунку розмірних ланцюгів третьої групи насамперед розраховують той ланцюг, у якого спільна ланка є замикальною. При цьому при розрахунку другого ланцюга спільні ланки приймають з відхиленнями, отриманими для них при розрахунку першого розмірного ланцюга.

## Slide 29: 3.3. Методи досягнення точності замикальної ланки розмірного ланцюга 3.3.1. Метод повної взаємозамінності
При цьому методі деталі з’єднуються при складанні без пригінки, регулювання та підбору. При будь-якому сполученні при складанні розмірів деталей, виготовлених у межах розрахункових допусків, автоматично забезпечується потрібна точність замикальної ланки. Розрахунок розмірного ланцюга проводять методом максимуму - мінімуму.
Переваги: простота та економічність складання; можливість організації потокового складання; можливість широкого кооперування заводів; спрощена система виготовлення запасних частин та постачання ними споживачів, відбірковий контроль.
Недоліки: допуски складових ланок одержуються меншим (за інших різних умов), при всіх інших методах, що може виявитися неекономічним.
Сфера застосування: одиничне і масове виробництво при значній величині допуску замикальної ланки і невеликій кількості складових ланок розмірного ланцюга (до 5 ланок) і для багатоланкових розмірних ланцюгів при значній величині допуску на замикальну ланку (8–11 квалітет).

## Slide 30: 3.3.2. Метод неповної взаємозамінності
При цьому методі деталі з’єднуються при складанні без пригінки, регулювання, підбору, при цьому у невеликої (заздалегідь прийнятої) кількості виробів значення замикальних ланок можуть вийти за встановлені межі. Розрахунок розмірного ланцюга проводиться ймовірнісним методом.
Переваги: те ж, що й у методу повної взаємозамінності плюс економічність виготовлення деталей за рахунок розширення полів допусків (порівняно з методом повної взаємозамінності).
Недоліки: можливі, хоч і малоймовірні, додаткові затрати на заміну чи підгонку деяких тих виробів, у яких значення замикальної ланки вийшли за встановлені межі, потрібний 100 %-й контроль складених виробів.
Сфера застосування: серійне і масове виробництво – при високій точності замикальної ланки (10 квалітет) і відносно великій кількості ланок (11–12 квалітети)

## Slide 31: 3.3.3. Метод групової взаємозамінності
Метод полягає в тому, що при конструюванні виробу потрібна точність замикальної ланки забезпечується за методом повної взаємозамінності, але внаслідок труднощів виконання отриманих розрахунком допусків на розміри складових ланок, які можуть виходити за межи 7-го квалітету, вони замінюються виробничими чи технологічними допусками, які перевищують розрахункові конструкторські допуски в декілька разів. Для забезпечення потрібної точності замикальної ланки безпосередньо при складанні проводять сортування сполучуваних деталей на групи за їх дійсними розмірами, а потім беруть сполучувані деталі з тих груп, в результаті складання яких отримується допуск замикальної ланки, рівний допуску, встановленому конструктором, тобто забезпечується потрібна точність складального з’єднання.

## Slide 32
Сортування деталей за розмірами на групи виявляється можливим тому, що дійсні розміри деталей є випадковими величинами і мають розсіяння своїх значень у межах допуску. Складання за методом групової взаємозамінності носить назву селективного складання.
Метод групової взаємозамінності має обмежене застосування і використовується головним чином для розмірних ланцюгів, що мають три складові ланки, для складальних з’єднань, які в процесі експлуатації виробу не піддаються розкладанню, а замінюються комплексно, наприклад, плунжерні пари, підшипники кочення тощо.

## Slide 33: 3.3.4. Метод припасування
При цьому методі потрібна точність замикальної ланки досягається при складанні за рахунок припасування раніше наміченої деталі (компенсатора), на яку при механічній обробці (під складання) встановлюють визначений припуск.
Переваги: на складові ланки можуть бути встановлені економічно доцільні допуски.
Недоліки: значне подорожчання складання і збільшення його строків; роботи важко нормуються і механізуються, ускладнення планування виробництва; ускладнення постачання запасними частинами.
Сфера застосування: одиничне і малосерійне виробництво; багатоланкові розмірні ланцюги із замикальною ланкою високої точності; досягнення збігання центрів передньої та задньої бабок деяких токарних верстатів у вертикальній площині, забезпечення перпендикулярності стола вертикально-свердлильного верстата до шпинделя та ін. Розрахунок розмірного ланцюга при використанні методу припасування здійснюється як за методом максимуму-мінімуму, так і за ймовірнісним методом.

## Slide 34: 3.3.5. Метод регулювання
При цьому методі потрібна точність замикальної ланки досягається при складанні за рахунок зміни розміру компенсуючої ланки без зняття шару матеріалу. Зміна розміру при складанні забезпечується або спеціальними конструкціями компенсаторів або підбором змінних деталей. Розрахунок проводиться методом максимуму-мінімуму або ймовірнісним методом.
Переваги: на складові ланки призначаються економічно доцільні допуски; можливість регулювання розміру замикальної ланки не тільки при складанні, а й під час експлуатації (для компенсації спрацювання); можливість забезпечення (в деяких випадках) автоматичного регулювання точності.
Недоліки: Можливе ускладнення конструкції виробу; збільшення (в деяких випадках) кількості деталей у розмірному ланцюгу; ускладнення складання через необхідність регулювання та вимірювань.
Сфера застосування: усі типи виробництва, особливо для ланцюгів з високою точністю; забезпечення малих осьових зміщень обертових деталей (шпинделів верстатів, черв’яків, валів із зубчастими колесами), мінімального зазору між опорами і шийками шпинделів при роботі верстата тощо.

## Slide 35: 3.4. Виявлення розмірних ланцюгів і порядок їх розрахунку 3.4.1. Знаходження замикальної ланки, визначення допуску на її розмір, виявлення складових ланок розмірного ланцюга
Найбільш відповідальним етапом при конструюванні нових машин і механізмів є етап знаходження замикальної ланки (вихідної ланки), визначення допуску на розмір цієї ланки і виявлення складових ланок розмірного ланцюга. При цьому кожний розмірний ланцюг може вирішувати тільки одну задачу, яка повинна бути попередньо встановлена і чітко сформульована. Проте, будь-яка задача, що вирішується за допомогою розмірного ланцюга, зводиться, по суті, до визначення точності складального з’єднання.

## Slide 36
Вимоги до точності, які має задовольнити складальне з’єднання чи машина в цілому, можна поділити на дві групи:
1). Точність взаємного розташування окремих деталей чи складальних одиниць, що забезпечують належну роботу виробу при його експлуатації.
2). Точність взаємного розташування деталей чи складальних одиниць, що забезпечують можливість складання виробу (наприклад, точність розташування валів, що з’єднуються муфтою, зазори та ін.).
Ці вимоги до точності складального з’єднання визначаються допуском на розмір замикальної ланки складального розмірного ланцюга, за допомогою якого вирішується поставлена задача.
Замикальною ланкою складального розмірного ланцюга може бути зазор чи лінійний розмір між поверхнями чи осями двох деталей або кутовий розмір, що визначає відносне положення поверхні чи осі однієї деталі складальної одиниці відносно поверхні чи осі іншої деталі (складальної одиниці).

## Slide 37
Замикальні ланки і допуски на них в ряді випадків встановлюються стандартами, наприклад на зубчасті передачі, металорізальні верстати та інші вироби. В інших випадках замикальні ланки визначаються з умов експлуатації виробу чи умов можливості його складання, а допуски на замикальні ланки встановлюються на основі досвіду експлуатації даного чи аналогічного виробу, чи шляхом розрахунків і спеціально поставлених експериментів.
В число складових ланок необхідно включити тільки ті розміри, які безпосередньо впливають на точність замикальної ланки. Це означає, що до складу даного розмірного ланцюга від кожної деталі може входити тільки один розмір.
У готових виробів даного підприємства (підшипників кочення, муфт, електродвигунів тощо) до складу розмірного ланцюга включається кінцевий розмір, що охоплює декілька деталей, наприклад, монтажна висота конічного роликового підшипника.

## Slide 38
Процес виявлення замикальної ланки та складових ланок і порядок розрахунку розмірного ланцюга розглянуто (рисунок) на прикладі конічно-циліндричного редуктора.

## Slide 39
Для забезпечення нормальної роботи підшипників в конічно-циліндричному редукторі між кришками і торцями зовнішніх кілець підшипників при складанні необхідно забезпечити зазори (Н , К , М), як достатні для компенсації теплового розширення валів і не перевищують допустиме осьове зміщення валів.
Розв’язання задачі аналізу для забезпечення одного із зазорів, розмір і граничні відхилення якого задані в технічних умовах на виготовлення та складання редуктора має наступний порядок:
Виявлення замикальної ланки.
Виявлення складових ланок розмірного ланцюга.
Виконання попередніх розрахунків.
Визначення методу досягнення точності замикальної ланки і методу розрахунку розмірного ланцюга.
Узгодження номінальних розмірів.
Узгодження допусків.
Узгодження граничних відхилень.
Перевірка правильності розв’язання задачі.
Аналіз одержаних результатів та їх реалізація.

## Slide 41: Запитання для самоконтролю
1. Дайте визначення поверхонь деталі: виконавчих, допоміжних, вільних.
2. Дайте визначення розмірного ланцюга.
3. Дайте визначення типу ланок: замикальної, складової, збільшуючої, зменшуючої, компенсатора.
4. Як умовно позначаються на схемах ланки розмірного ланцюга?
5. Як визначається характер (тип) ланок на схемі розмірного ланцюга?
6. Дайте характеристику розмірних ланцюгів за областю застосування та місцем у виробі.
7. Дайте характеристику розмірних ланцюгів за розташуванням ланок та їх типом.
8. Дайте характеристику розмірних ланцюгів за характером взаємозв’язків.
9. Які задачі розв’язуються за допомогою розмірних ланцюгів? Oхарактеризуйте їх сутність.
10. Охарактеризуйте сутність розрахунку розмірних ланцюгів за методом максимуму-мінімуму.
11. Складіть алгоритм розв’язання задачі аналізу за методом максимуму-мінімуму.
12. Сформулюйте умови, за яких можна застосувати метод максимуму-мінімуму.
13. Наведіть формули для визначення номіналу, допуску, середини поля допуску та граничних значень замикальної ланки при розрахунку розмірних ланцюгів за методом максимуму-мінімуму.

## Slide 42
14. Складіть алгоритм розв’язання задачі синтезу за методом максимуму-мінімуму.
15. Назвіть методи, що застосовуються для визначення параметрів складових ланок розмірного ланцюга.
16. Наведіть формулу для визначення Тсер при розрахунку за методом максимуму-мінімуму.
17. Наведіть формули для визначення параметрів узгоджуючої ланки при розрахунку за методом максимуму-мінімуму.
18. Охарактеризуйте сутність розрахунку розмірних ланцюгів за ймовірнісним методом.
19. Складіть алгоритм розв’язання задачі аналізу за ймовірнісним методом.
20. Сформулюйте умови, за яких можна застосовувати ймовірнісний метод.
21. Наведіть формули для визначення номіналу, допуску, середини поля допуску та граничних значень замикальної ланки при розрахунку розмірних ланцюгів за ймовірнісним методом.
22. Складіть алгоритм розв’язання задачі синтезу ймовірнісним методом.
23. Наведіть формули для визначення Tсер при розрахунку ймовірнісним методом.
24. Наведіть формули для визначення параметрів узгоджуючої ланки при розрахунку за ймовірнісним методом.
25. Складіть алгоритм розрахунку кутових розмірних ланцюгів, ланки яких виражені в градусах.
26. Складіть алгоритм розрахунку кутових розмірних ланцюгів, ланки яких виражені у відносних одиницях.

## Slide 43
27. Як виражається тип ланок при розрахунку кутових розмірних ланцюгів, ланки яких виражені у відносних одиницях?
28. В чому полягає особливість розрахунку площинних розмірних ланцюгів?
29. В чому полягає особливість розрахунку розмірних ланцюгів з векторними похибками?
30. Складіть алгоритм розрахунку розмірних ланцюгів з ланками-зазорами.
31. В чому полягає особливість розрахунку взаємозв’язаних розмірних ланцюгів?
32. Складіть алгоритм розрахунку розмірних ланцюгів при складанні за методом повної взаємозамінності.
33. Складіть алгоритм розрахунку розмірних ланцюгів при складанні за методом неповної взаємозамінності.
34. Складіть алгоритм розрахунку розмірних ланцюгів при складанні за методом групової взаємозамінності.
35. Складіть алгоритм розрахунку розмірних ланцюгів при складанні за методом припасування.
36. Складіть алгоритм розрахунку розмірних ланцюгів при складанні за методом регулювання з використанням набору прокладок.
37. Складіть алгоритм розрахунку розмірних ланцюгів при складанні за методом регулювання з використанням ланки-зазору.
38. Як на складальних кресленнях виявляються замикальні ланки?
39. Як зі складального креслення виявляються розмірні ланцюги?
40. Як попередньо вибирається метод розрахунку складального ланцюга та метод досягнення точності замикальної ланки?