## Slide 1: Лекція 6
Припуски на механічну обробку

## Slide 2: 8.1. Загальні відомості про припуски на обробку
Креслення вихідної (початкової) заготовки відрізняється від креслення готової деталі наявністю на всіх оброблюваних поверхнях припусків на наступну обробку.
В машинобудуванні при обробці матеріалу розрізняють такі види припусків:
загальний припуск на обробку;
операційний, що задається на операцію;
проміжний, що задається на перехід.

## Slide 3
Загальним припуском на обробку називається шар матеріалу заготовки, який повинен бути видалений в результаті виконання усіх передбачених технологічним процесом операцій механічної обробки для отримання готової деталі з заданими розмірами і шорсткістю поверхонь.
Загальний припуск дорівнює:
Z з
де Z і - операційні припуски;
n – число операцій.

## Slide 4
Операційним припуском називається шар матеріалу заготовки, що видаляється при виконанні даної операції. Операційний припуск дорівнює:
Z і = ∑mі=1 Z пр
де Zпр – проміжний припуск;
m – кількість переходів.
Проміжний припуск – це припуск, тобто шар матеріалу заготовки, що видаляється за один перехід.

## Slide 5
Визначення оптимальних припусків на обробку тісно пов’язане зі встановленням проміжних та початкових розмірів заготовки. Ці розміри необхідні для конструювання штампів, моделей, прес-форм, стрижневих ящиків, пристроїв, спеціального різального та вимірювального інструмента, а також для настроювання металорізальних верстатів та іншого технологічного обладнання.
На основі визначених припусків можна обґрунтовано визначити масу початкових заготовок, режими різання, а також норми часу на виконання операцій механічної обробки.

## Slide 6
Величина припуску, що задається, головним чином залежить від методу виготовлення заготовки деталі при вибраному технологічному процесі, товщини дефектного шару і стану обладнання, на якому виготовляють заготовки. Припуски на обробку вимірюються по нормалі до оброблюваної поверхні і задаються звичайно в мм на сторону. Спосіб задання припуску (на сторону чи діаметр) обов’язково оговорюється в технології.
При обробці будь-якої заготовки деталі операційні розміри, як правило, не можуть бути витримані абсолютно точно, тому фактична величина припуску коливається в деяких межах. У зв’язку з цим розрізняють мінімальний, номінальний (розрахунковий) і максимальний припуски.

## Slide 7: 8.2. Розрахункові схеми розташування припусків і допусків для різних методів отримання заданої точності обробки 8.2.1. Схеми для методу пробних ходів
Схема розташування припусків і допусків при токарній обробці та шліфуванні валу

## Slide 8
З наведеної схеми випливає, що загальний номінальний припуск на обробку дорівнює:
Z заг ном = d вих.заг ном – d дет ном
Максимальний припуск на виконуваній технологічній операції складається з мінімального припуску та допусків на цю та попередню операції:
Z i max = Z i min + T di + T di-1 ,
де Tdi – допуск розміру на виконуваній операції (виконуваному переході);
Tdi-1 – допуск розміру на попередній операції (попередньому переході).

## Slide 9
У загальному випадку аналогічні схеми для обробки внутрішніх та зовнішніх поверхонь без вказання назв технологічних операцій мають вигляд, показаний на рисунках нижче:
Розрахункова схема для визначення проміжних розмірів отворів та внутрішніх лінійних розмірів

## Slide 10
Розрахункова схема для визначення проміжних розмірів валів та зовнішніх лінійних розмірів
Розрахунок проміжних розмірів, виходячи з розмiщених схем, виконується за формулами, які наведені в підручнику «Технологія машинобудування» під авторством Мельничука П.П., Боровика А.І., Лінчевського П.А., Петракова Ю.В. – стор.294 та 295.

## Slide 11: 8.2.2. Схеми для методу автоматичного отримання розмірів
Щоб ясніше уявити, звідки беруться зміни у розрахункових схемах та формулах цього методу, спочатку розглянемо реальну схему обробки на фрезерному верстаті двох заготовок з гранично допустимими значеннями розмірів від попередньої обробки

## Slide 12
Таким чином, при обробці на розмір аінастр = const у заготовки з мінімальним попереднім розміром aі-1min буде знято мінімальний припуск Zіmin при мінімальному відтисненні Yi min, і буде отриманий остаточний розмір ai min . В той же час у заготовки з максимальним попереднім розміром ai-1max буде отриманий також максимальний остаточний розмір aimax.
Як видно з наведеної схеми, мінімальний припуск zimin у цьому випадку включає в себе допуск на виконуваній операції Ti, а максимальний припуск Zimax – допуск попередньої операції Ti-1. Із врахуванням цих особливостей методу автоматичного отримання розмірів на налагоджених верстатах розрахункові схеми для визначення проміжних розмірів змінюють свій вигляд (стор. 295, 296 Підручника).

## Slide 13: 8.3. Визначення величини мінімального операційного припуску
Всі розрахункові залежності, що наведені вище, свідчать, що в основі розрахунків лежить величина мінімального операційного припуску. Допуски на всі операції, чи переходи технологічного процесу легко знайти у довідках згідно точністю прийнятих методів обробки. Таким чином, задача може бути зведена лише до визначення найбільш точних величин мінімальних припусків.

## Slide 14
Мінімальний операційний припуск обчислюється із врахуванням компенсації дефектів і похибок попередньої обробки, а також похибок встановлення заготовки на виконуваній операції. Відповідно до цієї теорії, мінімальний операційний припуск при послідовній обробці дорівнює:
Zimin = RZi -1 + hi – 1 + Δ∑ i-1 + εi ,
де RZi-1 ̶ шорсткість поверхні після попередньої операції;
hi-1 ̶ глибина дефектного поверхневого шару після попередньої операції;
Δ∑i-1 - сумарне відхилення розташування поверхні (відхилення від перпендикулярності, паралельності, співвісності тощо), а в деяких випадках відхилення форми поверхні на попередній операції;
εВ - похибка встановлення заготовки на верстаті для виконання даної операції.

## Slide 15
Похибка встановлення заготовки для виконуваної операції може бути розраховуватись (наближено) за формулою:
εв = ,
де εб - похибка базування заготовки для виконання даної операції;
εз - похибка закріплення заготовки для виконання даної операції;
εпр - похибка пристосування, що встановлене на верстаті.
При обробці зовнішніх та внутрішніх поверхонь обертання (двобічний припуск з випадковим просторовим розташуванням похибок Δ∑і-1 та εi) мінімальний операційний припуск дорівнює:
2∑imin = 2 ((Rz-1 + hi-1)2 + ).

## Slide 16
Режими різання розраховуються і вибираються за максимальними припусками. У всіх технологічних розрахунках розглядаються номінальні припуски. Правильний розрахунок і вибір припусків та операційних допусків при механічній обробці деталі є основою при складанні технологічного процесу, оскільки від нього залежить її собівартість, якість, довговічність та надійність.
Вплив величини припуску на економічність процесу обробки великий. Чим більший припуск, тим більше проходів потрібно для зняття відповідного шару металу що призводить до збільшення трудомісткості процесу, зайвих витрат електроенергії, різального інструмента, збільшує кількість стружки, з’являється необхідність у збільшенні парка обладнання і виробничих площ.

## Slide 17
Зменшені припуски не забезпечують можливості видалення дефектних поверхневих шарів металу, отримання потрібної точності та шорсткості, тобто призводять до браку.
Для визначення оптимальних припусків у машинобудуванні застосовують декілька методів розрахунку, сутність яких буде розглянуто в розділі “Розробка технологічних процесів”.
Тема «Припуски на механічну обробку» більш глибоко розкрита в підручнику «Технологія машинобудування» під авторством під авторством Мельничука П.П., Боровика А.І., Лінчевського П.А., Петракова Ю.В. (стор. 292…298).

## Slide 18: ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Як класифікуються припуски на механічну обробку? Їх визначення та характеристика.
2. Від яких факторів залежить величина припусків?
3. Зобразіть схему для визначення проміжних розмірів валів та зовнішніх лінійних розмірів при обробці за методом пробних ходів.
4. Зобразіть схему для визначення проміжних розмірів та внутрішніх лінійних розмірів при обробці за методом пробних ходів.
5. Наведіть формули для розрахунку проміжних розмірів для зовнішніх поверхонь при обробці за методом пробних ходів.
6. Наведіть формули для розрахунку проміжних розмірів для внутрішніх поверхонь при обробці за методом пробних ходів.
7. У чому полягає суттєва різниця в схемах розташування припусків при обробці за методом пробних ходів та при роботі на налагоджених верстатах?

## Slide 19: ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
8. Зобразіть схему для визначення проміжних розмірів валів та зовнішніх лінійних розмірів при автоматичному отриманні розмірів.
9. Зобразіть схему для визначення проміжних розмірів отворів та внутрішніх лінійних розмірів при автоматичному отриманні розмірів.
10. Наведіть формули для розрахунку проміжних розмірів для зовнішніх поверхонь при автоматичному отриманні розмірів.
11. Наведіть формули для розрахунку проміжних розмірів для внутрішніх поверхонь при автоматичному отриманні розмірів.
12. Як визначається мінімальний припуск на механічну обробку.
13. Охарактеризуйте складові формули для визначення мінімального припуску на механічну обробку.
14. Як величина припуску впливає на якість та економічність механічної обробки?