## Slide 1: Лекція 7
Продуктивність та економічність механічної обробки заготовок деталей

## Slide 2: 9.1. Продуктивність та собівартість обробки
Продуктивність та собівартість обробки заготовок істотно залежить від пред’явлених вимог точності та шорсткості поверхонь деталей, що виготовляються.
Продуктивність та економічність механічної обробки деталей залежить від багатьох факторів, головні з яких – матеріаломісткість та трудомісткість. Далі розглянемо більш детально ці фактори

## Slide 3
Зменшення допусків на обробку і висоти мікронерівностей оброблених поверхонь підвищує трудомісткість та собівартість обробки приблизно за законом гіперболи. Це пояснюється тим, що зростає основний час у зв’язку з появою додаткових ходів і зниженням режимів різання, збільшується допоміжний час, пов’язаний з контрольними операціями, встановленням, вивіренням положення заготовки на верстаті, встановленням різального інструмента на розмір (при роботі за методом пробних ходів), застосовуються більш складні та точні, а отже, і більш дорогі верстати, зростають затрати на різальний інструмент і в ряді випадків застосовуються більш дорогі способи обробки.
До основних і найбільш об’єктивних критеріїв доцільності вибору найбільш придатного для даних конкретних умов варіанта обробки належать його продуктивність та економічність. Навіть при обробці заготовок певним способом необхідно встановити економічність застосування того або іншого типорозміру верстата чи технологічного оснащення.

## Slide 4
Економічність механічної обробки залежить не тільки від потрібної точності, застосовуваних методів обробки і верстатів. Вона змінюється також в залежності від застосування режимів різання
Залежність трудомісткості та собівартості обробки від швидкості різання

## Slide 5
Вибір швидкості різання за найбільшою продуктивністю чи за найменшими затратами здійснюється для кожного конкретного випадку із врахуванням обставин, що склалися (ступеня терміновості завдання, ступеня завантаженості даного верстата, можливості інструментального цеху поповнювати підвищене витрачання інструмента тощо). В будь-якому випадку швидкість різання не повинна виходити за межі оптимальних швидкостей за продуктивністю та собівартістю.
Співставлення ефективності технологічних варіантів за критеріями продуктивності та собівартості може призвести в окремих випадках до різних висновків. Так, наприклад, при співставленні розточування отвору діаметром 30×40 мм за 7-м квалітетом з шорсткістю Rz = 6,3 мкм в стальних заготовках швидкорізальним різцем Р6М5 на токарному верстаті І6К20 і протягування в серійному виробництві показує, що трудомісткість (штучно-калькуляційний час, хв.) розточування у 3…3,5 рази вища в разу використання розточування при рівних значеннях собівартості технологічних операцій.

## Slide 6
Наведений приклад показує, що при співставленні ефективності технологічних процесів не потрібно обмежуватись визначенням тільки собівартості обробки, а іноді необхідно підрахувати як собівартість, так і трудомісткість обробки.
У відповідальних випадках визначення економічної ефективності технологічних процесів необхідно вести розрахунок за двома її основними критеріями: продуктивністю (чи трудомісткістю), що виражає штучно-калькуляційний час, і собівартістю, представленою у вигляді технологічної собівартості.
Коли у варіантів технологічних процесів, що співставляються, затрати на різальний інструмент розрізняються несуттєво, можна обмежитись співставленням ефективності процесів тільки за одним із вказаних критеріїв економічності. Якщо один з варіантів, що співставляються, пов’язані із застосуванням дороговартісного обладнання або спеціального технологічного оснащення, аналіз економічності потрібно доповнити розрахунком приведених затрат.

## Slide 7
Економічна ефективність технологічних процесів суттєво залежить від масштабів річного випуску виробів і розмірів партії заготовок, що запускаються у виробництво. Відомо, що придбання високопродуктивних, але дороговартісних багатошпиндельних автоматів окуплюється тільки при достатньо великій кількості виробів, що випускаються. З іншого боку, структура і загальна сума затрат по експлуатації верстатів різного типу суттєво відрізняються.
Істотний вплив видів і режимів обробки, застосовуваних верстатів і технологічного оснащення на економічність виготовлення деталей, а також залежність економічності технологічних процесів від розмірів партій оброблюваних заготовок роблять актуальною проблему оцінки економічної ефективності технологічних процесів. Правильне і своєчасне визначення економічної ефективності створення та застосування нової техніки і технології виробництва суттєво визначають напрямок і темпи технічного прогресу машинобудування.

## Slide 8: 9.2. Основи технічного нормування
Технічне нормування у широкому розумінні цього поняття представляє собою встановлення технічно обґрунтованих норм витрат виробничих ресурсів. При цьому під виробничими ресурсами розуміються енергія, сировина, матеріали, інструмент, робочий час.
В сучасних умовах механоскладального виробництва економія виробничих ресурсів (за рядом причин економічного, демографічного і соціального характеру) набуває надто важливого значення. Особливо важливою задачею, що розв’язується при проектуванні технологічних процесів, є задача технічного нормування робочого часу, тобто нормування праці.

## Slide 9
Основна задача нормування – це визначення міри праці і відповідної винагороди. Нормування праці здійснюється методами технічного і досвідно-статистичного нормування.
Технічне нормування праці – це сукупність методів і прийомів з виявлення резервів робочого часу і встановлення необхідної міри праці. Задачами технічного нормування є виявлення резервів робочого часу і поліпшення організації праці на підприємстві, встановлення правильної міри праці (тобто визначення норми часу) і в кінцевому результаті – підвищення продуктивності праці та збільшення обсягів виробництва.
При технічному нормуванні праці (тобто при аналітичному методі визначення норми часу) технологічна операція розкладається на елементи: машинні, машинно-ручні і ручні, на переходи, ходи, прийоми і рухи. При цьому кожен елемент піддається аналізу як окремо, так і в поєднанні з суміжними елементами.
9.2.1. Задачі та методи нормування праці

## Slide 10
Перед розрахунком норми часу проводиться аналіз структури операції, що нормується, з метою її покращення шляхом: виключення з її складу всіх зайвих прийомів і рухів, без яких робота може бути успішно виконана; скорочення шляху всіх рухів рук, ніг і корпусу робітника; заміни стомлюючих прийомів роботи більш легкими; забезпечення виконання ручних прийомів роботи під час автоматичної подачі; вивільнення робітника від виконання підсобних робіт по піднесенню матеріалів, інструмента, заготовок і по заточуванню інструмента; застосування багатомісних пристроїв; прогресивних режимів різання; використання досвіду по скороченню затрат допоміжного часу.

## Slide 11
Норми часу, що визначені аналітичним методом, називаються технічно обґрунтованими чи просто технічними нормами.
Технічно обґрунтована норма часу – це час, необхідний для виконання одиниці роботи, встановлений розрахунком, виходячи з раціонального використання в даних умовах виробництва праці робітника (живої праці) і знарядь праці (уречевленої праці) із врахуванням виробничого досвіду.

## Slide 12
Технічно обґрунтована норма часу встановлюється із врахуванням наявності раціонального технологічного процесу, правильної для даних виробничих умов організації праці та виконання роботи робітником відповідної кваліфікації, продуктивність праці якого вища середньої продуктивності праці робітників на аналогічній роботі. При цьому під правильною організацією праці розуміється:
економічно доцільне в даних умовах відокремлення основної роботи від підготовчої та допоміжної;
раціональна організація робочих місць та їх систематичне обслуговування, виходячи з даних виробничих умов;
раціональне виконання трудових дій робітника; нормальні санітарно-гігієнічні умови роботи (освітлення, опалювання, вентиляція) і техніка безпеки.

## Slide 13
Призначення технічної норми часу не обмежується визначенням оплати за працю та її продуктивність. Технічні норми служать основою для визначення потрібної кількості і завантаження обладнання, виробничої потужності ділянок і цехів, розрахунку показників праці та по заробітній платі, а також є основою оперативного (календарного) планування.
З розвитком техніки, технології та організації виробництва, із зростанням енергоозброєності робітника і підвищенням його культурного рівня норми часу повинні коректуватись у бік їх оптимізації із врахуванням зростаючої продуктивності праці.

## Slide 14
Дослідно-статистичний метод нормування застосовується в умовах одиничного і дрібносерійного виробництв, на відміну від технічного нормування не передбачає аналітичного розрахунку трудомісткості окремих елементів виконуваної роботи та їх підсумовування. Норма часу встановлюється на всю операцію в цілому шляхом співставлення з нормами і фактичною трудомісткістю виконання в минулому аналогічної роботи.
Статистичні дані про фактичну трудомісткість аналогічних операцій у минулому і власний досвід нормувальників і майстрів є основою цього методу нормування. Внаслідок того, що фактичні затрати часу і фактичний виробіток у минулому відображають недоліки в технології та організації праці і виробництва, що існували в той час, досвідно-статистичні норми узаконюють їх на майбутнє.
Ці норми не мають під собою технічної та розрахункової бази і, як правило, є заниженими і не відповідають задачам виявлення резервів виробництва і підвищення продуктивності праці. У зв’язку з цим однією з найважливіших і невідкладних задач машинобудівного виробництва є важливим перехід від досвідно-статистичного нормування до технічного.

## Slide 15
На відміну від досвідно-статистичних норм технічні норми:
1) передбачають використання виробничого досвіду, можливо більш повного використання існуючих засобів виробництва і робочого часу, оскільки вони встановлені виходячи з раціонально побудованих технологічних і трудових процесів; вони визначають продуктивність праці вище середнього досягнутого рівня і тому є прогресивними;
2) при аналітичному методі нормування і використанні нормативів норми однорідні за жорсткістю, що виключає появу невиправдано високої чи надто низької оплати праці, що в обох випадках призводить до дезорганізації виробництва;
3) введення об’єктивних і технічно обґрунтованих розрахункових норм усуває конфлікти і суперечки про правильність норм, що має місце при досвідно-статистичному нормуванні.

## Slide 16
В умовах одиничного і дрібносерійного виробництв економічно недоцільно поділяти операції на диференційовані елементи для визначення норм часу. В цьому випадку визначення норм часу проводиться за збільшеними нормативами (на технологічні переходи) або за типовими нормами, складеними аналітичним методом для типових технологічних процесів. Методи збільшеного нормування, що базуються на нормативах і типових нормах і складені аналітичним методом, також є методами технічного нормування.

## Slide 17: 9.2.2. Класифікація затрат робочого часу
Затрати робочого часу протягом робочого дня (за винятком обідньої перерви) поділяються на затрати, що нормуються і ті що не нормуються.
До затрат що нормуються відносять затрати які необхідні для виконання заданої роботи, і тому вони включаються до складу норми часу.
До затрат робочого часу, які не нормуються і не включаються до складу норми, відносять:
втрати робочого часу (втрати часу внаслідок виконання робітником випадкової та непродуктивної роботи, такої, наприклад, як ходіння за майстром, наладником, документацією, інструментом, транспортними засобами, матеріалами тощо;
перерви в роботі з організаційних і технологічних причин, пов’язаних з простоями в очікуванні роботи, крана, підсобного робітника, креслення, інструмента, з простоями через відсутність електроенергії тощо;
втрати з вини робітника у зв’язку із запізненням і несвоєчасним залишенням робочого місця, сторонніми розмовами тощо).

## Slide 18
Затрати робочого часу, що нормуються, поділяються на підготовчо-заключний час, оперативний час, час на обслуговування робочого місця і час на перерви на відпочинок і особисті потреби робітника.
Норма підготовчо-заключного часу Тп-з – це норма часу на підготовку робітників і засобів виробництва до виконання технологічної операції та приведення їх у початковий стан після її закінчення.

## Slide 19
Норма підготовчо-заключного часу включає затрати часу на підготовку до заданої роботи і виконання дій, пов’язаних з її закінченням. До складу підготовчо-заключного часу входять затрати часу на:
а) отримання матеріалів, інструментів, пристроїв, технологічної документації і наряду на роботу;
б) ознайомлення з роботою, технологічною документацією, кресленням, одержання необхідного інструктажу;
в) установлення інструментів, пристроїв, налагодження обладнання на відповідний режим роботи;
г) зняття пристроїв та інструмента;
д) здавання готової продукції, залишків матеріалів, пристроїв, інструмента, технологічної документації та наряду на роботу.
Підготовчо-заключний час витрачається один раз на партію оброблюваних заготовок, що виготовляються без перерви за даним робочим нарядом, і не залежить від кількості заготовок в цій партії. При нормуванні величина підготовчо-заключного часу визначається за нормативами із врахуванням типорозміру верстата, пристрою, конструкції та маси оброблюваної заготовки тощо.

## Slide 20
Норма оперативного часу Топ – це норма часу на виконання технологічної операції, яка складається з суми норм основного часу То і допоміжного часу Тд, що не перекриває основний час, тобто
Топ = То + Тд.
Затрати оперативного часу на виконання технологічної операції повторюються з кожною одиницею виробу або через строго певне їх число.
Норма основного часу То – це норма часу на досягнення безпосередньої мети даної технологічної операції чи переходу за якісною і (чи) кількісною зміною предмета праці.
Основний (технологічний) час То представляє собою час, протягом якого змінюються розміри і форми заготовки, зовнішній вигляд і шорсткість поверхні або взаємне положення окремих частин складальної одиниці де вони закріплюються тощо. Основний час може бути машинним, машинно-ручним, ручним.

## Slide 21
При всіх верстатних роботах основний час визначається відношенням величини шляху, пройденого обробним інструментом, до його хвилинної подачі.
Для токарних, свердлильних, різенарізних робіт, зенкерування, розвертання і фрезерування основний (машинний) час визначається у відповідності з рисунком за формулами:
ТО = ТМ = Ɩ×і / SХВ = Ɩ×і /nS = Ɩ×Z / nSt.
Ɩ = L + Ɩ1 + Ɩ2 ,
де Тм – машинний час, хв;
Ɩ – довжина шляху роботи інструмента, мм;
L – довжина оброблюваної поверхні, мм;
Ɩ1 – величина врізання інструмента, мм;
Ɩ2 – величина перебігу інструмента, мм;
i – число проходів інструмента;
Sхв – подача, мм/хв (хвилинна подача);
N – частота обертання шпинделя чи фрези, об/хв;
S – подача на один оберт шпинделя чи фрези, мм/об;
t – глибина різання на сторону, мм;
Z – припуск на сторону, мм.

## Slide 22
а –точіння, б і в – фрезерування, г – свердлування, д - розвертування.

## Slide 23
При розрахунку основного часу за наведеними формулами елементи режимів різання V, n, S, t визначаються за відповідними формулами теорії різання або за таблицями нормативів, наведених у довідниковій літературі і нормативних матеріалах з технічного нормування. Послідовність розрахунку елементів режимів різання також встановлена цими матеріалами.
Норма допоміжного часу Тд представляє собою норму часу на здійснення дій, що дають можливість виконувати основну роботу, яка є метою технологічної операції чи переходу, і які повторюються з кожним виробом чи через певне їх число (встановлення і зняття виробу, вмикання та вимикання верстата, підведення і відведення інструменту чи його переустановлення, якщо це проводиться на кожний виріб чи через певне їх число).
Допоміжний час, як правило, ручний, але може бути і машинним. Допоміжний час визначається підсумовуванням його складових елементів, наведених в таблицях нормативів з технічного нормування. При цьому до його складу включаються затрати часу на встановлення і зняття заготовки, час, пов’язаний з переходом, час на переміщення частин верстата (супорта, каретки), час на зміну режиму роботи верстата та інструмента і час на контрольні вимірювання.

## Slide 24
Час на встановлення і зняття заготовки дається в нормативних таблицях на весь комплекс «встановити і зняти заготовку» в залежності від її ваги, типу пристрою, способу базування і закріплення.
Час, пов’язаний з переходом, включає час на підведення інструмента до заготовки, вмикання і вимикання подачі, відведення інструмента у вихідне положення. При цьому час на переміщення супорта в комплекс часу, пов’язаного з переходом, не включено і визначається в залежності від довжини переміщення окремого складового допоміжного часу. Також не включено в комплекс часу на перехід і час, що витрачається на зміну режиму роботи верстата та інструмента, який враховується окремою складовою допоміжного часу.
Час на контрольні вимірювання встановлюється на процес вимірювання, яке проводиться після виконання верстатником переходу чи операції, і включається в норму тільки в тих випадках, коли воно не може бути перекрите машинним часом. Періодичність контрольних вимірювань залежить від стабільності отримуваних при обробці розмірів, допуску і розмірів обробки, конструкції різального інструмента і способу виконання обробки. В нормативних таблицях наводяться відповідні рекомендації.

## Slide 25
Час на обслуговування робочого місця Тобс представляє собою частину штучного часу, що витрачається виконавцем на підтримання засобів технологічного оснащення в працездатному стані і догляду за ним і робочим місцем. В умовах масового виробництва, машинних і автоматизованих операцій час обслуговування робочого місця поділяється на час технічного і організаційного обслуговування.
Час технічного обслуговування Ттех – це час, що витрачається на догляд за робочим місцем (обладнанням) протягом даної конкретної роботи (зміна притуплених інструментів, регулювання інструментів і підналагодження обладнання в процесі роботи, змітання стружки тощо). Час технічного обслуговування визначається у відсотках до основного часу.

## Slide 26
Час організаційного обслуговування Торг – це час, що витрачається на догляд за робочим місцем протягом робочої зміни (час на розкладання і прибирання інструмента на початку і в кінці зміни, час на огляд і випробовування обладнання, час на його змащування і очищення тощо). Час організаційного обслуговування визначається у відсотках до оперативного часу.
Час на особисті потреби Твідп – це частина штучного часу, що витрачається людиною на особисті потреби і (при втомливих роботах) на додатковий відпочинок. Він передбачається для всіх видів робіт (крім безперервних) і визначається у відсотках до оперативного часу. Звичайно цей час не перевищує 2 % від тривалості робочої зміни. На роботах фізично важких, особливо втомливих, які відрізняються великим вантажообігом або проводяться прискореним темпом, крім того передбачається додатковий час на перерви для відпочинку.

## Slide 27: 9.2.3. Структура норми часу
Норма часу – це регламентований час на виконання деякого обсягу робіт у певних виробничих умовах одним або декількома виконавцями відповідної кваліфікації. В машинобудуванні норма часу звичайно встановлюється на технологічну операцію.
Технічно обґрунтована норма часу Тш-к складається з норми підготовчо-заключного часу на партію оброблюваних заготовок і норми штучного часу Тш, тобто:
Тш-к = Тш + Тп-з/n,
де Тш-к – норма штучно-калькуляційного часу (норма часу);
Тп-з – підготовчо-заключний час на партію оброблюваних заготовок;
n – кількість заготовок в партії, що обробляється.

## Slide 28
Норма штучного часу – це норма часу на виконання обсягу робіт, що дорівнює одиниці нормування. Штучний час може бути визначений як інтервал часу, рівний відношенню циклу виробів, що одночасно виготовляються чи ремонтуються, або рівний календарному часу складальної операції.
Цикл технологічної операції – це інтервал календарного часу від початку до кінця періодично повторюваної технологічної операції незалежно від кількості виробів, що одночасно виготовляються чи ремонтуються.
При технічному нормуванні норма штучного часу Tш підраховується за формулою:
Tш = То + Тд + Тобс. + Твідп. = Топ. + Тобс. + Твідп.

## Slide 29
В норму штучного часу не включаються затрати часу на роботи, які можуть бути виконані під час автоматичної роботи обладнання, тобто можуть бути перекриті машинним часом.
В умовах масового виробництва за норму часу приймається величина норми штучного часу, яка визначається за формулою:
Тш = То + Тд + Ттех. + Торг. + Твідп. ,
або
Тш = То + Тд + ТО + ТО + ТД ) + (ТО + Тд).
де аорг. – відсоток часу на організаційне обслуговування робочого місця;
втех. – відсоток часу на технічне обслуговування робочого місця;
авідп. – відсоток часу на відпочинок і особисті потреби.

## Slide 30
У зв’язку з тим, що у одиничному та серійному виробництвах час на обслуговування робочого місця на організаційний і технічний не поділяється, а час на відпочинок і особисті потреби робітника обчислюється у відсотках оперативного часу, формула для підрахунку штучного часу спрощується і набуває вигляду:
ТШ = (ТО + ТД)(1 + ),
де К – відсоток оперативного часу на обслуговування робочого місця (технічне та організаційне) і на відпочинок та особисті потреби робітника.
Значення коефіцієнтів аорг, авідп., втех і К приймаються згідно нормативами.
Норма часу на партію заготовок визначається за формулою:
Тпар = Тп-з + Тшn×n ,
де n – число заготовок в партії, шт.

## Slide 31
Норма затрат робочого часу на виготовлення виробів може бути також виражена кількістю продукції, що виготовляється в одиницю часу (зміну, годину). В цьому випадку вона називається нормою виробітку за певну одиницю робочого часу. Норма виробітку визначається відношенням тривалості робочої зміни (чи години) до норми штучного часу, тобто:
Hв = Тзм/Тшn ,
де Hв – норма виробітку виробів, шт.;
Тзм – тривалість робочої зміни у хвилинах (годинах).

## Slide 32
При обробці на багаторізцевих, багатошпиндельних і багатопозиційних верстатах і на автоматичних лініях особливості операції накладають на режими різання певні обмеження:
1. Всі інструменти повинні працювати з однаковою подачею в міліметрах на оберт шпинделя чи за один подвійний хід.
2. Довжина ходу для всіх інструментів повинна бути однаковою (вказане обмеження характерне для верстатів, що працюють різцями, закріпленими на одному супорті).
3. Співвідношення між величинами подач окремих інструментів задане і не може бути змінене (наприклад, при роботі багатошпиндельної свердлильної головки співвідношення між подачами для окремих шпинделів обов’язково повинне бути рівним передаточному відношенню кінематичного ланцюга, що зв’язує усі шпинделі).
9.2.4. Особливості нормування багатоінструментної обробки

## Slide 33
4. Всі інструменти повинні працювати з однією і тією ж частотою обертання шпинделя (наприклад, робота багаторізцевих токарних верстатів, робота декількох фрез, закріплених на одній оправці).
5. Співвідношення частот обертання шпинделів і окремих інструментів задане і не може бути змінене.
6. Всі інструменти повинні працювати з однаковою хвилинною подачею.
7. Всі інструменти повинні працювати з однаковою швидкістю різання (наприклад, при роботі на поздовжньо-стругальних верстатах).
8. Машинний час інструментів (супортів, агрегатів тощо) повинен бути однаковий (при цьому частоти обертання шпинделів і подачі в мм на оберт і в мм за хвилину можуть бути різними, наприклад нормування автоматичної лінії та багатопозиційних верстатів послідовної дії).

## Slide 34: 9.2.5. Вплив багатоінструментної обробки на режим різання
Глибина різання (як і при одноінструментній обробці) визначається припуском. Тут також припуск повинен бути видалений при можливості за один хід, а при підвищених вимогах до точності і шорсткості – за два ходи: чорновий і чистовий.
У випадках, коли ходи можуть виконуватись одночасно (наприклад, при обробці на багатопозиційних верстатах), може виявитись доцільною обробка неточних поверхонь за два ходи. Подачі (як і при одноінструментній обробці) повинні бути взяті максимально можливими. Величину подачі тут обмежують:
а) міцність механізмів приводу і подачі верстата;
б) міцність інструмента;
в) міцність заготовки;
г) жорсткість технологічної системи;
д) шорсткість оброблюваної поверхні.

## Slide 35
Потужність верстата, як правило, не обмежує подачу: при нестачі потужності у більшості випадків потрібно знижувати не подачу, а швидкість різання.
Якщо конструкція верстата вимушує прийняти для декількох інструментів однакові чи пропорційні подачі, то загальна подача вибирається так, щоб ні для одного інструмента технологічно допустима подача не була перевищена. Це звичайно призводить до зниження подач для всіх інструментів, крім одного.
При роботі багатосупортних верстатів (багаторізцевих тощо) робота всіх супортів з технологічно допустимими подачами призвела б до різної тривалості роботи супортів. Якщо немає можливості скоротити час роботи «лімітуючого супорта», який потребує найбільшого часу для своєї роботи, то подачі останніх супортів можуть і повинні бути зниженими. Таке вирівнювання часу роботи супортів оберігає різальний інструмент, не збільшуючи машинного часу. Подача «нелімітуючих» супортів повинна бути знижена до таких величин, при яких час роботи всіх супортів був би однаковим. Проте при цьому необхідно мати на увазі, що для деяких інструментів є не тільки максимум, але й мінімум допустимої подачі. Наприклад, при роботі твердосплавних різців на багаторізцевих верстатах не потрібно застосовувати подачі менше 0,04–0,05 мм/об.

## Slide 36
Недостатня жорсткість та міцність верстата часто вимушує знижувати подачі. У зв’язку з цим перевірка прийнятих подач за силовими паспортними даними верстата є обов’язковою.
Швидкості різання можуть прийматись однаковими з одноінструментною обробкою у випадках:
а) обробки чистовим інструментом, коли зміна швидкості призводить до недопустимого збільшення шорсткості поверхні;
б) обробки металів, що мають різко виражений оптимум швидкості, відхилення від якого призводить до різкого падіння стійкості (деякі сталі аустенітного класу).

## Slide 37
Швидкості різання знижуються:
а) при заданому співвідношенні між швидкостями (обмеження 4, 5, 7 п. 9.2.4);
б) у випадку, коли інструменти повинні працювати з однаковою хвилиною подачею (обмеження 6 п. 9.2.4) або з однаковим часом (обмеження 8 п. 9.2.4) для забезпечення роботи всіх інструментів з технологічно допустимими подачами в мм/об або в мм/зуб;
в) при недостатній потужності верстата (при цьому, коли швидкість знижується нижче 40–50 м/хв, іноді доводиться відмовлятись від застосування різців Т5К10, Т15К6 і Т14КВ, які погано працюють при низьких швидкостях);
г) у зв’язку з необхідністю підвищити стійкість інструментів при багатоінструментній обробці.

## Slide 38
Швидкість різання може підвищуватись, якщо всі інструменти повинні працювати з однаковою довжиною ходу (обмеження 2 п. 9.2.4). В цьому випадку для деяких інструментів час різання складає лише частину машинного часу. Це дозволяє підвищити розрахункові швидкості різання для цих інструментів без збільшення розрахункового періоду стійкості.
Для операцій, ритм яких не зв’язаний з ритмом інших операцій, потрібно прагнути до роботи зі швидкостями і при стійкості інструмента, що забезпечують найменшу собівартість операції.
У випадках, коли продукція ділянки, цеху чи потокової лінії повинна випускатись комплектно, тобто ритм декількох операцій повинен бути однаковим, для одержання найменшої собівартості продукції необхідно підвищувати (у порівнянні з економічними) швидкості різання для операцій, які є «вузьким» місцем, і знижувати їх для решти операцій. Підвищувати швидкості різання вище швидкостей найбільшого випуску не потрібно.

## Slide 39: 9.3. Технологічні методи підвищення продуктивності та зниження собівартості виробів
Найсуттєвіше впливає на зниження собівартості машини кількість машин даної моделі, що належить виготовленню. Чим краще в конструкції машини відображено сучасні досягнення, тенденції та перспективи розвитку науки і техніки, тим вищі її техніко-економічні показники, тим за інших рівних умов менше буде її моральне зношування, тим довше у часі, а отже, і в кількості, така машина буде виготовлятись без змін.
Зі збільшенням кількості машин, що випускаються, змінюється собівартість машини внаслідок зменшення частки затрат живої праці і збільшення частки затрат уречевленої праці при одночасному зниженні їх суми. Пояснюється це тим, що зі збільшенням кількості машин, що належать виготовленню, зростає можливість використання більш дороговартісного, але й більш продуктивного обладнання, інструмента та іншого технологічного оснащення, що сприяє скороченню трудомісткості виготовлення машини.

## Slide 40
З викладеного виходить, що одним з основних заходів, що сприяють зниженню собівартості машини при відомій в них потребі, є будь-яке збільшення кількості машин, їх складальних одиниць і деталей, що належать виготовленню за незмінними кресленнями.
Заходами для цього служать:
• розробка конструкції машини з максимальним врахуванням досягнень і перспектив розвитку науки і техніки та внаслідок цього створення машини з найменшим моральним зношуванням;
• широка уніфікація машин на основі конструктивної спадковості, тобто використання в різних машинах одних і тих же складальних одиниць і деталей;
• нормалізація та обмеження номенклатури застосовуваних в конструкції машини отворів, різей, діаметрів валів, шліців тощо.

## Slide 41: 9.3.2. Скорочення витрат на матеріал
Основними шляхами скорочення витрат на матеріали, що витрачається на виготовлення машини, є:
скорочення маси матеріалів, що витрачаються на виготовлення однієї машини;
використання, за можливістю, більш дешевих матеріалів;
одержання відходів матеріалів в найбільш цінному вигляді з метою подальшого використання їх для виготовлення інших деталей.
Скорочення маси матеріалів, що витрачаються на виготовлення однієї машини, залежать в першу чергу від того, наскільки раціонально розроблена конструкція машини. Недостатнє знання властивостей матеріалу, недостатньо стабільна якість матеріалів і наближені методи розрахунку призводять у кінцевому рахунку до значних величин запасу міцності, тобто до зайвих витрат матеріалів.

## Slide 42
Скорочення різного роду відходів і втрат матеріалів є одним з основних технологічних і організаційних заходів, що сприяють скороченню витрат на матеріали. Значна кількість відходів і втрат має місце на машинобудівних підприємствах при одержанні заготовок деталей. До такого роду відходів і втрат відноситься угар матеріалів при плавленні, виплески, скрап, залишки у плавильних агрегатах, окалина при нагріванні, відходи у вигляді заусениць, обрізки, облой, брак заготовок тощо.
При механічній обробці частина матеріалу перетворюється в стружку, обрізки при розкроюванні деталей з листового матеріалу, обрізки, що виникають через некратність довжини деталі довжині куска вихідного матеріалу при пруткових заготовках у вигляді кусків, необхідних для закріплення деталей при обробці на виготовлення пробних деталей при настроюванні технологічної системи

## Slide 43
Скорочення втрат і відходів економить не тільки матеріали, дозволяючи збільшити випуск виробів, але й непродуктивні витрати обох видів праці як на даній, так і на всіх попередніх стадіях виробництва.
Для висновку про раціональність використання матеріалів звичайно служить коефіцієнт використання матеріалу Квм, який представляє собою відношення маси матеріалу готового виробу Gд до маси матеріалу Gp, витраченого на його виготовлення:
Квм = Gд/Gp.

## Slide 44
Втрати матеріалів скорочуються зі зменшенням числа стадій, які проходять продукти природи до його перетворення в готовий придатний виріб. В машинобудуванні ця тенденція зводиться до безпосереднього одержання придатного виробу з напівфабрикату чи до скорочення до мінімуму кількості операцій, які повинен пройти напівфабрикат до його перетворення в готовий виріб.
Ретельне виявлення службового призначення кожної деталі в машині і чітке формулювання всіх умов, в яких повинна працювати та чи інша деталь, дають можливість використовувати для її виготовлення більш дешеві матеріали без зниження якості машини. Прикладом може бути заміна сталевих шпинделів, в ряді верстатів, литими чавунними, заміна ряду сталевих деталей (наприклад, важелів, вилок тощо) деталями з кувального чи модифікованого чавуну тощо.

## Slide 45
В багатьох випадках економія металу отримується при переведенні ряду деталей на виготовлення з різного роду замінників-деревопластики, пластмаси тощо.
Відходи, що отримуються при обробці деталей з різних матеріалів, можуть мати різну вартість, яка залежить від тієї чи іншої можливості їх подальшого використання. Дійсно, якщо при обробці відходи, наприклад, металу, перетворюються в стружку, обрізки, заусениці і тому подібне, то вартість відходів стає значно нижчою у порівнянні з початковою вартістю матеріалу.
Якщо відходи можуть бути використані для одержання повноцінних заготовок для виготовлення інших деталей, вартість їх звичайно не відрізняється від початкової вартості матеріалу чи близька до неї.

## Slide 46: 9.3.3. Скорочення витрат на заробітну плату
Скорочення витрат на заробітну плату, що припадає на одиницю продукції, може бути здійснене шляхом:
1) скорочення часу, що витрачається на виконання операції;
2) збільшення кількості одиниць обладнання, що обслуговується робітником чи наладником;
3) зниження кваліфікації роботи шляхом її спрощення;
4) зменшення кількості операцій, необхідних, за всіх інших рівних умов, для виготовлення виробу.
Зменшення факторів 1, 2 і 4 здійснюється шляхом скорочення часу, що витрачається на виконання операцій, тобто їх трудомісткості чи, іншими словами, за рахунок збільшення продуктивності праці робітника і наладника.

## Slide 47
Підвищення продуктивності праці може бути досягнуто різними шляхами:
1) скороченням чи виключенням підготовчо-заключного часу;
2) скороченням штучного часу за рахунок зменшення основного і допоміжного часу;
3) зменшення кількості операцій та переходів;
4) суміщення операцій та переходів;
5) суміщення обробки різних деталей.
Потужним засобом підвищення продуктивності праці та скорочення питомої ваги заробітної плати у собівартості продукції є автоматизація виробництва, типізація технологічних процесів, підвищення рівня технологічності конструкцій виробів, багатоверстатне обслуговування, суміщення професій, покращення умов праці, техніки безпеки, промсанітарії.

## Slide 48: 9.3.4. Скорочення накладних витрат
Зниження собівартості залежить не тільки від розглянутих вище факторів, але й від скорочення накладних витрат, основними шляхами скорочення яких є:
• зменшення витрат на амортизацію та утримання обладнання, технологічного оснащення та інструмента;
• зменшення інших статей накладних витрат (спрощення управлінського апарату підприємства, скорочення циклу виробництва для прискорення оборотності обігових коштів, скорочення браку, втрат).

## Slide 49
Зменшення витрат на амортизацію здійснюється шляхом вибору найбільш дешевих видів обладнання, технічного оснащення, інструмента, раціонального планування обладнання, цехів та інших служб підприємства з метою скорочення витрат на будівництво нових споруд. Цій же меті служить підвищення продуктивності праці за рахунок скорочення часу виконання технологічних процесів.
Зменшення витрат на утримання здійснюється підвищенням коефіцієнта корисної дії обладнання та технологічного оснащення, підбором до обладнання електродвигунів потрібної потужності для скорочення витрат на електроенергію, підвищення якості обслуговування обладнання та технологічного оснащення шляхом їх періодичного змащування, очищення, регулювання, профілактичного ремонту.

## Slide 50
Примусова зміна різального інструмента, його централізоване заточування та переточування, робота на потрібних режимах з використанням мастильноохолоджуючої рідини, відновлення та використання зношеного інструменту, дбайливе його зберігання є заходами зменшення витрат на утримання різального інструмента.
Правильний вибір методів і засобів контролю скорочує витрати на амортизацію. Дотримання умов правильної експлуатації зменшує витрати на утримання вимірювального інструменту.
Вище вказані тільки основні заходи, що дозволяють знизити накладні витрати, оскільки ці питання більш детально розглядаються в курсах організації та економіки виробництва.

## Slide 51: 9.4. Визначення економічної ефективності технологічного процесу 9.4.1. Бухгалтерський метод
Широко застосовується метод визначення собівартості обробки партії заготовок за формулою:
С = Аn + В,
Де С – собівартість партії заготовок;
n – кількість оброблених заготовок в партії, шт.;
А – поточні затрати, тобто затрати, які повторюються при виготовленні кожної окремої заготовки;
В – одноразові затрати, тобто затрати, які виникають один раз на всю кількість заготовок або періодично на певну їх партію.

## Slide 52
Собівартість обробки однієї заготовки у цьому випадку визначається за формулою:
Сзаг = А + В/n.
За формулою зі збільшенням кількості заготовок собівартість їх обробки знижується за гіперболічною залежністю (навіть при збереженні незмінним технологічного процесу і пов’язаним з ним одноразових і поточних затрат).
Проте, це зниження собівартості відбувається тільки у певних межах збільшення кількості оброблюваних заготовок. В міру збільшення партії заготовок до деякого значення n1 ця кількість вже не може бути виготовленою при даному варіанті технологічного процесу і в заданий термін, тому буде потрібним введення додаткової одиниці обладнання з відповідним збільшенням одноразових витрат В.

## Slide 53
При різних варіантах технологічних процесів з різною продуктивністю обробки кількість заготовок, що потребують збільшення числа одиниць обладнання, неоднакова, що є додатковим аргументом необхідності розрахунків економічної ефективності технологічних процесів, що проектуються.
При співставленні економічності технологічних варіантів вказаним методом за кращий приймається той варіант, який дає при даній кількості заготовок найменшу собівартість.
До складу одноразових затрат В, що входять в формули, включаються затрати на придбання спеціальних верстатів, пристроїв та інструментів, а також на налагодження верстатів.

## Slide 54
Поточні затрати А включають:
• вартість вихідної заготовки Сзаг;
• затрати на заробітну плату основних робітників Сз і всі цехові витрати, пов’язані з амортизацією та ремонтом обладнання, утримання споруд;
• затрати на силову електроенергію;
• затрати на нормальний різальний, вимірювальний та допоміжний інструмент і універсальні пристрої;
• затрати на заробітну плату інженерно-технічних робітників, керівного та обслуговуючого персоналу, а також на заробітну плату допоміжних робітників цеху (інструментальна група, ремонтні робітники і т.п.).
Цехові витрати прийнято при калькулюванні собівартості визначати у відсотках від заробітної плати основних робітників цеху.
Таким чином, поточні затрати можна знайти за формулою:
А = Сзаг + Сз(1 + Р/100),
де Сзаг – вартість вихідної заготовки, включаючи вартість матеріалу та її виготовлення і віднімаючи вартість відходів (стружки), що реалізуються;
Р – сума всіх цехових витрат, виражена у відсотках від заробітної плати основних робітників (відсоток накладних витрат).

## Slide 55
Відсоток накладних витрат визначається при бухгалтерській калькуляції собівартості продукції цеху за звітними даними роботи цеху і коливається в залежності від умов виробництва (серійність, оснащеність цеху, його розміри, ступінь автоматизації, організаційна структура тощо) від 150 до 800 %.
Для співставлення економічності технологічних варіантів бухгалтерський метод не придатний. Він може бути використаний тільки в окремих випадках, тобто при приблизному визначенні собівартості порівняно однорідної продукції цеху, що виготовляється на обладнанні та оснащенні, однакових за ступенем складності та розмірами.

## Slide 56: 9.4.2. Елементний метод
Найбільш точним методом розрахунку собівартості варіантів технологічних процесів при їх співставленні є елементний метод чи метод прямого розрахунку всіх складових собівартості. В окремих випадках при розрахунку можна не враховувати затрат, які у всіх співставлюваних варіантах залишаються постійними, і визначати собівартість тільки за затратами, що залежать від співставлюваних технологічних процесів. Така неповна собівартість, що включає затрати, обумовлені варіантом технологічного процесу, називається технологічною собівартістю СТ.

## Slide 57
У загальному випадку повна технологічна собівартість відповідає цеховій і складається з таких елементів:
Cт = Сз + Сз.н. + Се + Сдм + Сріз + Св + Са + Ср + Сп + + Спл + Сцв + Св.заг.,
де Сз – заробітна плата робітників з нарахуваннями;
Сз.н. – заробітна плата наладників з нарахуваннями;
Се – затрати на силову електроенергію;
Сдм – затрати на допоміжні матеріали (для обтирання, змащування);
Сріз – затрати на універсальний і спеціальний різальний інструмент;
Св – затрати на амортизацію, заточування та ремонт вимірювального інструмента;
Са – затрати на амортизацію обладнання;
Ср – затрати на ремонт і модернізацію обладнання;
Сп – затрати на ремонт і автоматизацію універсальних і спеціальних пристроїв;

## Slide 58
Спл – затрати на амортизацію, ремонт, опалення, освітлення та прибирання приміщення;
Сцв – затрати на загальні цехові витрати (заробітна плата допоміжних робітників, інженерно-технічного персоналу і службовців цеху з відповідними нарахуваннями; витрати по ремонту і амортизації загального допоміжного обладнання та інвентарю цеху; витрати по охороні праці тощо);
Св.заг – вартість вихідної заготовки, включаючи вартість її виготовлення і матеріалу, вартість відходів, що реалізуються, (стружку).
Елементний метод розрахунку собівартості є основним методом співставлення економічності технологічних процесів у всіх відповідальних випадках, особливо в умовах масового і великосерійного виробництв. У менш відповідальних випадках, а також при розрахунках собівартості для серійного і дрібносерійного виробництв цей метод застосовується із врахуванням збільшених нормативів затрат.

## Slide 59: 9.4.3. Оцінка економічної ефективності варіанта за приведеними затратами
Оцінка економічної ефективності варіантів за технологічною собівартістю та продуктивністю обробки у більшості випадків буває достатньо об’єктивною, особливо, коли затрати на технологічне оснащення і спеціальне обладнання цих варіантів розрізняються несуттєво.
Коли один із співставлюваних варіантів передбачає придбання дороговартісного спеціального обладнання або спеціального оснащення, порівняння економічності варіантів тільки за технологічною собівартістю та трудомісткістю обробки може виявитись недостатньою.

## Slide 60
Високопродуктивне оснащення і спеціальне обладнання у більшості випадків забезпечують менші затрати на обробку заготовки, тому порівняння за собівартістю та трудомісткістю може виявитись на користь варіанта з більшими капітальними вкладеннями. Тоді доцільність додаткових затрат на оснащення технологічного процесу можна визначити за допомогою коефіцієнта економічної ефективності капітальних вкладень:
Е = (С1 – С2)/(К2 – К1),
де С1 і С2 – собівартість річного випуску заготовок за першим і другим варіантами, грн./рік;
К1 і К2 – капітальні витрати, пов’язані зі здійсненням першого і другого варіантів технологічного процесу, грн.
Коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень Е виражає річну економію на собівартості заготовок, пов’язану із застосуванням нового обладнання і оснащення, на 1 грн. капітальних вкладень.
Економічна доцільність додаткових капітальних вкладень може бути визначена шляхом порівняння розрахункового Е і нормативного Ен коефіцієнтів економічної ефективності.

## Slide 61
Тема «Продуктивність та економічність механічної обробки заготовок деталей» більш глибоко розкрита в підручнику «Технологія машинобудування» під авторством під авторством Мельничука П.П., Боровика А.І., Лінчевського П.А., Петракова Ю.В. (стор. 299…324).

## Slide 62: ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Як трудомісткість та собівартість обробки заготовки залежить від точності розмірів деталі та шорсткості її поверхонь?
2. Як впливає точність обробки деталі на сумарні витрати часу та її окремі складові (встановлення різця на розмір, вимірювання тощо)?
3. Як змінюється трудомісткість обробки заготовки при застосуванні різних методів обробки?
4. Як залежить трудомісткість собівартості обробки заготовки від швидкості різання?
5. Як залежать складові витрат собівартості від виду застосованого для обробки заготовок обладнання?
6. Як змінюється собівартість виготовлення деталей при різних розмірах партії деталей?
7. Що розуміють під технічним нормуванням праці?

## Slide 63: ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
8. Дайте визначення “технічно обгрунтовані норми часу”.
9. Які задачі вирішуються при нормуванні технологічних процесів?
10.Охарактеризуйте досвідно-статистичний метод нормування, його переваги та недоліки.
11. Охарактеризуйте технічні норми, їх переваги та недоліки.
12. Складіть класифікацію затрат робочого часу.
13. Охарактеризуйте підготовчо-заключний час.
14. Охарактеризуйте основний час. Як він визначається?
15. Охарактеризуйте допоміжний час. Як він визначається?
16. Охарактеризуйте час на обслуговування робочого місця. Як він визначається?
17. Складіть формулу штучного часу.
18. Складіть формулу штучно-калькуляційного часу.

## Slide 64: ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
19. Охарактеризуйте особливості нормування багатоінструментної обробки.
20. Які особливості призначення режимів різання при багатоінструментній обробці?
21. Перерахуйте основні технологічні методи підвищення продуктивності та зниження собівартості виробів.
22. Як впливає кількість виробів на продуктивність та собівартість обробки?
23. Охарактеризуйте основні шляхи скорочення витрат матеріалів.
24. Охарактеризуйте основні шляхи скорочення витрат на заробітну плату.

## Slide 65: ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Частина 1. Теоретичні основи технології виготовлення деталей та складання машин
25. Охарактеризуйте основні шляхи скорочення накладних витрат.
26. Які існують методи визначення ефективності технологічного процесу? Переваги, та недоліки.
27. Охарактеризуйте бухгалтерський метод визначення ефективності технологічного процесу.
28. Охарактеризуйте елементний метод визначення ефективності технологічного процесу.
29. Розкрийте суть розрахунку технологічної собівартості за вартістю верстато-години роботи верстата.
30. Охарактеризуйте метод оцінки економічної ефективності варіанта технологічного процесу за приведеними затратами.