## Slide 1: Лекція 10
Обробка різьових поверхонь

## Slide 2
13.1. Види різей та різьові інструменти
У машинобудівному виробництві застосовуються циліндричні (кріпильні та ходові) та конічні різі.
Основним видом кріпильних різей є метричні різі трикутного профілю з кутом 60°. Дюймові різі з кутом профілю 55° також є кріпильними, але в вони у своїй більшості застосовуються тільки при виготовленні запчастин і ремонті старого або закордонного устаткування. Застосування дюймових різей при проектуванні нових виробів не бажане.
Ходові різі виготовляються з прямокутним і трапецеїдальним профілем. Останні бувають одно- та багатозахідні.
Розрізняють різі зовнішні (на зовнішніх поверхнях деталей) та внутрішні (на внутрішніх поверхнях деталей).

## Slide 3
Зовнішні різі виготовляються різними інструментами: різцями, гребінками, плашками, саморозкривними різенарізними головками, дисковими та груповими фрезами, шліфувальними кругами, накатними інструментами.
Для виготовлення внутрішніх різей застосовуються різці, мітчики, розсувні мітчики, групові фрези, накатні ролики.
Той чи інший метод нарізання різей застосовується в залежності від профілю різей, характеру та виду матеріалу виробів, обсягу виробничої програми та необхідної точності.
При нарізанні різей, крім основного критерію – точності середнього діаметра різей, необхідним є дотримання у визначеному співвідношенні кута профілю та кроку, що значно ускладнює процес нарізання різей. Крім того, поверхні різей повинні мати інші відповідні показники якості: шорсткість та клас точності.

## Slide 4
Основні методи формоутворення різьових поверхонь приставлені на рисунку нижче.

## Slide 5: 13.2. Нарізання різей різцями та гребінками
Трикутні різі часто нарізуються на токарно-гвинторізних верстатах різьовими різцями, тобто різцями звичайного типу, що заточені під кутом 60° для метричних різей, та 55° – для дюймових.
Одержання профілів різей забезпечується відповідними профілями різьових різців, які повинні бути заточені з відповідною точністю, і правильним встановленням різців відносно заготовок.
Різці повинні бути розташовані строго перпендикулярно до осі верстата. У протилежному випадку порушується геометрична форма профілю різей («коса» різь). Крім того, передні поверхні різців повинні бути розташовані на висоті центрів верстата, оскільки при іншому їх положенні різі будуть нарізані з неправильним кутом профілю.

## Slide 7
Високі вимоги, які висувають до заточення різців і збереження правильного профілю, призвели до впровадження у виробництво фасонних різьових різців: призматичних (рисунок, а) і круглих (дискових) (рисунок, б). У цих різців розміри елементів профілю різей витримуються більш точно, ніж у звичайних, оскільки такі різальні різці заточуються по передній поверхні, а відшліфовані при виготовленні задньої (бічної) поверхні зберігають профіль незмінним. Для підвищення якості поверхонь різей часто застосовуються пружинні державки (рисунок, в). Застосовуються також багаторізцеві різальні головки або багатогранні пластини.
Тригранна головка, що представлена на рисунку,(г), складається з корпусу 3, до якого болтом 4 прикріплюється тригранна пластина 1 (окремо показана на рисунку, (д)). При затупленні однієї з граней пластина перекріпляється так, щоб у процесі формоутворення була задіяна нова грань, що не затупилася. Для цього в корпусі передбачений штифт 2 (рисунок, (г)), по якому пластина фіксується своїми трьома точно розташованими циліндричними отворами. Застосування багаторізцевих головок і багатогранних пластин найбільш доцільне в умовах серійного виробництва.

## Slide 8
При нарізанні різей одним різцем його різальна кромка внаслідок швидкого затуплення втрачає форму. Тому рекомендується чорнові ходи виконувати одним різцем з менш точним профілем, а чистові ходи – чистовим різцем. Нарізання різей різцем виконується за багато ходів в залежності від необхідної точності, діаметра різі та твердості матеріалу деталей, на яких нарізуються різі.
Необхідно зауважити, що застосування високих швидкостей різання при нарізанні зовнішніх та внутрішніх різей в упор часто призводить до браку деталей за відсутності на верстатах спеціальних автоматичних упорів, які обмежують хід супорта. Відбувається це тому, що при великій частоті обертання шпинделя робітник не завжди встигає відвести різець після закінчення робочого ходу.

## Slide 9
У великосерійному та масовому виробництвах, а також і в спеціалізованому серійному виробництві різі часто нарізуються на верстатах, що працюють за автоматичним циклом. В напівавтоматах для швидкісного нарізання різей подача на глибину, робочий і прискорений ходи, відведення різців та їх переміщення у вихідне положення здійснюються системою кулачкових, храпових, важільних та гідравлічних механізмів.
При нарізанні точних різей на верстатах часто застосовуються спеціальні коригуючі пристрої, які компенсують похибки кроку ходових гвинтів верстатів. Ці пристрої автоматично вводять поправку на точність ходових гвинтів додатковим поворотом маткової гайки. Схема такого пристрою показана на рисунку нижче.

## Slide 10
Переміщення різця 1 відносно деталі, яка нарізується 2, визначається переміщенням маткової гайки 3 від ходового гвинта 4 і додатковим поворотом її від корекційної лінійки 5 через рейку 6 і зубчасте колесо 7.

## Slide 11
Нарізання прямокутних і трапецеїдальних різей є більш кінематично та технологічно складною задачею порівняно з нарізанням трикутних різей. Різі прямокутного і трапецеїдального профілю виготовляються як однозахідними, так і багатозахідними. При нарізанні таких різей для встановлення різців на необхідний кут підйому гвинтової лінії в деяких випадках застосовуються спеціальні державки.
На рисунку показана одна з таких державок, що складається з поворотної частини 2 і корпусу 5. У поворотній частині виконане гніздо для різця 1, що закріплюється гвинтом 3. На поворотній частині державки передбачений буртик 4, на якому нанесена шкала з градусними поділками. За допомогою цієї шкали відраховується поворот відповідного кута підйому гвинтової лінії різі без спеціального заточування різця. При обертанні болта 7 поворотна частина 2 державки закріплюється гвинтом 6.

## Slide 12
Для підвищення продуктивності праці при нарізанні трапецеїдальних різей з великим кроком застосовуються державки з двома різцями (рисунок): прорізним 1 і профільним 2. Ці різці встановлені один від одного на відстані, що дорівнює кроку різі.

## Slide 13
На рисунку показані прийоми нарізання прямокутних різей двома і трьома різцями.

## Slide 14
Застосування для нарізання різей гребінок скорочує час і збільшує продуктивність різенарізання. При нарізанні різей гребінками робота різання розподіляється між декількома зубами. Для цього кінці зубів сточуються від одного краю гребінки до іншого так, що глибина різання поступово збільшується. Особливо доцільним та економічним є застосування гребінок при виготовленні великих партій однакових деталей. Гребінки не застосовуються при нарізанні різей, що доходять до виступів або буртиків. В цьому випадку частина різі, що знаходиться ближче до буртика, не формується до повного профілю. Для точних різей гребінки також не застосовуються, оскільки не можуть дати високої точності. Їх можна використовувати тільки для попереднього нарізання різей.

## Slide 15
Конструктивно гребінки виконуються плоскими, тангенціальним и та дисковими з кільцевими та гвинтовими канавками. Плоскі гребінки застосовуються для нарізання трикутних різей з малим кутом підйому, а тангенціальні – для нарізання трикутних різей з великим кутом підйому. Робочі частини гребінок мають різь, що є зворотною відносно різі заготовки, що обробляється. Якщо на заготовці необхідно нарізати ліву різь, то різь гребінки – права, і навпаки.
Круглі (дискові) гребінки, як і круглі (дискові) різці, мають перевагу в тому, що заточуються тільки по передній поверхні, допускають велику кількість переточувань і тому мають великий термін служби і зручні в експлуатації.

## Slide 16: 13.3. Нарізання багатозахідних різей
Нарізання багатозахідних різей будь-якого профілю починається з дій, які необхідно виконувати для нарізання однозахідних різей з кроком, що дорівнює довжині ходу. Після нарізання однієї гвинтової канавки на повний профіль різець відводиться назад (на себе), ходовому гвинту надається зворотний хід і супорт повертається у початкове положення. Після цього при нерухомому ходовому гвинті, а отже, і нерухомому різці заготовка повертається на таку частину кола, скільки заходів має різь: при двозахідній – на половину оберту, при тризахідній – на третину оберту і т.д.

## Slide 17
Відносно просто нарізається багатозахідна різь за допомогою повідкового патрона з декількома пазами. Кількість пазів повинна дорівнювати кількості заходів гвинта або бути кратною цій кількості (рисунок, а).
Після нарізання кожного заходу деталь знімається з центрів і встановлюється знову на них так, щоб хомутик попадав у наступний паз повідкового патрона. Після цього нарізається наступний захід.

## Slide 18
Досить поширеним є метод нарізання багатозахідних гвинтів з використанням спеціальних планшайб з двома дисками (рисунок, б), причому один з цих дисків може повертатись відносно іншого на різні кути в залежності від кількості заходів різей, що нарізуються. На циліндричній поверхні диска, що обертається, нанесені поділки, за допомогою яких один диск встановлюється відносно іншого на певний кут.

## Slide 19: 3.4. Нарізання різей різцями, що обертаються (вихровим методом)
Нарізання зовнішніх різей так званим вихровим методом здійснюється наступним чином. Заготовка, на якій повинна бути нарізана різь, закріплюється в центрах токарно-гвинторізного верстата або в патроні. У процесі різенарізання заготовка повільно обертається. В спеціальній головці, що встановлюється на супорті верстата (рисунок, а), закріплюється різець з пластинкою із твердого сплаву. Головка, що обертається від спеціальний приводу, розташована ексцентрично відносно осі деталі. Таким чином, при обертанні головки різець, що закріплений у ній, описує коло, діаметр якого більший за діаметр заготовки. Періодично (один раз за кожен оберт головки) різець стикається по дузі з заготовкою, що обробляється, і за кожен оберт головки прорізає на деталі серпоподібну канавку, що має профіль різі.

## Slide 20
За кожен оберт деталі при переміщенні головки, що також обертається, вздовж осі деталі на величину кроку різі на заготовці утворюється один виток різі. При цьому головка повертається відносно осі заготовки на величину кута підйому гвинтової лінії різі.

## Slide 21
Вихрове нарізання зовнішніх різей із зовнішнім дотиком виконується і за іншою схемою, зображеною на рисунку (б). На практиці нарізання різей за цією схемою застосовується рідше, ніж за попередньою схемою. Причинами цього є утворення більш короткої та товстої стружки і одержання поверхонь різей із більшою шорсткістю.
При вихровому нарізанні різей швидкість різання, що відповідає частоті обертання різця, приймається в межах 150–450 м/хв, колова подача – 0,2–0,8 мм за один оберт різця.
У деяких конструкціях головок для вихрової різі закріплюються не один, а два–чотири різці (рисунок, а). У чотирирізцевих головок два різці прорізають канавку під майбутню різь, третій формує профіль різі, а четвертий видаляє задирки (на рисунку показано один різець, вид а).

## Slide 22
При нарізанні внутрішніх різей заготовка закріплюється в патроні верстата, а різець – в оправці головки, що встановлюється на супорті верстата (рисунок, вид б). Нарізання різей вихровим методом можливе також на токарно-гвинторізних, різенарізних та різефрезерних верстатах за допомогою спеціальних пристроїв.

## Slide 23: 13.5. Нарізання різей плашками та різенарізними саморозкривними головками
Основний недолік усіх типів плашок – інструментів для нарізання зовнішніх різей – це необхідність згвинчування їх після закінчення нарізання. Наслідком цього є значні витрати часу і зниження продуктивності процесу, а також порушення якості оброблюваних поверхонь.