## Slide 1: Лекція 13
Обробка зубів черв’ячних коліс і черв’яків

## Slide 2
При нарізанні черв’ячних зубчастих коліс вісь фрези встановлюється перпендикулярно до осі оброблюваного колеса і точно по центру її ширини. Нарізання черв’ячних зубчастих коліс виконується наступними способами:
– радіальної подачі;
– тангенціальної подачі;
– комбінованим.
16.1. Нарізання черв’ячних зубчастих коліс

## Slide 3
Нарізання черв’ячних коліс способом радіальної подачі більш поширене, ніж інші способи. При цьому способі (рисунок, а) фреза 1 і зубчасте колесо 2, що нарізається, обертаються, причому швидкості їх обертання розраховуються так, щоб за один оберт фрези зубчасте колесо повернулось на число зубів, що дорівнює числу заходів черв’яка.
На відміну від нарізання циліндричних зубчастих коліс супорт з фрезою в даному випадку нерухомі, а стіл із закріпленим на ньому зубчастим колесом, що нарізається, здійснює горизонтальну подачу S на глибину зуба в напрямку до фрези, тобто в радіальному напрямку.
У зубофрезерних верстатах, що працюють за методом обкатування та призначені для нарізання зубчастих коліс великого діаметра, горизонтальна подача здійснюється не столом із заготовкою, а стійкою, що несе супорт із фрезою.
Спосіб радіальної подачі застосовується головним чином для нарізання черв’ячних зубчастих коліс однозахідних і рідше, двозахідних.

## Slide 4
Спосіб тангенціальної подачі застосовується головним чином для нарізання черв’ячних зубчастих коліс до багатозахідних черв’яків і виконується за допомогою спеціального супорта, що дозволяє здійснювати тангенціальну (тобто по дотичній лінії до зубчастого колеса) подачу фрези (рисунок, б). Стрілка А вказує на обертання черв’ячної фрези, стрілка Б – на подачу фрези по дотичній лінії до зубчастого колеса, стрілка В – на обертання зубчастого колеса. Нарізання зубчастого колеса закінчується, коли всі зуби фрези перейдуть за вісь зубчастого колеса. При нарізанні способом тангенціальної подачі отримується більш правильний профіль, але собівартість фрези значно вища нормальної і, як згадувалась вище, необхідною є наявність спеціального супорта.
Нарізання черв’ячних зубчастих коліс комбінованим способом застосовується при нарізанні одиничних ненормалізованих черв’ячних зубчастих коліс, для яких виготовлення черв’ячних фрез економічно не виправдовується. Нарізання виконується послідовно двома різцями: чорновим і чистовим. Різець закріплюється в оправці (рисунок, а), виконуючи роль однозубої фрези.

## Slide 5
Рисунок. Зубообробка черв’ячних зубчастих коліс:
а – одним різцем;
б – двома різцями;
в – двома різцями глобоїдного колеса;
г – черв’ячною фрезою глобоїдного колеса;
д – шевером-черв’яком черв’ячного колеса

## Slide 6
Чистовий різець виготовляється точно за профілем, а чорновий – дещо вужчий за чистовий. Завдяки цьому залишається припуск, що приблизно дорівнює 0,5 мм на сторону зуба. Чорновий різець врізається на встановлену глибину з радіальною подачею, після чого чистовий різець дорізає зуб з тангенціальною подачею. Чорновий і чистовий різці є змінними, тому вони часто закріплюються в одній оправці (рисунок, б) на необхідний відстані один від одного.
Нарізання зубів черв’ячних глобоїдних коліс зазвичай складається з двох операцій: попереднього нарізання при радіальній подачі і чистового нарізання при круговій подачі та точно заданій міжосьовій відстані. Інструментами для попереднього та остаточного нарізання зубів глобоїдних коліс в одиничному і дрібносерійному виробництвах є два «летючі» різці (рисунок, в). Крім цих різців, як попереднє, так і остаточне нарізання можливе з використанням глобоїдних гребінок або глобоїдних фрез (рисунок, г). Чистова обробка черв’ячних шестерень в окремих випадках може проводитись спеціальними черв’яками-шеверами (рисунок, д).

## Slide 7: 16.2. Формоутворення функціональних поверхонь черв’яків
Найбільше поширення одержали наступні черв’яки: архімедові, евольвентні, конволютні та глобоїдні (рисунок).
Архімедові черв’яки (рисунок, а) найчастіше нарізуються на токарних верстатах. При цьому прямолінійні кромки різальних різців розташовуються в осьовому перерізі так, як і при нарізанні трапецеїдальних різей. Гвинтова поверхня такого черв’яка називається архімедовою тому, що з його торцевої поверхні вона утворює архімедову спіраль. Такі черв’яки представляють собою звичайний гвинт з трапецеїдальною різзю. Архімедові черв’яки в осьовому перерізі мають прямобічні профілі з кутом, що дорівнює профільному куту різця.

## Slide 8
Рисунок. Види червяків та схеми їх обробки різцями:
а – архімедовий;
б – евольвентний;
в – конволютний.

## Slide 9
В умовах крупносерійного виробництва архімедові черв’яки фрезеруються дисковими фрезами (рисунок, а; внизу) з криволінійними різальними кромками.
Шліфування таких черв’яків здійснюється дисковими конусними або тарілчастими кругами з припуском 0,1– 0,2 мм на сторону в залежності від модуля черв’яка. Шліфування черв’яків з малим модулем виконується на різешліфувальних або токарних верстатах, але зі спеціальним пристроєм, наприклад, показаним на рисунку внизу. З таким пристроєм можливе шліфування черв’яків і з великими модулями.

## Slide 11
У крупносерійному і масовому виробництвах шліфування профілю витків черв’яка з великим модулем (3 мм і більше) здійснюється на спеціальних черв’ячно-шліфувальних верстатах конічними дисковими кругами великого діаметра (800 мм і більше). Цей метод забезпечує велику продуктивність. З використанням таких кругів одержуються різні профілі черв’яків за рахунок їх переміщення в горизонтальній площині. Шліфування виконується при трьох рухах: обертанні круга, повільному обертанні черв’яка і поступальному переміщенні круга на величину одного кроку (ходу для багатозахідних черв’яків) за один оберт виробу.
Для викінчування витків черв’яків відповідальних передач застосовується притирання їх чавунними або фібровими притирами, що мають форму черв’ячного колеса. Як абразивний матеріал застосовуються мікропорошки з маслом, а для одержання найменшої висоти мікрогребінців поверхні – пасти ДОІ (ГОИ).

## Slide 12
Евольвентні черв’яки (верхній рисунок, б) нарізуються на токарних верстатах з роздільною обробкою кожної сторони витка при зміщенні прямолінійних кромок різальних різців на величину радіуса основного циліндра гвинтової евольвентної поверхні. Якщо черв’як правий, то ліва сторона бокової поверхні витків нарізається різцем, піднятим над віссю, а права – опущеним. При лівому черв’яку обидва різці відповідно міняються місцями. Зазначеним способом евольвентні черв’яки рідко нарізуються через несприятливі умови різання різцями, піднятими або опущеними по відношенню до осьової лінії.
Такі черв’яки зазвичай фрезерують фасонними дисковими, пальцевими фрезами і фрезами-завитками (рисунок, а, б), а шліфують – плоскою стороною тарілчастого шліфувального круга. Евольвентний черв’як можна розглядати як циліндричне зубчасте колесо з малою кількістю спіральних зубів, які мають великий кут нахилу.

## Slide 13
В умовах крупносерійного і масового виробництв архімедові та евольвентні черв’яки нарізуються обкатними дисковими різцями, що подібні до зубонарізних довбачів (рисунок, в), на спеціальних верстатах. Подача здійснюється інструментом в осьовому напрямку заготовки черв’яка при обертанні останнього та інструмента.
Черв’як із прямостороннім профілем у нормальному перерізі витка називається конволютним (верхній рисунок, в). Нарізуються вони різцями, розташованими нормально до бічних поверхонь витка.

## Slide 14
Нарізання глобоїдних черв’яків вимагає застосування спеціальних пристроїв на зубофрезерних верстатах.
На рисунку показана універсальна головка, що представляє собою корпус зі шпинделем, змонтованим на планшайбі так, що його вісь проходить через її центр. Електродвигун за допомогою зубчастої або пасової передачі надає пальцевій фрезі, що закріплена в шпинделі, відповідну частоту обертання (V = 10...20 м/хв). За допомогою ходового гвинта головка по ноніусу встановлюється на необхідний радіус нарізання. Пальцева фреза має прямолінійний профіль з кутом конусності, що дорівнює подвійному профільному куту западини черв’яка. Попереднє фрезерування черв’яка виконується звичайно в один або два ходи з припуском 0,3–0,5 мм на товщину витка під чистові ходи.

## Slide 15
При нарізанні багатозахідних черв’яків поділ на заходи здійснюється вручну через гітару диференціала по кінематичному ланцюгу кругової подачі. Попереднє та остаточне нарізання глобоїдних черв’яків можливе з використанням спеціальних багаторізцевих головок (нижній рисунок, а). Профілюючі різці 1 та 3 обточують бічні сторони витка, а різець 2 – заготовку черв’яка по зовнішній глобоїді з круговою подачею головки. Чистове нарізання глобоїдних черв’яків можливе з використанням універсальної різцевої головки (нижній рисунок, б) з круговою подачею при точно витриманій міжосьовій відстані.
Після нарізання витків черв’як зазвичай піддають термообробці з наступним шліфуванням опорних шийок і витків. Викінчувальна обробка черв’яків здійснюється притиранням або обкатуванням загартованими роликами.

## Slide 17: 16.3. Контроль черв’яків
Діаметральні та лінійні розміри черв’яків перевіряються звичайними способами за допомогою граничних скоб, мікрометрів тощо. Найбільш складною операцією контролю черв’яків є перевірка середнього діаметра витків, концентричності їх осі з віссю опорних шийок, кута профілю витків і рівномірності кроку. Середній діаметр черв’яка перевіряється спеціальною індикаторною скобою (рисунок, а), у якої два нерухомих зуби 2 вводяться у западини черв’яка, а верхній рухливий зуб 1, який знаходиться також у западині, зв’язаний з індикатором.

## Slide 19
Кут профілю витків перевіряється за допомогою нормальних кутових шаблонів з базою від зовнішнього діаметра. Для більш точних черв’яків кут профілю перевіряється на спеціальному приладі за відповідною схемою (рисунок, б).
Осьовий крок черв’яка перевіряється на приладі з індикатором (рисунок, в). Перевірка концентричності їх осі з віссю опорних шийок показана на тому ж рисунку (г, д). На рисунку (е) показана схема пристрою для контролю профілю витка глобоїдного черв’яка.

## Slide 20: 16.4. Контрольні запитання
1. Особливості нарізання черв’ячних коліс способом радіальної подачі: кінематика, тривалість основного часу.
2. Сутність способу тангенційної подачі при нарізанні черв’ячних коліс: схеми, тривалість основного часу.
3. Основні схеми нарізання циліндричних черв’яків різними інструментами.
4. Параметри черв’яків, що контролюються.

## Slide 21
Більш повно тема розкрита в підручнику «Основи технологій обробки поверхонь деталей» під авторством В.А. Кирилович, П.П. Мельничук, В.А. Яновського (стор.159…174). Житомир, 2017. Освітній портал Житомирської політехніки