## Slide 1: Лекція 14
Формоутворення шліцьових поверхонь

## Slide 2
У шліцьових з’єднаннях деталі центруються трьома способами:
1) по зовнішньому діаметру виступів вала;
2) по внутрішньому діаметру шліців вала (тобто по дну западин);
3) по бічних сторонах шліців.
Форма шліців виконується прямокутною, евольвентною та трикутною.
Шліцьові з’єднання широко застосовуються в машинобудуванні для нерухомих і рухомих посадок. Технологічний процес виготовлення шліців валів залежить від прийнятого способу центрування валів і втулок.
Найбільш точним є спосіб центрування по внутрішньому діаметру шліців вала, що застосовується, наприклад, у верстатобудівній і, рідше, в автомобільній промисловості.

## Slide 3
Центрування по зовнішньому діаметру шліцьових виступів вала зустрічається досить часто. Цей спосіб широко застосовується в тракторо- і автомобілебудуванні.
Центрування по бічних поверхнях шліців застосовується порівняно рідко. В автомобільній промисловості цей спосіб застосовується для передачі великих крутних моментів при найменшому бічному зазорі.
Шліци на валах та інших деталях виготовляються різними способами, до яких відносяться:
– фрезерування з наступним шліфуванням;
– шліценакатування;
– протягування;
– стругання.
Найбільш розповсюдженим способом виготовлення шліців є фрезерування.

## Slide 4: 17.1. Формоутворення шліців фрезеруванням
Шліци валів невеликих діаметрів (до 100 мм) звичайно фрезерують за один робочий хід, великих діаметрів – за два. Чорнове фрезерування шліців, особливо великих діаметрів, іноді виконується фрезами на горизонтально-фрезерних верстатах, що мають ділильні механізми (рисунок).
На рисунку (а) показане фрезерування однієї канавки шліців дисковою фасонною фрезою.
Фрезерування шліців одним із способів зображене на рисунку (б). Його особливістю є те, що він дозволяє застосовувати більш дешеві фрези, ніж дискові.

## Slide 5
Більш продуктивним способом є одночасне фрезерування двох шліцьових канавок двома дисковими фрезами спеціального профілю (рисунок, в).
Чистове фрезерування шліців дисковими фрезами виконується тільки за відсутності спеціальних верстатів або інструментів, оскільки воно не дає достатньої точності по кроку і ширині шліців. Більш точне фрезерування шліців виконується методом обкатування з використанням шліцьових черв’ячних фрез (рисунок, г). В цьому випадку фреза, крім обертального руху, має поздовжнє переміщення вздовж осі вала, який нарізається. Цей спосіб є найбільш точним і найбільш продуктивним.
При центруванні втулок по внутрішньому діаметру шліців валів як черв’ячні, так і дискові фрези повинні мати так звані «вусики» для формування канавки в основі шліца. Це необхідно для запобігання заїдання у внутрішніх кутах при функціонуванні зубчастої передачі. Ці канавки необхідні також при шліфуванні по бічних сторонах і внутрішньому діаметру.

## Slide 6
Для центрування деталей (втулки, зубчасті колеса, шківи тощо) на шліцьових валах по зовнішньому діаметру шліфуються тільки зовнішні циліндричні поверхні валів на звичайних круглошліфувальних верстатах. Шліфування западин, тобто при центруванні по внутрішньому діаметру шліців валів, і бічних сторін шліців у цьому випадку не застосовується.
При центруванні деталей на шліцьових валах по внутрішньому діаметру шліців фрезерування останніх дає точність обробки по внутрішньому діаметру до 0,05–0,06 мм, що не завжди є достатнім для точних посадок. Якщо шліцьові вали після чорнового фрезерування пройшли термічну операцію поліпшення або загартування, то після цього вони не можуть бути профрезеровані начисто і їх необхідно шліфувати по поверхнях западин (тобто по внутрішньому діаметру) і бічних сторонах шліців.
17.2. Шліфування шліців

## Slide 7
Найбільш продуктивний спосіб шліфування – фасонними кругами (рисунок, а). При такому способі шліфувальні круги зношуються нерівномірно через неоднакову товщину шару, що знімається, на бічних сторонах і западинах валів. Тому потрібна часта правка кругів. Незважаючи на це, даний спосіб широко розповсюджений в машинобудуванні.

## Slide 8
Шліфувати шліци можна за дві окремі операції (рисунок, б). На першій операції шліфуються тільки западини (по внутрішньому діаметру), а на другій – бічні сторони шліців. Для зменшення зношування шліфувальних кругів після кожного ходу стола вал повертається і, таким чином, шліфувальний круг обробляє западини почергово одну за однією. Звичайно вал повертається автоматично після кожного подвійного ходу стола верстата. Друга операція шліфування менш продуктивна, ніж перша.
Для об’єднання двох операцій шліфування в одну застосовуються верстати, на яких шліци шліфують одночасно трьома кругами: один шліфує западину, а два інших – бічні поверхні шліців (рисунок, в).
На рисунку вище представлена схема правки трьома алмазними олівцями фасонного шліфувального круга.

## Slide 9
Накатування шліців без нагрівання деталей здійснюється роликами, що мають профіль, який відповідає формі поперечного перерізу западини шліців. Ролики, що обертаються на осях, по одному на кожну западину, розташовані радіально в сегментах 4 масивного корпусу 1 накатної головки (рисунок). При переміщенні деталі 3 ролики 2, що вільно обертаються, вдавлюючись в поверхню вала, утворюють на ній шліци відповідної форми. Всі шліци накатуються одночасно, без обертання деталі.
17.3. Накатування шліців

## Slide 10
На спеціальних верстатах для накатування шліців (рисунок нижче) накатна головка 1 розміщується на полозках, для яких напрямними служать вали 2 і 5, що з’єднують дві масивні стійки. Полозки переміщуються приводом від гідроциліндра, що розташований в задній стійці. У передній стійці знаходиться гідравлічний затискний патрон 4, у якому закріплюється оброблювана заготовка деталі 3. Кожен ролик незалежно регулюється на необхідну висоту. Головка як самостійний вузол знімається з верстата, не порушуючи розташування роликів. На зміну роликів затрачається 5–10 хв, на налагодження верстата – приблизно 30 хв.
На таких верстатах найбільша кількість шліців, які накатуються, доходить до 18 (на валах діаметром від 16 мм їх найменша кількість складає 6–8), поздовжня подача – до 900 мм/хв. Одержувана точність шліців по кроку – 0,04 мм, непрямолінійність не перевищує 0,04 мм на 100 мм довжини.
Процес накатування є достатньо продуктивним. Це визначається тим, що всі шліци накатуються одночасно з малими витратами часу та досить високою точністю.

## Slide 11: 17.4. Формоутворення шліців в отворах
Обробка шліцьових поверхонь в отворах втулок, зубчастих коліс та інших деталях виконується зазвичай протягуванням. Спочатку отвір, а іноді і торець, обробляються попередньо. Далі отвір протягується круглою, а потім шліцьовою протяжкою (звичайною або прогресивною).
Шліцьові отвори діаметром до 50 мм протягуються звичайно однією комбінованою протяжкою. Якщо втулки або зубчасті колеса піддаються термічній обробці, то після цього на внутрішньошліфувальних верстатах шліфуються циліндричні поверхні отворів, що з’єднуються з дном западин шліців валів (при центруванні по внутрішньому діаметру шліців валів).

## Slide 12
Рисунок. Формоутворення гвинтових шліців в отворах

## Slide 13
Протягування гвинтових шліців в отворах (рисунок) відрізняється від протягування звичайних отворів тим, що в процесі роботи рух різальних кромок зубів протяжки повинен здійснюватися по гвинтовій лінії, що досягається поєднанням поступального та обертального рухів двома способами: перший спосіб – обидва рухи передаються протяжці при нерухомій деталі; другий спосіб – поступальний рух передається протяжці, а обертальний – деталі. Обертальний рух протяжка може одержати безпосередньо шляхом самообертання від сил різання, або примусово спеціальним механізмом.
Самообертання протяжки застосовується при невеликих кутах нахилу на гвинтовій лінії шліців (до 10°) і невисоких вимогах до точності кроку.
Як зазначено вище, примусове обертання може бути надане або протяжці, або деталі. Механізми для обертання протяжки є конструктивно більш простими, ніж механізми для обертання деталі.

## Slide 14
При невеликих отворах обертання протяжки здійснюється двома пальцями 2 (рисунок, а), що входять у канавки протяжки 4. Пальці розміщаються у втулці 3, яка закріплена в опорному кільці 1 пристосування. Протяжка 4 з’єднується зі шпинделем верстата патроном 5. При отворах великих розмірів (d > 15 мм) обертання протяжки відбувається завдяки виступам в отворі спеціальної гайки 2 (рисунок, б), що входять у напрямні пази протяжки 3. Гайка 2 закріплена в опорному кільці 1 пристосування. Протяжка 3 з’єднується патроном 4 зі шпинделем верстата.
На рисунку (в) показана схема протягування гвинтових шліців за допомогою копіювальної лінійки. У супорті верстата встановлюється рейка 2, що зчіплюється із зубчастим колесом 3. Одним кінцем рейка 2 через ролик притискається до копіювальної лінійки 7, що закріплена на станині під кутом α, який визначається за формулою:
де D – діаметр початкового кола колеса 3, мм;
Т – крок гвинтових шліців, які протягуються, мм.

## Slide 15
Зміна кута встановлення копіювальної лінійки дає можливість протягувати гвинтові шліци з різними значеннями кроку Т. При поздовжньому переміщенні протяжка одночасно буде обертатись із зубчастим колесом 3 від рухомої рейки 2.
Простий спосіб протягування внутрішніх гвинтових шліців базується на вільному обертанні заготовки 1 (рисунок, г) від самої протяжки 2 із гвинтовими зубами при її поступальному русі. Вільне обертання заготовки від протяжки забезпечується кульковою опорою 3.
На рисунку (д) показана схема пристрою 1 для протягування гвинтових шліців. При цьому протяжка 9 має тільки поступальний рух, а оброблювана заготовка деталі 10 – обертальний. Рухаючись поступально, супорт 2 верстата через планку втягує за собою трос 4, що накручений на барабан 5, з вантажем. Барабан, обертаючись, передає обертання конічним зубчастим колесам 7 і 8, а колесо 8 одночасно обертає закріплену в ньому заготовку деталі 10. За кроком Т гвинтових шліців, що протягуються, визначається кількість зубів коліс 7 і 8:
де dб – діаметр барабана 5, мм; z7, z8 – кількість зубів коліс 7 і 8.

## Slide 16
За відсутності протяжних верстатів гвинтові шліци протягуються на токарно-гвинторізних верстатах, що налагоджуються для нарізання різі з кроком, що дорівнює кроку Т шліців, які протягуються (рисунок, е). Деталь 1, що протягується, закріплюється зазвичай в розрізній втулці 2 самоцентрувальним трикулачковим патроном 3. Протяжка 4 закріплюється на супорті 5 верстата, що переміщується ходовим гвинтом 6. Точність гвинтових шліців, що протягуються, забезпечується точністю верстата.

## Slide 17: 17.5. Контроль шліцьових поверхонь валів і отворів
У шліцьових валах перевіряються наступні елементи:
1) зовнішні або внутрішні діаметри в залежності від посадки деталей (втулки, зубчасті колеса тощо) – по зовнішньому або внутрішньому діаметру шліцьового вала. Зовнішні діаметри перевіряються звичайними граничними скобами, а внутрішні діаметри – мікрометрами, спеціальними скобами та індикаторними скобами тощо.

## Slide 18
Наприклад, в індикаторній скобі шпилька А (рисунок, а) встановлюється по зовнішньому діаметру, що дає можливість швидше вимірювати діаметр западини. Нульове положення індикатора встановлюється за вимірювальними плитками або за еталоном. Відхилення стрілки визначає дійсний розмір;
2) товщина шліців (виступів) перевіряється граничними скобами (рисунок, б);
3) шліцьові вали на биття по внутрішньому діаметру перевіряються індикаторами. Перевіряються також конусність та спіральність, для чого індикатори переміщуються паралельно осі, а вал попередньо встановлюється горизонтально (рисунок, в);
4) розташування шліців по колу перевіряється спеціальними шліцьовими кільцями (рисунок, г);
5) профілі поверхонь западин шліцьових валів (по внутрішньому діаметру) перевіряються за допомогою спеціальних шаблонів.
Універсальний прилад з ділильною головкою дозволяє перевірити всі елементи шліцьових валів: крок, розташування шліців по колу тощо.
Контроль шліцьових отворів звичайно виконується шліцьовими пробками.

## Slide 19: 17.6. Контрольні запитання
1. Загальні відомості про технологічні методи формоутворення шліцьових поверхонь.
2. Способи шліцефрезерування: основні схеми, тривалість основного часу.
3. Способи шліфування шліців: схеми, тривалість основного часу.
4. Загальні відомості про накатування шліців.
5. Загальна інформація та схеми обробки шліцьових отворів.
6. Короткі теоретичні відомості про контроль шліцьових поверхонь валів і отворів.

## Slide 20
Більш повно тема розкрита в підручнику «Основи технологій обробки поверхонь деталей» під авторством В.А. Кирилович, П.П. Мельничук, В.А. Яновського (стор.175…185). Житомир, 2017. Освітній портал Житомирської політехніки