## Slide 1: Ультразвук

## Slide 2: Що таке ультразвук? Основні поняття
Визначення: Ультразвук — це пружні механічні коливання середовища з частотою, що перевищує верхню межу чутності людського вуха (понад 20 000 Гц або 20 кГц).
У медичній практиці (діагностиці та терапії) найчастіше використовують частоти в діапазоні від 1 до 15 МГц (мегагерц).
Природа хвиль: У м'яких тканинах організму ультразвук поширюється переважно у вигляді поздовжніх хвиль (частинки середовища коливаються вздовж напрямку поширення хвилі).

## Slide 3
Ця візуалізація ілюструє природу звукових хвиль як хвиль тиску, що поширюються через середовище. Вона зображує, як звукові хвилі виникають у джерелі вібрації, в цьому випадку динаміку, і як ці коливання створюють області високого та низького тиску, які представлені як синусоїдою, так і конденсаціями та розрідженнями частинок у середовищі.
Діаграми показують зв'язок між цими змінами тиску та довжиною хвилі звукової хвилі.

## Slide 4: Хвильовий опір та відбиття ультразвуку
Фундаментальний принцип УЗ-діагностики базується на взаємодії хвиль з межами різних середовищ.
Чим більша різниця опорів, тим сильніше відбиття. Наприклад, межа "м'які тканини – кістка" або "тканина – повітря" відбиває майже 100% ультразвуку (саме тому на шкіру наносять спеціальний гель, щоб усунути повітряний прошарок).

## Slide 5
На малюнку показано дві основні ситуації:
Ліворуч (відбиття на межах середовищ): ви можете побачити, як ультразвук поводиться на межі тканин з різним опором.
У випадку «М'які тканини – Кістка» та особливо «М'які тканини – Повітря» відбувається майже повне відбиття хвиль (великі стрілки вгору), через що сигнал не проходить глибше.
Праворуч (роль ультразвукового гелю): показано, чому важливо використовувати гель. Без гелю навіть тонкий шар повітря створює бар'єр, і хвилі не проникають у тіло. Гель усуває повітря та дозволяє ультразвуку вільно проходити всередину для сканування органів.

## Slide 6: Біофізичні ефекти ультразвуку
Як саме УЗ впливає на біологічні тканини на клітинному та молекулярному рівнях? Ми виділяємо три основні механізми:
Механічний вплив: Високочастотні коливання створюють ефект "мікромасажу" тканин на клітинному рівні. При високій інтенсивності виникає явище кавітації — утворення та миттєве схлопування мікроскопічних бульбашок газу в рідинах, що супроводжується локальним виділенням великої кількості енергії.
Тепловий вплив: Частина енергії механічних коливань поглинається тканинами (особливо тими, що містять багато білка, як-от м'язи та кістки) і перетворюється на тепло.
Фізико-хімічний вплив: УЗ здатний пришвидшувати біохімічні реакції, змінювати проникність клітинних мембран (сонопорація) та стимулювати генерацію вільних радикалів (при високих інтенсивностях).

## Slide 8
Детальний опис кожного розділу на зображенні:
1. МЕХАНІЧНИЙ ВПЛИВ: МІКРОМАСАЖ ТА КАВІТАЦІЯ. У цьому розділі показано, як УЗ-хвилі спричиняють вібрацію клітин тканини на мікрорівні (зліва). Праворуч ви можете побачити послідовність кавітації при високій інтенсивності: утворення, зростання та миттєве схлопування мікробульбашок газу в рідині з локальним вивільненням великої кількості енергії (світловий сплеск).
2. ТЕПЛОВИЙ ВПЛИВ: ПОГЛИНАННЯ ТА НАГРІВАННЯ. На цій панелі показано розріз тканин із різними типами поглинання енергії. Ви можете побачити тепловий градієнт та шкалу температури. Тканини з високим вмістом білка, такі як м'язи та кістки, поглинають найбільше енергії та нагріваються сильніше, ніж інші тканини.
3. ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ВПЛИВ: БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ. Цей розділ ілюструє, як УЗ-хвилі змінюють проникність клітинних мембран, спричиняючи сонопорацію (ліва схема), що дозволяє молекулам краще проникати. Також показано генерацію вільних радикалів (РОС) при високій інтенсивності внаслідок схлопування кавітаційних бульбашок, що може пошкоджувати мембрани.

## Slide 9: Використання в діагностиці (Ехографія)
Найбільш відоме застосування – це ультразвукове дослідження (УЗД).
Принцип ехолокації: П'єзоелектричний датчик випромінює короткі імпульси УЗ і сам же фіксує відбиті сигнали. Час затримки відбитого сигналу дозволяє розрахувати глибину розташування органу, а амплітуда – щільність тканини.
Ефект Допплера: Використовується для вимірювання швидкості кровотоку. Якщо УЗ-хвиля відбивається від рухомого об'єкта (наприклад, еритроцитів), її частота змінюється пропорційно швидкості руху цього об'єкта.

## Slide 11: Терапевтичне та хірургічне застосування
Ультразвук використовується не лише для того, щоб "дивитися", але й щоб "лікувати".
Терапія (низька інтенсивність): використовується для зняття запалення, спазмів, стимуляції регенерації тканин (завдяки мікромасажу та прогріванню).
Фокусований ультразвук високої інтенсивності (HIFU): дозволяє точково нагрівати пухлинні тканини до температур коагуляційного некрозу (понад 60°C) без пошкодження навколишніх здорових тканин. Це неінвазивна "хірургія".
Ударно-хвильова літотрипсія: використання потужних акустичних хвиль (зокрема УЗ) для руйнування каменів у нирках або жовчному міхурі.

## Slide 12: Безпека та біологічні ризики
Як майбутні фахівці, ви повинні розуміти межі безпеки.
Діагностичний ультразвук вважається дуже безпечним і не має іонізуючої дії (на відміну від рентгену).
Проте, застосовуються принципи ALARA (As Low As Reasonably Achievable) — використання мінімально необхідної потужності та часу сканування. Основні показники безпеки на екрані апарату:
  MI (Mechanical Index): Оцінює ризик кавітації.
  TI (Thermal Index): Оцінює ризик перегріву тканин (особливо актуально при дослідженні плода під час вагітності).

## Slide 13: Література
Ультразвук в хірургії https://www.youtube.com/watch?v=y6w9WUP88Ew&t=370s
Використання ультразвуку в хірургії https://surl.li/qmtnfh
Ультразвукова терапія https://www.youtube.com/watch?v=fELvkgPbiWU
Ультразвукова терапія https://www.youtube.com/watch?v=kNOOrbzjf0E
Ультразвукова косметологія
Звукова/Ультразвукова щітка https://www.youtube.com/watch?v=UWGWr7y1Urw&t=100s