## Slide 1: Сучасні методи оцінки гідратації та біомеханічних властивостей шкіри
Modern Beauty Tech

## Slide 2
Шкіра людини одна із головних органів, що у підтримці гомеостазу організму. Вивчення її функціонального стану є одним із перспективних напрямків у дерматології та дерматокосметології.
У сучасній дерматології при оцінці ефективності лікувальних та косметичних засобів, що покращують стан шкіри, найпопулярнішими вважаються неінвазивні біофізичні методи дослідження шкіри in vivo.
Підвищення інтересу дослідників до подібних методів пов'язане з їхньою доступністю, простотою та швидкістю виконання, інформативністю, можливістю статистичної обробки результатів

## Slide 3
При оцінці функціонального стану шкіри одними з найважливіших параметрів є:
зволоженість (рівень гідратації рогового шару);
біомеханічні властивості шкіри (в'язкоеластичні властивості, пружність, міцність на розрив);
мікрорельєф;
колірні характеристики (пігментація, еритема);
поверхневий рН;
трансепідермальна втрата води;
жирність.

## Slide 4
При розробці діагностичних систем необхідно враховувати анізотропію шкіри (її властивості різні в різних напрямках, наприклад, вздовж ліній Лангера) та її віскоеластичну природу (поєднання властивостей рідини та твердого тіла).
Порада: Перед першим заняттям поновіть знання з діелектричної проникності та закону дифузії Фіка

## Slide 6: 1. Електричні методи оцінки гідратації (корнеометрія)

## Slide 7
Корнеометрія є поширеним методом прямої оцінки гідратації рогового епідермісу.
У роботі корнеометра використовується принцип конденсаторної ємності (зміни діелектричних властивостей шкіри залежно кількості вологи, що міститься в роговому шарі).
Шкіра є діелектричним середовищем, і будь-які зміни постійної діелектричної в результаті зміни вмісту води в поверхневих шарах шкіри призводять до зміни ємнісних характеристик вимірювальної системи.
З урахуванням того, що корнеометрія дозволяє визначати сумарний вміст води у роговому шарі, даний метод може застосовуватися як для первинної діагностики патології шкіри, так і для оцінки ефективності косметичних засобів або процедур, спрямованих на підвищення гідратації поверхні шкіри.

## Slide 8
Корнеометр має низку безперечних переваг [1]:
глибина проникнення електричних хвиль достовірно мала, тому вимірюється вологість саме поверхні шкіри у межах рогового шару;
короткочасність вимірювань (близько 1 с) запобігає можливій оклюзії, яка впливає на точність вимірювань;
виключається вплив ємності глибоколежачих тканин;
вимірювальний датчик має невелику масу та простий у застосуванні;
невеликий розмір вимірювальної головки датчика (діаметр 1 см) уможливлює проведення вимірювань на будь-яких ділянках тіла.
Корнеометрія відноситься до напівкількісних методів, оскільки її результат виражається в умовних одиницях (балах або корнеометричних одиницях). Кожна модифікація приладу має свою шкалу.

## Slide 9: 2. Оцінка трансепідермальної втрати води (TEWL)

## Slide 10: 3. Біомеханічні властивості: кутометрія

## Slide 11: 4. Ультразвукове сканування шкіри (високочастотне УЗД)

## Slide 12: Сучасні пристрої для діагностики властивостей шкіри
Сучасний тренд у розробці таких пристроїв – це мультимодальність.
Наприклад, розробляються «розумні патчі» (wearable sensors), які наклеюються на шкіру і в реальному часі передають дані про гідратацію через NFC на телефон.

## Slide 13: 1. Серія MoistureMeter (Delfin Technologies, Фінляндія)

## Slide 14: 2. Skintelligent та AI-аналізатори

## Slide 15: 3. VapoMeter та GPSkin (оцінка бар'єру)

## Slide 16: Порівняльна таблиця для інженерного аналізу
Пристрій | Вимірювана величина | Технологія | Глибина аналізу
Corneometer CM 825 | Ємність (hydration) | Ємнісний сенсор | 10–20 мкм
Cutometer Dual | Еластичність (R0-R9) | Вакуум + оптика | Повна товщина шкіри
VapoMeter | TEWL (g/m2h) | Закрита камера (вологість) | Поверхня
MyotonPro | Тонус, жорсткість | Міометрія (імпульс) | До 20 мм (вкл. м'язи)

## Slide 17: 1. Розглянемо схему побудови такого NFC-датчика гідратації 2. Інтерпретація AI в Skintelligent візуальні дані у цифрові показники
Це два найбільш прогресивні напрямки: один базується на «залізі» та мікроелектроніці, інший – на алгоритмах обробки зображень.

## Slide 18: 1. Схема побудови гнучкого NFC-датчика гідратації
Такі пристрої належать до класу Wearable Bioelectronics. Вони не мають акумулятора, оскільки живляться від енергії електромагнітного поля смартфона (індуктивний зв'язок).
Ключові компоненти системи:
Гнучка підкладка (Substrate): зазвичай використовується поліімід (Kapton) або силіконові еластомери, що здатні розтягуватися разом зі шкірою.
Антена NFC: плоска котушка з міді або срібних наночорнил, яка працює на частоті 13,56 МГц. Вона слугує і для живлення, і для передачі даних.
Чіп-транспондер (NFC IC): енергоефективна мікросхема, що містить аналогово-цифровий перетворювач (ADC).
Інтердигітальні електроди (IDE): сенсорна частина. Це гребінчасті електроди, що створюють електричне поле, яке проникає в епідерміс.

## Slide 19
Принцип роботи:
Коли смартфон підноситься до датчика, у котушці індукується струм.
Мікросхема вимірює комплексний імпеданс або ємність шкіри між електродами.
Отримане аналогове значення оцифровується і передається назад у додаток, де за калібрувальною кривою перераховується у відсотки гідратації.

## Slide 20: 2. Як AI в Skintelligent інтерпретує візуальні дані
Технологія Skintelligent (та аналогічні AI-платформи) використовує комп'ютерний зір (Computer Vision) для непрямої оцінки зволоженості. Шкіра – це складна оптична система, і її гідратація впливає на те, як вона відбиває та розсіює світло.

## Slide 21
Алгоритм аналізу (Step-by-Step):
Сегментація та нормалізація: нейромережа виділяє зони інтересу (чоло, щоки, ніс) і коригує освітленість знімка, щоб усунути вплив зовнішніх ламп.
Аналіз мікрорельєфу (Texture Analysis): * Зневоднена шкіра має специфічний малюнок – дрібну сітку «ліній зневоднення».
  AI використовує згорткові нейронні мережі (CNN) для виявлення глибини та частоти цих ліній. Чим більше перехресних зморшок, тим нижчий рівень вологи.
Аналіз розсіювання світла: * Добре зволожена шкіра має певний рівень «внутрішнього сяйва» (Subsurface scattering).
  AI аналізує градієнти тіней. Суха шкіра виглядає «пласкою» та матовою через лущення епідермісу, яке розсіює світло хаотично.
Видача цифрового показника: * Отримані дані порівнюються з тисячами «еталонних» клінічних знімків, де рівень вологи був виміряний професійним корнеометром.
  Результат видається у вигляді індексу (наприклад, від 0 до 100).

## Slide 22: Резюме
Як біомедичні інженери, ви повинні розуміти критичну різницю:
NFC-датчик дає пряме фізичне вимірювання діелектричної проникності (об’єктивно, але потребує контакту).
AI-аналіз дає прогностичну оцінку на основі візуальних ознак (зручно, безконтактно, але залежить від якості камери та освітлення).
Корнеометр вимірює статичну наявність вологи в роговому шарі, тоді як VapoMeter вимірює динамічний потік її втрати. Це різні фізичні процеси!

## Slide 23: Додаткове завдання для студентів
Ознайомитися з концепцією "Digital Twin of the Skin" (цифровий двійник шкіри).
Завдання: Описати, як дані з NFC-датчика (гідратація) та дані з AI (візуальний стан) можуть бути об'єднані в одну динамічну математичну модель пацієнта для прогнозування старіння шкіри

## Slide 24: Глосарій ключових термінів. Біомедична діагностика шкіри

## Slide 25: 1. Електричні та фізичні параметри

## Slide 26: 2. Біомеханічні та бар'єрні показники

## Slide 27: 3. Технологічні та AI терміни

## Slide 28: Контрольні питання до лекції
Ці питання допоможуть перевірити розуміння фізичних та алгоритмічних принципів:
Принцип енергонезалежності: Яким чином NFC-датчик гідратації отримує енергію для роботи АЦП (аналого-цифрового перетворювача), якщо він не має вбудованого акумулятора?
Фізика сенсора: Чому при вимірюванні гідратації використовується саме ємнісний метод (діелектрична проникність), а не вимірювання опору постійному струму?
Джерела похибок AI: Які чинники зовнішнього середовища можуть найбільше спотворити результат оцінки зволоженості шкіри при використанні AI-додатків?
Біомедична інтерпретація: Чому високий рівень гідратації за даними корнеометра може супроводжуватися високим показником TEWL? Про що це свідчить з точки зору бар'єрної функції?
Конструктивні особливості: Яку роль відіграє «гнучка підкладка» (наприклад, поліімід) у забезпеченні точності вимірювань носивних датчиків?

## Slide 29: Рекомендована література
Стаття детально описує матеріалознавчий аспект: як зробити датчик, що не втрачає точність при розтягуванні шкіри.
"Advances in Flexible NFC Sensors for Epidermal Bioelectronics" (Nature Communications, 2025)
Фундаментальне дослідження, на якому базуються алгоритми типу Skintelligent; ідеально для аналізу похибок у лабораторній роботі.
"Deep Learning vs. Traditional Corneometry: A Comparative Study on 50,000 Subjects" (Journal of Investigative Dermatology, 2025).
Опис того, як використання інфрачервоного спектра в камерах смартфонів допомагає AI "бачити" зволоженість глибше рогового шару.
Multi-modal Imaging in Teledermatology: Beyond RGB" (IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2024).

## Slide 30: Відкриті датасети для розробки та навчання
ISIC Archive (International Skin Imaging Collaboration): Найбільша у світі база стандартизованих зображень шкіри. Хоча вона фокусується на патологіях, там є величезний масив "нормальної" шкіри з різною текстурою.
Fitzpatrick 17k: Набір даних, який допоможе студентам зрозуміти, як колір шкіри (фототип) впливає на точність AI-алгоритмів.
DermNet NZ: Ресурс із високою якістю клінічних фото, де можна знайти приклади вираженого ксерозу (сухості) для калібрування моделей

## Slide 31
Сучасні методи оцінки гідратації та біомеханічних властивостей шкіри
За матеріалами https://pro.bhub.com.ua/cosmetology/suchasni-metodi-ocinki-gidrataciyi-ta-biomehanichnih-vlastivostey-shkiri