## Slide 1
Технології моделювання
2. Особливості імітаційного
статистичного моделювання

## Slide 2
Статистичний підхід при визначенні дальності прямої видимості між засобами
Формула дальності прямої видимості зі статистичним врахуванням нормальної тропосферної рефракції
Формула дальності прямої видимості
(геометрично, оптично)
Тропосферна рефракція
(нестабільне явище)

## Slide 3
Статистичний підхід в оцінюванні
впливу рельєфу на радіосигнали
Формули для
безпосе-реднього врахування впливу РЕЛЬЄФУ МІСЦЕВОСТІ
між двома точками
Математична модель РРХ
у вільному просторі
Потужність сигналу на вході приймача:

## Slide 4
Статистичні моделі РРХ
Основні статистичні моделі
розповсюдження радіохвиль:
модель Okumura;
класична модель Hata;
модель Еглі;
модель COST 231 – Hata;
модель Hata/Davidson/Epstein-Peterson;
модель Лі;
модель ITU-R SM.1546-2;
модель Уолфіша-Ікегамі
Врахування: рельєфу, сферичності Землі, тропосферної рефракції, рослинності, забудови, атмосферного поглинання……

## Slide 5
Статистичні моделі РРХ
Модель Еглі
Обмеження щодо діапазону частот:
400-2500 МГц

## Slide 6
Моделювання некогерентного радіоприймача сигналів з 2-ЧМн
Реалізація в MathCAD

## Slide 7
Порівняння залежності помилки ймовірності на біт від відношення сигнал/шум (загальновідома формула)
та результатів моделювання приймання 1000 біт за наявності шумів (статистичне моделювання)
Моделювання некогерентного радіоприймача сигналів з 2-ЧМн

## Slide 8
Результати моделювання трохи (на 1-2%) відрізняються від точних розрахунків, але це підтверджує адекватність моделі приймача та її спроможність аналізувати вплив інший видів радіоелектронних завад (щодо яких нема точних формул)
Моделювання некогерентного радіоприймача сигналів з 2-ЧМн

## Slide 9
Моделювання некогерентного радіоприймача сигналів з 2-ЧМн
Статистичне моделювання та оцінювання впливу інших видів радіоелектронних завад
(щодо яких нема точних формул)
шляхом оцінювання ймовірності помилки на біт при прийманні 1000 біт

## Slide 10
СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
Кількість статистичних випробувань моделі повинна забезпечити розуміння природи досліджуваного явища (процесу, пристрою)
На наведеному графіку проілюстровано НЕДОСТАТНІСТЬ статистичних випробувань моделі, оскільки графіки є дуже “рваними”. За збільшення кількості статистичних випробувань вони ставатимуть більш “гладкими”. Це дозволить краще зрозуміти сутність об'єкта (явища) дослідження.

## Slide 11
Основні шляхи створення
статистичних моделей
Регресія
(поліноміальна регресія)
Експериментальні дані
Математична формула кривої (поліном 2-го степеня), що в середньому “проходить” через наявні експериментальні дані

## Slide 12
Використання середовища
MathCAD для створення моделей
Приклад введення масиву експериментальних даних
у середовищі MathCAD
для подальшого отримання математичної моделі

## Slide 13
Поліноміальна регресія
Приклад отримання математичної моделі
у середовищі MathCAD
за допомогою функції regress(x,y,2)
(остання цифра – степінь полінома)
Різні криві
відповідають різним поліномам:
суцільна – 2 степеня;
пунктирна – 3 степеня

## Slide 14
ФІКТ
Особливості моделювання радіоелектронної апаратури НВЧ
Приклад – НВЧ транзистор BFP640 та його еквівалентна схема
Гранична частота: 40 ГГц

## Slide 15
ФІКТ
Особливості моделювання радіоелектронної апаратури НВЧ
Які середовища моделювання (проєктування) радіоелектронної апаратури враховують 15 додаткових реактивностей всередині одного транзистора?
Навіть такі невеликі:
індуктивності
(сотні пікоГенрі)
та
ємності
(сотні
фемтоФарад)
на НВЧ мають значення

## Slide 16
ФІКТ
Особливості моделювання радіоелектронної апаратури НВЧ
Паразитні ємності та індуктивності друкованих плат
ВИСНОВОК:
моделювання засобів НВЧ суттєво ускладнюється необхідністю додаткового врахування паразитних ємностей та індуктивностей
(у тому числі тих, які присутні всередині радіокомпонентів)

## Slide 17
ГЛОСАРІЙ
Термін державною мовою | Відповідник англійською мовою
Математичне моделювання | Mathematical Modeling
Імітаційне моделювання | Simulation Modeling
Оптимізація | Optimization
Сигнал | Signal
Система | System
Стохастичні процеси | Stochastic Processes
Детерміновані процеси | Deterministic Processes
Фільтрація | Filtering
Ідентифікація систем | System Identification
Аналіз сигналів | Signal Analysis
Частотний аналіз | Frequency Analysis
Часовий аналіз | Time Analysis
Стабільність систем | System Stability
Синтез систем | System Synthesis
Дискретизація | Discretization

## Slide 18
1. Більшість моделей, які використовуються в радіотехніці, є статистичними.
2. Статистичність цих моделей зумовлена впливом великої кількості чинників, що мають випадковий характер (явища розповсюдження радіохвиль, зовнішні та внутрішні шуми апаратури).
3. Зазвичай створення статистичних моделей полягає в усередненні впливу випадкових чинників.
4. Кожна статистична модель має свої обмеження (щодо діапазону частот тощо)
ВИСНОВКИ

## Slide 19
Статистичне моделювання
елементів Smart-будинку
врахування живучості (блекаути)?
показники ефективності?