## Slide 1
Лазерні технології в медицині
Від фізики когерентного світла до клінічної архітектури

## Slide 2
Властивості випромінювання
Лазер генерує вузькоспрямований потік, який відрізняється трьома критичними параметрами:
Типи лазерів
За активним середовищем та режимом роботи:
•
Когерентність: Фазова узгодженість хвиль.
•
Монохроматичність: Чітка довжина хвилі.
•
Колімованість: Мінімальне розходження променя.
•
Твердотільні: Олександрит, Nd:YAG.
•
Газові: лазер.
•
Напівпровідникові: Діодні лазери.
•
Абляційні: Випаровування тканин.
ФІЗИКА КОГЕРЕНТНОГО СВІТЛА

## Slide 3
Ефективність лазера в БМІ базується на теорії селективного фототермолізу. Промінь діє виключно на мішень, не пошкоджуючи сусідні тканини.
•
Меланін: Ціль для епіляції та пігментації.
•
Гемоглобін: Ціль для лікування судин.
•
Вода: Основний хромофор для омолодження та хірургії (абляція тканин).
БІОЛОГІЧНІ МІШЕНІ: ХРОМОФОРИ

## Slide 4
Тип лазера | Довжина хвилі | Головна мішень | Клінічне призначення
Олександритовий | 755 нм | Меланін | Епіляція (I-III фототипи)
Діодний | 808–810 нм | Меланін | Універсальна епіляція
Неодимовий (Nd:YAG) | 1064 нм | Гемоглобін / Вода | Видалення судин, глибоке прогрівання
Ербієвий (Er:YAG) | 2940 нм | Вода | "Холодне" шліфування
Вуглекислотний | 10600 нм | Вода (Абляція) | Хірургія, глибоке омолодження
МАТРИЦЯ ВИБОРУ ДОВЖИНИ ХВИЛІ

## Slide 5
Висока точність
Вибіркове руйнування патологічних структур без термічного пошкодження дерми.
Стерильність
Бактерицидна дія випромінювання мінімізує ризики інфікування під час операцій.
Швидкість
Миттєва коагуляція судин та скорочення часу відновлення пацієнта.
ПЕРЕВАГИ ЛАЗЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

## Slide 6
Фототипи I–III
Профіль безпеки: Високий. Дозволені агресивні налаштування.
Рекомендації: Олександрит для ідеального результату епіляції.
Фототипи IV–VI
Ризики: Гіперпігментація, опіки шкіри через високий вміст меланіну.
Рекомендації: Тільки діодні або Nd:YAG лазери, що обходять пігмент епідермісу.
ШКАЛА ФІЦПАТРІКА ТА БЕЗПЕКА

## Slide 7
Крива показує пік запалення на 2-3 добу після абляції з поступовим спадом до 14 доби.
ДИНАМІКА БІОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДІ

## Slide 8
Абсолютні обмеження
Онкологічні стани.
Вагітність та лактація.
Схильність до келоїдних рубців.
Свіжа засмага (менше 14 днів).
ПРОТОКОЛ ДОПУСКУ ТА БЕЗПЕКА

## Slide 9
Medicalaser
Лідер мідл-сегменту. Надійність та сервісна підтримка в Україні.
Beauty Lux
Преміальні гібридні системи з потужним охолодженням.
Lumenis
Світовий золотий стандарт інтелектуальних лазерних систем.
РИНОК ЛАЗЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ 2024

## Slide 10
D-LAS 120 ZENITH VISION
Інтелектуальна діагностика
Перша система на базі Android з інтегрованим дерматоскопом. Дозволяє проводити комп'ютерний аналіз структури волосся в реальному часі.
682к
грн вартість системи

## Slide 11
Абляційні станції
Радикальне оновлення та хірургічна точність. Pixel Pro 6 — стандарт видалення новоутворень та глибокої регенерації тканин.

## Slide 12
Дякую за увагу! Чекаю на ваші запитання.
100%
Точність мішені
Практичний кейс. Складіть протокол вибору обладнання для клініки, що спеціалізується на пацієнтах зі смаглявою шкірою (фототипи IV-V).
ВИСНОВКИ ТА ДИСКУСІЯ

## Slide 13
https://www.findlight.net/blog/wp-content/uploads/2018/12/Tissue-penetration-depths-of-various-wavelengths-Figure-courtesy-of-Wellman-Center-for.png
Source: www.findlight.net
https://media.easy-peasy.ai/d48b3d74-33a6-4606-9ca6-87bf8d33de82/877fab29-27b4-4cce-9077-94bf92e4a8c3_medium.webp
Source: easy-peasy.ai
https://www.bodycraft.co.in/hubfs/Imported_Blog_Media/woman-cosmetology-studio-laser-hair-removal-3.jpg
Source: www.bodycraft.co.in
https://halomedicals.com/usa/wp-content/uploads/2024/06/co21-570x570.webp
Source: halomedicals.com
https://i.ebayimg.com/images/g/OhkAAOSwDLZjSHym/s-l400.png
Source: www.ebay.com
IMAGE SOURCES