## Slide 1: V покоління комп'ютерної техніки – інтелектуальні та паралельні системи (з 1980-х років – дотепер)
Технологічна основа:
НВІС та сучасні мікропроцесори – мільйони й мільярди транзисторів;
багатоядерні та багатопроцесорні системи;
GPU та масово-паралельні обчислення;
спеціалізовані процесори: GPU, TPU, NPU, AI accelerators;
високошвидкісні комп'ютерні мережі та розподілені обчислення.
Основні особливості:
паралельне виконання великої кількості операцій;
розподілені та хмарні обчислення;
природні інтерфейси взаємодії з людиною;
оброблення великих обсягів даних;
штучний інтелект та машинне навчання;
розвиток автономних та роботизованих систем.
Ключова зміна: Від виконання заданих алгоритмів → до систем, здатних навчатися, розпізнавати інформацію та приймати рішення.

## Slide 2: V покоління - Паралельні та багатопроцесорні обчислення
Зростання продуктивності перестало ґрунтуватися лише на збільшенні частоти процесора.
Основні етапи:
Один процесор→ багатопроцесорна система→ багатоядерний процесор→ GPU→ масово-паралельні системи
Основні технології:
багатоядерні CPU;
SIMD та векторні обчислення;
GPU з тисячами обчислювальних ядер;
кластери;
паралельні алгоритми.
Перевага: одночасне виконання великої кількості операцій.
Проблема: не кожний алгоритм можна ефективно розпаралелити.
Замість одного надшвидкого виконавця — велика кількість виконавців, які працюють одночасно.

## Slide 3: V покоління - Суперкомп'ютери і високопродуктивні комп’ютери
Від суперкомп'ютера до HPCS (High-Performance Computing System)
Сучасний суперкомп'ютер складається з великої кількості обчислювальних вузлів.
Типова структура:
тисячі обчислювальних вузлів;
багатоядерні CPU;
GPU / прискорювачі;
оперативна та високошвидкісна пам'ять;
високошвидкісна мережа;
паралельне програмне забезпечення.
Продуктивність:
GFLOPS — 10⁹ операцій/с;
TFLOPS — 10¹²;
PFLOPS — 10¹⁵;
EFLOPS — 10¹⁸.
Застосування
моделювання фізичних процесів;
прогнозування погоди та клімату;
молекулярне моделювання;
аеродинаміка;
оброблення великих масивів даних;
навчання моделей штучного інтелекту.

## Slide 4: V покоління - Штучний інтелект і спеціалізовані процесори
Розвиток AI створив потребу в ефективному виконанні величезної кількості паралельних операцій над даними.
Еволюція AI:
Експертні системи→ машинне навчання→ нейронні мережі→ Deep Learning→ генеративний AI
Спеціалізація апаратури
CPU
універсальні обчислення;
складна логіка;
невелика кількість потужних ядер.
GPU
масовий паралелізм;
матричні та векторні операції;
навчання нейронних мереж.
NPU / AI accelerator
спеціалізовані операції машинного навчання;
висока продуктивність при низькому енергоспоживанні.
Архітектура сучасного комп'ютера оптимізується не лише для виконання програм, а й для конкретних типів обчислень

## Slide 5: V покоління - Розподілені та хмарні обчислення
Комп'ютер більше не обов'язково є однією машиною. Сучасна обчислювальна система може розподіляти оброблення між пристроями, серверами та дата-центрами.
Рівні сучасної системи:
Пристрій (смартфон; ПК; IoT )
↓
Edge computing (оброблення поблизу джерела даних)
↓
Cloud / Data Center (великі серверні кластери; зберігання даних; масштабовані обчислення)
↓
HPC / AI cluster (надвисока продуктивність; навчання великих моделей; складне моделювання)

## Slide 6
Класичний поділ на покоління
Покоління | Орієнтовні роки | Елементна база | Характерні особливості | Приклади
I | 1940–1950-ті | Електронні лампи | Великі розміри, високе енергоспоживання, низька надійність; програмування переважно машинними кодами | ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC I
II | 1950–1960-ті | Транзистори | Значне зменшення розмірів і споживання, підвищення надійності; асемблер і перші мови високого рівня | IBM 1401, IBM 7090, CDC 1604
III | 1960–1970-ті | Інтегральні схеми (ІС) | Значне підвищення продуктивності; операційні системи, мультипрограмування, стандартизація сімейств ЕОМ | IBM System/360, PDP-8
IV | 1970-ті – 1990-ті | Великі/надвеликі інтегральні схеми, мікропроцесори | Персональні комп'ютери, графічні інтерфейси, мережі, масове поширення ПК | Intel 4004/8086, IBM PC, Apple Macintosh
V | 1980-ті – дотепер* | Високоінтегровані мікросхеми, багатоядерні та спеціалізовані процесори | Паралельні обчислення, мобільні системи, хмарні технології, GPU/AI-прискорювачі, природномовні інтерфейси, ШІ | сучасні ПК, смартфони, суперкомп'ютери, AI-системи
*Межі та критерії V покоління не є загальновизнаними. У сучасній класифікації поняття використовується переважно умовно для позначення інтелектуальних, паралельних і високопродуктивних обчислювальних систем.

## Slide 7: Поняття архітектури ЕОМ
Архітектура ЕОМ – сукупність принципів організації та функціонування обчислювальної системи, які визначають:
склад основних компонентів;
способи їх взаємодії;
представлення та обробку даних;
систему команд;
організацію пам'яті;
способи введення та виведення інформації.
Архітектура ≠ апаратна реалізація
Одна архітектура може реалізовуватися на різних апаратних компонентах і технологіях.

## Slide 8: Основні принципи побудови ЕОМ
Сучасні комп'ютери ґрунтуються на кількох фундаментальних ідеях:
програмне керування роботою;
зберігання програми та даних у пам'яті;
адресність пам'яті;
послідовне виконання команд;
автоматичне виконання операцій;
двійкове представлення інформації.
Більшість цих принципів сформувалася в рамках концепції програмованої ЕОМ, пов'язаної з ідеями Джона фон Неймана.

## Slide 9: Архітектура фон Неймана
Основна ідея: Програма та дані зберігаються в одній пам'яті.
Типова структура включає:
арифметико-логічний пристрій;
пристрій керування;
пам'ять;
пристрої введення;
пристрої виведення.
АЛП та пристрій керування разом утворюють центральний процесор.

## Slide 10: Принцип програмного керування
Робота ЕОМ визначається програмою – послідовністю команд.
Процесор:
отримує команду з пам'яті;
визначає її тип;
отримує необхідні дані;
виконує операцію;
переходить до наступної команди.
Таким чином, комп'ютер може виконувати різні алгоритми без зміни своєї апаратної структури.

## Slide 11: Принцип збереженої програми
У пам'яті комп'ютера зберігаються:
команди програми;
дані, з якими працює програма.
Тому одна й та сама ЕОМ може виконувати різні програми.
Наприклад:
текстовий редактор → компілятор → браузер → гра
використовують той самий процесор і пам'ять, але різні програми.

## Slide 12: Принцип адресності пам'яті
Пам'ять складається з комірок, кожна з яких має унікальну адресу.
Процесор звертається до потрібної інформації за її адресою.
Наприклад:
Адреса | Вміст
0000 | команда
0001 | дані
0010 | команда
0011 | дані
Адресність забезпечує можливість довільного доступу до інформації.

## Slide 13: Принцип послідовного виконання команд
За замовчуванням команди виконуються послідовно, одна за одною.
Порядок виконання визначається лічильником команд (PC – Program Counter).
Але програма може змінювати цей порядок за допомогою:
умовних переходів;
безумовних переходів;
викликів процедур;
повернень;
обробки переривань.

## Slide 14: Цикл виконання команди
Типовий цикл роботи процесора:
Вибірка → Декодування → Виконання → Запис результату
Fetch – вибірка команди з пам'яті.
Decode – декодування команди.
Execute – виконання операції.
Write Back – запис результату.
Цикл повторюється для наступної команди.

## Slide 15: Структура сучасного комп'ютера
Основні компоненти:
центральний процесор (CPU);
оперативна пам'ять (RAM);
постійна/енергонезалежна пам'ять;
системна шина або міжкомпонентні інтерфейси;
пристрої введення та виведення;
графічний процесор (GPU);
мережеві та інші контролери.

## Slide 16: Центральний процесор
CPU (Central Processing Unit) – основний компонент, який виконує машинні команди програми.
Основні складові:
пристрій керування;
арифметико-логічні пристрої;
регістри;
кеш-пам'ять;
блоки роботи з числами з плаваючою комою;
блоки векторних/SIMD-операцій;
засоби передбачення переходів.
Сучасний процесор містить декілька обчислювальних ядер.

## Slide 17: Регістри процесора
Регістр – надшвидка пам'ять усередині процесора.
Використовується для зберігання:
операндів;
адрес;
результатів операцій;
службової інформації;
поточної команди;
адреси наступної команди.
Приклади:
PC – лічильник команд;
IR – регістр команд;
SP – покажчик стека;
регістри загального призначення.

## Slide 18: Арифметико-логічний пристрій
АЛП (ALU – Arithmetic Logic Unit) виконує основні операції над даними:
Арифметичні:
додавання;
віднімання;
множення;
ділення.
Логічні:
AND;
OR;
XOR;
NOT.
Порівняння та операції над бітами:
зсув;
встановлення/скидання бітів;
порівняння значень.

## Slide 19: Пам'ять комп'ютера
Основні типи пам'яті:
регістри;
кеш-пам'ять;
оперативна пам'ять (RAM);
накопичувачі SSD/HDD;
зовнішні пристрої зберігання.
Чим ближче пам'ять до процесора:
тим вища швидкість;
тим менший обсяг;
тим вища вартість зберігання одного біта.

## Slide 20: Кеш-пам'ять
Кеш – швидка пам'ять, яка зберігає часто використовувані дані та команди.
Типова ієрархія:
L1 – найшвидша, найменша;
L2 – більша, але повільніша;
L3 – ще більша, часто спільна для кількох ядер.
Кеш використовує властивість локальності звернень до пам'яті:
часову локальність;
просторову локальність.

## Slide 21: Оперативна пам'ять
RAM (Random Access Memory) використовується для тимчасового зберігання:
програм, що виконуються;
даних програм;
проміжних результатів;
операційної системи та службових даних.
Основна властивість:
втрата інформації після вимкнення живлення для традиційної DRAM.

## Slide 22: Накопичувачі
Для довготривалого зберігання інформації використовуються:
SSD;
HDD;
флеш-пам'ять;
оптичні носії;
мережеві сховища.
На відміну від RAM, вони є енергонезалежними.
SSD зазвичай забезпечує значно менші затримки доступу, ніж HDD.

## Slide 23: Система введення-виведення
I/O (Input/Output) забезпечує обмін інформацією між комп'ютером і зовнішнім середовищем.
Приклади пристроїв:
Введення:
клавіатура;
миша;
камера;
мікрофон;
датчики.
Виведення:
монітор;
принтер;
акустична система;
виконавчі пристрої.

## Slide 24: Шини та інтерфейси
Компоненти комп'ютера повинні обмінюватися даними.
Традиційно виділяють:
шину даних;
шину адреси;
шину керування.
У сучасних системах значна частина обміну реалізується через високошвидкісні інтерфейси та комутаційні структури.
Приклади:
PCI Express;
USB;
SATA;
Ethernet;
DDR.

## Slide 25: Особливості сучасної архітектури
Багатоядерні процесори
Сучасний CPU може містити декілька обчислювальних ядер.
Одне ядро → одна послідовність виконання
Багато ядер → декілька потоків виконання
Переваги:
паралельне виконання;
вища продуктивність у багатопотокових задачах;
можливість одночасного виконання різних програм.

## Slide 26: CPU та GPU
CPU оптимізований для:
виконання широкого спектра задач;
складної логіки;
послідовного та нерегулярного коду.
GPU оптимізований для:
масивно-паралельних обчислень;
обробки графіки;
операцій над великими масивами даних.
GPU також широко використовується в:
машинному навчанні;
наукових обчисленнях;
моделюванні;
обробці зображень.

## Slide 27: Від фон Неймана до сучасних архітектур
Сучасний комп'ютер не є буквально класичною машиною фон Неймана.
Зберігаються фундаментальні принципи:
програмне керування;
збережена програма;
адресна пам'ять;
цифрове представлення інформації.
Але додано:
кешування;
конвеєризацію;
багатоядерність;
суперскалярне виконання;
SIMD;
багаторівневу пам'ять;
паралельну обробку;
спеціалізовані прискорювачі.

## Slide 28: Класифікація обчислювальних систем Навіщо класифікувати обчислювальні системи?
Обчислювальні системи відрізняються:
продуктивністю;
кількістю процесорів;
способом організації пам'яті;
масштабом;
призначенням;
рівнем паралельності;
способом взаємодії компонентів.
Для їх класифікації використовують декілька підходів.

## Slide 29: Класифікація за масштабом
Персональні комп'ютери
ПК;
ноутбуки;
робочі станції.
Серверні системи
файлові;
баз даних;
вебсервери;
сервери застосунків.
Мейнфрейми
великі централізовані системи;
обробка значних обсягів транзакцій.
Суперкомп'ютери
надвисока продуктивність;
наукові та інженерні обчислення.

## Slide 30: Класифікація за кількістю процесорів і рівнем паралелізму
Обчислювальні системи можуть бути:
однопроцесорними;
багатопроцесорними;
багатоядерними;
кластерними;
розподіленими.
Паралелізм може реалізовуватися на різних рівнях:
інструкції → дані → потоки → процеси → вузли.

## Slide 31: Класифікація Флінна
Класичний підхід до класифікації паралельних обчислювальних систем – таксономія Флінна.
Чотири класи:
Клас | Потоки команд | Потоки даних
SISD | 1 | 1
SIMD | 1 | багато
MISD | багато | 1
MIMD | багато | багато
Найбільш поширеними для сучасних систем є SIMD та MIMD.

## Slide 32: Приклади класифікації сучасних систем
SISD
класична однопотокова послідовна обробка.
SIMD
векторні процесори;
SIMD-інструкції CPU;
значна частина GPU-обчислень.
MIMD
багатоядерні CPU;
багатопроцесорні сервери;
кластери.
Розподілені системи
сукупність окремих комп'ютерів, об'єднаних мережею.

## Slide 33: Архітектура сучасної ЕОМ: головні ідеї
Сучасний комп'ютер – це система взаємодіючих апаратних і програмних компонентів.
Основні елементи:
CPU + пам'ять + I/O + інтерфейси + спеціалізовані прискорювачі
Фундамент сучасних ЕОМ закладено принципами:
програмного керування;
збереженої програми;
адресної пам'яті;
послідовного виконання команд.
Сучасні системи розвивають ці принципи за рахунок:
паралелізму + ієрархії пам'яті + багатоядерності + спеціалізації.

## Slide 34: Дякую за увагу!