## Slide 1
КОМП’ЮТЕРНА ЛОГІКА
Вступ до цифрового світу
Від електричного сигналу до процесора та програмного забезпечення
0
1
Лекція 1 · знайомство з курсом
2026–2027 навчальний рік

## Slide 2
ЛЕКЦІЯ 1
Комп’ютерна логіка
2
Оцінювання
Активність | Кількість | Бали за одне заняття | Max балів
Відвідування лекцій | 16 | 1 | 16
Лабораторні роботи | 8 | 4* | 32
Самостійна робота | 1 | 12 | 12
Всього |  |  | 60
Лабораторні роботи*: 1 бал – протокол, 3 бали захист.
Додатково: 5-10 балів – статті, тези, участь в науковій роботі.
Активність | Кількість | Бали за одне заняття | Max балів
Модульна контрольна робота | 2-4 | 10-20 | 40
Активність | Кількість | Бали за одне заняття | Max балів
Іспит | 1 |  | 40

## Slide 3
ЛЕКЦІЯ 1
Познайомимося
Комп’ютерна логіка
2
1
Який цифровий пристрій вам цікаво зрозуміти?
2
Чи працювали ви з двійковими числами?
3
Що очікуєте від цього курсу?

## Slide 4
МОТИВАЦІЯ
Одна клавіша запускає цілий ланцюг
Комп’ютерна логіка
3
Контакт
→
MCU
→
USB
→
CPU
→
GPU
→
Екран
MCU — Microcontroller Unit · USB — Universal Serial Bus · CPU — Central Processing Unit · GPU — Graphics Processing Unit
Комп’ютерна логіка пояснює, як пов’язані ці рівні.

## Slide 5
НАВЧАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Після лекції ви зможете
Комп’ютерна логіка
4
01
Пояснити, що вивчає комп’ютерна логіка
02
Відрізнити аналоговий сигнал від цифрового
03
Пояснити: біт, байт, машинне слово
04
Розшифрувати CPU, GPU, MCU, FPGA та SoC

## Slide 6
КАРТА КУРСУ
Курс рухається від 0 і 1 до процесора
Комп’ютерна логіка
5
1
Подання даних
системи числення · двійкова арифметика
2
Логічні схеми
булева алгебра · комбінаційна і послідовнісна логіка
3
SystemVerilog
опис модулів · моделювання · testbench
4
Цифрові системи
FPGA · ALU · datapath · процесор

## Slide 7
ЯК МИ ПРАЦЮЄМО
Теорія переходить у працюючу схему
Комп’ютерна логіка
6
Таблиця
істинності
→
Булева
функція
→
Мінімізація
→
Logisim
Evolution
→
System-
Verilog
→
Testbench +
waveform
HDL — Hardware Description Language, мова опису апаратури

## Slide 8
ВИЗНАЧЕННЯ
Комп’ютерна логіка керує цифровими станами
Комп’ютерна логіка
7
Комп’ютерна логіка
вивчає подання, перетворення та обробку інформації
за допомогою логічних станів і цифрових схем.
Головне питання курсу: як із простих станів 0 і 1 побудувати складну поведінку?

## Slide 9
ЛЕКЦІЯ 1
Інформація, дані та сигнал — різні рівні
Комп’ютерна логіка
8
Інформація
Зміст: «температура підвищилася»
Дані
Числове подання: 23,5 °C
Сигнал
Фізична величина, що переносить дані
Сигнал переносить дані, а дані представляють інформацію.

## Slide 10
ЛЕКЦІЯ 1
Аналогове змінюється безперервно, цифрове — станами
Комп’ютерна логіка
9
Аналогове подання
Безперервна множина значень
Приклади:
• температура
• звук у повітрі
• освітленість
Цифрове подання
Скінченна множина допустимих станів
Приклади:
• 0 і 1 у пам’яті
• код клавіші
• число на дисплеї

## Slide 11
МІНІ-ВПРАВА
Перевіримо інтуїцію
Комп’ютерна логіка
10
Ртутний термометр
аналогове
Електронний дисплей 23,6 °C
цифрове
Звук у повітрі
аналогове
Файл із музикою
цифрове
Фізичне явище може бути аналоговим, а його збережене подання — цифровим.

## Slide 12
ЗАВАДОСТІЙКІСТЬ
Цифровий приймач розпізнає діапазон, а не точне число
Комп’ютерна логіка
11
LOW
невизначена зона
HIGH
LOW — низький рівень · HIGH — високий рівень
Невелика завада не обов’язково змінює розпізнаний логічний стан.

## Slide 13
ЛЕКЦІЯ 1
0 і 1 — логічні значення, а не фіксовані напруги
Комп’ютерна логіка
12
Логічний 0
Зазвичай: низький рівень сигналу — LOW
0 є повноцінним значенням.
Логічна 1
Зазвичай: високий рівень сигналу — HIGH
1 не завжди дорівнює 5 В.
Конкретні межі залежать від електронної технології та стандарту.

## Slide 14
ЛЕКЦІЯ 1
Біт — найменша двійкова одиниця
Комп’ютерна логіка
13
Біт
0 або 1
binary digit
Байт
8 бітів
наприклад 01001101
Машинне слово
8 / 16 / 32 / 64
бітів — залежно від архітектури

## Slide 15
РОЗВ’ЯЗАНИЙ ПРИКЛАД
n бітів дають 2ⁿ можливих комбінацій
Комп’ютерна логіка
14
1 біт
0, 1
2¹ = 2
2 біти
00, 01, 10, 11
2² = 4
3 біти
000 … 111
2³ = 8
8 бітів
00000000 … 11111111
2⁸ = 256
Кожен додатковий біт подвоює кількість комбінацій.

## Slide 16
ПОПЕРЕДНІЙ ПРИКЛАД
Як отримати 13₁₀ = 1101₂
Комп’ютерна логіка
15
Вага 8
13 − 8 = 5
1
Вага 4
5 − 4 = 1
1
Вага 2
2 > 1
0
Вага 1
1 − 1 = 0
1
Перевірка: 1×8 + 1×4 + 0×2 + 1×1 = 13

## Slide 17
ЛЕКЦІЯ 1
Абстракція приховує деталі, але зберігає зміст
Комп’ютерна логіка
16
5
Програмне забезпечення
4
Процесор
3
Цифровий модуль
2
Логічний елемент
1
Транзистор
Нижчий рівень реалізує вищий.

## Slide 18
ЛЕКЦІЯ 1
Транзистор можна уявити як керований перемикач
Комп’ютерна логіка
17
Керувальний сигнал
0 → перемикач закритий*
1 → перемикач відкритий*
Важливе спрощення
Реальна фізика залежить від типу транзистора та схеми. На першому рівні важлива ідея керування станом.
* Відповідність 0/1 конкретному стану залежить від включення.

## Slide 19
ПОПЕРЕДНІЙ ОГЛЯД
Логічні елементи виконують прості операції
Комп’ютерна логіка
18
NOT
НЕ
змінює 0↔1
AND
І
1, якщо всі входи 1
OR
АБО
1, якщо хоча б один вхід 1
Докладні таблиці істинності побудуємо на наступних лекціях.

## Slide 20
ЛЕКЦІЯ 1
Прості елементи утворюють функціональні модулі
Комп’ютерна логіка
19
Логічні елементи
AND · OR · NOT
→
Модулі
суматор · регістр · лічильник
→
Система
процесор · пам’ять · введення/виведення
I/O — Input/Output, введення/виведення

## Slide 21
ЛЕКЦІЯ 1
Різні пристрої оптимізовані для різних задач
Комп’ютерна логіка
20
CPU
універсальні програми
GPU
масовий паралелізм
MCU
керування пристроєм
FPGA
конфігурована логіка
SoC
система на кристалі

## Slide 22
ЛЕКЦІЯ 1
CPU і GPU мають різний характер роботи
Комп’ютерна логіка
21
CPU — Central Processing Unit
Центральний процесор
• універсальні задачі
• складне керування
• небагато потужних ядер
GPU — Graphics Processing Unit
Графічний процесор
• багато однотипних операцій
• паралельне опрацювання
• велика кількість простіших ядер

## Slide 23
ЛЕКЦІЯ 1
MCU керує вбудованим пристроєм
Комп’ютерна логіка
22
MCU
Microcontroller Unit
мікроконтролер
процесорне ядро + пам’ять + периферія
пральна машина
клавіатура
датчик
робот
автомобільний блок

## Slide 24
ЛЕКЦІЯ 1
FPGA дозволяє налаштувати саму цифрову структуру
Комп’ютерна логіка
23
Програма для CPU
Задає послідовність інструкцій, які виконує вже створений процесор.
Конфігурація FPGA
Задає логічні блоки та їх з’єднання — тобто спеціалізовану апаратну структуру.
FPGA — Field-Programmable Gate Array
програмована користувачем вентильна матриця

## Slide 25
ЛЕКЦІЯ 1
SoC об’єднує багато систем на одному кристалі
Комп’ютерна логіка
24
SoC
System on a Chip
система на кристалі
CPU
→
GPU
→
Пам’ять
→
I/O
→

## Slide 26
ЗБИРАЄМО ВСЕ РАЗОМ
Повернімося до натискання клавіші
Комп’ютерна логіка
25
1
Контакт
фізичний стан
→
2
MCU
розпізнає клавішу
→
3
USB
передає код
→
4
CPU
виконує програму
→
5
GPU
формує кадр
→
6
Екран
показує символ

## Slide 27
ПІДСУМОК
П’ять думок, які варто забрати з собою
Комп’ютерна логіка
26
1
Комп’ютерна логіка поєднує фізичні сигнали та цифрову поведінку.
2
Цифрова система розрізняє скінченну множину станів.
3
Біт має значення 0 або 1; байт містить 8 бітів.
4
Складність керується рівнями абстракції.
5
CPU, GPU, MCU, FPGA і SoC призначені для різних ролей.

## Slide 28
EXIT TICKET
Завершальна перевірка
Комп’ютерна логіка
27
01
Одна відмінність аналогового й цифрового сигналу
02
Кількість комбінацій для 3 бітів
03
Повна назва одного скорочення: CPU / GPU / MCU / FPGA / SoC
04
Одне питання, яке ще залишилося
Наступна тема: системи числення та представлення інформації