## Slide 1
КОМП’ЮТЕРНА ЛОГІКА
Системи числення та
представлення інформації
Від позиційного запису до знакових двійкових кодів
2
8
16
Лекція 2
2026–2027 навчальний рік

## Slide 2
НАВЧАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Після лекції ви зможете
Комп’ютерна логіка
2
01
Пояснити позиційний принцип N = Σdᵢbⁱ
02
Перетворити числа між системами 2, 8, 10 і 16
03
Обчислити unsigned- і signed-діапазони
04
Закодувати та декодувати two’s complement

## Slide 3
НАВІЩО ЦЕ ПОТРІБНО
Один набір бітів — різні інтерпретації
Комп’ютерна логіка
3
00101101₂
ті самі 8 бітів
45
unsigned
0x2D
hex
Код
контекст

## Slide 4
ЛЕКЦІЯ 2
У позиційній системі значення визначає місце цифри
Комп’ютерна логіка
4
505₁₀
5×10² + 0×10¹ + 5×10⁰
500 + 0 + 5 = 505
Основа b визначає цифри 0…b−1 і ваги b⁰, b¹, b²…

## Slide 5
ЛЕКЦІЯ 2
Розгорнутий запис показує внесок кожної позиції
Комп’ютерна логіка
5
N = Σ dᵢ · bⁱ
1011₂ = 1×2³ + 0×2² + 1×2¹ + 1×2⁰
= 8 + 0 + 2 + 1 = 11₁₀

## Slide 6
ЛЕКЦІЯ 2
Основа визначає набір цифр і ваги
Комп’ютерна логіка
6
2
0, 1
binary · 0b
8
0…7
octal · 0o
10
0…9
decimal
16
0…9, A…F
hexadecimal · 0x
Некоректні записи: 102₂ · 89₈ · 1G₁₆

## Slide 7
АЛГОРИТМ
Десяткове число переводимо діленням на 2
Комп’ютерна логіка
7
01
Ділимо число на 2
02
Записуємо остачу 0 або 1
03
Частку знову ділимо на 2
04
Коли частка 0 — читаємо остачі знизу вгору

## Slide 8
РОЗВ’ЯЗАНИЙ ПРИКЛАД
45₁₀ = 101101₂
Комп’ютерна логіка
8
45÷2
22, r=1
22÷2
11, r=0
11÷2
5, r=1
5÷2
2, r=1
2÷2
1, r=0
1÷2
0, r=1
Остачі знизу вгору: 101101₂ · перевірка: 32+8+4+1=45

## Slide 9
АЛГОРИТМ
Двійкове число переводимо сумою ваг одиничних бітів
Комп’ютерна логіка
9
1
Підписати ваги
2⁵…2⁰
2
Помножити
біт × вага
3
Додати
усі внески
4
Перевірити
зворотним шляхом

## Slide 10
РОЗВ’ЯЗАНИЙ ПРИКЛАД
101101₂ дорівнює 45₁₀
Комп’ютерна логіка
10
1 0 1 1 0 1
32 16 8 4 2 1
1×32 + 0×16 + 1×8 + 1×4 + 0×2 + 1×1
32 + 8 + 4 + 1 = 45

## Slide 11
ЛЕКЦІЯ 2
Одна вісімкова цифра замінює три біти
Комп’ютерна логіка
11
000…111
3 біти
2³ = 8 комбінацій
0…7
1 octal-цифра
точна відповідність
Справа → вліво
групування
нулі додаємо зліва

## Slide 12
РОЗВ’ЯЗАНИЙ ПРИКЛАД
101101₂ = 55₈
Комп’ютерна логіка
12
101 | 101
групи по 3
binary
5 | 5
кожна 101₂=5₈
octal
55₈
результат
5×8+5=45

## Slide 13
ЛЕКЦІЯ 2
Одна шістнадцяткова цифра замінює чотири біти
Комп’ютерна логіка
13
0000…1111
4 біти
2⁴ = 16 комбінацій
0…9, A…F
1 hex-цифра
A=10 … F=15
0x
поширений префікс
0x2D

## Slide 14
ЛЕКЦІЯ 2
A–F позначають значення 10–15
Комп’ютерна логіка
14
A
10
1010
B
11
1011
C
12
1100
D
13
1101
E
14
1110
F
15
1111

## Slide 15
РОЗВ’ЯЗАНИЙ ПРИКЛАД
0x2D = 00101101₂ = 45₁₀
Комп’ютерна логіка
15
2₁₆
0010₂
2×16=32
D₁₆
1101₂
D=13
0010 1101₂
8 бітів
групи по 4
45₁₀
32+13
перевірка

## Slide 16
ЛЕКЦІЯ 2
Для кожної пари систем є найкоротший маршрут
Комп’ютерна логіка
16
2 ↔ 10
ваги / ділення
загальний алгоритм
2 ↔ 8
групи по 3
8=2³
2 ↔ 16
групи по 4
16=2⁴
Octal ↔ hex: безпечний маршрут через binary

## Slide 17
ЛЕКЦІЯ 2
n беззнакових бітів кодують 0…2ⁿ−1
Комп’ютерна логіка
17
2ⁿ
комбінацій
0
…
2ⁿ−1
unsigned integer — беззнакове ціле число

## Slide 18
ЛЕКЦІЯ 2
Вісім беззнакових бітів дають 0…255
Комп’ютерна логіка
18
00000000₂
0
мінімум
2⁸
256
кількість кодів
2⁸−1
255
максимум
256₁₀
1 00000000₂
потрібно 9 бітів

## Slide 19
ЛЕКЦІЯ 2
Знаковому числу потрібне правило кодування
Комп’ютерна логіка
19
MSB — Most Significant Bit
Старший значущий біт
У знаковому форматі допомагає визначити знак.
LSB — Least Significant Bit
Молодший значущий біт
Має вагу 2⁰.
Розрядність є частиною коду: далі використовуємо 8 бітів.

## Slide 20
ЛЕКЦІЯ 2
Прямий код зберігає знак окремо від модуля
Комп’ютерна логіка
20
+13
00001101
MSB=0 · модуль 0001101
−13
10001101
MSB=1 · модуль 0001101
Два нулі: 00000000 і 10000000 · діапазон −127…127

## Slide 21
ЛЕКЦІЯ 2
Обернений код інвертує всі біти додатного числа
Комп’ютерна логіка
21
+13
00001101
−13
11110010
інверсія 0↔1
Два нулі: 00000000 і 11111111 · діапазон −127…127

## Slide 22
ЛЕКЦІЯ 2
Додатковий код: інверсія плюс один
Комп’ютерна логіка
22
1
Записати +x
у n бітах
2
Інвертувати
кожен біт 0↔1
3
Додати 1
у межах n бітів
two’s complement — додатковий код

## Slide 23
РОЗВ’ЯЗАНИЙ ПРИКЛАД
Кодуємо −13 у 8-бітовому two’s complement
Комп’ютерна логіка
23
+13
00001101
→
інверсія
11110010
→
+1
11110011
Перевірка: 2⁸−13 = 256−13 = 243 = 11110011₂

## Slide 24
ДВА СПОСОБИ
Декодуємо 11110011₂ як −13
Комп’ютерна логіка
24
Інверсія + 1
11110011 → 00001100 → 00001101 = 13
Отже, −13.
Віднімання 2ⁿ
11110011₂ = 243 unsigned
243 − 256 = −13.

## Slide 25
ЛЕКЦІЯ 2
Додатковий код має діапазон −2ⁿ⁻¹…2ⁿ⁻¹−1
Комп’ютерна логіка
25
4 біти
−8…7
1000₂…0111₂
8 бітів
−128…127
10000000₂…01111111₂
16 бітів
−32768…32767
Один нуль
000…000
немає −0

## Slide 26
ЛЕКЦІЯ 2
Три знакові коди мають різні властивості
Комп’ютерна логіка
26
Прямий
знак + модуль
2 нулі · −127…127
Обернений
інверсія
2 нулі · −127…127
Додатковий
інверсія + 1
1 нуль · −128…127
У більшості сучасних процесорів використовується two’s complement.

## Slide 27
EXIT TICKET
Завершальна перевірка
Комп’ютерна логіка
27
01
26₁₀ → ?₂
02
0x3A → ?₁₀
03
Діапазон 8-bit signed
04
−13 у 8-bit two’s complement
Наступна тема: двійкова арифметика, Carry, Overflow і зсуви