## Slide 1
КОМП’ЮТЕРНА ЛОГІКА
Двійкова арифметика та
машинне представлення чисел
Від перенесення між бітами до формату IEEE 754
0 + 1
1 + 1
= 10₂
Лекція 3
2026–2027 навчальний рік

## Slide 2
НАВЧАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Після лекції ви зможете
Комп’ютерна логіка
2
01
Додати й відняти двійкові числа з поясненням кожного кроку
02
Розрізнити перенесення і знакове переповнення
03
Виконати логічні й арифметичні зсуви
04
Пояснити формати з фіксованою та плаваючою комою

## Slide 3
КЛЮЧОВА ІДЕЯ
Однакові біти — різні числові значення
Комп’ютерна логіка
3
1111₂
15
беззнакове число
−1
4-бітовий додатковий код
CF¹ → без знака
OF² → зі знаком
¹ прапорець перенесення
² прапорець знакового переповнення

## Slide 4
ЛЕКЦІЯ 3
Двійкове додавання має чотири базові правила
Комп’ютерна логіка
4
0 + 0
0
Carry 0
0 + 1
1
Carry 0
1 + 0
1
Carry 0
1 + 1
10₂
сума 0 · Carry 1
З урахуванням вхідного переносу: 1 + 1 + 1 = 11₂

## Slide 5
ЛЕКЦІЯ 3
Перенесення пов’язує сусідні розряди
Комп’ютерна логіка
5
Вхідне перенесення
carry-in
із молодшого розряду
a + b + cᵢₙ
локальне додавання
три вхідні біти
Вихідне перенесення
carry-out
до старшого розряду

## Slide 6
РОЗВ’ЯЗАНИЙ ПРИКЛАД
0101₂ + 0011₂ = 1000₂
Комп’ютерна логіка
6
Carry
1 1 1
0 1 0 1
+ 0 0 1 1
1 0 0 0
5 + 3 = 8

## Slide 7
АЛГОРИТМ
Багаторозрядне додавання виконуємо справа наліво
Комп’ютерна логіка
7
01
Зафіксувати n бітів і вирівняти молодші значущі біти
02
Додати біти розряду та вхідне перенесення
03
Записати біт суми; вихідне перенесення передати ліворуч
04
Після старшого значущого біта окремо зафіксувати перенос
LSB — молодший значущий біт · MSB — старший значущий біт

## Slide 8
РОЗВ’ЯЗАНИЙ ПРИКЛАД
00001101₂ + 00000101₂ = 00010010₂
Комп’ютерна логіка
8
0
0
0
0
1
1
0
1
+
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
13 + 5 = 18 · 16 + 2 = 18

## Slide 9
ЛЕКЦІЯ 3
Двійкове віднімання використовує позику
Комп’ютерна логіка
9
0 − 0
0
без позики
1 − 0
1
без позики
1 − 1
0
без позики
0 − 1
10₂ − 1 = 1
позика зі старшого
Позичена 1 старшого розряду має вагу 2 у поточному.

## Slide 10
РОЗВ’ЯЗАНИЙ ПРИКЛАД
1101₂ − 0110₂ = 0111₂
Комп’ютерна логіка
10
позика
1 1
1 1 0 1
− 0 1 1 0
0 1 1 1
13 − 6 = 7 · перевірка: 7 + 6 = 13

## Slide 11
ЛЕКЦІЯ 3
A − B можна обчислити як A + (−B)
Комп’ютерна логіка
11
A − B
=
A + додатковий код B
1
Інвертувати B
0↔1
2
Додати 1
отримати −B
3
Додати до A
відкинути біт n+1
Додатковий код — two’s complement

## Slide 12
РОЗВ’ЯЗАНИЙ ПРИКЛАД
13 − 5 через додатковий код дорівнює 8
Комп’ютерна логіка
12
+13
00001101
+
−5
11111011
+
сума
1 00001000
Відкидаємо дев’ятий біт → 00001000₂ = 8₁₀

## Slide 13
ЛЕКЦІЯ 3
Два прапорці — два різні запитання
Комп’ютерна логіка
13
CF — прапорець перенесення
Чи був перенос за межі старшого значущого біта?
Для беззнакових чисел.
OF — прапорець знакового переповнення
Чи вмістився знаковий результат у допустимий діапазон?
Для додаткового коду.
CF — Carry Flag · OF — Overflow Flag

## Slide 14
БЕЗЗНАКОВЕ ПЕРЕПОВНЕННЯ
1111₂ + 0001₂: CF=1, OF=0
Комп’ютерна логіка
14
1111
+ 0001
1 0000
беззнакове
15 + 1 = 16
4 біти: 0…15
CF=1
знакове
−1 + 1 = 0
4 біти: −8…7
OF=0

## Slide 15
ЗНАКОВЕ ПЕРЕПОВНЕННЯ
0111₂ + 0001₂ дає знакове переповнення
Комп’ютерна логіка
15
+7
0111₂
додатний
+1
0001₂
додатний
−8 ?
1000₂
знак змінився
Два додатні операнди дали від’ємний код: CF=0, OF=1

## Slide 16
ЛЕКЦІЯ 3
1000₂ + 1111₂: два від’ємні дали додатне
Комп’ютерна логіка
16
−8
1000₂
від’ємний
−1
1111₂
від’ємний
+7 ?
1 0111₂
4-бітовий результат 0111
−9 не входить у −8…7: CF=1, OF=1

## Slide 17
ЛЕКЦІЯ 3
Знакове переповнення: однакові знаки → інший знак
Комп’ютерна логіка
17
знак(A) = знак(B)
знак(S) ≠ знак(A)
OF = перенос у MSB XOR перенос із MSB
OF — прапорець знакового переповнення · MSB — старший значущий біт
XOR — виключне АБО (eXclusive OR)

## Slide 18
ЛЕКЦІЯ 3
Прапорці треба тлумачити разом із типом числа
Комп’ютерна логіка
18
1111 + 0001
CF = 1
OF = 0
беззнакове не вмістилося
0111 + 0001
CF = 0
OF = 1
знакове не вмістилося
CF — перенесення · OF — знакове переповнення

## Slide 19
ЛЕКЦІЯ 3
Зсув переміщує біти на задану кількість позицій
Комп’ютерна логіка
19
LSL
логічний зсув ліворуч
Logical Shift Left
LSR
логічний зсув праворуч
Logical Shift Right
ASR
арифметичний зсув праворуч
Arithmetic Shift Right
Біти за межами n розрядів втрачаються.

## Slide 20
ЛЕКЦІЯ 3
Логічний зсув ліворуч (LSL) множить на 2ᵏ — якщо біти не втрачено
Комп’ютерна логіка
20
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
00101100₂ = 44 → LSL 1 → 01011000₂ = 88

## Slide 21
ЛЕКЦІЯ 3
Логічний зсув праворуч (LSR) вводить нулі зліва
Комп’ютерна логіка
21
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
00101101₂ = 45 → LSR 1 → 00010110₂ = 22

## Slide 22
ЛЕКЦІЯ 3
Арифметичний зсув праворуч (ASR) копіює знаковий біт
Комп’ютерна логіка
22
1
1
1
1
0
0
0
0
ASR 1
1
1
1
1
1
0
0
0
ASR 2: 11110000₂ (−16) → 11111100₂ (−4)

## Slide 23
ЛЕКЦІЯ 3
Фіксована кома задає незмінне місце двійкової крапки
Комп’ютерна логіка
23
I
÷
2ᶠ
=
значення
I
збережене ціле
крапка не зберігається
f
кількість дробових бітів
масштаб 2ᶠ
2⁻ᶠ
крок значень
для f=4: 0,0625

## Slide 24
РОЗВ’ЯЗАНИЙ ПРИКЛАД
У Q4.4 число 3,25 зберігається як 00110100₂
Комп’ютерна логіка
24
3,25
початкове число
× 16
масштаб 2⁴
3,25×16=52
52₁₀
00110100₂
збережене ціле
0011.0100₂
3 + 1/4
перевірка

## Slide 25
ЛЕКЦІЯ 3
Плаваюча кома зберігає значущу частину та порядок
Комп’ютерна логіка
25
5,75₁₀
101,11₂
1,0111₂ × 2²
знак
±
напрям числової осі
значуще
1,0111₂
точні цифри
порядок
2²
масштаб

## Slide 26
ЛЕКЦІЯ 3
IEEE 754, одинарна точність: 1 + 8 + 23 біти
Комп’ютерна логіка
26
S — знак
0
E — порядок
10000001
F — дробова частина
01110000000000000000000
S — знак · E — зміщений порядок · F — дробова частина
5,75 = 1,0111₂ · 2² · E=2+127=129 · F=0111…
0 | 10000001 | 01110000000000000000000 = 0x40B80000

## Slide 27
ПІДСУМОК
Завершальна перевірка
Комп’ютерна логіка
27
01
0101₂ + 0011₂
02
13 − 5 через додатковий код
03
CF і OF для 0111₂ + 0001₂
04
11110000₂ ASR 2
CF — перенесення · OF — знакове переповнення · ASR — арифметичний зсув праворуч