## Slide 1
КОМП’ЮТЕРНА ЛОГІКА
Логічні елементи та фізичні основи цифрової логіки
Від булевої формули до CMOS-схеми
CMOS
Лекція 5
2026–2027 навчальний рік

## Slide 2
ЛОГІЧНИЙ ПЕРЕХІД
Місце теми в курсі
Комп’ютерна логіка
2
Булева алгебра
що має робити функція
формула і таблиця істинності
Логічні елементи
як з’єднати операції
структурна схема
Фізична логіка
як виникають рівні
транзистори, час, енергія
Ця лекція поєднує математичну модель із реальною електронною схемою.

## Slide 3
ЛЕКЦІЯ 5
Три рівні опису однієї функції
Комп’ютерна логіка
3
F=(A∧B)∨C̅
Формула
функціональна залежність
AND → OR
Схема
елементи та з’єднання
pMOS + nMOS
Транзистори
напруги та струми
Рівні не замінюють один одного — кожний відповідає на своє запитання.

## Slide 4
ЛЕКЦІЯ 5
Логічний елемент має інтерфейс
Комп’ютерна логіка
4
LOGIC GATE
A
B
F
VDD — живлення
GND — земля
Графічний символ приховує внутрішні транзистори й показує лише функціональні виводи.

## Slide 5
ОГЛЯД
Сім основних елементів
Комп’ютерна логіка
5
Елемент
Вихід 1
NOT
коли A=0
AND
лише всі 1
OR
є хоча б одна 1
XOR
входи різні
NAND
не всі 1
NOR
усі 0
XNOR
входи однакові
NAND, NOR і XNOR — інверсії відповідно AND, OR та XOR.

## Slide 6
ЛЕКЦІЯ 5
NOT (НЕ): один вхід — протилежний вихід
Комп’ютерна логіка
6
A
A̅
A=0 → A̅=1
низький рівень перетворюється на високий
A=1 → A̅=0
високий рівень перетворюється на низький
Коло на виході є інверсійною бульбашкою та позначає логічне заперечення.

## Slide 7
ЛЕКЦІЯ 5
AND (І): усі умови мають виконуватися
Комп’ютерна логіка
7
A
B
A∧B
A
B
A∧B
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
Один нуль блокує кон’юнкцію.

## Slide 8
ЛЕКЦІЯ 5
OR (АБО): достатньо однієї активної умови
Комп’ютерна логіка
8
A
B
A∨B
A
B
A∨B
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
OR є включним: для 11 вихід також дорівнює 1.

## Slide 9
ЛЕКЦІЯ 5
XOR і XNOR порівнюють входи
Комп’ютерна логіка
9
XOR
A⊕B
1, якщо входи різні
XNOR
еквівалентність
1, якщо входи однакові
A
B
XOR
XNOR
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
Для багатовходового XOR вихід 1 означає непарну кількість одиниць.

## Slide 10
ЛЕКЦІЯ 5
NAND і NOR — базова операція плюс інверсія
Комп’ютерна логіка
10
NAND
І-НЕ
0 лише для 11
NOR
АБО-НЕ
1 лише для 00
A ∧ B
= NAND-вихід після інверсії
A ∨ B
Бульбашка на виході показує заключне NOT.

## Slide 11
ЛЕКЦІЯ 5
Одна таблиця — швидке порівняння
Комп’ютерна логіка
11
A
B
AND
OR
XOR
NAND
NOR
XNOR
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
Похідний елемент отримуємо інверсією відповідного базового стовпця.

## Slide 12
АЛГОРИТМ
Формула перетворюється на дерево операцій
Комп’ютерна логіка
12
1
Виділити внутрішні підвирази
2
Надати їм імена X, Y, Z
3
Замінити кожну операцію елементом
4
З’єднати проміжні сигнали
5
Перевірити вихід таблицею істинності

## Slide 13
ВІД ФОРМУЛИ ДО СХЕМИ
Приклад: F=(A∧B)∨C̅
Комп’ютерна логіка
13
A
B
X
C
Y
F
Найдовший шлях має два рівні: AND→OR або NOT→OR.

## Slide 14
ЛЕКЦІЯ 5
Перевірка F=(A∧B)∨C̅
Комп’ютерна логіка
14
A
B
C
X=A∧B
Y=C̅
F=X∨Y
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
Проміжні стовпці повторюють вузли схеми й локалізують помилку.

## Slide 15
ЛЕКЦІЯ 5
Логічна глибина визначає шлях сигналу
Комп’ютерна логіка
15
Рівень 1
AND і NOT
паралельні проміжні вузли
Рівень 2
OR
формує остаточний F
Глибина
2 елементи
оцінка критичного шляху
Кількість елементів у схемі та кількість рівнів — різні характеристики.

## Slide 16
ЛЕКЦІЯ 5
NAND і NOR є універсальними
Комп’ютерна логіка
16
NAND
тільки І-НЕ
можна побудувати NOT, AND, OR
NOR
тільки АБО-НЕ
можна побудувати NOT, OR, AND
Функціонально повна система → будь-яка булева функція

## Slide 17
ЛЕКЦІЯ 5
NOT і AND лише з NAND
Комп’ютерна логіка
17
входи A і A
A̅
NOT: об’єднання входів
входи A і B
Q
обидва входи Q
A∧B
A ∧ B
Q =
другий NAND інвертує Q і повертає AND
Для AND потрібні два NAND: перший формує інверсію, другий працює як NOT.

## Slide 18
ЛЕКЦІЯ 5
OR лише з NAND — застосування де Моргана
Комп’ютерна логіка
18
A
A̅
B
B̅
A∨B
A̅ ∧ B̅
інверсія цього виразу дорівнює A∨B

## Slide 19
ЛЕКЦІЯ 5
XOR із чотирьох NAND
Комп’ютерна логіка
19
A
B
A⊕B
N1=A NAND B
N2=A NAND N1
N3=B NAND N1
F=N2 NAND N3
Кожний стандартний символ на схемі — окремий NAND.

## Slide 20
ЛЕКЦІЯ 5
Активний рівень є частиною змісту сигналу
Комп’ютерна логіка
20
Active-high
активний при 1
ENABLE=1 → дозволено
Active-low
активний при 0
RESET_n=0 → скидання
Бульбашка
інверсія виводу
належить конкретному контакту
Назва сигналу й символ мають однозначно показувати активний рівень.

## Slide 21
ЛЕКЦІЯ 5
Логічний 0 і 1 — це діапазони напруг
Комп’ютерна логіка
21
LOW
невизначено
HIGH
напруга зростає →
Точні межі залежать від технології, живлення та конкретного компонента.

## Slide 22
ЛЕКЦІЯ 5
Чотири гарантовані пороги
Комп’ютерна логіка
22
Параметр
Повна назва
Зміст
VOL(max)
Output LOW
найбільший гарантований вихідний 0
VIL(max)
Input LOW
найбільший гарантований вхідний 0
VIH(min)
Input HIGH
найменший гарантований вхідний 1
VOH(min)
Output HIGH
найменший гарантований вихідний 1
Вихідні рівні одного елемента мають потрапляти у вхідні діапазони наступного.

## Slide 23
ЛЕКЦІЯ 5
Запас завадостійкості: числовий приклад
Комп’ютерна логіка
23
NML
0,8−0,4
0,4 В
NMH
2,4−2,0
0,4 В
VOL(max)=0,4 В · VIL(max)=0,8 В · VIH(min)=2,0 В · VOH(min)=2,4 В
Noise margin показує допустиме спотворення сигналу між виходом і входом.

## Slide 24
ЛЕКЦІЯ 5
Fan-in і fan-out описують з’єднання
Комп’ютерна логіка
24
Fan-in
кількість входів
2-input AND → fan-in=2
Fan-out
скільки входів керуються
обмеження струмом і ємністю
Навантаження
CL
входи + провідники
Великий fan-out сповільнює фронти й збільшує динамічну енергію.

## Slide 25
ЛЕКЦІЯ 5
Буфер допомагає керувати великим навантаженням
Комп’ютерна логіка
25
LOGIC
великий fan-out
Буфер зберігає логічне значення, але підсилює здатність заряджати навантаження.

## Slide 26
ЛЕКЦІЯ 5
Затримка поширення має два напрями
Комп’ютерна логіка
26
tPLH
Low → High
затримка виходу 0→1
tPHL
High → Low
затримка виходу 1→0
tpd
середня оцінка
(tPLH+tPHL)/2
Реакція виходу починається після зміни входу, а не в ту саму мить.

## Slide 27
ЛЕКЦІЯ 5
Критичний шлях визначає стабілізацію виходу
Комп’ютерна логіка
27
8 нс
8 нс
8 нс
3 рівні × 8 нс = 24 нс
Затримки послідовних елементів додаються за найгіршим шляхом.

## Slide 28
ЛЕКЦІЯ 5
Propagation delay і rise/fall time — різні параметри
Комп’ютерна логіка
28
tr: 10 % → 90 %
tpd: зсув реакції
фронт має кінцевий нахил
Затримка описує час реакції; tr і tf — швидкість зміни самого виходу.

## Slide 29
ЛЕКЦІЯ 5
Різні затримки можуть створити glitch
Комп’ютерна логіка
29
A
A∨A̅
короткий провал через неоднакові шляхи

## Slide 30
ЛЕКЦІЯ 5
MOSFET у першому наближенні — керований ключ
Комп’ютерна логіка
30
nMOS
відкривається при 1
формує шлях до GND
pMOS
відкривається при 0
формує шлях до VDD
MOSFET
затвор керує каналом
реальний ключ неідеальний
Паразитні ємності, опір і витоки створюють затримку та споживання.

## Slide 31
ЛЕКЦІЯ 5
CMOS-інвертор: два взаємодоповнювальні ключі
Комп’ютерна логіка
31
VDD
pMOS
F
nMOS
GND
A
A=0
pMOS відкритий → F=1
A=1
nMOS відкритий → F=0
У сталому ідеалізованому стані прямого шляху VDD→GND немає.

## Slide 32
ЛЕКЦІЯ 5
CMOS NAND і NOR: серія та паралель
Комп’ютерна логіка
32
NAND
nMOS послідовно
шлях до GND лише для 11
NOR
nMOS паралельно
будь-яка 1 відкриває GND
Елемент
pMOS-мережа
nMOS-мережа
NAND
паралельна
послідовна
NOR
послідовна
паралельна
Pull-up формує 1 через VDD; pull-down формує 0 через GND.

## Slide 33
ЛЕКЦІЯ 5
Динамічна потужність CMOS
Комп’ютерна логіка
33
Pdyn ≈ α · CL · VDD² · f
α
активність
частка перемикань
CL
ємність
навантаження
VDD²
напруга
квадратичний вплив
f
частота
лінійний вплив
Окремо існують статичні витоки та короткочасний наскрізний струм.

## Slide 34
ЛЕКЦІЯ 5
TTL і CMOS — логічні сімейства
Комп’ютерна логіка
34
TTL
біполярні транзистори
історично поширена логіка
CMOS
pMOS + nMOS
сучасна висока щільність
Datasheet
конкретні гарантії
рівні, струми, час, потужність
Сумісність визначають параметри конкретних серій, а не лише назви технологій.

## Slide 35
ЛЕКЦІЯ 5
Повний алгоритм проєктування
Комп’ютерна логіка
35
1
Визначити входи, виходи й активні рівні
2
Побудувати таблицю або формулу
3
Мінімізувати булеву функцію
4
Побудувати схему з проміжними сигналами
5
Перевірити логіку на всіх наборах
6
Оцінити рівні, навантаження, затримку й потужність

## Slide 36
ГОЛОВНІ ІДЕЇ
Підсумок лекції
Комп’ютерна логіка
36
Функція
таблиця і формула
описує правильну поведінку
Структура
логічні елементи
реалізує дерево операцій
Фізика
CMOS і параметри
визначає надійність і швидкість
Наступний крок: завершені комбінаційні пристрої
Коректна цифрова схема має бути правильною функціонально, електрично й у часі.