## Slide 1
КОМП’ЮТЕРНА ЛОГІКА
Комбінаційні цифрові пристрої
Дешифратори, шифратори, мультиплексори, демультиплексори та компаратори
Лекція 6
2026–2027 навчальний рік
DECODER
2→4
A1
A0
Y0
Y1
Y2
Y3
MUX
4→1
Notes: Комбінаційний цифровий пристрій формує виходи лише за поточними значеннями входів. У ньому немає внутрішнього стану, який потрібно пам’ятати між двома моментами часу. Саме тому поведінку такого пристрою повністю задає таблиця істинності або рівносильна їй система булевих функцій.
Лекція переходить від окремих логічних елементів до типових функціональних вузлів. Дешифратор активує один із багатьох виходів, шифратор виконує зворотне перетворення, мультиплексор обирає одне джерело даних, демультиплексор спрямовує сигнал до вибраного виходу, а компаратор визначає відношення між двійковими числами.
Усі приклади розглядаються послідовно: умова, перелік входів і виходів, таблиця істинності, булеві рівняння, структурна схема та перевірка. Така послідовність є базовою методикою синтезу комбінаційної логіки.

## Slide 2
КОНТЕКСТ
Місце теми в курсі
Комп’ютерна логіка
2
Булева алгебра
таблиця і функція
Логічні елементи
AND, OR, NOT
Комбінаційні вузли
MUX, decoder, comparator
Системні модулі
datapath і керування
Типовий модуль приховує внутрішні вентилі за зрозумілим функціональним інтерфейсом.
Notes: Булева функція відповідає на запитання, яке значення повинен мати вихід для кожного набору входів. Логічні елементи відповідають на запитання, якими простими операціями цю функцію реалізувати. Комбінаційний модуль піднімає рівень абстракції: замість десятків окремих AND, OR і NOT використовується готовий функціональний блок.
Дешифратори, мультиплексори й компаратори зустрічаються всередині процесорів, контролерів, пам’яті та цифрових інтерфейсів. Їх важливо розуміти не як окремі умовні позначення, а як повторювані структури, з яких складаються більші системи.
Після цієї теми природно перейти до арифметичних вузлів. Суматор також є комбінаційним пристроєм, але його функція спеціалізована на виконанні двійкової арифметики.

## Slide 3
ОСНОВНЕ ПОНЯТТЯ
Комбінаційна схема не зберігає стан
Комп’ютерна логіка
3
КОМБІНАЦІЙНА
Y(t)=F(X(t))
поточні входи
↓
логіка
↓
поточні виходи
ПОСЛІДОВНІСНА
Y(t)=F(X(t), Q(t))
поточні входи + збережений стан
Q(t) — пам’ять попередньої історії
Однаковий набір входів після стабілізації завжди дає однаковий набір виходів.
Notes: Математичний запис Y(t)=F(X(t)) означає, що вектор виходів Y у момент часу t є функцією вектора входів X у той самий момент. Попередні значення X не входять до опису. Якщо на входи подати однаковий набір двічі, сталий результат буде однаковим.
Відсутність стану не означає миттєвої реакції. Фізичні елементи мають затримку поширення, тому після зміни входів можливий короткий перехідний процес. Проте після стабілізації вихід визначається тільки новим набором входів.
Послідовнісна схема, на відміну від комбінаційної, містить пам’ять. Її вихід залежить не лише від поточних входів, а й від збереженого стану. Тригери, регістри та лічильники належать до послідовнісної логіки й розглядатимуться окремо.

## Slide 4
МЕТОДИКА
Синтез комбінаційної схеми
Комп’ютерна логіка
4
1
Сформулювати умову без двозначності
2
Визначити входи, виходи та активні рівні
3
Побудувати таблицю істинності
4
Отримати й мінімізувати булеві функції
5
Побудувати схему та перевірити всі набори
Схема є останнім етапом формального опису, а не початковою здогадкою.
Notes: Синтез починається з формального розуміння умови. Потрібно усунути фрази на кшталт «за потреби», «нормальний режим» або «активний сигнал», якщо для них не визначено точного логічного значення. Кожній фізичній умові призначається вхідна змінна.
Для n входів повна таблиця містить 2ⁿ рядків. У кожному рядку значення виходів визначаються безпосередньо з умови. Після цього для кожного виходу записується окрема булева функція, яка може бути мінімізована алгебраїчно або картою Карно.
Завершена схема перевіряється на всіх можливих наборах, а не лише на кількох зручних прикладах. Додатково оцінюються активні рівні, допустимість невикористаних комбінацій, затримка критичного шляху та можливість короткочасних глітчів.

## Slide 5
МЕТОДИКА
Специфікація входів і виходів
Комп’ютерна логіка
5
Назва сигналу має передавати його призначення
Розрядність визначає кількість можливих кодів
Active-high і active-low не можна змішувати неявно
Невикористані коди потрібно визначити окремо
Точний інтерфейс запобігає логічно правильній, але неправильно під’єднаній схемі.
Notes: Вхід або вихід описується не лише літерою. Вказуються його зміст, розрядність і активний рівень. Наприклад, двобітний код S₁S₀ має чотири можливі значення, а сигнал EN може бути активним при одиниці або при нулі.
Якщо частина кодів не використовується, для них треба визначити поведінку. Можна задати безпечний вихід 0, сформувати сигнал помилки або оголосити комбінації don’t care для подальшої мінімізації. Невизначеність у специфікації не повинна випадково перетворюватися на невизначеність у схемі.
Назви active-low сигналів часто мають суфікс _n, наприклад EN_n. Інверсійна бульбашка на схемному символі повинна відповідати цій домовленості. Саме значення 0 або 1 без семантики активності не пояснює, чи виконується функція.

## Slide 6
ПРИКЛАД СИНТЕЗУ
Сигнал тривоги за трьома умовами
Комп’ютерна логіка
6
M
D
K
K̅
A=M∧D∧K̅
режим охорони
двері відчинені
Словесна умова перетворюється на однозначну булеву функцію через визначення змінних.
Notes: Нехай D=1 означає відчинені двері, M=1 — активний режим охорони, K=1 — правильний ключ розпізнано. Тривога повинна вмикатися лише тоді, коли охорона активна, двері відчинені, а правильного ключа немає.
Фраза «ключа немає» утворює заперечення K̅. Одночасне виконання трьох умов утворює кон’юнкцію A=M∧D∧K̅. У таблиці істинності лише рядок M=1, D=1, K=0 має A=1.
Фізична схема містить інвертор для K та тривходовий AND або еквівалентну багаторівневу реалізацію. При active-low датчику дверей формула змінилася б, тому активні рівні визначаються до побудови таблиці.

## Slide 7
ДЕШИФРАТОР
Дешифратор перетворює код на one-hot вихід
Комп’ютерна логіка
7
DECODER
2→4
A₁
A₀
Y₀
Y₁
Y₂
Y₃
Дешифратор відповідає на запитання: який саме код подано на входи?
Notes: Дешифратор (decoder) отримує n-бітний код і активує вихід, номер якого відповідає числовому значенню коду. Якщо використано всі можливі комбінації, n входам відповідають 2ⁿ виходів.
One-hot означає, що серед групи активних високим рівнем виходів одиницю має лише один сигнал. Для active-low дешифратора, навпаки, вибраний вихід дорівнює нулю, а решта — одиниці. Тому поняття one-hot потрібно читати разом з активним рівнем.
Дешифратори використовують для вибору комірки пам’яті, активації пристрою, формування керувальних сигналів і перетворення двійкового номера на окрему лінію.

## Slide 8
ДЕШИФРАТОР
Дешифратор 2 у 4
Комп’ютерна логіка
8
A₁ | A₀ | Y₀ | Y₁ | Y₂ | Y₃
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Чотири виходи безпосередньо відповідають чотирьом мінтермам двох змінних.
Notes: Для коду 00 активується Y₀, для 01 — Y₁, для 10 — Y₂, для 11 — Y₃. Решта виходів у кожному рядку дорівнюють нулю. Це повна таблиця active-high дешифратора без входу дозволу.
Номер виходу збігається з десятковим значенням двійкового коду A₁A₀. Старший біт A₁ має вагу 2, молодший A₀ — вагу 1. Наприклад, код 10₂ дорівнює 2₁₀, тому активується Y₂.
Кожний вихід є мінтермом. Через це дешифратор може не лише декодувати номер, а й бути основою реалізації довільної функції двох змінних через об’єднання потрібних виходів.

## Slide 9
ДЕШИФРАТОР
Рівняння виходів дешифратора 2 у 4
Комп’ютерна логіка
9
Y₀=A̅₁∧A̅₀
Y0
Y₁=A̅₁∧A₀
Y1
Y₂=A₁∧A̅₀
Y2
Y₃=A₁∧A₀
Y3
Кожний стандартний AND формує один мінтерм
Кожний вихід реалізує один повний набір значень входів.
Notes: Формула Y₀=A̅₁∧A̅₀ дорівнює одиниці лише для коду 00. Формула Y₁=A̅₁∧A₀ вибирає 01, Y₂=A₁∧A̅₀ — 10, а Y₃=A₁∧A₀ — 11. В усіх інших рядках відповідна кон’юнкція містить хоча б один нуль.
Структурно потрібні два інвертори, які формують A̅₁ та A̅₀, і чотири двовходові AND. Інвертовані та прямі версії входів розподіляються між AND відповідно до потрібного мінтерма.
Ця реалізація демонструє зв’язок між канонічною ДДНФ і типовим цифровим вузлом. Дешифратор фактично генерує всі мінтерми заданої кількості змінних.

## Slide 10
ДЕШИФРАТОР
Вхід дозволу та активні рівні
Комп’ютерна логіка
10
DECODER
2→4
A₁A₀
EN
EN=0
усі виходи неактивні
EN=1
один вихід вибрано
Таблиця істинності має враховувати не лише код, а й сигнал дозволу.
Notes: Enable — вхід дозволу — керує роботою всього вузла. Для active-high EN декодування відбувається при EN=1. При EN=0 усі active-high виходи неактивні незалежно від коду.
У реальних мікросхемах часто використовуються active-low входи дозволу, оскільки вони зручні для каскадування та історично відповідають схемотехніці логічних сімейств. Назва EN_n або бульбашка на вході означає, що дозволений стан настає при нулі.
Не можна механічно переносити таблицю active-high пристрою на active-low символ. Спочатку визначається, які контакти інвертовані, а потім читається функція всього блока.

## Slide 11
ДЕШИФРАТОР
Каскадування збільшує розрядність дешифратора
Комп’ютерна логіка
11
DECODER
2→4
DECODER
2→4
A₁ A₀
A₂=0
A₂=1
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
старший біт дозволяє одну групу
Ієрархічна структура будує великий вузол із менших стандартних компонентів.
Notes: Для побудови дешифратора 3 у 8 можна використати два блоки 2 у 4. Молодші біти A₁A₀ подаються на обидва блоки, а старший біт A₂ керує їхніми входами дозволу.
Коли A₂=0, працює перший блок і формує виходи Y₀…Y₃. Коли A₂=1, працює другий блок і формує Y₄…Y₇. Інверсія A₂ потрібна, якщо обидва входи дозволу мають однакову active-high полярність.
Каскадування додає рівні логіки та затримку. Воно демонструє модульний принцип: інтерфейс малого блока використовується без необхідності щоразу будувати всі вентилі заново.

## Slide 12
ДЕШИФРАТОР
Реалізація функції через виходи дешифратора
Комп’ютерна логіка
12
DECODER
3→8
A B C
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
F
Дешифратор створює мінтерми, а OR вибирає ті, на яких функція дорівнює 1.
Notes: Позначення Σm(1,2,6,7) означає, що функція дорівнює одиниці на наборах із десятковими індексами 1, 2, 6 і 7. Дешифратор 3 у 8 уже має окремий вихід для кожного з восьми мінтермів.
Достатньо об’єднати Y₁, Y₂, Y₆ і Y₇ чотиривходовим OR. Для решти кодів активується інший вихід дешифратора, який не під’єднаний до OR, тому F=0.
Для active-low виходів структура змінюється: часто замість OR використовують NAND відповідно до законів де Моргана. Полярність виводів впливає на конкретну схемну реалізацію, але не змінює задану функцію.

## Slide 13
ШИФРАТОР
Шифратор перетворює one-hot вхід на код
Комп’ютерна логіка
13
ENCODER
4→2
D0
D1
D2
D3
Q1
Q0
Шифратор виконує функціонально зворотне перетворення до дешифратора.
Notes: Шифратор отримує набір окремих вхідних ліній і формує двійковий номер активної лінії. Для чотирьох входів достатньо двох вихідних бітів, оскільки два біти кодують чотири номери.
Простий шифратор коректно працює лише за припущення, що активний рівно один вхід. Якщо активні два входи, звичайні рівняння можуть сформувати код, який не відповідає жодному з них однозначно.
У практичних системах додають вихід valid — ознаку наявності хоча б одного активного входу — або використовують пріоритетний шифратор, який визначає, як обробляти одночасні запити.

## Slide 14
ШИФРАТОР
Шифратор 4 у 2 та проблема неоднозначності
Комп’ютерна логіка
14
D₀ | D₁ | D₂ | D₃ | Q₁ | Q₀
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Рівняння простого шифратора правильні лише за умовою one-hot входу.
Notes: Якщо активний D₂, вихідний код має бути 10. Старший біт Q₁ дорівнює одиниці для D₂ або D₃, тому Q₁=D₂∨D₃. Молодший Q₀ дорівнює одиниці для D₁ або D₃, тому Q₀=D₁∨D₃.
При одночасних D₁=1 і D₂=1 обидва рівняння дають одиницю, тобто код 11. Але вхід D₃ не був активним. Отриманий код не дає змоги відновити фактичний набір запитів.
Це не помилка алгебри, а порушення припущення моделі. В інженерній специфікації завжди потрібно явно вказати, чи допускається більше одного активного входу.

## Slide 15
ПРІОРИТЕТНИЙ ШИФРАТОР
Пріоритет усуває неоднозначність
Комп’ютерна логіка
15
D₃ | D₂ | D₁ | D₀ | Q₁ | Q₀ | V
1 | X | X | X | 1 | 1 | 1
0 | 1 | X | X | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Priority encoder визначає не всі активні входи, а переможця за правилом пріоритету.
Notes: Пріоритетний шифратор (priority encoder) задає порядок важливості входів. Нехай D₃ має найвищий пріоритет, потім D₂, D₁ і D₀. Якщо D₃=1, вихід дорівнює 11 незалежно від молодших входів.
Символ X у таблиці означає don’t care: значення цього входу не впливає на вихід у відповідному рядку. Це не невідоме фізичне значення, а скорочення кількох рядків таблиці, які дають однаковий результат.
Вихід V або valid потрібний тому, що код 00 може означати або активний D₀, або відсутність будь-якого запиту. При V=1 код є дійсним; при V=0 активних входів немає.

## Slide 16
ПРІОРИТЕТНИЙ ШИФРАТОР
Приклад одночасних запитів
Комп’ютерна логіка
16
D₃ D₂ D₁ D₀
0 1 1 1
PRIORITY
ENCODER
Q₁Q₀=10
V=1
D₂ має найвищий пріоритет серед активних входів
Молодші запити не втрачаються фізично, але не відображаються в поточному коді переможця.
Notes: У наборі 0111 одночасно активні три запити. Оскільки D₃=0, перевіряється D₂. Він дорівнює одиниці та має вищий пріоритет за D₁ і D₀, тому формується код 10.
Valid дорівнює одиниці, бо хоча б один вхід активний. Якщо зовнішня система повинна обробити всі запити, після обслуговування D₂ він має бути скинутий, після чого шифратор покаже наступний активний вхід.
Такий принцип використовується в контролерах переривань, арбітрах доступу та системах вибору найважливішої події.

## Slide 17
МУЛЬТИПЛЕКСОР
Мультиплексор обирає одне джерело даних
Комп’ютерна логіка
17
MUX
4→1
I0
I1
I2
I3
Y
S₁S₀
Адресний код визначає, який інформаційний вхід з’єднано з виходом.
Notes: Мультиплексор (multiplexer, MUX) працює як цифровий перемикач багатьох джерел на один вихід. Адресні або вибіркові входи S не є даними; вони визначають маршрут проходження даних.
Для двох інформаційних входів потрібен один біт вибору. Для чотирьох — два, для восьми — три. Загалом n адресних бітів можуть вибрати один із 2ⁿ входів.
Мультиплексори використовуються в шинах процесора, datapath, виборі операнда, перемиканні каналів вимірювання та реалізації довільних булевих функцій.

## Slide 18
МУЛЬТИПЛЕКСОР
Мультиплексор 2 у 1
Комп’ютерна логіка
18
MUX
2→1
I0
I1
Y
S
Y=S̅∧I₀ ∨ S∧I₁
Формула MUX складається з двох взаємовиключних шляхів даних.
Notes: При S=0 активний перший добуток S̅∧I₀, а другий дорівнює нулю, тому Y=I₀. При S=1 перший добуток блокується, другий дорівнює I₁, тому Y=I₁.
Два добутки не можуть бути активними одночасно, бо містять S і S̅. Це запобігає логічному об’єднанню двох джерел у сталому стані.
На рівні вентилів потрібні NOT для S, два AND і один OR. Стандартний символ MUX подається трапецією або спеціалізованим блоком із входами даних зліва, входом вибору знизу й виходом справа.

## Slide 19
МУЛЬТИПЛЕКСОР
Мультиплексор 4 у 1
Комп’ютерна логіка
19
S₁ | S₀ | Вибрано | Y
0 | 0 | I₀ | I₀
0 | 1 | I₁ | I₁
1 | 0 | I₂ | I₂
1 | 1 | I₃ | I₃
Два біти вибору керують чотирма взаємовиключними каналами.
Notes: Мультиплексор 4 у 1 має чотири інформаційні входи, два входи вибору та один вихід. Код S₁S₀ читається як двійковий номер інформаційного входу.
Повна функція дорівнює Y=S̅₁S̅₀I₀ ∨ S̅₁S₀I₁ ∨ S₁S̅₀I₂ ∨ S₁S₀I₃. Кожний добуток відповідає одному коду вибору.
Функціональну таблицю MUX не потрібно розгортати на всі 64 комбінації шести входів. Достатньо показати, який канал обирається кожним кодом S₁S₀, тому що значення необраних I не впливають на Y.

## Slide 20
МУЛЬТИПЛЕКСОР
Внутрішня структура MUX 4 у 1
Комп’ютерна логіка
20
DECODER
2→4
S₁S₀
I0
I1
I2
I3
Y
MUX поєднує дешифрування адреси та кероване пропускання даних.
Notes: Адресні входи фактично декодуються у чотири сигнали вибору. Для кожного коду одиницю має лише один сигнал, тому лише один AND може пропустити свій інформаційний вхід.
Виходи AND об’єднуються OR. Оскільки канали взаємовиключні, у сталому стані вони не конфліктують. Незалежно від значень необраних I на вихід потрапляє лише вибраний.
Розуміння внутрішньої структури пояснює затримку MUX: сигнал проходить через логіку вибору, елемент пропускання та фінальне об’єднання. У бібліотеці мікросхем ця структура може бути оптимізована транзисторними ключами.

## Slide 21
РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ ЧЕРЕЗ MUX
Функція F=Σm(1,2,6,7)
Комп’ютерна логіка
21
MUX
4→1
I0
I1
I2
I3
Y
I₀=C
I₁=C̅
I₂=0
I₃=1
S₁=A S₀=B
F=Σm(1,2,6,7)
Дві змінні керують вибором, а залежність від третьої переноситься на інформаційні входи.
Notes: Функція дорівнює одиниці на наборах 001, 010, 110 і 111. Для реалізації через MUX 4 у 1 дві змінні A і B призначаються входам вибору. Для кожного фіксованого AB залишаються два рядки, що відрізняються лише C.
Пара значень функції для C=0 та C=1 може відповідати одній із чотирьох простих залежностей: 00 означає константу 0, 11 — константу 1, 01 — C, 10 — C̅.
Такий метод зменшує кількість зовнішніх вентилів і систематично перетворює таблицю істинності на підключення входів MUX.

## Slide 22
РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ ЧЕРЕЗ MUX
Визначення інформаційних входів
Комп’ютерна логіка
22
AB | F(C=0) | F(C=1) | Підключення
00 | 0 | 1 | I₀=C
01 | 1 | 0 | I₁=C̅
10 | 0 | 0 | I₂=0
11 | 1 | 1 | I₃=1
Підключення MUX: I₀=C, I₁=C̅, I₂=0, I₃=1.
Notes: Для AB=00 аналізуються набори 000 та 001, тобто мінтерми 0 і 1. Значення F дорівнюють 0 та 1, тому залежність збігається з C.
Для AB=01 набори 010 та 011 дають значення 1 та 0, тому потрібне C̅. Для AB=10 обидва значення нульові, тому I₂ під’єднується до логічного 0. Для AB=11 обидва значення одиничні, тому I₃ під’єднується до логічної 1.
Окрім самого MUX потрібен лише один інвертор для отримання C̅. Якщо комплементарна версія C вже доступна, додатковий вентиль не потрібний.

## Slide 23
РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ ЧЕРЕЗ MUX
Перевірка реалізації на всіх наборах
Комп’ютерна логіка
23
AB | Вибраний сигнал | Набори з F=1
00 | C | 001
01 | C̅ | 010
10 | 0 | —
11 | 1 | 110, 111
Перевірка повинна відтворити початкову таблицю, а не лише підтвердити підключення каналів.
Notes: Для AB=00 вихід повторює C, тому 000 дає 0, а 001 — 1. Для AB=01 вихід повторює C̅, тому 010 дає 1, а 011 — 0.
Для AB=10 вихід завжди 0, тому набори 100 і 101 не входять до списку мінтермів. Для AB=11 вихід завжди 1, тому 110 і 111 входять до списку.
Отримана множина одиничних наборів дорівнює {1,2,6,7}. Це повна перевірка еквівалентності початкової функції та реалізації через MUX.

## Slide 24
МУЛЬТИПЛЕКСОР
MUX 8 у 1 реалізує функцію трьох змінних без зовнішньої логіки
Комп’ютерна логіка
24
I₀ | I₁ | I₂ | I₃ | I₄ | I₅ | I₆ | I₇
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
S₂S₁S₀ = A B C
кожний Iₖ дорівнює F на рядку k
Кожний інформаційний вхід відповідає одному рядку таблиці істинності.
Notes: Якщо кількість входів MUX дорівнює кількості рядків таблиці, усі змінні можна подати на адресні входи. Тоді кожний Iₖ встановлюється у значення функції на наборі k.
Для F=Σm(1,2,6,7) входи I₁, I₂, I₆ і I₇ під’єднуються до логічної 1, решта — до 0. Коли код ABC вибирає канал, вихід одразу отримує потрібне значення.
Цей спосіб простіший концептуально, але використовує більший MUX. MUX 4 у 1 потребує одного інвертора, зате має вдвічі менше каналів. Вибір залежить від доступної елементної бази та вимог до затримки й площі.

## Slide 25
МУЛЬТИПЛЕКСОР
Каскадування мультиплексорів
Комп’ютерна логіка
25
MUX
4→1
MUX
4→1
MUX
2→1
Y
I₀…I₃
I₄…I₇
S₁S₀
S₂
MUX 8 у 1 можна побудувати з трьох менших мультиплексорів.
Notes: Входи I₀…I₃ подаються на перший MUX 4 у 1, а I₄…I₇ — на другий. Молодші адресні біти S₁S₀ підключаються до обох блоків і вибирають позицію всередині кожної групи.
Два проміжні результати подаються на MUX 2 у 1. Старший біт S₂ визначає, яка група проходить на вихід: нижня для S₂=0 або верхня для S₂=1.
Каскад має два рівні мультиплексування, тому його затримка більша, ніж затримка одного ідеалізованого блока. Проте модульна реалізація може бути зручнішою з доступних компонентів.

## Slide 26
ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОР
Демультиплексор спрямовує одне джерело на один із виходів
Комп’ютерна логіка
26
DEMUX
1→4
D
Y0
Y1
Y2
Y3
S₁S₀
MUX збирає багато каналів в один, DEMUX розподіляє один канал між багатьма.
Notes: Демультиплексор (demultiplexer, DEMUX) виконує маршрут у протилежному напрямку до MUX. Код вибору визначає, який вихід отримає інформаційний сигнал D.
Невибрані виходи залишаються у неактивному стані. Для active-high моделі це нулі. Якщо D=0, усі виходи також дорівнюють нулю, тому сам код вибору не видно на виходах без активного D.
DEMUX використовується для розподілу керувального імпульсу, вибору одного виконавчого каналу та маршрутизації даних у простих цифрових структурах.

## Slide 27
ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОР
Демультиплексор 1 у 4
Комп’ютерна логіка
27
D | S₁ | S₀ | Y₀ | Y₁ | Y₂ | Y₃
0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Кожний вихід є входом D, дозволеним одним мінтермом адреси.
Notes: Формули DEMUX подібні до рівнянь дешифратора, але кожний мінтерм додатково множиться на D. Коли D=1, вибраний вихід стає одиницею. Коли D=0, усі виходи нульові.
Для S₁S₀=10 лише мінтерм S₁∧S̅₀ дорівнює одиниці, тому Y₂=D, а Y₀, Y₁ і Y₃ дорівнюють нулю.
Перевірка DEMUX зручно поділяється на два випадки: спочатку D=0 для всіх адрес, потім D=1, коли адресна частина поводиться як one-hot дешифратор.

## Slide 28
ПОРІВНЯННЯ ВУЗЛІВ
Дешифратор і DEMUX мають подібну структуру, але різний інтерфейс
Комп’ютерна логіка
28
DECODER
код
one-hot
DEMUX
D + код
маршрут D
При D=1
DEMUX поводиться
як decoder
Схожі рівняння не означають однакове функціональне призначення.
Notes: У дешифратора основною інформацією є сам двійковий код. Активний вихід повідомляє, який код подано. У DEMUX код лише задає маршрут, а інформацією є окремий сигнал D.
Якщо D постійно дорівнює одиниці, active-high DEMUX формує one-hot вихід за адресою і функціонально збігається з дешифратором. Аналогічно вхід enable дешифратора може використовуватися як інформаційний сигнал для демультиплексування.
Назва блока в документації визначається передбаченим використанням і набором виводів, навіть якщо внутрішня логіка близька.

## Slide 29
КОМПАРАТОР
Цифровий компаратор визначає відношення між числами
Комп’ютерна логіка
29
COMPARATOR
4-bit
A
B
G A>B
E A=B
L A<B
Comparator перетворює два двійкові слова на три взаємовиключні ознаки.
Notes: Цифровий компаратор (digital comparator) порівнює два беззнакові двійкові числа однакової розрядності. Зазвичай формуються три виходи: greater, equal і less.
Для будь-якої пари коректних чисел істинне рівно одне з трьох відношень. Тому виходи G, E, L утворюють one-hot результат. Стан 000 або кілька одиниць одночасно свідчать про помилку або перехідний процес.
Порівняння знакових чисел у додатковому коді потребує окремого трактування знакового біта. У цій лекції базові рівняння розглядаються для беззнакових чисел.

## Slide 30
КОМПАРАТОР
Однорозрядний компаратор
Комп’ютерна логіка
30
A | B | G: A>B | E: A=B | L: A<B
0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
Більше, рівно і менше безпосередньо випливають із чотирьох комбінацій двох бітів.
Notes: Для A=1, B=0 істинне лише A>B, тому G=A∧B̅. Для A=0, B=1 істинне A<B, тому L=A̅∧B. Рівність настає для 00 і 11, що є функцією XNOR.
Позначення A⊙B використовується для XNOR або еквівалентності. Його ДДНФ дорівнює A∧B ∨ A̅∧B̅.
Виходи взаємовиключні, а їхня диз’юнкція дорівнює одиниці на всіх чотирьох рядках. Ці властивості зручні для перевірки коректності схеми.

## Slide 31
КОМПАРАТОР
Багаторозрядне порівняння починається зі старшого біта
Комп’ютерна логіка
31
A=10₂
B=01₂
Порівняння MSB
A₁=1
B₁=0
старший біт уже визначив результат
A>B
2₁₀ > 1₁₀
Порівняння має пріоритетну структуру від старших розрядів до молодших.
Notes: У позиційній системі старший розряд має більшу вагу за суму всіх молодших. Тому якщо A₁≠B₁, молодші A₀ і B₀ вже не можуть змінити результат двобітного порівняння.
Рівність двох слів потребує рівності кожної пари розрядів: E=(A₁⊙B₁)∧(A₀⊙B₀). Умова A>B складається з двох випадків: A₁>B₁ або старші біти рівні й A₀>B₀.
Для A=10₂ та B=01₂ старші біти 1 і 0 одразу визначають A>B. Числові значення 2 і 1 підтверджують результат. Та сама ідея масштабується на більшу розрядність.

## Slide 32
КОМПЛЕКСНИЙ ПРИКЛАД
Вибір одного з чотирьох каналів із контролем дозволу
Комп’ютерна логіка
32
S₁S₀
MUX
4→1
DECODER
2→4
I₀…I₃
Y=Iₛ
C0
C1
C2
C3
EN
EN=1, S=10
Y=I₂
C₂=1
Одна адреса може одночасно керувати вибором джерела і формуванням локальних дозволів.
Notes: Нехай система має чотири джерела даних I₀…I₃ і чотири виконавчі канали. Код S₁S₀ обирає джерело через MUX 4 у 1 та одночасно подається на дешифратор 2 у 4.
Вхід EN блокує всю систему. При EN=0 вихід даних і всі сигнали вибору неактивні. При EN=1 MUX формує Y=Iₛ, а дешифратор активує лише відповідний Cₛ.
При S₁S₀=10 та EN=1 на вихід проходить I₂ і активується C₂. Така узгоджена адресація використовується для вибору периферійного пристрою та маршрутизації даних до спільної шини.

## Slide 33
ЧАСОВІ ВЛАСТИВОСТІ
Комбінаційний вузол має затримку та може створювати глітчі
Комп’ютерна логіка
33
S
Y
затримка
короткий glitch
вихід використовують після стабілізації
Функціональна таблиця описує сталі стани, але не перехід між ними.
Notes: У реальному дешифраторі або MUX зміни проходять через кілька вентилів. Після перемикання адреси старий канал може вже вимкнутися, а новий ще не ввімкнутися, або навпаки. Короткий імпульс не суперечить таблиці істинності, бо таблиця не описує перехідний процес.
Особливо небезпечна одночасна зміна кількох бітів вибору, наприклад 01→10. Через різні затримки схема може коротко побачити 00 або 11. Кодування Грея чи синхронне захоплення сигналів зменшує ризик у відповідних системах.
Критичний шлях визначає максимальний час стабілізації. Наступний послідовнісний елемент повинен зчитувати результат лише після виконання часових вимог.

## Slide 34
ТИПОВІ ПОМИЛКИ
Помилки, які змінюють функцію пристрою
Комп’ютерна логіка
34
Переплутані ваги старшого і молодшого бітів
Не враховано active-low входи або виходи
Простий encoder використано для кількох активних входів
У MUX переплутано адресні та інформаційні входи
Перевірено не всі набори
Більшість помилок виявляються формальною таблицею та чіткими назвами сигналів.
Notes: Якщо поміняти місцями A₁ і A₀, дешифратор активуватиме неправильні виходи для кодів 01 та 10. Та сама помилка в MUX призведе до вибору іншого каналу.
Active-low вихід, намальований із бульбашкою, не можна читати як звичайну одиницю активності. Вибраний канал може бути нульовим, а невибрані — одиничними.
Для MUX реалізації функції важливо не плутати змінні вибору з залишковою змінною на інформаційних входах. Після підключення обов’язково відтворюється повна початкова таблиця істинності.

## Slide 35
АЛГОРИТМ
Перевірка готового комбінаційного вузла
Комп’ютерна логіка
35
1
Звірити інтерфейс і активні рівні
2
Перевірити всі дозволені коди
3
Перевірити заборонені та невикористані коди
4
Порівняти вихід із початковою таблицею
5
Оцінити критичний шлях і перехідні імпульси
Функціональна, інтерфейсна та часова перевірки доповнюють одна одну.
Notes: Перевірка починається з інтерфейсу: назви, розрядність, порядок бітів і полярність. Навіть правильна внутрішня функція дає неправильну систему, якщо входи під’єднані не до тих розрядів.
Для невеликих вузлів виконується повний перебір. Для кожного набору фіксуються очікувані й фактичні виходи. Окремо перевіряються enable, valid і невикористані коди.
Після функціональної перевірки оцінюється затримка. Для каскаду MUX або дешифраторів сумуються затримки на критичному шляху. Сигнали, що керують асинхронними входами, додатково аналізуються на можливі глітчі.

## Slide 36
ГОЛОВНІ ІДЕЇ
Підсумок лекції
Комп’ютерна логіка
36
Decoder: код → один вибраний вихід
Encoder: активний вхід → двійковий код
MUX: багато джерел → один вихід
DEMUX: одне джерело → вибраний вихід
Comparator: A і B → більше, рівно або менше
Наступний крок — арифметичні комбінаційні вузли: напівсуматор, повний суматор і багаторозрядний суматор.
Notes: Усі розглянуті вузли є комбінаційними: після стабілізації їхні виходи залежать лише від поточних входів. Відмінність полягає у функції інтерфейсу — декодування, кодування, маршрутизація або порівняння.
Дешифратор генерує мінтерми та може реалізувати функцію через OR. MUX реалізує функцію через вибір констант, змінної або її заперечення. Ці два підходи показують, як стандартні модулі замінюють довільну мережу вентилів.
Методика синтезу залишається незмінною: формальна умова, входи й виходи, таблиця істинності, рівняння, структура та повна перевірка. На цій основі будуються арифметичні цифрові пристрої наступної теми.