## Slide 1: Системи надійності і безпеки будівель та протипожежний інжиніринг Лекція 1 Вступ до систем надійності і безпеки будівель
Notes: Представитися, назвати дисципліну, її місце в освітній програмі та форму підсумкового контролю.

## Slide 2: План лекції
Предмет, завдання і структура дисципліни
Основні поняття теорії надійності та безпеки
Обвалення Ronan Point: чому означень міцності недостатньо
Життєвий цикл будівлі та розподіл відповідальності
Нормативна база України та її співвідношення з Єврокодами
Класи наслідків і категорії складності об'єктів
Аварії будівель як джерело нормування
Notes: Наголосити, що перші два пункти дають понятійний апарат, а третій показує його межі.

## Slide 3: Що вивчає дисципліна
Надійність — здатність об'єкта виконувати задані функції протягом усього терміну служби
Безпека — відсутність неприйнятного ризику для життя і здоров'я людей, майна та довкілля
Спільна основа обох сфер — ризик-орієнтований аналіз: і руйнування конструкції, і пожежа є випадковими подіями з певною ймовірністю та певними наслідками
Notes: Пояснити, що історично сфери розвивалися окремо: теорія надійності — з механіки і статистики, пожежна безпека — з хімії горіння та приписового регулювання.

## Slide 4: Структура курсу: два модулі
Модуль 1. Надійність і безпека будівель | Модуль 2. Протипожежний інжиніринг
Основні поняття, нормативна база | Динаміка пожежі, небезпечні фактори
Теорія надійності, граничні стани, індекс β | Вогнестійкість конструкцій, вогнезахист
Довговічність, технічний стан, ресурс | Планувальні рішення, евакуація, ASET/RSET
Живучість, ризик-орієнтований підхід | Системи протипожежного захисту
Notes: 8 лекцій, 16 практичних робіт, 2 модульні контрольні на 4-му та 8-му лекційних заняттях.

## Slide 5: Головна теза курсу
Норми дають перевірений типовий розв'язок. Розрахунок дає обґрунтування нетипового. Інженерне судження визначає, коли достатньо першого.
Notes: Ця теза буде наскрізною. Мета курсу — обґрунтовувати рішення розрахунком, а не лише посиланням на припис.

## Slide 6: Надійність: означення
Надійність — властивість об'єкта зберігати в часі у встановлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах і умовах експлуатації
у часі — не в момент здачі об'єкта
у встановлених межах — має бути критерій
у заданих умовах — поза ними гарантій немає
Notes: Три елементи означення, які легко пропустити. Зміна призначення приміщення виводить об'єкт за межі, для яких надійність обчислювалася.

## Slide 7: Складові надійності
Складова | Зміст | Для будівель
Безвідмовність | Здатність безперервно зберігати працездатний стан протягом заданого часу | Визначальна
Довговічність | Здатність зберігати працездатність до граничного стану за встановленої системи обслуговування | Визначальна
Ремонтопридатність | Пристосованість до відновлення обслуговуванням і ремонтом | Для замінних елементів
Збережуваність | Збереження показників при зберіганні і транспортуванні | Другорядна
Notes: Приклад балки покриття: безвідмовність — чи не буде перевантажена; довговічність — чи збереже несучу здатність попри корозію.

## Slide 8: Безвідмовність і довговічність вимагають різних засобів
Безвідмовність підвищується | Довговічність підвищується
Збільшенням перерізу | Вибором матеріалу за агресивністю середовища
Підвищенням класу матеріалу | Збільшенням захисного шару
Зменшенням мінливості навантажень | Гідроізоляцією і водовідведенням
Збільшення перерізу балки не подовжить її ресурс, якщо конструкція систематично замокає
Notes: Це принципова відмінність: різні властивості — різні інженерні заходи.

## Slide 9: Відмова не тотожна обваленню
Відмова — подія, що полягає у втраті об'єктом працездатного стану
Відмовою є будь-який перехід через граничний стан:
надмірний прогин
розкриття тріщин понад допустиме
неприпустимі коливання перекриття
надмірні осідання фундаментів
Notes: Балка з прогином 8 см при граничному 3 см відмовила, хоч і стоїть: тріскають перегородки, перекошуються двері.

## Slide 10: Раптові та поступові відмови
Раптові | Поступові
Крихке руйнування, втрата стійкості, зріз, вирив анкера | Корозія, накопичення пошкоджень, повзучість
Немає попереджувальних ознак | Розвиваються тривало, супроводжуються видимими змінами
Не залишають часу на реакцію | Можуть бути виявлені при обстеженні

## Slide 11: Граничний стан
Граничний стан — стан, за якого конструкція перестає задовольняти задані вимоги, встановлені при проєктуванні
Поняття граничного стану переводить якісну вимогу «конструкція має бути надійною» у перевіряну кількісну умову
Notes: Без цього поняття неможливо ані розрахувати надійність, ані проконтролювати її. Метод граничних станів — лекція 2.

## Slide 12: Безпека
Безпека — стан, за якого ризик заподіяння шкоди життю та здоров'ю людей, майну і довкіллю не перевищує прийнятного рівня
Надійність: чи виконає об'єкт свої функції? Безпека: наскільки прийнятні наслідки, якщо не виконає?
Notes: Точка відліку різна: надійність — відносно функціонування об'єкта, безпека — відносно наслідків для людини.

## Slide 13: Ці властивості не збігаються
Ситуація | Оцінка
Перекриття прогнулося, тріскають перегородки | Відмова за надійністю; безпека не порушена
Будівля міцна, але має один вихід на 300 осіб | Надійність є; безпеки немає
Покрівля протікає, конструкції кородують | Відмова за довговічністю; ресурс зменшується
Незахищена сталева колона, високе пожежне навантаження | Надійність за нормальної ситуації є; при пожежі безпеки немає
Notes: Другий і четвертий приклади показують, навіщо потрібен другий модуль курсу.

## Slide 14: Ризик
Ризик — поєднання ймовірності настання небажаної події та тяжкості її наслідків
R = P × C
Ризик є спільною метрикою: дозволяє порівнювати різнорідні загрози
Ймовірність конструктивної відмови, закладена в норми: приблизно 10⁻⁵…10⁻⁴ за термін служби
Notes: Обмеження простої форми: сто подій з однією жертвою і одна подія зі ста жертвами дають однаковий добуток, але сприймаються по-різному. Лекція 4.

## Slide 15: Ronan Point, Лондон, 16 травня 1968
22-поверховий житловий будинок, великопанельне домобудування
Зданий в експлуатацію за два місяці до події
Вибух побутового газу у квартирі на 18-му поверсі
Вибух не був потужним: мешканка вижила і залишалася при свідомості
Обвалилася вся кутова секція по висоті: 4 загиблих, 17 поранених
Notes: Причина вибуху — несправність з'єднання газової плити. Жінка запалила сірник, щоб поставити чайник.

## Slide 16: Механізм обвалення
Вибух вибив назовні зовнішню несучу панель кутової секції
Панелі перекриття втратили опору й обвалилися на нижчерозташоване
Те не витримало удару і обвалилося теж — ланцюг пішов до землі
Розслідування не виявило дефектів виготовлення панелей
Панелі відповідали проєкту, проєкт — чинним нормам, розрахунки виконані правильно
Notes: Ключовий факт: кожен елемент системи був справним. Система не мала альтернативного шляху передачі навантаження.

## Slide 17: Висновок
«Чи достатньо міцний цей переріз?» і «Що станеться, якщо цього перерізу не стане?» це різні питання
Notes: Після цієї аварії до норм було введено вимогу опору непропорційному обваленню. Аналіз живучості — лекція 4.

## Slide 18: Надійність формується на всіх стадіях
Стадія | Чинники надійності | Відповідальний
Вишукування | Достовірність даних про ґрунти, гідрогеологію | Виконавець вишукувань
Проєктування | Конструктивна схема, розрахункові моделі, деталювання вузлів | Проєктувальник
Експертиза | Виявлення принципових помилок до початку робіт | Експертна організація
Будівництво | Відповідність проєкту, якість робіт, дисципліна | Підрядник, нагляд
Експлуатація | Режим, огляди, ремонти, недопущення перевантажень | Власник
Notes: Помилка ранньої стадії коштує дорожче: вона встигає бути реалізованою в матеріалі і прихованою наступними роботами.

## Slide 19: Типові помилки за стадіями
Вишукування: недостатньо свердловин — не виявлено лінзу слабкого ґрунту
Проєктування: помилка не в арифметиці, а в розрахунковій моделі — умови обпирання, стадії монтажу, моделювання вузлів
Будівництво: зміщення арматури, зменшення захисного шару, порушення послідовності монтажу
Експлуатація: перепланування, перевантаження, невиконання очищення покрівлі, замокання
Notes: Помилку в моделі не виявити перевіркою обчислень: обчислення виконано правильно, неправильна сама постановка задачі.

## Slide 20: Ключовий висновок
Розрахункова надійність, закладена у проєкт, є верхньою межею фактичної
Жоден розрахунок не компенсує відсутності контролю якості на майданчику та відповідального ставлення до експлуатації
Notes: Приблизно третина аварій — помилки проєктування, третина — виконання, решта — експлуатація, матеріали, зовнішні впливи. Цифри різняться між дослідженнями.

## Slide 21: Ієрархія нормативних документів
Закони України та Кодекс цивільного захисту
Технічні регламенти: механічний опір і стійкість, безпека в разі пожежі, безпека життя і здоров'я
Будівельні норми (ДБН) — обов'язкові до застосування
Національні стандарти (ДСТУ), у тому числі гармонізовані з європейськими
Правила пожежної безпеки в Україні — експлуатаційний рівень
Notes: Кожен рівень конкретизує попередній. Показати реєстр будівельних норм і перевірку чинності редакції.

## Slide 22: Документи, з якими працюватимемо
Документ | Зміст
ДБН В.1.2-14 | Надійність і конструктивна безпека. Класи наслідків
ДБН В.1.2-2 | Навантаження і впливи
ДБН В.1.1-7 | Пожежна безпека об'єктів будівництва
ДБН В.2.5-56 | Системи протипожежного захисту
ДСТУ-Н Б В.1.2-13 (EN 1990) | Основи проєктування конструкцій
EN 1992-1-2, EN 1993-1-2 | Проєктування конструкцій на вплив пожежі
Notes: Українські норми методологічно узгоджені з Єврокодами: різняться числові значення і національно визначені параметри.

## Slide 23: Як читати нормативний документ
Перевірити сферу застосування: норма може прямо виключати ваш тип об'єкта
Прочитати додатки: там таблиці, методики і приклади, які найчастіше пропускають
Розрізняти формулювання: «слід», «повинен» — вимога; «рекомендується», «допускається» — простір для обґрунтованого рішення
Завжди зазначати редакцію документа у посиланні
Notes: Посилання на ДБН без зазначення редакції у звіті не зараховується. Це джерело реальних помилок у практиці.

## Slide 24: Клас наслідків: за якими ознаками
Небезпека для людей, які постійно перебувають на об'єкті
Небезпека для людей, які перебувають періодично
Небезпека для людей, які перебувають ззовні об'єкта
Обсяг можливого економічного збитку
Втрата об'єктів культурної спадщини
Припинення функціонування об'єктів інфраструктури
Notes: Ідея диференціації: рівень надійності має бути тим вищим, чим тяжчі наслідки відмови.

## Slide 25: Класи наслідків СС1–СС3
Клас | Наслідки | Типові приклади
СС1 | Незначні | Одноповерхові будівлі малої площі, тимчасові споруди
СС2 | Середні | Житлові та громадські будівлі звичайної поверховості
СС3 | Значні | Висотні будівлі, масове перебування людей, унікальні споруди
Підсумковий клас — за найвищим значенням серед усіх ознак
Notes: Достатньо однієї серйозної загрози, щоб об'єкт став відповідальним. Усереднення неприпустиме — тут студенти регулярно помиляються на ПР1.

## Slide 26: Що змінює клас наслідків
Напрям | Що змінюється
Процедурний | Експертиза, науково-технічний супровід, авторський нагляд
Розрахунковий | Коефіцієнт надійності за відповідальністю γn
Ймовірнісний | Цільовий індекс надійності β: орієнтовно 3,3 / 3,8 / 4,3 за 50 років
Живучість | Обсяг перевірок на прогресуюче обвалення
Клас визначається не розмірами будівлі: дитячий садок на два поверхи може бути відповідальнішим за великий склад
Notes: Визначальною є не площа, а контингент: діти дошкільного віку не здатні до самостійної евакуації.

## Slide 27: Hyatt Regency, Канзас-Сіті, 1981
Підвісні пішохідні переходи в атріумі готелю
За проєктом: обидва переходи на суцільних наскрізних стрижнях
На стадії робочої документації виробник запропонував два коротші стрижні — простіше у виготовленні
Зміну погодили без перевірки розрахунком: зусилля у вузлі верхнього переходу подвоїлося
Обвалення під час танцювального вечора: 114 загиблих
Notes: Урок: зміна, що виглядає технологічним спрощенням, може змінити розрахункову схему. Будь-яка зміна потребує повторної перевірки.

## Slide 28: Sampoong, Сеул, 1995
Будівлю проєктували як офісну, перепрофілювали під універмаг
Надбудовано поверх для закладів харчування, на покрівлю перенесено обладнання кондиціонування
Частину колон зменшено в перерізі для розширення торгових площ
Безбалкова схема, чутлива до продавлювання плити навколо колони
За місяці до обвалення з'явилися тріщини; у день катастрофи евакуювали адміністрацію, магазин не закрили
502 загиблих
Notes: Урок подвійний: накопичення змін призначення без переоцінки конструкцій і ігнорування попереджувальних ознак.

## Slide 29: Модель «швейцарського сиру»
Кожен захисний бар'єр — проєкт, експертиза, будівельний контроль, нагляд, експлуатаційні огляди — має свої слабкі місця
Поки «отвори» різних бар'єрів не збігаються, небезпека зупиняється на одному з рівнів
Аварія відбувається, коли отвори всіх бар'єрів вишиковуються в одну лінію
Наслідок: не покладатися на єдиний бар'єр; виконання власної частини роботи не знімає відповідальності за систему
Notes: Майже завжди аваріям передували видимі сигнали: тріщини, прогини, шум, протікання. Обстеження і моніторинг — лекція 3.

## Slide 30: Висновки
Надійність і безпека — різні питання, що потребують різних методів
Відмова не тотожна обваленню
Надійність окремого перерізу не гарантує надійності системи
Розрахункова надійність є верхньою межею фактичної
Клас наслідків приймається за максимальною ознакою
Норми написані наслідками конкретних аварій
Notes: Пройтися по кожній тезі й співвіднести з тим, що прозвучало на лекції.

## Slide 31: Завдання на самостійну роботу
Опрацювати ДБН В.1.2-14: класи наслідків і категорії складності, виписати ознаки з посиланнями на пункти
Обрати наскрізний об'єкт і підготувати його вихідні характеристики
Знайти опис однієї аварії та викласти причину за схемою «що зробили — чого не перевірили — що змінилося в нормах»
Notes: Нагадати, що обраний об'єкт супроводжуватиме здобувача до кінця семестру.