## Slide 1: Системи надійності і безпеки будівель та протипожежний інжиніринг Лекція 2 Теорія надійності будівельних конструкцій
Notes: Нагадати, чим завершилася лекція 1: поняття граничного стану переводить якісну вимогу в перевіряну кількісну умову. Сьогодні — як це робиться технічно.

## Slide 2: План лекції
Розвиток методів розрахунку конструкцій
Метод граничних станів
Мінливість. Характеристичні та розрахункові значення
Функція граничного стану. Ймовірність відмови та індекс надійності
Методи оцінювання надійності
Метод часткових коефіцієнтів і цільові рівні надійності
Notes: Розділи 3 і 4 безпосередньо готують практичні роботи 3 і 4.

## Slide 3: Три етапи розвитку методів розрахунку
Метод | Що порівнюється | Запас
Допустимих напружень | Напруження: σ ≤ [σ] | Єдиний коефіцієнт k
Руйнівних навантажень | Зусилля з урахуванням пластики | Єдиний коефіцієнт
Граничних станів | Ефект дій та несуча здатність | Система часткових коефіцієнтів
Notes: Метод руйнівних навантажень врахував пластичну роботу перерізу — реальний резерв для сталі та залізобетону. Але проблема єдиного коефіцієнта збереглася.

## Slide 4: Недолік єдиного коефіцієнта запасу
Один коефіцієнт має покривати мінливість навантажень, мінливість міцності і неточність розрахункової моделі
Джерела невизначеності мають різну природу і різну величину
Наслідок: фактична надійність різних конструкцій виявляється різною і неконтрольованою
Конструкція з переважанням власної ваги отримує надмірний запас, з переважанням снігу — недостатній
Notes: Це головний аргумент на користь переходу до системи часткових коефіцієнтів.

## Slide 5: Часткові коефіцієнти: кожен за своє
Коефіцієнт | Що враховує
γf | Можливе перевищення навантаженням характеристичного значення
γm | Можливе зниження міцності; відмінність зразка і конструкції
γn | Відповідальність об'єкта (клас наслідків)
γRd | Неточність розрахункової моделі опору
ψ | Малу ймовірність одночасного максимуму кількох навантажень
Notes: Розділення дає дві переваги: диференційоване керування надійністю і можливість калібрування за ймовірнісними розрахунками.

## Slide 6: Три рівні надійності за ДСТУ-Н Б EN 1990
Рівень | Назва | Застосування
III | Повні ймовірнісні методи | Інтегрування, Монте-Карло. Дослідження, калібрування норм
II | Наближені ймовірнісні методи | FORM, SORM. Нетипові конструкції, обґрунтування відступів
I | Метод часткових коефіцієнтів | Напівімовірнісний. Повсякденне проєктування
Notes: Проєктувальник щодня працює на рівні I, не підозрюючи, що його коефіцієнти отримані розрахунками рівня III.

## Slide 7: Ключова теза
Метод часткових коефіцієнтів – не альтернатива ймовірнісному підходу, а його калібрована практична форма
Notes: Коефіцієнти підібрані так, щоб типові конструкції мали β, близький до цільового, без потреби щоразу рахувати ймовірності.

## Slide 8: Дві групи граничних станів
Перша група (ULS) | Друга група (SLS)
Вичерпання несучої здатності | Надмірні прогини
Втрата стійкості форми і положення | Неприйнятне розкриття тріщин
Руйнування від втоми | Коливання, що спричиняють дискомфорт
Перетворення системи на механізм | Локальні пошкодження, що знижують довговічність
Notes: Перша група — безпека людей і збереження конструкції. Друга — нормальна експлуатація.

## Slide 9: Умови перевірки
ГС-1: Ed ≤ Rd
ГС-2: Ed,ser ≤ Cd
Ed – розрахунковий ефект дій; Rd – розрахункова несуча здатність
Ed,ser – ефект дій для експлуатаційної ситуації; Cd – граничне нормоване значення
Notes: Перша група перевіряється на розрахункові значення, друга — на характеристичні.

## Slide 10: Чому ГС-2 перевіряють на характеристичні значення
Наслідки перевищення у другій групі значно менш тяжкі
Економічно недоцільно вимагати того самого рівня надійності
Орієнтовно цільовий β для другої групи на одиницю менший
Обидві групи однаково обов'язкові
Notes: Конструкція з достатньою міцністю, але надмірним прогином, непридатна: пошкоджує оздоблення, а на покрівлі може утворити водяну пастку.

## Slide 11: Розрахункові ситуації
Ситуація | Зміст
Постійна | Звичайна експлуатація протягом терміну служби
Перехідна | Зведення, монтаж, ремонт, заміна елементів
Аварійна | Вибух, удар, пожежа, локальне руйнування
Сейсмічна | Сейсмічний вплив
В аварійних ситуаціях γf = 1,0: вимагати одночасного настання аварії та максимального навантаження означало б накладати одну малоймовірну подію на іншу
Notes: Перехідні ситуації недооцінюють, хоча саме в них стається значна частина аварій: у проміжному стані монтажу схема інша.

## Slide 12: Джерела невизначеності
Мінливість властивостей матеріалів – неоднорідність, партії, технологія
Мінливість навантажень – випадковий характер клімату і режиму використання
Геометричні відхилення – допуски виготовлення і монтажу
Невизначеність розрахункової моделі – спрощення при переході до схеми
Людський фактор – грубі помилки
Notes: Перші чотири описуються розподілами. П'яте — ні.

## Slide 13: Грубі помилки – поза моделлю
Грубі помилки не є випадковою мінливістю і не враховуються жодним коефіцієнтом
Саме тому вони становлять головну причину реальних аварій, а боротьба з ними ведеться не розрахунком, а системою контролю: експертизою, незалежною перевіркою, авторським і технічним наглядом
Notes: Прямий зв'язок з лекцією 1: модель швейцарського сиру.

## Slide 14: Типові характеристики мінливості
Величина | Розподіл | V
Міцність бетону на стиск | Нормальний, логнормальний | 0,10–0,18
Границя текучості сталі | Логнормальний | 0,05–0,08
Власна вага конструкцій | Нормальний | 0,05–0,10
Експлуатаційне навантаження (50 років) | Гумбеля | 0,20–0,35
Снігове навантаження (50 років) | Гумбеля | 0,30–0,50
Геометричні розміри перерізів | Нормальний | 0,02–0,05
Notes: Мінливість снігу приблизно вп'ятеро більша за мінливість границі текучості сталі. Це визначає, куди вкладати ресурс.

## Slide 15: Характеристичне значення міцності
5-відсотковий квантиль: значення, яке з ймовірністю 95 % буде перевищено фактичною міцністю
Xk = m · (1 − kn · V)
m – середнє; V = s/m – коефіцієнт варіації
kn – коефіцієнт, що враховує обмежений обсяг вибірки
Notes: kn відображає, що за малою вибіркою параметри розподілу оцінюються неточно, і ця невизначеність зміщується в безпечний бік.

## Slide 16: Вплив обсягу вибірки
n | 5 | 10 | 20 | 30 | → ∞
kn | 2,33 | 1,92 | 1,76 | 1,73 | 1,64
Приклад: 20 зразків бетону, m = 32,0 МПа, s = 4,2 МПа, V = 0,131
n = 20: Xk = 32,0 · (1 − 1,76 · 0,131) = 24,6 МПа
n → ∞: Xk = 32,0 · (1 − 1,64 · 0,131) = 25,1 МПа
n = 5: Xk = 32,0 · (1 − 2,33 · 0,131) = 22,2 МПа
Notes: П'ять зразків дають значення на десять відсотків нижче. Мала вибірка не просто неточна — вона систематично занижує характеристичну міцність.

## Slide 17: Характеристичне значення навантаження
Для опору – нижній квантиль. Для навантаження — верхній.
Зазвичай значення з періодом повторюваності 50 років
Тобто таке, що перевищується в середньому раз на півстоліття – ймовірність перевищення 0,02 на рік
Notes: Логіка симетрична: нас цікавить несприятливий край розподілу в обох випадках.

## Slide 18: Розрахункові значення
Навантаження: Fd = γf · Fk (γf > 1)
Матеріал: Xd = Xk / γm (γm > 1)
Обидва зсуви спрямовані в небезпечний бік: збільшують дію і зменшують опір. Величина кожного коефіцієнта відображає мінливість відповідної величини
Notes: Що більший розкид величини, то більший коефіцієнт.

## Slide 19: Сполучення навантажень
Вкрай малоймовірно, що всі змінні навантаження одночасно досягнуть 50-річного максимуму
Коефіцієнт | Значення | Де застосовується
ψ0 | Сполучене | Основні сполучення ГС-1, супутні змінні навантаження
ψ1 | Часте | Аварійні ситуації, часті сполучення ГС-2
ψ2 | Квазіпостійне | Тривалі ефекти: повзучість, довготривалі прогини
Notes: Кожне змінне навантаження по черзі призначається основним; розрахунковим приймається найнесприятливіший результат.

## Slide 20: Функція граничного стану
Z = R − S
Z > 0 – безвідмовна робота
Z = 0 – гранична поверхня
Z < 0 – відмова
Pf = P(Z < 0)
Notes: R — узагальнений опір, S — узагальнений ефект дій. Обидві величини випадкові.

## Slide 21: Індекс надійності
mZ = mR − mS σZ = √(σR² + σS²)
β = mZ / σZ
Pf = Φ(−β)
β – відстань від середнього значення Z до граничної поверхні, виміряна в середньоквадратичних відхиленнях
Notes: Справедливо для нормально розподілених і статистично незалежних R і S.

## Slide 22: Відповідність β та ймовірності відмови
β | Pf | Тлумачення
2,32 | 1,0·10⁻² | Орієнтовний рівень граничних станів другої групи
3,09 | 1,0·10⁻³ | Нижня межа для другорядних елементів
3,80 | 7,2·10⁻⁵ | Цільове значення для класу RC2, 50 років
4,30 | 8,5·10⁻⁶ | Цільове значення для класу RC3, 50 років
4,75 | 1,0·10⁻⁶ | Особливо відповідальні елементи
Зростання β на одиницю знижує ймовірність відмови приблизно на порядок
Notes: Різниця між RC2 і RC3 на вигляд невелика, але відповідає майже десятикратному зниженню ймовірності відмови.

## Slide 23: Приклад: залізобетонна балка
mR = 180 кН·м, VR = 0,12 mS = 110 кН·м, VS = 0,20
σR = 21,6; σS = 22,0; mZ = 70
σZ = √(21,6² + 22,0²) = 30,8
β = 70 / 30,8 = 2,27 Pf ≈ 1,2 · 10⁻²
Приблизно одна відмова на сто конструкцій – значно нижче за цільовий рівень 3,8 для класу RC2
Notes: Це дані варіанта 1 практичної роботи 4. Студенти отримають саме такий результат — і це задумано.

## Slide 24: Скільки коштує надійність
Щоб досягти β = 3,8 при незмінних коефіцієнтах варіації, потрібно mR ≈ 252 кН·м замість 180
Зниження ймовірності відмови у 200 разів коштує 40 % несучої здатності
Саме тому цільові рівні встановлюються нормативно, а не на розсуд проєктувальника: вони є результатом суспільного компромісу між безпекою і вартістю
Notes: Перевірка: σR = 30,3; σZ = 37,4; β = (252 − 110)/37,4 = 3,80.

## Slide 25: Обчислена ймовірність — номінальна
Отримана з ідеалізованих моделей, екстрапольованих далеко у хвіст розподілу
Не враховує грубих помилок проєктування і будівництва
Реальна частота обвалень вища – саме через чинники, яких модель не описує
Pf і β – порівняльна, а не абсолютна міра
Notes: Використовуються для порівняння варіантів і калібрування норм, а не як прогноз статистики аварій.

## Slide 26: Базовий період
β = 3,8 за 50 років ≈ β = 4,7 за 1 рік
Це той самий рівень надійності, виражений у різних одиницях часу
Порівнювати значення β для різних базових періодів без перерахунку неприпустимо
Notes: Поширена помилка при читанні літератури: порівняння β з різних джерел без перевірки базового періоду.

## Slide 27: Методи оцінювання надійності
Метод | Суть | Особливості
FOSM | Лінеаризація в точці середніх значень | Результат залежить від форми запису функції
FORM | Пошук найближчої точки граничної поверхні у просторі нормованих змінних | Основний практичний метод; дає коефіцієнти чутливості
SORM | Квадратична апроксимація поверхні | Уточнює FORM за сильної кривизни
Монте-Карло | Генерація реалізацій і підрахунок частки відмов | Універсальний; N ≈ 100/Pf
Notes: Недолік FOSM: записи R − S ≥ 0 і R/S ≥ 1 математично тотожні, але дають різні β.

## Slide 28: Коефіцієнти чутливості: де вузьке місце
Сталева ферма покриття: mR = 500 кН, VR = 0,07; mS = 300 кН, VS = 0,40 (сніг)
σR = 35,0; σS = 120,0; σZ = 125,0
αR² = 0,078 αS² = 0,922
Понад 90 % невизначеності дає навантаження
Notes: Сума квадратів коефіцієнтів чутливості дорівнює одиниці, тож вони прямо показують частку кожного джерела.

## Slide 29: Практичний висновок
Посилення контролю якості сталі тут майже не підвищить надійності. Уточнення снігового навантаження – підвищить.
Такі висновки неможливо отримати в межах методу часткових коефіцієнтів. У цьому практична цінність ймовірнісного підходу
Notes: Це відповідь на питання, навіщо інженеру рівень II, якщо є норми.

## Slide 30: Калібрування норм
Обирається набір типових конструкцій і співвідношень навантажень
Для кожної обчислюється фактичний β ймовірнісним методом
Коефіцієнти коригуються, щоб мінімізувати розкид β навколо цільового
Система калібрована в цілому – зміна одного коефіцієнта порушує баланс
Notes: Якщо коефіцієнти здаються надто консервативними, коректний шлях — не змінити коефіцієнт, а виконати розрахунок рівня II.

## Slide 31: Фіксовані коефіцієнти чутливості в EN 1990
αR = 0,8 αE = −0,7
Опір: квантиль Φ(−0,8 · 3,8) = Φ(−3,04)
Ефект дій: квантиль Φ(0,7 · 3,8) = Φ(2,66)
0,8² + 0,7² = 1,13 > 1 — навмисний запас, що дає консервативний результат незалежно від співвідношення мінливостей конкретної конструкції
Notes: Це пояснює походження числових значень у нормах: розрахунковий опір відповідає приблизно 0,12-відсотковому квантилю.

## Slide 32: Цільові рівні надійності
Клас | Клас наслідків | β (50 років) | β (1 рік)
RC1 | СС1 | 3,3 | 4,2
RC2 | СС2 | 3,8 | 4,7
RC3 | СС3 | 4,3 | 5,2
Норми встановлюють мінімально допустимий рівень, а не оптимальний для конкретного випадку
Notes: Другий чинник, крім класу наслідків, — вартість підвищення надійності. Там, де воно дешеве (захисний шар), доцільно перевищувати мінімум.

## Slide 33: Висновки
Система часткових коефіцієнтів замінила єдиний коефіцієнт запасу
Обидві групи граничних станів обов'язкові, але перевіряються на різні значення
Мала вибірка систематично занижує характеристичну міцність
Зростання β на одиницю знижує Pf приблизно на порядок
Обчислена Pf номінальна: слугує для порівняння, а не для прогнозу
Коефіцієнти чутливості показують, куди вкладати ресурс
Notes: Співвіднести кожну тезу з тим, що прозвучало на лекції.

## Slide 34: Завдання на самостійну роботу
Опрацювати ДБН В.1.2-2:2006 зі Змінами № 1 і № 2: класифікація навантажень, характеристичні та розрахункові значення, коефіцієнти сполучення
Опрацювати ДСТУ-Н Б EN 1990:2008 щодо розрахункових ситуацій і сполучень
Повторити: нормальний розподіл, квантиль, коефіцієнт варіації, функція Φ
Підготуватися до ПР2: вихідні дані варіанта, склад підлоги, γn з ПР1
Освоїти обчислення Φ в Excel (НОРМ.СТ.РАСП) або Python (scipy.stats.norm.cdf)
Notes: Останній пункт обов'язковий: без нього практична робота 4 не виконується.