## Slide 1: Системи надійності і безпеки будівель та протипожежний інжиніринг Лекція 3 Довговічність, технічний стан і живучість будівель
Notes: На лекціях 1–2 надійність перевірялася розрахунком у момент проєктування. Сьогодні — що відбувається з конструкцією через 30–50 років.

## Slide 2: План лекції
Механізми деградації будівельних матеріалів
Класи впливу середовища. Проєктування на термін служби
Організація та етапи обстеження будівель
Категорії технічного стану та фізичний знос
Прогнозування залишкового ресурсу
Моніторинг конструкцій
Довговічність і живучість: зв'язок понять
Notes: Розділи 3–5 безпосередньо готують практичні роботи 5 і 6.

## Slide 3: Чому деградація важливіша за перевантаження
Аварія від перевантаження – подія рідкісна. Поступова втрата перерізу арматури відбувається на кожному другому об'єкті з порушеною гідроізоляцією.
Деградація діє повільно і тривалий час залишається непомітною
Саме вона є найпоширенішою причиною переходу конструкцій у незадовільний стан
Notes: Задає мотивацію всієї лекції.

## Slide 4: Чому арматура в бетоні не кородує
Поровий розчин свіжого бетону має pH 12,5–13,5
За такої лужності на поверхні сталі утворюється пасивна оксидна плівка
Корозія стає термодинамічно невигідною
Захист дає не непроникність бетону, а хімічне середовище навколо арматури
Notes: Це ключ до розуміння обох сценаріїв депасивації: обидва руйнують саме хімічний захист.

## Slide 5: Два сценарії депасивації
Карбонізація | Хлоридна корозія
CO₂ реагує з гідроксидом кальцію | Хлориди проникають дифузією
Лужність знижується до pH < 9 | Плівка руйнується локально за високої лужності
Фронт просувається від поверхні вглиб | Пітінгова корозія — точкові виразки
Рівномірна втрата перерізу | Різке зниження пластичності арматури
Хлоридна небезпечніша: перетворює в'язке руйнування на крихке
Notes: Джерела хлоридів: морська вода, протиожеледні реагенти, деякі добавки.

## Slide 6: Чому процес самоприскорюється
Продукти корозії мають об'єм у 2–6 разів більший за вихідний метал
Створюються розтягуючі напруження в захисному шарі
З'являються тріщини вздовж арматури
Відшаровується захисний шар
Арматура оголюється – доступ кисню і вологи стає прямим
Ранні ознаки не можна ігнорувати
Notes: Іржаві плями і тріщини вздовж арматури — це вже друга стадія, а не початок.

## Slide 7: Механізми деградації за матеріалами
Матеріал | Механізм | Ознаки
Залізобетон | Карбонізація, хлориди, сульфатна агресія | Іржаві плями, тріщини вздовж арматури, відколи
Сталь | Атмосферна корозія, корозійна втома | Шаруватий наліт, зменшення товщини
Цегляна кладка | Морозна деструкція, вилуговування | Лущення, висоли, розкришування швів
Деревина | Біопошкодження при вологості > 20 % | Зміна кольору, м'якість, льотні отвори
Бетон | Заморожування-відтавання | Поверхневе лущення
Notes: Критичні зони для сталі — бази колон у рівні підлоги: накопичується волога, огляду заважає обладнання.

## Slide 8: Спільна умова майже всіх механізмів
Волога
Найефективніший засіб підвищення довговічності – не хімічний захист, а виключення систематичного зволоження
Справна покрівля, працююча гідроізоляція, відведення води від цоколя, вентильовані конструкції
Це рішення коштує незрівнянно менше за будь-яке підсилення
Notes: Суха деревина не гниє взагалі, незалежно від віку. Конструкціям по кілька сотень років саме тому.

## Slide 9: Класи впливу середовища
Клас | Тип дії | Типові умови
X0 | Немає ризику корозії | Сухе середовище, неармований бетон
XC1–XC4 | Корозія від карбонізації | Від сухого до циклічно вологого середовища
XD1–XD3 | Хлориди не з морської води | Протиожеледні реагенти, промислові води
XS1–XS3 | Хлориди морської води | Прибережна зона, зона припливів
XF1–XF4 | Заморожування-відтавання | З протиожеледними реагентами і без них
XA1–XA3 | Хімічна агресія | Ґрунтові та стічні води
Notes: Для кожного класу нормуються клас бетону, водоцементне відношення, вміст цементу і захисний шар.

## Slide 10: Захисний шар
cnom = cmin + Δcdev
cmin – вимоги зчеплення і довговічності
Δcdev – допуск на відхилення при виготовленні, зазвичай близько 10 мм
За посиленого контролю виконання допуск може бути зменшений
Незакріплені фіксатори зводять нанівець увесь розрахунок довговічності
Notes: Проєктний шар 30 мм може фактично виявитися 10 мм.

## Slide 11: Проєктний термін служби
Категорія об'єкта | Років | Приклади
Тимчасові споруди | ≈ 10 | Павільйони, побутові містечка
Замінні елементи | 10–25 | Опорні частини, мембранні покриття
Будівлі та звичайні споруди | 50 | Житлові, громадські, виробничі
Монументальні, мости, тунелі | 100+ | Унікальні споруди
Закінчення терміну не означає потреби в знесенні: воно означає потребу в обстеженні та обґрунтуванні подальшої експлуатації
Notes: Усі вимоги до довговічності прив'язуються саме до проєктного терміну.

## Slide 12: Етапи обстеження
Підготовчий: документація, історія експлуатації, програма робіт
Попереднє (візуальне): суцільний огляд, фотофіксація, схеми дефектів
Детальне (інструментальне): вимірювання, неруйнівний контроль, розкриття
Повірочні розрахунки за фактичними характеристиками
Технічний звіт: категорія стану, висновки, рекомендації
Notes: Ключова відмінність повірочного розрахунку: жодна величина не береться з норм, усі визначаються вимірюванням.

## Slide 13: Методи інструментального обстеження
Параметр | Метод | Особливості
Міцність бетону | Склерометр, ударний імпульс, відрив зі сколюванням | Непрямі методи потребують градуювальної залежності
Дефекти, порожнини | Ультразвуковий метод | Чутливий до вологості й армування
Захисний шар, арматура | Електромагнітний вимірювач | Похибка зростає за густого армування
Глибина карбонізації | Індикатор на свіжому сколі | Потрібен для прогнозу ресурсу
Прогини, крени | Нівелір, тахеометр, лазерне сканування | Потребує прив'язки до вихідного положення
Розвиток тріщин | Маяки, щілиноміри | Оцінюють активність у часі
Notes: Склерометр дає міцність поверхневого шару; за карбонізованої поверхні результат завищений.

## Slide 14: Як читати тріщини
Тип | Ознаки
Силові | Орієнтація пов'язана з напруженим станом: нормальні в зоні моменту, похилі в приопорних зонах
Температурно-усадкові | Немає зв'язку з епюрою зусиль, часто утворюють сітку
Осадові | Похилий напрямок, розкриття збільшується в бік просідання
Активність визначають маяками або щілиномірами протягом кількох місяців із перекриттям сезонів
Тріщина, що розкривається взимку і закривається влітку, – температурна
Тріщина, що монотонно розкривається незалежно від сезону, свідчить про процес, який триває
Notes: Тріщина не є причиною, вона є симптомом. Замазати її — означає приховати від спостереження.

## Slide 15: Типові помилки обстеження
Обстеження лише доступних конструкцій – найгірший стан майже завжди мають приховані
Відсутність розкриттів опорних вузлів і зон анкерування
Ігнорування історії об'єкта: перепланувань, протікань, зміни призначення
Одноразове вимірювання тріщин без спостереження в часі
Повірочний розрахунок за проєктними, а не фактичними характеристиками
Notes: Остання помилка методична: вона знецінює весь звіт.

## Slide 16: Категорії технічного стану
Категорія | Стан | Дії
І | Нормальний | Експлуатація без обмежень
ІІ | Задовільний | Заходи захисту; експлуатація без обмежень
ІІІ | Непридатний до нормальної експлуатації | Підсилення або обмеження навантажень
ІV | Аварійний | Негайне припинення експлуатації, евакуація
Категорія будівлі визначається за найгіршою категорією основних несучих елементів
Notes: ІІІ категорія не означає аварійності. Плутанина між ІІІ і ІV — найчастіша помилка студентів на ПР6.

## Slide 17: Відповідальність за висновок
Типова ситуація: замовник тисне, щоб поставили ІІ категорію замість ІІІ, бо ІІІ тягне витрати на підсилення
Відповідальність несе той, хто підписав висновок. Обвалення Sampoong сталося після того, як керівництво вирішило не закривати магазин попри явні ознаки
Notes: Прямий зв'язок із лекцією 1.

## Slide 18: Фізичний знос
Фб = Σ (Фi · Li)
Елемент | Фi, % | Li | Добуток
Фундаменти | 10 | 0,12 | 1,2
Стіни | 25 | 0,30 | 7,5
Перекриття | 30 | 0,20 | 6,0
Покрівля | 50 | 0,08 | 4,0
Підлоги, вікна, оздоблення | 45–60 | 0,30 | 16,0
Разом | – | 1,00 | 34,7
Notes: Оздоблення зношене на 60 %, фундаменти — на 10 %. Більша частина зносу припадає на елементи, які легко відновлюються.

## Slide 19: Що знос не показує
Фізичний знос – вартісна характеристика, а не показник несучої здатності
Будівля з високим зносом оздоблення може мати цілком працездатний каркас
Свіжий фасад не свідчить про стан прихованих конструкцій
Робити висновок про можливість експлуатації за одним відсотком зносу неприпустимо
Notes: Знос потрібен для планування ремонтів і оцінки вартості, а не для рішення про безпеку.

## Slide 20: Прогнозування залишкового ресурсу
Дифузійна модель: x(t) = k · √t
Лінійна модель: Δs(t) = v · (t − t₀)
Залишковий ресурс: Tзал = tгран − tобст
Кореневий характер пояснюється просто: що глибше фронт, то довший шлях має подолати CO₂ до реакційної зони – процес уповільнюється сам собою
Notes: Схема прогнозу: обрати визначальний параметр, побудувати модель, задати граничне значення, обчислити час.

## Slide 21: Приклад: плита перекриття 1975 року
Захисний шар 20 мм, клас XC3. Через 45 років виміряна глибина карбонізації 14 мм
k = 14 / √45 = 2,09 мм/рік^0,5
t = (20 / 2,09)² = 91,8 року
Tзал = 91,8 − 45 = 47 років
Далі починається другий період – власне корозія, значно коротший: від кількох років до двох десятиліть
Notes: Це дані варіанта 1 практичної роботи 6.

## Slide 22: Що буде, якщо шар удвічі менший
Фактичний шар 10 мм замість 20:
t = (10 / 2,09)² = 22,9 року
Зменшення захисного шару вдвічі скорочує час до депасивації вчетверо
Час пропорційний квадрату товщини шару. Це найсильніший кількісний аргумент на користь контролю за фіксаторами арматури
Notes: Депасивація мала б настати ще до обстеження — тобто корозія вже триває.

## Slide 23: Джерела похибки прогнозу
Зміна умов експлуатації: постійне зволоження різко змінює коефіцієнт k
Нерівномірність деградації: виміряне в одній точці не характеризує весь елемент
Вплив тріщин – локальні шляхи прискореного проникнення
Неврахування другого періоду в загальному ресурсі
Припущення про сталість k, тоді як концентрація CO₂ зростає
Прогноз подавати діапазоном і призначати дату наступного обстеження
Notes: Прогноз на 47 років не означає, що 47 років можна нічого не робити.

## Slide 24: Моніторинг конструкцій
Що контролюється | Засоби | Застосування
Осідання і крени | Геодезичні марки, інклінометри | Фундаменти, висотні будівлі
Розкриття тріщин | Щілиноміри, тензодатчики | Стіни, вузли, склепіння
Деформації та зусилля | Тензорезистори, волоконно-оптичні сенсори | Великопрогінні, вантові системи
Динамічні характеристики | Акселерометри | Мости, висотні будівлі, покриття
Обов'язковий для класу наслідків СС3 та за особливих умов
Notes: Нижній і значно поширеніший рівень спостереження — регулярні огляди: поточні, загальні двічі на рік, позачергові після подій.

## Slide 25: Головне в системі моніторингу – не датчики
Рівень | Що означає | Дія
Попереджувальний | Параметр вийшов за очікувані межі | Аналіз причин
Тривожний | Зміна значуща | Позачергове обстеження, обмеження експлуатації
Аварійний | Загроза обвалення | Евакуація
Без критеріїв і регламенту реагування система збирає дані, які нікого ні до чого не зобов'язують
Notes: Найпоширеніша помилка при впровадженні: обладнання встановлено, дані накопичуються, рішення ніхто не приймає.

## Slide 26: Як деградація знижує живучість
Перерозподіл зусиль після втрати елемента вимагає запасу в сусідніх – кородована конструкція його не має
Корозія знижує пластичність арматури: в'язкі схеми руйнування стають крихкими
Деградація вражає насамперед вузли і зони анкерування – саме те, від чого залежить безперервність системи
Прихований характер: фактична живучість нижча за розрахункову, і ніхто про це не знає
Notes: Місток до лекції 4, де живучість розглядатиметься докладно.

## Slide 27: Ключовий висновок
Проєктна живучість, як і проєктна надійність, є верхньою межею фактичної
Підтримання живучості протягом терміну служби забезпечується не розрахунком, а обслуговуванням. Саме тому обстеження і моніторинг належать до системи забезпечення безпеки, а не до господарських робіт
Notes: Перегукується з висновком лекції 1 про верхню межу надійності.

## Slide 28: Висновки
Спільна умова більшості механізмів деградації – волога
Корозія арматури має два періоди: до депасивації і власне корозії
Час до депасивації пропорційний квадрату товщини захисного шару
Категорія стану визначається за найгіршим несучим елементом
Фізичний знос не замінює оцінювання несучої здатності
Прогноз ресурсу подається діапазоном із датою наступного обстеження
Деградація знижує живучість системи
Notes: Співвіднести кожну тезу з тим, що прозвучало на лекції.

## Slide 29: Завдання на самостійну роботу
Опрацювати положення ДБН В.1.2-14:2018 щодо довговічності та заданого терміну служби
Ознайомитися з класами впливу середовища і вимогами до бетону та захисного шару
Повторити методи неруйнівного контролю: принцип дії, сфера застосування, обмеження
Підготуватися до ПР5: форма відомості дефектів, умовні позначення для схем
Для ПР6: дифузійна модель деградації, обчислення фізичного зносу за питомими вагами
Notes: Нагадати, що ПР5 і ПР6 виконуються на матеріалі наскрізного об'єкта.