## Slide 1: Системи надійності і безпеки будівель та протипожежний інжиніринг Лекція 4 Живучість конструктивних систем і ризик-орієнтований підхід
Notes: Нагадати висновок лекції 3: деградація знижує резерв, за рахунок якого система переживає втрату елемента. Сьогодні розглядаємо цей резерв безпосередньо.

## Slide 2: План лекції
Прогресуюче обвалення: механізм, приклади, нормативні вимоги
Метод альтернативних шляхів передачі навантаження
Конструктивні засоби підвищення живучості
Ризик-орієнтований підхід та ідентифікація небезпек
Методи аналізу ризику: FTA, ETA, матриця, F–N криві
Прийнятний ризик і принцип ALARP
Notes: За робочою програмою на цьому занятті виконується МКР-1. У скороченому варіанті повністю викладаються розділи 1, 2 і 5.

## Slide 3: Прогресуюче (непропорційне) обвалення
Послідовне поширення руйнування від локального початкового пошкодження, за якого підсумкові наслідки непропорційні початковій причині
Мала причина – велика подія
Вибух газу в одній квартирі руйнує секцію будинку на всю висоту
Наїзд автомобіля на колону обвалює перекриття над кількома машиномісцями
Notes: Початковий вплив може бути цілком буденним і не виходити за межі того, що розумно очікувати протягом терміну служби.

## Slide 4: Механізм ланцюгової реакції
Втрачається один несучий елемент
Зусилля перерозподіляються на сусідні, не розраховані на таке навантаження
Сусідні елементи руйнуються – зона розширюється
Плюс динамічний ефект: елемент зникає за долі секунди, а конструкції, що падають, вдаряють по нижчерозташованих
Notes: Саме динамічний ефект пояснює, чому обвалення зазвичай доходить до землі, а не зупиняється через кілька поверхів.

## Slide 5: Характерні випадки
Випадок | Початкова причина | Урок
Ronan Point, 1968 | Вибух газу вибив несучу панель | Немає альтернативного шляху передачі
Будівля Мурра, Оклахома-Сіті, 1995 | Вибух зруйнував кілька колон першого поверху | Передаточна балка над першим поверхом – ключовий елемент
Обвалення покрівель від снігу | Наднормативне або нерівномірне навантаження | Великопрогінні системи з малим резервом
Champlain Towers South, 2021: розслідування не завершено, але випадок ілюструє зв'язок деградації та недостатньої живучості
Notes: Не формулювати остаточних висновків щодо Champlain Towers — офіційне розслідування триває.

## Slide 6: Вимоги залежать від класу наслідків
Клас | Обсяг вимог
СС1 | Загальні конструктивні правила; спеціальних перевірок не вимагається
СС2 | Конструктивні заходи: зв'язкові зусилля, нерозрізність; частково – розрахунок за сценаріями
СС3 | Розрахункова перевірка за сценаріями видалення обов'язкова
ДБН В.1.2-14:2018 – загальні положення
ДСТУ 9294:2024 – розрахунок на стійкість до прогресуючого обвалення
ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7 – особливі динамічні впливи
Notes: ДСТУ 9294:2024 — профільний документ, прийнятий нещодавно; варто перевірити чинну редакцію перед заняттям.

## Slide 7: Метод альтернативних шляхів
З розрахункової схеми умовно видаляється один несучий елемент. Перевіряється здатність решти системи сприйняти навантаження без поширення руйнування
Не питаємо, чому елемент зник. Приймаємо це як факт і перевіряємо наслідки.
Сценарно-незалежний підхід: придатний для загроз, які неможливо передбачити – а саме такі найчастіше й реалізуються
Notes: Це принципово інша логіка, ніж у решті курсу, де ми рахуємо навантаження і порівнюємо з опором.

## Slide 8: Порядок розрахунку
Обрати сценарії: кутова колона, крайня колона фасаду, середня колона
Сформувати особливу (аварійну) комбінацію навантажень
Розрахувати вихідну схему, зафіксувати зусилля
Розрахувати схему з видаленим елементом із урахуванням динамічного ефекту
Порівняти зусилля з несучою здатністю з урахуванням пластичного перерозподілу
Оцінити площу зони обвалення і порівняти з граничною
Notes: Це безпосередньо порядок виконання практичної роботи 7.

## Slide 9: Особлива комбінація навантажень
Часткові коефіцієнти за навантаженням приймають рівними одиниці
Змінні навантаження вводять зі зниженими (квазіпостійними) значеннями
Орієнтовно навантаження становить 0,5–0,67 від нормальної ситуації
Вимагати одночасного настання аварії та максимального навантаження – означає накладати одну малоймовірну подію на іншу
Notes: Обґрунтування те саме, що розглядалося на лекції 2 для аварійних розрахункових ситуацій.

## Slide 10: Динамічний коефіцієнт
За суто пружної роботи приймають 2,0 – класичний результат для раптового прикладання навантаження
За врахування пластичних деформацій може бути суттєво меншим: пластичне деформування розсіює енергію
Точніші методики пов'язують значення зі здатністю системи до пластичного деформування
Notes: Що більша пластичність, то менше динамічне підсилення. Це додатковий аргумент на користь в'язких схем руйнування.

## Slide 11: Що відбувається з ригелем: сітка 6 × 6 м
Нормальна ситуація: M₁ = q · 6² / 8 = 4,5q
Після видалення: M₂ = q · 12² / 8 = 18q
Зростання від зміни прольоту: 4 рази
З динамічним коефіцієнтом 2,0: M = 36q
З аварійним навантаженням 0,6q: M = 21,6q
До нормальної ситуації: 21,6q / 4,5q ≈ 4,8 рази
Notes: Ригель перетворюється з балки прольотом 6 м на балку подвоєного прольоту 12 м.

## Slide 12: Ключовий висновок
Живучість не може бути забезпечена міцністю. Вона забезпечується зміною механізму роботи.
Забезпечити п'ятикратне зростання зусиль збільшенням перерізу неможливо ані технічно, ані економічно: довелося б проєктувати всю будівлю з п'ятикратним запасом
Notes: Це головна теза першої половини лекції.

## Slide 13: Мембранна (тросова) робота
Ригель працює на згин → утворюються пластичні шарніри → система стає механізмом
При подальшому зростанні переміщень ригель працює як гнучка нитка
Розвиваються розтягуючі мембранні зусилля – конструкція «повисає» на арматурі
Сприймає навантаження в кілька разів більше за згинальну несучу здатність
Ціна – переміщення в десятки сантиметрів
Notes: Для аварійної ситуації це прийнятно: вимога не в придатності до експлуатації, а в тому, щоб конструкція не обвалилася до завершення евакуації.

## Slide 14: Умови реалізації мембранного механізму
Безперервність верхньої та нижньої арматури, включно з перетином опор
Надійне заанкерування, здатне сприйняти повне розтягуюче зусилля
Достатня деформативність вузлів і здатність до повороту
Відсутність крихких механізмів – зрізу, продавлювання, вириву анкера
У розрахунку на живучість перевірка крихких механізмів важливіша за перевірку згину
Notes: Якщо раніше спрацює продавлювання плити навколо колони, весь резерв пластичності залишиться нереалізованим.

## Slide 15: Конструктивні засоби підвищення живучості
Засіб | Як працює
Нерозрізність і безперервність армування | Пластичний перерозподіл і мембранна робота
Зв'язкові зусилля (tie forces) | Система зв'язків на задане розтягуюче зусилля
Дублювання шляхів передачі | Альтернативні напрямки передачі на основу
Пластичні схеми руйнування | Виключення зрізу, продавлювання, вириву анкера
Захист ключових елементів | Підвищення міцності елементів, втрата яких неприйнятна
Секціонування | Обмеження обвалення однією секцією
Notes: Живучість забезпечується не збільшенням перерізів, а організацією системи.

## Slide 16: Дві протилежні стратегії
Перерозподіл | Сегментація
Система «переліплюється» навколо втраченого елемента | Система «відламується» по передбаченій межі
Потрібна безперервність і пластичність | Потрібне навмисне ослаблення по лінії розділення
Каркасні будівлі звичайної поверховості | Протяжні будівлі, естакади, великі прольоти
Зона обвалення – нуль | Зона обвалення обмежена секцією
Змішувати не можна: часткова безперервність гірша за обидва варіанти
Notes: Вона передасть руйнування далі, не забезпечивши альтернативного шляху.

## Slide 17: Системи з підвищеною вразливістю
Перехідні поверхи з передаточними балками: втрата однієї балки дорівнює втраті ряду колон
Будівлі на окремих опорах, з відкритим першим поверхом
Вантові та арочні системи без резервування
Безбалкові каркаси, чутливі до продавлювання плити навколо колони
Системи, у яких втрата вузла робить схему геометрично мінливою
Notes: Саме передаточна балка стала причиною масштабу обвалення будівлі Мурра.

## Slide 18: Приписовий і ризик-орієнтований підходи
Приписовий | Ризик-орієнтований
«Які вимоги виконано?» | «Наскільки безпечним є об'єкт і де зосереджений ризик?»
Простий у застосуванні та перевірці | Потребує обґрунтування і кваліфікації
Розрахований на типові об'єкти | Застосовний до унікальних і нестандартних
Другий підхід не скасовує норми, а доповнює їх там, де приписи незастосовні або очевидно надлишкові
Notes: Перехід до другої половини лекції.

## Slide 19: Схема керування ризиком
Визначення контексту і критеріїв прийнятності
Ідентифікація небезпек
Аналіз ризику: ймовірності та наслідки
Оцінювання ризику: порівняння з критеріями
Обробка ризику: вибір заходів
Моніторинг і перегляд
Notes: Структура відповідає ISO 31000.

## Slide 20: Найвідповідальніший етап
Небезпека, яку не виявили, не буде опрацьована жодним розрахунком
Структуровані методи: аналіз «що якщо», чек-листи, HAZOP, FMEA, історичні дані
Типові небезпеки: кліматичні навантаження, пожежа, вибух, удар транспорту, сейсміка, підтоплення, вплив сусіднього будівництва, помилки експлуатації, деградація
Notes: Помилка на цьому етапі не компенсується нічим на наступних.

## Slide 21: Дерево відмов: логічні вентилі
Вентиль «І»: P = P₁ · P₂ · … · Pn
Вентиль «АБО»: P = 1 − (1−P₁)(1−P₂)… ≈ ΣPi
Два бар'єри з P = 10⁻² кожен:
«І»: 10⁻²· 10⁻² = 10⁻⁴ «АБО»: ≈ 2 · 10⁻²
Резервування знижує ризик на два порядки. Послідовне з'єднання надійність знижує
Notes: Базовий принцип проєктування систем безпеки: дублювати незалежні бар'єри і мінімізувати послідовні ланки.

## Slide 22: Приклад розрахунку дерева відмов
Головна = АБО(A, B); A = І(p₁, p₂); B = АБО(p₃, p₄)
p₁ = 0,080; p₂ = 0,040; p₃ = 0,010; p₄ = 0,005
P(A) = 0,080 · 0,040 = 0,0032
P(B) = 1 − 0,99 · 0,995 = 0,0150
P(головної) = 1 − 0,9968 · 0,985 = 0,0181
Гілка B з меншими ймовірностями дає майже вп'ятеро більший внесок – через тип вентиля
Notes: Це структура і дані варіанта 1 практичної роботи 8. Висновок: знижувати ризик треба в гілці B, тобто резервувати послідовні бар'єри.

## Slide 23: Мінімальні перерізи відмови
Найменша сукупність базових подій, одночасного настання яких достатньо для головної події
Для прикладу вище: {p₁, p₂}, {p₃}, {p₄}
Перерізи з однієї події критичні: це єдині точки відмови
Аналіз перерізів знаходить слабкі місця ще до кількісних обчислень – часто це найцінніший результат
Notes: Побудова дерева корисна навіть без числових даних.

## Slide 24: Відмови від спільної причини
Знеструмлення зупиняє і насос пожежогасіння, і сигналізацію
Затоплення виводить з ладу основне й резервне обладнання, що стоїть поруч
Помилка в проєкті повторюється в обох дубльованих системах
Розрахунок показує 10⁻⁴, фактично близько 10⁻²: резервування було лише формальним
Notes: При дублюванні треба забезпечувати справжню незалежність: різні джерела живлення, різне розміщення, різні принципи дії.

## Slide 25: Дерево подій
Індуктивний метод: від початкової події через послідовність бар'єрів
Кожен бар'єр дає розгалуження: спрацював або не спрацював
Кінцева гілка – сценарій із власною ймовірністю та наслідками
FTA: чому сталася початкова подія. ETA: що буде далі. Разом – аналіз «краватки-метелика»
Notes: Приклад для пожежі: займання → АУП → сигналізація і евакуація → прибуття підрозділу.

## Slide 26: Матриця ризиків і F–N криві
Інструмент | Перевага | Обмеження
Матриця ризиків | Зручна для комунікації та пріоритезації | Суб'єктивні шкали; широкі діапазони стискаються в одну категорію
F–N крива | Враховує суспільне несприйняття катастроф | Потребує кількісних даних про частоти і наслідки
Нахил критеріальної лінії на F–N діаграмі відображає те, що одна подія зі ста загиблими сприймається інакше, ніж сто подій з одним
Notes: Перегукується з обговоренням обмежень добутку P × C на лекції 2.

## Slide 27: Принцип ALARP
Область | Зміст
Неприйнятний ризик | Діяльність не допускається незалежно від вигід
Область ALARP | Допустимий, якщо доведено зниження настільки, наскільки практично доцільно
Прийнятний ризик | Додаткові заходи не потрібні
Тягар доведення лежить на власнику об'єкта
Notes: Захід обов'язковий, якщо витрати не є грубо непропорційними зниженню ризику. Просте «дорого» недостатнє.

## Slide 28: Заходи обробки ризику
Тип | Приклад
Уникнення | Не розміщувати газове обладнання в підвалі
Зниження ймовірності | Контроль якості, системи виявлення витоку
Зниження наслідків | Живучість конструкцій, протипожежні відсіки, евакуаційні виходи
Перенесення | Страхування, договірний розподіл відповідальності
Прийняття | Усвідомлене залишення з обґрунтуванням
Живучість належить до заходів зниження наслідків: вона не зменшує ймовірності вибуху, а робить наслідки локальними
Notes: Так конструктивне рішення вбудовується в загальну логіку керування ризиком.

## Slide 29: Місток до другого модуля
Протипожежний інжиніринг побудований на тій самій логіці: сценарії → наслідки → критерії → заходи
Концепція ASET/RSET, яку розглядатимемо на лекції 7, є критерієм прийнятності, сформульованим у термінах часу
Notes: Показати, що другий модуль не є окремою дисципліною, а продовженням тієї самої методології.

## Slide 30: Висновки
Непропорційність: мала причина – великі наслідки через ланцюговий перерозподіл і динамічний ефект
Метод альтернативних шляхів сценарно-незалежний
Зусилля зростають приблизно вп'ятеро — живучість забезпечується не міцністю, а механізмом
Мембранна робота вимагає безперервності армування і виключення крихких механізмів
Невиявлена небезпека не компенсується розрахунком
Відмови від спільної причини — типова причина недооцінки ризику
Notes: Співвіднести кожну тезу з тим, що прозвучало на лекції.

## Slide 31: Завдання на самостійну роботу
Опрацювати ДБН В.1.2-14:2018 щодо живучості та захисту від прогресуючого обвалення
Ознайомитися з ДСТУ 9294:2024
Підготуватися до ПР7: особлива комбінація навантажень, робота з розрахунковим комплексом
Підготуватися до ПР8: формули для логічних вентилів, правила побудови дерев
Проаналізувати один випадок обвалення за схемою «причина – механізм – вразливість»
Notes: Нагадати про МКР-1, якщо вона проводиться на цьому занятті.