# ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

13. Яка кількість основних різновидів тензометричних перетворювачів?

- 4.

14. Яка кількість основних різновидів тензометричних перетворювачів по способу розміщення на об’єкті вимірювання?

- 2.

15. Який опір дротяних тензоперетворювачів?

- 500 Ом.

16. Який опір фольгових тензоперетворювачів?

- 50 Ом.

17. Який  відносний коефіцієнт відносної тензочутливості у дротяного тензоперетворювача?

- 1.

18 Який відносний коефіцієнт відносної тензочутливості у напівпровідникового тензоперетворювача?

- 100.

19. Яке відношення розміру бази до ширини тензоперетворювача?

- 2-5

50. У якого типу тензоперетворювача найбільший відносний коефіцієнт відносної тензочутливості?

- у напівпровідникового тензоперетворювача.

ЛІТЕРАТУРА

1. Безвесільна О.М. Елементи і пристрої автоматики та систем управління. Перетворюючі пристрої приладів та комп’ютеризованих систем: Підручник. – Житомир: ЖДТУ, 2008. –704 с.

2. Безвесільна О.М., Подчашинський Ю.О. Технологічні вимірювання та прилади. Перетворюючі пристрої приладів та комп’ютеризованих систем: Підручник. – Житомир: ЖДТУ, 2006. –560 с.

3. Безвесільна О.М. Коробійчук І.В. Технічні засоби автоматизації: Підручник. – Житомир: ЖДТУ, 2014. –904 с.