## Slide 1: Практичне заняття №4 Розрахунок стійкості багатоярусного відвалу.
Вихідні дані:
кут внутрішнього тертя породи ρ, град;
зчеплення породи κ, т/м2;
питома вага породи γ; т/м3;
кут природного відкосу α, град;
висота відвалу Н, м.

## Slide 2: 1. За графіком (рис. 9) знаючи кут внутрішнього тертя ρ та кут природного відкосу α знаходимо граничну висоту Н' в безрозмірних координатах.

## Slide 3: 2. Визначаємо розрахункову граничну висоту ярусу відвалу:
H’ ·k/ɣ
де Н' – безрозмірна гранична висота;
κ - зчеплення породи κ, т/м2;
γ – питома вага породи; т/м3.
Так, як Н > hя, то необхідно застосувати багатоярусне відвалоутворення.

## Slide 4: 3. Знаходимо кількість ярусів:
H/
де Н – висота відвалу, м.
4. Визначаємо результуючу граничну висоту в безрозмірних координатах:
H·k/ɣ
Знаючи кут внутрішнього тертя ρ і граничну висоту Нгр за графіком знаходимо результуючий кут укосу αр.

## Slide 5: 5. Профіль багатоярусного відвалу будуємо наступним чином: – будуємо систему координат; – будуємо горизонтальну пряму а від вертикалі на висоту відвалу; – з точки F (нижня бровка) під кутом αр проводимо пряму FА (точка А – верхня бровка)

## Slide 6: 6. Ділимо висоту відвалу на кількість ярусів nя з висотами, сума яких повинна дорівнювати Н і висота кожного ярусу не повинна перевищувати hя;

## Slide 7: 7. З точок А та F під кутом природного укосу α проводимо прямі на висоти відповідних ярусів і отримуємо точки В і Е відповідно;

## Slide 8: 8. З точок В і Е проводимо горизонтальні прямі, які перетинаються з прямою АF в точках G і Н.;

## Slide 9: 9. Ділимо відрізок GH навпіл позначивши точку О. З цієї точки О проводимо пряму під кутом природного відкосу α до перетину в точках С і D з попередньо нанесеними горизонтальними прямими.

## Slide 10: 10. У такий спосіб отримали контур АВСDЕF багатоярусного відвалу