## Slide 1: Опробування родовищ корисних копалин

## Slide 2: Пробою називається частина корисної копалини, яку беруть за визначеними правилами з таким розрахунком, щоб якість корисної копалини кожної взятої проби або їх сукупності по можливості точно відповідала якості загальної маси.
Опробування – це процес визначення вмісту і якості корисних і шкідливих компонентів руд і бічних порід в багатьох точках родовища при пошуках, розвідці, експлуатації, а також встановлення технічних і технологічних особливостей руд.

## Slide 3: Опробування проводиться для вирішення наступних задач:
Визначення середніх вмісту і потужності рудних тіл з метою підрахунку запасів корисної копалини
Встановлення контурів рудних тіл і ділянок, які відрізняються за якістю руд
Оперативне керівництво очисними гірничими роботами при експлуатації.
Визначення втрат і розубожіння при експлуатації
Визначення розрахунків між постачальниками і споживачами видобутої руди за даними товарного опробування
Складання планів і програм видобування руди
Контроль точності аналізів хімічних лабораторій при визначенні вмісту компонентів в рудах
Визначення кореляційних залежностей між вмістом металів в руді, між корисними і шкідливими компонентами.
Визначення просторового розташування типів руд, які потребують різних технологічних схем переробки.
Визначення вологості, об'ємної маси, міцності, пожежо- і селікозобезпечності руд
Опробування з метою напряму розвідувальних і експлуатаційних робіт

## Slide 4
Методика і техніка опробування повинні відповідати наступним вимогам або принципам опробування:
Гарантувати найбільш повну наочність, найбільшу точність відображення в пробах мінерального і хімічного складу руд в опробуваних оголеннях, вибоях, штреках і т.д.
Проби мають бути взяті в достатній кількості, яка необхідна для точної характеристики всього родовища або його частини.
Методика повинна бути вибрана з врахуванням геологічних особливостей будови родовища і задач опробування.
Відповідати вимогам техніки безпеки.
Забезпечувати найбільшу продуктивність, що може бути досягнуто механізацією та автоматизацією процесів відбору проб і їх обробки, або розробки нових методів опробування.
Забезпечити економічність і оперативність опробування.

## Slide 5: Головна задача опробування – визначення якості корисної копалини.
До показників якості руди відносяться:
хімічний склад,
мінеральний склад,
структурно-текстурні особливості,
фізичні властивості,
технологічні показники переробки.

## Slide 6: Види опробування
Опробування | Призначення і характеристика опробування
Хімічне | для вивчення хімічного складу руд і вмісних порід, визначає вміст головних і супутніх компонентів. Головні компоненти визначають промислове значення і область використання руди, за їх вмістом проводять контури рудних тіл, всередині яких виділяються контури промислових сортів руд. Супутні компоненти впливають на якість руди, але зазвичай не приймають участь в оконтурюванні рудних тіл і промислових сортів руд.
Мінералогічне | для визначення мінерального складу руди і вмісних порід. В процесі опробування встановлюється форма знаходження цінних компонентів в руді, розраховується баланс розподілу основних компонентів між мінералами. Є основним для розсипних родовищ і використовується для їхнього підрахунку запасів.
Технічне | для визначення фізичних властивостей к.к. (щільності, пористості, вологості, об'ємної маси, які впливають на розвідку, видобування і переробку руди). Властивості міцності визначають категорії буримості, коефіцієнт розпушення і кусковатості руди. В пухких к.к. вивчається гранулометричний склад руди.
Технологічне | для визначення раціональної схеми переробки мінеральної сировини. В процесі розвідки прийнято оконтурювати і зображувати на геологічних кресленнях (планах, проекціях, розрізах) технологічні типи і промислові сорти руд і окремо підраховувати їхні запаси.
Геофізичне | магнітометричні  для вивчення магнетитових руд (магнітний каротаж); ядерно-фізичний  для визначення вмісту хімічних елементів в руді (різне випромінювання); радіометричні  засновані на природній радіоактивності руд (гамма-каротаж).

## Slide 7: СПОСОБИ ВІДБОРУ ПРОБ
Виділяють три групи способів відбору проб, які залежать від виду розвідувальних виробок і стану матеріалу, що підлягає опробуванню.
І група – відбір проб з гірничих виробок і оголень.
Спосіб взяття проб: бороздковий, задирковий, шпуровий, валовий, штуфний, точковий.
ІІ група – відбір проб з свердловин.
ІІІ група – взяття проб з відбитої руди.

## Slide 8: Способи відбору проб у розвідувальних гірничих виробках
Способи відбору проб
Лінійні
Бороздковий
Шпуровий
Об'ємні
Валовий
Точкові
Задирковий
Штуфний
Точковий

## Slide 9: Бороздковий спосіб застосовується при опробуванні гірничих виробок.
Борозна орієнтується якомога ближче до напряму максимальної мінливості зруденіння. В тому випадку, якщо виробка проходить по простяганню або падінню рудного тіла (штрек, деякі штольні) опробовується вибій; якщо виробка проходить вхрест простягання тіла (квершлаги)  опробують стінки.
В канавах опробується стінка, іноді опробують дно.
Переріз борозни залежить від мінливості зруденіння, міцності порід і потужності рудного тіла і його потрібно витримувати на всьому інтервалі опробування.
Відбір проб бороздковим способом:
а - у вибої в штреку, б – в покрівлі штреку, в – по стінках розрізів
1 – гранодіорити, 2 – альбітизовані гранодіорити, 3 – зона альбітизованих гранодіоритів з вкрапленнями руди, 4 – бороздкові проби

## Slide 10: Бороздковий спосіб відбору проб
Суцільна борозна по дну канави Суцільна борозна по корінних породах
Відбір бороздкової проби вручну Відбір бороздкової механізованим способом

## Slide 11: Основна задача взяття бороздкової проби  це забезпечення достовірності.
Особливо небезпечні систематичні похибки при сколюванні проби, коли більш крихкі і м'які мінерали легше руйнуються і попадають в пробу у великій кількості.
Можлива також втрата частини відбитого матеріалу при його неакуратному зборі.
У випадку досить нерівномірного розподілу к.к., для зменшення похибки опробування або збільшують переріз борозни, або в одному рудному тілі (наприклад у вибої) роблять дві-чотири паралельних борозни і об'єднують їх в одну пробу.
Рекомендовані перерізи борозни, см2
Розподіл компонентів | Потужність рудного тіла, м |  | 
 | більше 2,5 | 0,5-2,5 | менше 0,5
Досить рівномірний і рівномірний | 2×5 | 2×6 | 2×10
Нерівномірний | 2,5×8 | 2,5×9 | 2,5×10
Нерівномірний і досить нерівномірний | 3×8 | 3×10 | 3×12

## Slide 12: Шпуровий спосіб має обмежене використання (застосовується лише при великій потужності рудних тіл в гірничих виробках орієнтованих вхрест простягання рудного тіла (квершлаги) )
Матеріалом проби служить:
буровий пил при бурінні шпурів з продувкою,
шлам при бурінні з промивкою.
Відбір шпурових проб за допомогою пиловловлювача
Похибки при опробуванні шпурів виникають за рахунок вибіркових втрат матеріалу або в тріщинах сильно зруйнованих порід, або разом з шламом і буровим пилом. При бурінні з промивкою найчастіше втрачаються важкі мінерали, а при продуванні шпурів, легкі мінерали.
Розташування відбійних шпурів і порядок відбору шламу в пробу (шлам відбирається із шпурів позначених +)
Схема відбору проб з шпурів
а– при опробуванні покладу великої потужності,
б – при опробуванні паралельних тіл корисних копалин

## Slide 13: Валовий спосіб застосовується при дуже нерівномірному розподілі компонентів, а також при замірюванні даних колонкового буріння
В пробу іде вся рудна маса, відбита в процесі проходки гірничої виробки.
Маса валових проб складає від 1,5 до 40 тон.
Якщо проба призначена для технологічних дослідів, то її вага складає сотні і тисячі тон.
Відбір валової проби в кар'єрі

## Slide 14: Задирковий спосіб застосовується при малій потужності рудних тіл і досить нерівномірному розподілі зруденіння
Пробу беруть задиркою – зняттям шару руди потужністю 3-10 см.
Перед опробуванням площину вибою або оголення слід ретельно вирівняти.
Продуктивність відбору задиркових проб залежить від умов відбійки.
До легких умов відноситься відбійка у вибоях і по стінках сухих виробок, до важких – відбійка у вибоях і стінках виробок при сильному зволоженні.
Продуктивність відбійки задиркових проб
на одного відбійника проби
Категорія порід | Продуктивність м2/зміну |  | 
 | у відкритих виробках | в підземних виробках | 
 |  | легкі умови | важкі умови
ІІІ-ІV | 3,85 | 3,57 | 3,20
V-VІ | 2,27 | 2,09 | 1,90
VІІ-VІІ | 1,19 | 1,09 | 0,99
ІХ | 0,70 | 0,60 | 0,54
Х | 0,50 | 0,40 | 0,36
ХІ | 0,40 | 0,30 | 0,27

## Slide 15: Штуфний спосіб полягає у відбійці окремих шматків (штуфів) корисної копалини або у відборі шматків маси мінеральної сировини, відбитої при проведенні виробки.
Штуфні проби використовуються, головним чином для вивчення мінерального складу, структур, текстур руд і для визначення фізичних властивостей (об'ємної маси, вологості, міцності) мінеральної сировини.
Штуфний спосіб, як правило, непридатний для вивчення хімічного складу руди і оконтурювання рудних тіл, лише в окремих випадках, коли зруденіння характеризується рівномірним розподілом цінних компонентів, штуфний спосіб може дати реальну уяву про хімічний склад руди.
Одинарні штуфні проби вугілля

## Slide 16: Точковий спосіб широко використовується при пошуках для виявлення геохімічних ореолів
Матеріал проби складається з шматочків (часткових проб) розміром 1,5х3 см і масою 10-20 г.
Кількість часткових проб може бути від 10 до 20.
Чим більша мінливість корисної копалини, тим частіше необхідно брати проби.
Відбір проб точковим способом у вибої штреку
Мережа відбору проб: а – квадратна, б – прямокутна,
в – ромбічна
1 – рудне тіло, 2 – точки відколу по вмістних породах,
3 – точки відколу по рудній зоні

## Slide 17: Жменьовий спосіб варіант точкового опробування з відбитої рудної маси.
З відвалів, вагонеток самоскидів по квадратній або прямокутній сітці, яку задають подумки або за допомогою мотузкової сітки відбираються часткові проби. Сторони квадрату сітки, як правило 20-50 см, а прямокутника 20-40 см на 50-100 см.
Відбір проб жменьовим способом у вибої штреку з відбитої гірничої маси
1 – гранодіорити, 2 – відбита гірнича маса в розрізі,
3 – прямокутна сітка, 4 – точки відколу шматочків

## Slide 18: Способи відбору проб при бурінні свердловин
Способи відбору проб
Свердловини колонкового буріння
Безкернове ударно-канатне буріння
Буріння неглибоких свердловин
шнекове
ударне
вібраційне
колонкове

## Slide 19: Свердловини колонкового буріння
Опробують по керну, керну і шламу або тільки шламу.
За допомогою спеціальних пристосувань проби відбирають зі стінок свердловин.
Найбільш достовірні результати опробування отримують при взятті проб з керна.
Шлам використовується як додатковий матеріал у випадку неповного виходу або втрати керна, а також при його вибірковому стиранні.
Приклад польової документації керна свердловин

## Slide 20: Відбір проб при бурінні свердловин
Безкернове ударно-канатне буріння
Використовується при розвідці переважно великих штокверкових покладів міді, молібдену, олова, вольфраму, а також розсипів.
Проби відбираються зі шламу.
Механічне ударно-канатне буріння характеризується відносно високою продуктивністю і зазвичай більшими діаметрами, тому з кожного пробуреного метра одержують від 45 до 200 кг і більше досить тонкого і добре перемішаного матеріалу, який іде в пробу повністю або може бути скорочений.
Буріння неглибоких свердловин
Зазвичай, неглибокими свердловинами здійснюється розвідка родовищ кори вивітрювання, розсипів, деяких типів нерудних родовищ, наприклад будматеріалів.

## Slide 21: Обробка проб
Обробка геологічних проб
дроблення
просіювання
дрібного і тонкого матеріалу виконують за допомогою ручних або механічних сит
перемішування
скорочення матеріалу проб
перелопачування
кратне скорочення
механічним способом за допомогою дробарок різного типу
крупного – за допомогою грохотів різної конструкції
перекочування на брезент
способом «кільця і конуса»
на кульових млинах
скорочення квартуванням
скорочення жолобковим дільником