ПРАКТИЧНА РОБОТА №1

# Розрахунок лінійного потенціометричного перетворювача

Лінійним ПП називається перетворювач з лінійним розподілом опору вздовж каркаса потенціометра, тобто такий, що має лінійну статичну характеристику в режимі холостого ходу.

Розглянемо схему, зображену на рис. 1.

Рис. 1. Схема ПП для його розрахунку

Нехай задано вихідні параметри для розрахунку: напругу живлення U і максимальний кут повороту движка (щітки) (max.

Кут обмотки ПП (об має задовольняти співвідношенню (об > 2(max. Для ПП з лінійним переміщенням движка l > 2х.

Чутливість ПП з кутовим переміщенням движка . Для ПП з лінійним переміщенням движка , звідки можна отримати значення крутості характеристики ПП. Опір обмотки ПП

,

де ( – питомий опір проводу обмотки. Ом(мм2/м; l( –середня довжина одного витка, мм; ( – число витків обмотки на каркасі; 
q – площа поперечного перерізу проводу обмотки, мм2.

Враховуючи, що число витків обмотки

,

де l – довжина обмотки на каркасі по дузі каркаса або по робочій доріжці, мм (рис. 2); dіз – діаметр обмотувального проводу з ізоляцією, мм, дістаємо формулу для визначення опору обмотки у вигляді:

.

Рис. 2. Довжина обмотки на каркасі ПП

Довжину обмотки на каркасі по дузі каркаса або по робочій доріжці можна знайти з пропорції

де r – радіус кривини каркаса або робочий радіус движка, мм,

.

Тоді вираз для опору обмотки ПП запишемо у вигляді

.

Для каркаса ПП прямокутного перерізу (рис. 3) середня довжина одного витка

,

де h – висота каркаса; b – товщина каркаса.

Для струму U/R, який проходить через ПП, необхідно виконати співвідношення (U/R) << Iдоп, де Iдоп – максимально допустимий струм з точки зору нагрівання обмотки; Iдоп=q(, де ( – густина струму, А/мм2.

Тоді  або .

Рис. 3. Середня довжина одного витка

Враховуючи вираз для розрахунку опору, маємо:

.

Здобутий вираз є основним розрахунковим співвідношенням для ПП.

Матеріал проводу, а, отже, і (, вибирають згідно з призначенням і загальними умовами роботи ПП.

Допустиму густину струму ( вибирають залежно від матеріалу каркасу, умов теплообміну. На практиці густина струму (=5...30 А/мм2. За умови відомого перерізу обмотувального дроту допустима густина струму визначається силою допустимого струму.

В свою чергу допустимий струм можна знайти з умови забезпечення правильного теплообміну (виключення перегріву ПП):

,

де ( – коефіцієнт тепловіддачі (звичайно перебуває в межах 0,12…0,14 Вт/(дм3((С); S – площа поверхні охолодження ПП, дм2; tmax nn – максимально допустима температура для даної конструкції ПП; tmax нс – максимальна температура навколишнього середовища.

З метою зменшення моменту зворотної дії радіус розточки каркаса (або робочу довжину движка) r по змозі слід вибирати малим.

Момент зворотної дії визначається моментом сил сухого тертя:

,

де Р – сила натягу щітки ПП (величина Р коливається від десятих часток грама до декількох грамів); f – коефіцієнт сил сухого тертя при русі щітки по обмотці (орієнтовно f=0,2...0,4).

Якщо в якості вихідних будуть задані інші параметри, послідовність розрахунку потрібно змінити.

Як приклад виконаємо розрахунок ПП для сигналізації зміни тиску на 0,1 ат. від нормального, що дорівнює 2 ат.

Принципову схему сигналізатора зображено на рис. 4. Мембрана використовується як чутливий елемент і дає переміщення движка (l=1 мм при зміні тиску на 0,1 ат. ПП працює на поляризоване реле з напругою спрацьовування (U=0,5 В. Напруга живлення ПП дорівнює 26 В. Каркас ПП квадратного перерізу (h=b). Опір реле Rн=5000 Ом.

Рис. 4. Потенціометричний перетворювач для сигналізації 
зміни тиску

Оскільки опір реле досить великий і в нормальному стані движок потенціометра перебуває в нульовому положенні, то в розрахунок замість (U можна підставити безпосередньо напругу спрацьовування реле.

Послідовність розрахунку

1. Вибираємо, як обмотувальний провід константан марки Е-2Н16 з такими характеристиками: dіз=0,28 мм, q=0,0491 мм2, (=0,49 Ом(мм2/м, (=3 А/мм2.

2. Загальну довжину обмотки на каркасі по дузі каркаса ПП визначаємо з співвідношення:

,

тобто

мм.

3. Загальне число витків

.

4. Загальний опір

Ом.

5. Середня довжина одного витка може бути знайдена з співвідношення

.

Тоді

мм.

6. Знаючи довжину одного витка l( , потрібні габаритні розміри квадратного перерізу ПП легко визначити з формули

,

мм.

Для прямокутного перерізу каркаса, задавшись однією з величин (наприклад, товщиною b каркаса), визначимо інший розмір каркаса h.

7. Перевіримо відносну похибку ( в напрузі, яка знімається з движка ПП при переміщенні його на 1 мм:

.

Це цілком допустимо, тим більше, що практично зміна напруги завжди відбувається стрибками при переміщенні движка з витка на виток.