Білет № 1

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Які частки за розмірами відносяться до грубодисперсних? | > 10 см; 0-10-1 см; 10-1-10-5 см; 10-5-10-6 см; < 10-6 см |
| 2 | Вкажіть споруду, яку не застосовують в механічному методі очищення СВ: | решітка; відстійник; фільтр; нафтовловлювач; просвітлювач |
| 3 | Вкажіть вірну формулу для визначення довжини горизонтального відстійника: | ; 3) ; 5) 2) ; 4) ; |
| 4 | Яким прийомом здійснюють пом′якшення води? | відстоюванням; фільтрацією; дегазацією; екстракцією; іонним обміном |
| 5 | За допомогою яких факторів іде очищення СВ в мочарах? | активного мулу; рослин; коагулянтів; сорбентів; екстрагентів |
| 6 | На дії яких сил побудовано виділення пилу у вихрових пиловловлювачів? | інерційних; відцентрових; аеродинамічних; електростатистичних; гравіаційних |
| 7 | При якій швидкості проходить очищення газів від пилу в зернистих фільтрах? | 0,1-0,3 м/с; 0,5-1 м/с; 1,5-5,5 м/с; 5-10 м/с; 10-15 м/с; |
| 8 | За допомогою якого розчинника видаляють аміак? | вода; розчин сірчаної кислоти; мастила; бутилацетат; спирт |
| 9 | Яку речовину використовують в адсорбентах в якості регенератора? | вода; водяна пара; мастила; розчин сірчаної кислоти; луги |
| 10 | За якої температури при спалюванні або окисленні газів починається утворення оксиду азоту? | 2000С; 4000С; 8000С; 10000С; 13000С |

Білет № 2

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Які частки за розмірами відносяться до тонкодисперсних? | 1) 10 см; 0-10-1 см; 10-1-10-5 см; 10-5-10-6 см; < 10-6 см |
| 2 | Вкажіть споруду, яка не застосовують в механічному методі очищення СВ: | циклон; пісковловлювач; адсорбер; просвітлювач; нафтовловлювач |
| 3 | Вкажіть вірну формулу для визначення відцентрових сил, що діють у циклонах: | ; 3) ; 5) ; 4) ; |
| 4 | Яка швидкість фільтрації в надшвидкісних фільтрах? | 1-5 м/год; 5-10 м/год; 15-20 м/год; 20-25 м/год; 30-35 м/год |
| 5 | Яке призначення флокулянтів в процесі очищення стічних вод? | утворення пластівців; стимуляція праці активного мулу; стимуляція дії коагулянтів; знезаражування води; озонування води |
| 6 | На чому побудована дія тканинних фільтрів? | гравітаційних; відцентрових; різності у тиску; аеродинамічних; інерційних |
| 7 | Яку рідину найчастіше застосовують при мокрому пиловловлюванні? | мастила; воду; спирт; розчин формальдегіду; хлороформ |
| 8 | Який спосіб не придатний для виділення з повітряних потоків шкідливих домішок (газових)? | абсорбція; хемсорбція; фільтрація; адсорбція; нейтралізація |
| 9 | Який сорбент застосовують в адсорберах для видалення шкідливих газів? | вода; розчин сірчаної кислоти; активоване вугілля; сульфовугілля; керамзит |
| 10 | Які негативні показники тривалого спалювання газів? | витрачається багато палива; утворюється оксид азоту; потрібні спеціальні горілки; низька ефективність горілки; утворюється оксид сірки |

Білет № 3

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Які завислі частки не випадають в осад і не вспливають? | > 1 г/см3; ≈ 1 г/см3; 0,5-1 г/см3; 0,1-0,5 г/см3; < 0,1 г/см3 |
| 2 | Вкажіть споруду, яка не відноситься до механічного методу очищення СВ? | решітка; пісковловлювач; циклон; відстійник; мочар |
| 3 | За якою формулою визначається діаметр камери пластівцеутворення у вертикальному фільтрі? | ; 3) ; 5) 2) ; 4) ; |
| 4 | З якою метою встановлюють барабанні вакуум-фільтри? | фільтрування природних вод; фільтрування стічних вод; зневоднення осаду; видалення органічних речовин; знешкодження мікроорганізмів |
| 5 | Яку хімічну речовину не застосовують для знезараження води? | кисень; хлор; хлорне вапно; гіпохлорид натрію; хлорне залізо |
| 6 | На дії яких сил побудовано вилучення часток пилу в ротаційному пиловловлювачі? | відцентрових; гравітаційних; інерційних; аеродинамічних; електростатичних |
| 7 | Який апарат не відноситься до мокрих пиловловлювачів? | форсуночний скрубер; циклон; ударно-інерційний пиловловлювач; скрубер Вентурі; барботажно-пінний апарат |
| 8 | Який елемент в барбатажно-пінному апараті обумовлює появу бульбашок повітря? | корпус; решітка; вхідний патрубок; вихідний патрубок; форсунка |
| 9 | При яких температурах здійснюється термічне окиснення газів? | 150-2500С; 250-4500С; 450-6000С; 600-8000С; 800-10000С |
| 10 | Який метал застосовують в якості каталізатора при спалюванні шкідливих газів? | платина; залізо; мідь; нікель; свинець |

Білет № 4

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Які завислі частки не випадають в осад? | > 1 г/см3; ≈ 1 г/см3; 0,5-1 г/см3; 0,1-0,5 г/см3; < 0,1 г/см3 |
| 2 | Яка споруда не відноситься до механічного методу очищення СВ? | відстійник; циклон; решітка; аеротенк; нафтовловлювач |
| 3 | Яку сільськогосподарську культуру можна вирощувати при зрошенні СВ? | озиму пшеницю; кормові бурякі; столові бурякі; капусту; ячмінь |
| 4 | Яка речовина не має іонообмінної здатності? | глауконітові піски; сульфовугілля; цеоліти; вапно; торф |
| 5 | Як виконують регенерацію швидкісних зернистих фільтрів? | зніманням верхнього шару піску; подачею знизу промивної води; подачею зверху промивної води; подачею пари через фільтруючий шар; за допомогою хімічних розчинів |
| 6 | З якою швидкістю рухається газ в тканинних фільтрах? | 0,1-0,5 м/с; 0,5-1,0 м/с; 1,0-5 м/с; 5-10 м/с; 10-15 м/с |
| 7 | Які забруднюючі речовини вилучають з води її дезодорування? | запах; присмак; твердість; лужність; токсичність |
| 8 | За допомогою якого розчинника видаляють ароматичні вуглеводні? | води; розчину сірчаної кислоти; мастила; хлороформу; бензолу |
| 9 | Який показник не характерний для адсорберів періодичної дії? | висока продуктивність; низька швидкість газового потоку; громіздкість конструкції; великий гідравлічний опір шару сорбенту; енергоємність процесу перепускання газу через адсорбера |
| 10 | Яка різниця у звичайному і каталітичному спалюванні газів? | в періоді перебування газів в топці; в температурі спалювання; в утворенні інших шкідливих газів; наявності каталізаторів; конструкції спалюваного пристрою |

Білет № 5

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протягом скількох відбувається повне окислення органічних речовин? | 1; 5; 10; 20; 100 |
|  | Яку споруду не використовують у фізико-механічному методі очистки СВ? | циклон; адсорбер; флотатор; екстрактор; іонітовий фільтр |
| 3 | В яких спорудах не використовують аерацію? | біофільтр; аеротенк; штучні біоставки; мочари; дегазатор |
| 4 | В якому процесі застосовують рафінований розчин? | флотації; сорбції; екстракції; коагуляції; флокуляції |
| 5 | В якій споруді при очищенні СВ утворюється біогаз? | септик; двохярусний відстійник; метантенк; окситенк; аеротенк |
| 6 | Дія яких сил покладена в основу виділення часток пилу в жалюзійному пиловідокремлювачі? | гравітаційних; відцентрових; інерційних; аеродинамічних; електростатистичних |
| 7 | Який мінімальний розмір пилу затримується сітчастими фільтрами? | 100-500; 50-100; 25-50; 10-15; 1-10 |
| 8 | За допомогою якого розчинника виділяють водяну пару? | розчин сірчаної кислоти; мастила; бутилацетат; бензол; спирт |
| 9 | Який недолік мають мокрі методи очищення газу? | низьку ступінь очищення; знижується температура; складні апарати; висока вартість розчинників; підвищений рівень очищення |
| 10 | Який період перебування газів в топці під час їх спалювання? | 0,2-0,7 с; 1-2 с; 2-3 с; 3-4 с; 4-5 с |

Білет № 6

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | На якій відстані від скиду стічних вод у річці розташований контрольний створ при рибогосподарському використанні? | 100 м; 200 м; 500 м; 1000 м; 2000 м |
| 2 | За допомогою якої споруди виділяють іони Ca2+, Mg2+? | адсорбер; циклон; відстійник; мочар; іонітовий фільтр |
| 3 | В яких спорудах не застосовують активний мул для очищення СВ? | біофільтрах; аеротенках; біоставках; оксітенках; полях зрошення |
| 4 | Який матеріал застосовують в якості сорбенту в адсорбційних фільтрах? | сульфовугілля; активоване вугілля; глокауніт; торф; доломітова кришка |
| 5 | Що є основним працюючим елементом при очищенні СВ в апаратах зворотнього осмосу? | мембрана; кільця Рашигу; перфоровані тарілки; сідла Берля; металеві сітки |
| 6 | Який відсоток забруднень атмосфери створюють гази? | 10%; 20%; 50%; 70%; 90% |
| 7 | З якою швидкістю рухається потік газу у волокнистих фільтрах? | 0,01-0,1 м/с; 0,1-0,5 м/с; 0,5-1,0 м/с; 1-2 м/с; 2-3 м/с |
| 8 | В чому різниця між циклоном і відцентровим скрубером? | в розмірах корпусу; в розмірах часток пилу, що вилучаються; наявність відцентрових сил; застосуванням води; застосуванням газу |
| 9 | Який апарат не може бути використаний для видалення газів? | насадочна колона; скрубер; циклон; барботажний апарат; скрубер Вентурі |
| 10 | Який вид руди використовують в якості каталізаторів? | залізну; мідну; цинкову; алюмінієву; марганцеву |

Білет № 7

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Де розміщуються контрольні створи на річках господарсько-питного призначення? | 500 м; 1 км нижче скиду води; 2 км вище водозабору питного призначення; теж на 1 км нижче за течією; 200 м |
| 2 | Яка споруда не відноситься до механічного методу очищення СВ? | септик; решітка; циклон; просвітлювач; відстійник |
| 3 | Які хімічні речовини стимулюють осад завислих речовин? | Al2 (SO4); CaCl2O; HCI; HOCI; Ca(OH)2 |
| 4 | Як регенерують повільні зернисті фільтри? | зніманням верхнього шару піску; протитоковим промивної води; змивом водною парою; перепуском хімічного розчину; заміною новим фільтруючим матеріалом |
| 5 | Чому буде дорівнювати діаметр радіального відстійника, якщо Q=4800 м3/доб, а q=20 м3/м2·год? | 3,7 м; 11,3 м; 25,4 м; 10 м; 200 м |
| 6 | Який відсоток в забрудненні атмосфери припадає на пил й аерозолі? | 5; 10; 20; 50; 90 |
| 7 | Які пиловловлювачі найбільш вибухонебезпечні? | тканинні; волокнисті; ротаційні; електрофільтрі; жалюзійні |
| 8 | Яке оптимальне співвідношення Н/Д у відцентрових скруберах? | 1; 2; 3; 4; 5 |
| 9 | Яким шляхом здійснюється регенерація розчинів при хемосорбції? | зміною температури; підвищенням тиску; зниженням тиску; екстракцією; дегазацією |
| 10 | Яку споруду застосовують для очищення газів біохімічним методом? | аеротенк; мочари; оксітенк; біоскрубер; швидкий фільтр |

Білет № 8

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коли коефіцієнт кратності перемішування “n” дорівнює nпоч, тобто n = nпоч | Qр = Qпл; Qр > Qпл; Qр = QСВ; Qр > QСВ; Qр < QСВ |
| 2 | Який із відстійників застосовують при переробці осаду? | горизонтальний ; вертикальний; радіальний; двоярусний; коридорний |
| 3 | На якому з фільтрів видаляють із води до 95% мікроорганізмів? | повільному; надшвидкісному; швидкісному; навимному; контактному |
| 4 | За допомогою якої речовини відбувається очищення СВ у флотаторах? | пари; повітря; активованого вуглля; поліакриломіда; цеолітів |
| 5 | За яким показником окситенк поступається аеротенку? | капітальними витратами; вартість аерації; продуктивність; інтенсивність окислення; експлуатацією |
| 6 | Який розмір має великий пил? | 500-1000 мкм; 100-500 мкм; 10-100 мкм; 1-10 мкм; 0,1-1 мкм |
| 7 | За якою формулою визначають діаметр корпусу циклону? | ; 3) ; 5) ; 4) ; |
| 8 | З якою швидкістю повинні рухатись гази в корпусі відцентрового скубера? | 0,5-1 м/с; 1,5-3,5 м/с; 4-5 м/с; 10-15 м/с; 15-20 м/с |
| 9 | Який апарат не придатний для хемосорбції? | насадкова башта ; барботажний апарат; скру бер Вентурі; ударно-інерційний апарат; адсорбер |
| 10 | Під дією яких сил відбувається осаджування крапель в низькошвидкісних тумановловлювачах? | відцентрових; дифузних; гравітаційних; інерційних; електростатичних |

## Білет № 9

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Який показник визначає потребу в кисні? | ГДК; БПК5; ГДС; рН; О2 |
| 2 | Яку споруду використовують для переробки осаду? | аеротенк; окситенк; метатенк; мочар; преаератор |
| 3 | З якою швидкістю проходить фільтрування води у повільних фільтрах? | 0,1-0,3 м/год; 1-5 м/год; 5-15 м/год; 20-25 м/год; > 25 м/год |
| 4 | В якому випадку у воді розчиняється більше кисню? | за високої температури і низького тиску; за високої температури і високого тиску; за низької температури і високого тиску; за низької температури і низького тиску; все вищеперераховане |
| 5 | Який матеріал застосовують у якості заповнювача в мочарах? | пісок; активоване вугілля; шлак; гравій; керамзит |
| 6 | Який розмір має дрібний пил? | 100-500 мм; 10-100 мкм; 1-10 мкм; 0,1-1 мкм; 0,01-0,1 мкм |
| 7 | Який пил затримується зернистим фільтрам? | крупнодисперсний; середньодисперсний; тонкодисперсний; дуже дрібнодисперсний |
| 8 | За рахунок чого відбувається розпилення води у скрубері Вентурі? | форсунок; дирчастої труби; конфузор труби; решітки; фільтра |
| 9 | Що застосовують в якості насадок в скрубері із рухомою насадкою? | пісок; гравій; керамзит; керамічні порожні кульки; дроблене вугілля |
| 10 | Який механізм осаджування крапель у високошвидкісних тумановловлювача? | дифузний; гравітаційний; відцентровий; ударно-інерційний; електростатичний |

## Білет № 10

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Де повинні розміщуватись контрольні створи при скиді СВ у водосховища? | 100 м; 200 м; 500 м; 1000 м; 2000 м |
| 2 | Яка споруда здійснює видалення завислих часток з питомою вагою γ ≈ 1 г/см3 | екстрактор; флотатор; пісковловлювач; решітка; відстійник |
| 3 | Яка споруда відноситься до фізико-хімічного методу очищення СВ? | циклон; біофільтр; адсорбер; септик; відстійник |
| 4 | Який газ утворюється при анаеробній переробці осаду при підвищеній температурі? | кисень; азот; оксид вуглецю; метан; бутан |
| 5 | Яка споруда має бактерицидні властивості? | контактний фільтр; повільний фільтр; швидкісний фільтр; відстійник; аеротенк |
| 6 | Які розміри має дрібний пил? | 100-500 мкм; 20-10 мкм; 1-10 мкм; 0,1-1 мкм; 0,01-0,1 мкм |
| 7 | На чому заснована робота ударно-інерційних апаратів? | на дії відцентрових сил; на дії різкого повороту (1800/газового потоку); на дії гравітаційних сил; на дії аеродинамічних сил; все вищеперераховане |
| 8 | За допомогою якого розчинника видаляють хлористий водень? | мастила; розчину соляної кислоти; води; бензолу; спирту |
| 9 | За рахунок чого здійснюється переміщення насадок в скрубері із рухомою насадкою | зрізаного корпусу; відцентрових сил; інерції; гравітації; електростатичних сил |
| 10 | Яка температура є оптимальною при каталітичному спалюванні? | 200-2500С; 400-4500С; 600-6500С; 800-8500С; 1000-10500С |

## Білет № 11

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | За яким показником витрачається більше О2 для окиснення органічних речовин? | БПК5; БПК20; БПКповн; ХПК; ГДС |
| 2 | Яку споруду використовують для біологічного очищення СВ? | септик; біоплато; адсорбер; зернисті фільтри; циклон |
| 3 | Яка мінімальна ширина просвітів в решітці? | 0,5 см; 1,0 см; 5 см; 10 см; 20 см |
| 4 | Які умови не сприяють очищенню СВ на полях зрошення? | великі об′єми СВ; незначні ухили зрошуваного масиву; обмеженість площ; висока температура повітря; низька температура повітря |
| 5 | Які циклони слід застосовувати при нерівномірної подачі повітря? | напірний; відкритий; батарейний; ротаційний; комбінований |
| 6 | В якому стані диспергованості пил втрачає властивість злипання? | дуже крутий; крупний; середній; дрібний; дуже дрібний |
| 7 | Який мінімальний розмір часток пилу вилучається барботажно-пінними апаратами? | 100-500 мкм; 50-100 мкм; 10-50 мкм; 5-10 мкм; 1-5 мкм |
| 8 | За допомогою якого розчину виділяють фтористий водень? | води; розчину сірчаної кислоти; бензолу; мастила; бутилацетату |
| 9 | Яка ефективність очищення повітряних потоків від шкідливих домішок мокрими способами? | 50-60%; 60-70%; 70-80%; 85-92%; 95-99% |
| 10 | Які пристрої застосовують в якості тумановловлювачів? | зернисті фільтри; сітчасті фільтри; волокнисті фільтри; насадкові колони; скрубери |

Білет № 12

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Які завислі частки не вловлюються решітками? | > 100 мм; > 50 мм; > 10 мм; < 1 мм; >20 мм |
| 2 | Яка споруда не відноситься до споруд штучною біологічного очищення? | метатенк; аеротенк; окситенк; біофільтр; мочар |
| 3 | Яка споруда працює під шаром завислого осаду (пластівці)? | вертикальний відстійник; контактний освітлювач; коридорний освітлювач; флотатор; мочар |
| 4 | Який фільтруючий матеріал не бажано застосовувати в біофільтри? | гравій; пісок; керамзит; пластмасові кульки; щебінь |
| 5 | Вкажіть вірну формулу для розрахунку циклону: | 1) ; 3) ; 2); 4) 5) |
| 6 | На якій силі побудовано осаджування часток пилу в пилоосаджувальній камері? | відцентровій; гравітаційній; інерції; аеродинамічній; фільтраційній |
| 7 | З якою швидкістю газ рухається через решітку в барботажно-пінних апаратах? | 1-1,5 м/с; 1,5-2 м/с; 2-2,5 м/с; 2,5-5 м/с; 5-10 м/с |
| 8 | В чому різниця між вертикальними і горизонтальними адсорберами? | в сорбенті; подачі газу; продуктивності; складом газів, що очищаються; температурі процесу |
| 9 | При якій температурі відбувається каталітичне спалення? | 150-2500С; 250-4500С; 450-6000С; 650-8500С; 850-10000С |
| 10 | Яка швидкість є оптимальною у низькошвидкісних волокнистих тумановловлювачах | 0,1-0,2 м/с; 0,5-1,0 м/с; 1-2 м/с; 2-5 м/с; 5-10 м/с |

Білет № 13

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коли СГДС дорівнює СГДК? | а = 1; QP = QCB; СФ = СГДК; СГДК > СФ; СГДК < СФ |
| 2 | Внаслідок чого здійснюється підйом води ерліфтані? | гідрологічного тиску; різницею питомої ваги води і водоповітряної сутіни; сопла Вентурі; лопатевими колесами; поршневих насосів |
| 3 | Яка різниця між відстійниками і преаераторами? | в подачі активного мулу; в конструкції споруди; в регенерації; в подачі повітря; в прийомах коагулювання води |
| 4 | Яка швидкість фільтрації в швидкісних фільтрах? | 0,1…0,5 м/год; 0,5…1 м/год; 1…5 м/год; 5…10 м/год; 10…15 м/год |
| 5 | Коли застосовують комбіновані циклони? | пилу і мастил; пилу і завислих речовин; пилу і шкідливих газів; мастил і нафти; мастил і мінеральних часток |
| 6 | За якою формулою визначається швидкість фільтрації в мочарах? | ; 3) ; ; 4) ; 5) |
| 7 | Який катіон приєднує іоніт? | Na+; H+; Mg+; Fe+; OH- |
| 8 | Час перебування мулу в септиках? | 0…8 год; 12…72 год; 80…120 діб; 120…180 діб; 180…365 діб |
| 9 | Які частки пилу вловлюють піловловлювачі 5-го класу? | > 0,3 мкм; > 2 мкм; > 4 мкм; > 8 мкм; > 20 мкм |
| 10 | Яка можливість ступеня очищення газів від пилу в тканинних фільтрах? | 70%; 80%; 90%; 99%; 99,9% |

Білет № 14

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | За якою швидкістю піщані частки випадають в осад? | 1…2 м/с; 0,5…1 м/с; 0,4…0,5 м/с; 0,3…0,4 м/с; 0,1…0,3 м/с |
| 2 | Що покладено в основу дії водоструйних апаратів? | відцентрові сили; сопло Вентурі; кільця Рашига; закон Генрі; гідростатичний тиск |
| 3 | Яку речовину застосовують в якості коагулянта? | активоване вугілля; NaCl; поліакріломід; пінополістірол; FeCl3 |
| 4 | З якої метою встановлюють відстійник? | для розбавлення забрудненого потоку; осаджування завислих часток; розчину коагулянтів; дегазації води; нейтралізації кислот |
| 5 | Яка швидкість фільтрації в надшвидкісних фільтрах? | 1…5 м/год; 5…10 м/год; 10…15 м/год; 20…25 м/год; 25…30 м/год |
| 6 | До якого методу відносяться двоярусні відстійники? | механічного; біологічного; фізико-хімічного; переробки мулу; знезаражування |
| 7 | Який аніон віддає іоніт в розчин? | Na+; Н+; НСО3-; Mg+; Ca+ |
| 8 | Яка температура підтримується при термофільному процесі? | 10…200С; 30…350С; 35…500С; 52…550С; 55…620С |
| 9 | Які за розміром частки пилу затримуються в радіальних пиловловлювачах? | > 1 мкм; > 5 мкм; > 10 мкм; > 25 мкм; > 50 мкм |
| 10 | Який розчинник використовують для видалення з газового потоку ароматичних вуглеводів? | вода; сірчана кислота; мастила; бензол; спирти |

Білет № 15

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Які розміри мають піщані частки? | 0,001…0,01 мм; 0,01…0,1 мм; 0,1…0,5 мм; 0,5…1 мм; 1…2 мм |
| 2 | На дії яких сил побудована робота горизонтальних відстійників і пісковловлювачів? | гравітації; відцентрованих; інерційних; гідродінамічних; все ререраховане |
| 3 | Внаслідок чого збільшується продуктивність біокоагуляторів порівнянно з відстійниками? | подачею коагулянтів; аерацією споруди; регенерацією; подачею мулу; флокулюцією |
| 4 | Яка відцентрована сила буде утворюватись в циклоні, якщо його D = 0,6 м, швидкість води U = 10 м/с, маса частки m = 3·10-4 кг | 1,8 · 10-3 кг/с; 0,9 · 10-3 кг/с; 1 · 10-3 кг/с; 0,5 · 10-3 кг/с; 1,2 · 10-3 кг/с |
| 5 | Як здійснюється регенерація в повільних фільтрах? | збільшенням тиску забрудненої води; оберненим потоком води; розчином кухонної солі; механічним способом; хімічним способом |
| 6 | В якому методі використовують метантенки? | механічному; біологічному; фізико-хімічному; знезаражуванні; переробки мулу |
| 7 | За допомогою якої речовини регенерує іоніт втративши іони Н+? | H2SO4; HCl; NaCl; KCl; HOCl |
| 8 | Яка температура підтримується при мезофільному режимі зброджування? | 10…200С; 30…350С; 35…500С; 52…550С; 55…620С |
| 9 | Яка гранична швидкість потоку повинна бути в пилоосаджуваній камері ? | 0,1 м/с; 0,5 м/с; 1,0 м/с; 2,0 м/с; 5,0 м/с |
| 10 | За рахунок чого рухаються насадки в скрубері з рухомою насадкою? | розширення конусу; стисненого повітря; водяного тиску; механічного пристрою; гідродинамічного пристрою |

Білет № 16

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вкажіть вірну формулу закону Генрі | ; 3) ; ; 4) ; 5) |
| 2 | Яка крупність першого (зверху) підтримуючого шару гравію в швидкісних фільтрах? | 0,5…1 мм; 1…2 мм; 2…4 мм; 4…8 мм; 8…16 мм |
| 3 | В чому перевага аеротенків над оксітенками? | в збільшенні продуктивності; зменшуються капвитрати; не треба кисню; збільшується час перебування води; екологічність |
| 4 | З якою метою встановлюються регенератори в схемах біологічного очищення? | для видалення іонів важких металів; розподілу мулу; розподілу суміші; подачі повітря; зголоднення активного мулу |
| 5 | Які споруди застосовують під землею при очищенні шахтних вод? | решітки; пісковловлювачі; відстійники; біофільтри; преаератори |
| 6 | За допомогою якої речовини регенерується іоніт втративши іони Na+? | H2SO4; NaCl; HCl; HOCl; HCO3 |
| 7 | На якому етапі переробки мулу утворюються органічні кислоти? | ущільнення; збродження в кислій фазі; збродження в лужній фазі; кондиціонування; зневоднення |
| 8 | На яку продуктивність розраховують септики? | 10 м3/доб; 25 м3/доб; 1000 м3/доб; 5000 м3/доб; 10000 м3/доб |
| 9 | Який мінімальний розмір часток пилу затримують пиловловлювачі І-класу? | > 0,3 мкм; > 2 мкм; > 4мкм; > 10 мкм; > 20 мкм |
| 10 | На якому принципі побудована дія ротаційного пиловловлювача? | гравітації; відцентрованих сил; адгезії; аеродинамічних сил; коагуляції |

Білет № 17

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Яка залежність між БПК5 і БПКПОВН? | БПК5 = БПКПОВН; БПКПОВН = 1,1 БПК5; БПКПОВН = 1,2 БПК5; БПКПОВН = 1,5 БПК5; БПКПОВН = 2 БПК5 |
| 2 | Яка розмірність гідравлічної крупністі часток? | мкм; мг; г; мм/с; м/с |
| 3 | Яка каламутність є граничною для намивних фільтрів? | 10 мг/л; 40 мг/л; 100 мг/л; 150 мг/л; 400 мг/л |
| 4 | Якій фактор знижує продуктивність мікроорганізмів в аеротенках? | кисень; біогенні речовини; органічні речовини; високі (>300С) температури; низькі (<300С) температури |
| 5 | На чому будується процес адсорбції? | приєднанні забруднюючі речовини до рідини; приєднанні забруднюючі речовини до твердих тіл; перехід забруднюючих речовин з одного розчину в інший; хімічні реакції між забруднюючої речовиною і сорбентом; все вищеперераховане |
| 6 | Час перебування мулу в двоярусному відстійнику? | 6…8 год; 12…72 год; 60…120 діб; 120…180 діб; 180…365 діб |
| 7 | Якій пропорційний розподіл очищеного і забрудненого газу утворюється в жалюзійному пиловловлювачі? | 1:1; 2:1; 4:1; 5:1; 9:1 |
| 8 | За якою формулою визначаються витрати повітря в противопоточному ротаційному пиловловлювачі? | ; 3) ; ; 4) ; 5) |
| 9 | Які розміри отворів має решітка в барбатажно-пінних апаратах? | 1…2 мм; 2…4 мм; 4…8 мм; 8…10 мм; 10…12 мм |
| 10 | Який розчинник застосовують для видалення з газового потіку сірчаного ангідриду? | вода; сірчана кислота; в´язкі мастила; хлорофорон; бензол |

Білет № 18

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Яка залежність між ХПК і БПК20 | ХПК = 0,9 БПК20; ХПК = 1,1 БПК20; ХПК = 1,5 БПК20; ХПК = 1,9 БПК20; ХПК = 2,0 БПК20 |
| 2 | Яка швидкість фільтрації в повільних фільтрах? | 0,01…0,1 м/год; 0, 1…0,5 м/год; 0,5…1 м/год; 1…5 м/год; 5…10 м/год |
| 3 | В яку частину аеротенку витискувача повинна подаватись більша кількість кисню? | передню; середню; задню; першу половину; другу половину |
| 4 | На чому будується процес екстрації? | іонному обміні; адгезії до твердих поверхонь; переходу забруднень з одного розчину в інший; хімічної реакції між забруднюючої речовиною і розчином; при біологічному обміні |
| 5 | Де використовують барабанні вакуум-фільтри? | при очищенні повітряних потоків від пилу; водопідготовці в системи; зневодненні мулу; флотації; біологічному очищенні |
| 6 | Який закон покладений в основу вакуумної флотації? | Вентурі; Дарсі; Генрі; Шезі; Рашига |
| 7 | Які частки пилу не підпорядковані злипанню? | > 140 мкм; > 40 мкм; > 10 мкм; > 1 мкм; > 0,1 мкм |
| 8 | Які мінімальні частки пилу можуть бути затримані вихровими пиловловлювачами? | > 100 мкм; > 50 мкм; > 20 мкм; > 10 мкм; > 5 мкм |
| 9 | На якому елементі в барбатажно-пінному апараті розміщується шар води? | решітки; краплевловлювачі; конусному піддоні; фільтруючому завантаженні; фільтри |
| 10 | Який завантажувальний матеріал не використовують в зрошувальній насадочній башті? | сідло Берля; кільця берля; розетка Телляра; кварцевий пісок; пластмасові кульки |

Білет № 19

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Які розміри мають піщані частки в забруднених водних потоках? | 0,001…0,01 мм; 0,01…0,1 мм; 0,1…0,5 мм; 0,5…1,0 мм; 1…2 мм |
| 2 | За якою формулою визначається відцентрова сила в центрифугах? | ; 3) ; ; 4) ; 5) |
| 3 | В яких біофільтрах застосовують найбільший діаметр завантаження? | крапельних; високонавантажених; баштових; поверхневих; інфільтраційних |
| 4 | В якому фізико-хімічному способі застосовують псевдорідке активоване вугілля? | адсорбції; абсорбції; хемсорбції; екстракції; флотації |
| 5 | В якій споруді утворюється вугільна кислота? | аеротенках; оксітенках; біофільтрах; метантенках; септиках |
| 6 | В якому флотаторі утворення бульбашок здійснюється за допомогою турбінки? | імпеллерному; вакуумному; ерліфтному; електричному; напірному |
| 7 | Який відсоток припадає на пил при викидах забруднюючих речовин в атмосферу? | 10%; 20%; 40%; 70%; 90% |
| 8 | В яких температурних умовах застосовують зернисті фільтри? | 100С; 300С; 1000С; 3000С; 6000С |
| 9 | Який принцип покладів в основу очищення повітряних потоків від пилу в форсуночному скрубері? | відцентрової сили; гравітційної сили; адгезії; вимиванні водою пилу; інерційної сили |
| 10 | Який розчинник використовується для видалення з газового потоку аміаку? | вода; сірчана кислота; мастила; бензол; аміловий спирт |

Білет № 20

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Яка крупність кварцового піску в зернистих фільтрах? | 0,01…0,1 мм; 0,1…0,5 мм; 0,7…1,5 мм; 1,5…2,5 мм; 3…5 мм |
| 2 | Яка роль вторинних відстійників в системі очищення стічних вод? | розподіл суміші з аеротенку; розподіл мулу; видалення дрібноднаперсних часток; видалення піску; розподіл піску |
| 3 | Який гранічний загальний вміст солей за ГОСТу в питомій воді? | 1 мг/л; 100 мг/л; 500 мг/л; 1000 мг/л; 2000 мг/л |
| 4 | Який катіон віддає іоніт в розчин? | ОН-; Cl-; Mg+; Ca+; NH4+ |
| 5 | На якому етапі переробки мулу утворюється метан? | ущільнення; збродження в кислій фазі; збродження в лужній фазі; конденцинування; зневоднення |
| 6 | З якою швидкістю повинен входити повітряний потік в корпус циклону? | 1…2 м/с; 4…5 м/с; 8…10 м/с; 18…20 м/с; 28…30 м/с |
| 7 | За допомогою якого пристрою йде відокремлення пилу в протипотонному ротаційному пиловловлювачі? | сила Вентурі; конфузора; ротора; форсункі; вакуум-фільтра |
| 8 | При затриманні яких часток пилу доцільно використовувати фільтри? | < 140 мкм; < 100 мкм; < 50 мкм; < 20 мкм; < 5 мкм |
| 9 | Який прийом регенерації застосовують для тканинних фільтрів? | промивка водою; очистка скребачками; подачею забрудненого потоку під підвищеним тиском; струшуванням; очищення водою |
| 10 | На чому заснована дія ударно-інерційних апаратів при очищенні газів від пилу? | гравітаційних сил; відцентрових сил; дотику і повороті на 1800 газового потоку біля поверхні води; знезараження тиску знезараження води |

## Білет № 21

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | В якому методі очищення СВ застосовують аєробну стабілізацію? | механічному; біологічному; переробці мулу; фізико-хімічному; знезаражуванні |
| 2 | При наявності чого застосовують флотацію? | При наявності 1) іонів важких металів; 2) органічних часток; біогенних часток; часток < 1 г/см3; часток ≈ 1 г/см3; |
| 3 | Який діаметр повинен мати циклон, якщо внутрішня вихідна труба має d = 100 мм, швидкість руху потоку між трубою і корпусом 4 м/с, витрата газу 3,5 м3/с? | 0,2 м; 0,4 м; 0,6 м; 0,8 м; 1,0 м |
| 4 | Який матеріал не може бути використано для рукавних фільтрів? | лавсан; капрон; ситець; сукня; бельтинг |
| 5 | Внаслідок чого утворюється дрібнокрапільний потік в соплі Вентурі? | дефлекторної насадки; зниження тиску; підвищення тиску; відцентрових сил; інерційних |
| 6 | При якій температурі здійснюється десорбція активованого вугілля насиченого SO2? | 50…1000С; 150…2000С; 200…3000С; 300…6000С; 600…10000С |
| 7 | Яка температура є граничною для каталітичного методу спалювання газових виходів? | 150…2000С; 250…3000С; 450…5000С; 550…6000С; 800…8500С |
| 8 | Які завислі частки не випадають в осад і не випливають? | > 1 г/см3; ≈ 1 г/см3; 0,5…1 г/см3; 0,1…0,5 г/см3; < 1 г/см3 |
| 9 | Вкажіть споруду яка не відносять до механічного методу очищення? | решітка; пісковловлювач; циклон; відстійник; мочар |
| 10 | Яку сільськогосподарську культуру можна вирощувати при зрошенні стічними водами? | озиму пшеницю; кормові бурякі; столові бурякі; капусту; ячмінь |

Білет № 22

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Яку ступінь очищення повітряних потоків забезпечують електрофільтри? | 70%; 80%; 90%; 95%; 99% |
| 2 | В якій частині скрубера Вентурі йде відокремлення газу від води? | в конфузорі; в диффузорі; в крапевловлювачі; в точці максимального звуження |
| 3 | Який газ утворюється при прямому спалюванні газових викидів? | CO; CO2; SO; SO2; NO |
| 4 | Вкажіть формулу для визначення довжини горизонтального відстійника? | ; 3) ; 2); 4) ; 5) |
| 5 | За допомогою яких факторів йде очищення СВ в мочарах? | активованого мулу; рослин; коагулянтів; сорбентів; екстрагентів |
| 6 | Яка швидкість фільтрації в надшвидких фільтрах? | 1…5 м/год; 5…10 м/год; 15…20 м/год; 20…25 м/год; 30…35 м/год |
| 7 | Яке призначення флокулянтів в процесі очищення СВ? | утворення пластівців; стимуляція праці активного мулу; стимуляція дії коагулянтів; знезаражування води |
| 8 | З якою метою застосовують барабанні вакуум-фільтри? | фільтрування природних вод; фільтрування стічних вод; зневоднення осаду; видалення органічних речовин; знешкодження мікроорганізмів |
| 9 | Яку хімічну речовину не застосовують для знезаражування води? | озон; хлор; хлорне залізо; хлорне вапно; гіпохлорид натрію |
| 10 | Протягом скількох діб йде повне окислення органічних речовин? | 1; 5; 10; 20; 100 |

## Білет № 23

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Яка гранична температура повинна витримуватись при термічному окисленні газових викидів? | 2000С; 4000С; 6000С; 8000С; 13000С |
| 2 | На якій відстані від скиду СВ розташовують контрольні створи при рибогосподарському використанні водойм? | 100 м; 200 м; 500 м; 1000 м; 2000 м |
| 3 | За допомогою якої споруди здійснюють пом΄якшення води? | адсорбер; циклон; відстійник; мочар; іонітовий фільтр |
| 4 | В яких спорудах не застосовують активний мул для очищення СВ? | біофільтрах; аеротенках; біоставках; оксітенках; полях зрошення |
| 5 | Який матеріал застосовують в якості сорбенту в адсорбційних фільтрах? | сульфовугілля; активоване вугілля; глокауніт; торф; доломітова кришка |
| 6 | Що є основним працюючим елементом при очищенні СВ в апаратах зворотнього осмосу? | мембрана; кільця Рашигу; перфоровані тарілки; сідла Берля; металеві сітки |
| 7 | Який відсоток забруднень атмосфери створюють гази? | 10%; 20%; 50%; 70%; 90% |
| 8 | З якою швидкістю рухається потік газу у волокнистих фільтрах? | 0,01-0,1 м/с; 0,1-0,5 м/с; 0,5-1,0 м/с; 1-2 м/с; 2-3 м/с |
| 9 | В чому різниця між циклоном і відцентровим скрубером? | в розмірах корпусу; в розмірах часток пилу, що вилучаються; наявність відцентрових сил; застосуванням води використанням тиску |
| 10 | Який апарат не може бути використаний для видалення газів? | насадочна колона; скрубер; циклон; барботажний апарат; скрубер Вентурі |

## Білет № 24

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Яку кількість енергії спалювання повинні забезпечити складові частини забрудненого потоку газів? | > 20%; > 40%; > 50%; > 70%; > 90% |
| 2 | Коли коефіцієнт кратності перемішування “n” дорівнює nпоч, тобто n = nпоч | Qр = Qпл; Qр > Qпл; Qр = QСВ; Qр > QСВ; Qр < QСВ |
| 3 | Який із відстійників застосовують при переробці осаду? | горизонтальний ; вертикальний; радіальний; двоярусний; коридорний |
| 4 | На якому з фільтрів видаляють із води до 95% мікроорганізмів? | повільному; надшвидкісному; швидкісному; намивному; контактному |
| 5 | За допомогою якої речовини іде очищення СВ у флотаторах? | пари; повітря; активованого вуглля; поліакриломіда; цеолітів |
| 6 | За яким показником оксітенк поступається аеротенку? | капітальними витратами; вартість аерації; продуктивність; інтенсивність окиснення економічністю |
| 7 | Який розмір має великий пил? | 500-1000 мкм; 100-500 мкм; 10-100 мкм; 1-10 мкм; 0,1-1 мкм |
| 8 | За якою формулою визначають діаметр корпусу циклону? | 1); 3) ; 5) 2); 4) ; |
| 9 | З якою швидкістю повинні рухатись гази в корпусі відцентрового скубера? | 0,5-1 м/с; 1,5-3,5 м/с; 4-5 м/с; 10-15 м/с; 15-20 м/с |
| 10 | Який апарат не придатний для хемсорбції? | насадкова башта ; барботажний апарат; скрубер Вентурі; ударно-інерційний апарат адсорбер |

Білет № 25

| № | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Яка тривалість термічного окиснення при температурі 8000С? | 0,3…0,8 с; 1…2 с; 5…6 с; 10…20 с; 30…40 с |
| 2 | Де розміщуються контрольні створи на річках господарсько-питного призначення? | 500 м; 1 км нижче скиду води; 2 км вище водозабору питного призначення; теж на 1 км нижче за течією; 200 м |
| 3 | Яка споруда не причетна до механічного методу очищення СВ? | септик; решітка; циклон; просвітлювач; відстійник |
| 4 | Які хімічні речовини стимулюють осад завислих речовин? | Al2 (SO4); CaCl2O; HCI; HOCI; Ca(OH)2 |
| 5 | Як регенерують повільні зернисті фільтри? | зніманням верхнього шару піску; протитоковим промивної води; змивом водною парою; перепуском хімічного розчину; заміною новим фільтруючим матеріалом |
| 6 | Чому буде дорівнювати діаметр радіального відстійника, якщо Q=4800 м3/доб, а q=20 м3/м2·год? | 3,7 м; 11,3 м; 25,4 м; 10 м; 200 м |
| 7 | Який відсоток в забрудненні атмосфери припадає на пил і аерозолі? | 5; 10; 20; 50; 90 |
| 8 | Які пиловловлювачі найбільш вибухонебезпечні? | тканинні; волокнисті; ротаційні; електрофільтрі; жалюзійні |
| 9 | Яке оптимальне співвідношення Н/Д у відцентрових скруберах? | 1; 2; 3; 4; 5 |
| 10 | Яким шляхом здійснюється регенерація розчинів при хемосорбції? | зміною температури; підвищенням тиску; зниженням тиску; екстракцією; дегазацією |

БЛАН ВІДПОВІДЕЙ

БІЛЕТ № __

__________________________________________________________________________________

(ПІБ, група)

Відповіді:

| № питання | Відповідь |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

Підпис ______________

Кількість набраних балів _________