Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт

«Порушення земної поверхні шахтними і кар'єрними розробками, оцінка населених пунктів на підроблюваних площах»

для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

УДК 622(075) + 504(075)

ББК 33.11 Я 75

Б 19

Укладач:

Т.А. Распутна, старший викладач кафедри екології Житомирського державного технологічного університету.

Рецензент:

С.В. Кальчук, кандидат технічних наук, доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т Житомирського державного технологічного університету.

О.О. Ремезова, проф. кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т. Житомирського державного технологічного університету.

Відповідальний за випуск:

В.В. Котенко, кандидат технічних наук, доцент кафедри маркшейдерії Житомирського державного технологічного університету.

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Екологія гірничого виробництв» для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» . – Житомир: 2015. – 28 с.

# ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

В процесі ведення гірничих робіт на поверхню землі виноситься великий об’єм гірничої маси, кар’єрних вод, пилу і газу, до складу яких входить велика кількість речовин, що вважаються небезпечними для біосфери. Натепер в гірничодобувних районах України виникла екологічна обстановка, що потребує невідкладних заходів охорони природного середовища. Ось чому поряд з традиційними для гірників задачами охорони надр все більше уваги приділяється захисту земель, підземних та поверхневих вод, атмосферного повітря, збереженню рослинного і тваринного світу.

Розрахунковою роботою передбачено теоретичний розділ, який розглядає питання впливу гірничодобувного комплексу на параметри навколишнього середовища при веденні відкритих гірничих розробок, раціональне і комплексне використання земельних ресурсів гірничих підприємств.

Система сучасних екологічних знань студентів формується при всіх формах навчання: на лекціях, практичних заняттях, при виконанні розрахункових робіт, екскурсіях на підприємства гірничодобувного комплексу. При цьому студенти ознайомлюються з найновішими методиками виконання екологічних досліджень. Подібні знання потрібні кожній освіченій людині, і в першу чергу тим, хто приймає рішення.

# МЕТА ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ З КУРСУ

"ЕКОЛОГІЯ ГІРНИЧОГО ВИРОБНИЦТВА"

Мета та критерії дисципліни

Програма призначена для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”  (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр") і передбачає, що студенти на даному рівні навчання повинні володіти основами природничих, суспільно-політичних наук і інтегрованою навчальною дисципліною "Екологія", «Екологія гірничого виробництва».

Мета курсу "Порушення земної поверхні шахтними і кар'єрними розробками, оцінка населених пунктів на підроблюваних площах":

- ознайомлення студентів з історією розвитку взаємовідносин людського суспільства та природного середовища;

- ознайомлення студентів з історією розвитку гірничої екології;

- ознайомлення студентів із найновішими методиками виконання екологічних досліджень в галузі гірничого виробництва;

- розробка наукових основ і практичних рекомендацій щодо комплексної розробки родовищ корисних копалин та комплексного використання мінеральної сировини;

- розробка наукових основ екологічно безпечного надрокористування та рекомендацій щодо їх практичної реалізації;

- ознайомлення студентів із засадами екологічного права.

Предмет курсу "Порушення земної поверхні шахтними і кар'єрними розробками, оцінка населених пунктів на підроблюваних площах" – взаємозв’язок між фізичними та хімічними процесами, які виникають при надрокористуванні із кругообігом речовин та енергії в біосфері.

Завдання гірничої екології:

- сформулювати сутність екологічної проблеми в цілому;

- розробити наукову програму та методи вивчення екологічної проблеми;

- побудувати загальну і ситуаційну моделі взаємодії людини з навколишнім природним середовищем при надрокористуванні;

- узагальнити результати проведених досліджень і розробити комплекс рекомендацій для забезпечення оптимального рівня впливу надрокористування на природне середовище.

ЗМІСТ РОБОТИ

Вступ. Загальна характеристика впливу гірничого виробництва на природне навколишнє середовище.

Розділ 1. Характеристика об’єкта дослідження.

1.1. Фізико-географічна характеристика району гірничого підприємства. Геологічна будова родовища.

1.2. Характеристика  сировини і  готової продукції.

1.3. Вплив гірничих розробок на земну поверхню і ландшафт.

1.4. Раціональне і комплексне використання корисних копалин, розкривних і вміщуючих порід. Охорона та раціональне використання надр.

Розділ 3. Розрахункова частина.

Вплив відкритих гірничих розробок на земну поверхню і ландшафт.

Висновки.

3.4. Література.

ЗМІСТ РОЗДІЛІВ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

# Вступ. Загальна характеристика впливу гірничого виробництва на природне навколишнє середовище

Висвітлюються питання загального впливу гірничого виробництва на природне навколишнє середовище. Аеродинамічний вплив – повітряний басейн: характер та результати впливу. Гідрогеологічний вплив – водний басейн – поверхневі та підземні води: характер та результати впливу. Геомеханічний вплив – земля, ґрунти, надра: характер та результати впливу. Біоморфологічний вплив – рослинний і тваринний світ: характер та результати впливу підприємств гірничодобувного комплексу.

# Розділ 1. Характеристика об’єкта дослідження

1.1. Фізико-географічна характеристика. Геологічна будова родовища.

Описується фізико-географічна характеристика району гірничого підприємства. Наближеність родовища до залізничної магістралі та автомобільних доріг. Характеристика кліматичних умов району підприємства. Гідрологічна характеристика родовища. Геологічна будова родовища. Умови залягання корисної копалини.

1.2. Характеристика сировини і готової продукції.

Характеристика корисної копалини – фізико-механічний, хімічний склад і властивості корисної копалини.

1.3. Вплив гірничих розробок на земну поверхню і ландшафт.

Класифікація факторів впливу гірничих розробок на земну поверхню. Класифікація форм ландшафтних порушень земної поверхні при веденні відкритих гірничих розробок. Оцінка ефективності використання та охорони земель при видобуванні корисних копалин. Заходи, направлені на зниження масштабів порушень земної поверхні при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом.

1.4. Раціональне використання корисних копалин, розкривних та вміщуючих порід. Охорона і раціональне використання надр.

Характеристика мінеральних ресурсів гірничих підприємств. Комплексне використання мінеральних ресурсів гірничих підприємств. Раціональне використання та охорона надр. Економічні аспекти втрат корисних копалин. Поняття та класифікація відходів гірничих підприємств. Використання відходів гірничих підприємств. Утилізація твердих, рідких та газоподібних відходів гірничого підприємства.

# Розділ 3. Спеціальна частина

Розрахунок поверхні зсування уступу

Можливу поверхню зсування уступу будують за допомогою методу Фесенка. Застосування цього методу розглянемо на конкретному прикладі.

Задача. Побудувати можливу поверхню зсування уступу висотою Н=24 м і кутом (=40о. Порода, якою складено уступ, має такі характеристики:

- кут внутрішнього тертя (=29о;

- щеплення с=1,5 т/м2;

- питома вага (=1,7 т/м3.

Розв’язування

1. Визначаємо висоту вертикального оголення породи Н90 за формулою:

Н90= (м).

2. Будуємо відкос уступу з кутом нахилу (=40о і виконуємо побудову поверхні зсування за таким алгоритмом:

- на рисунку 1 будуємо уступ висотою Н=24 м і кутом відкосу (=40о;

- відкладаємо висоту вертикального оголення породи Н90=3,0 м і проводимо пряму а;

- з точки А (верхня бровка уступу) опускаємо перпендикуляр АВ на пряму висоти вертикального оголення породи – пряму а;

- на прямій а вибираємо довільну точку D;

- з точок В і D відкладаємо (1 і (2, які рівні між собою і дорівнюють: (1 = (2 = 45о+(/2=45(+14,5(=59,5(;

(1 = (DBM, (2 = (BDM. Точка М – точка перетину прямих BM і DM;

- з точки С (нижня бровка уступу) відкладаємо (3 = (АСQ = =45о-(/2=45(-14,5(=30,5(;

- на продовженні прямої DM вибираємо довільні, але рівні відрізки МК і КL, тобто МК = КL;

- через точки К і L паралельно прямій ВМ проводимо прямі 
КN i LG, тобто ВМ((КN((LG;

- на прямій СQ відкладаємо відрізки CF i FЕ такі, що

СF=FЕ =МК=КL;

- через точки F і Е проводимо прямі FТ і ЕР, які паралельні прямій АС, тобто FТ((ЕР((АС;

- при перетині прямих КN і FT одержуємо точку Н, а при перетині прямих LG і ЕР – точку Х;

- через точки H і X проводимо пряму НХ;

- перетин прямих НХ і CQ визначає точку S;

- через точку S проводимо пряму, паралельно прямій DM, яка в перетині з прямою ВМ дає точку Y;

- продовжуючи пряму SY до перетину з прямою а одержуємо точку Z;

- прямі СS і SY є дотичними до кола, а перпендикуляри СО і YО – радіуси цього кола (СО=YО=Rk) з центром в точці О;

- за допомогою циркуля будуємо дугу СY з центром в точці О радіусом Rk;

- через точку Z, що лежить на прямій а, будуємо до цієї прямої перпендикуляр до перетину з верхньою площадкою уступу в точці W;

- можлива поверхня зсування визначається лінією СYZW, яка складається з дуги СY кола та відрізків YZ і ZW.

Вихідні дані до розрахунку поверхні зсування уступу наведені в додатку 4.

|  | Рис.1 |
| --- | --- |

# Додаток 5

# ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

# Пояснювальна записка виконується на окремих аркушах друкарського паперу формату А4 згідно з ГОСТ 2.301-68 (210(297мм). Всі аркуші, а також і титульний, повинні мати обрамляючі лінії згідно ГОСТ 2.115-68.

Запис тексту на аркуші можна виконувати одним з таких способів:

- рукописним – креслярським шрифтом згідно з ГОСТ 
2.304-81 (висота літер та цифр не менше 2,5 мм);

- машинописним – на одній сторінці аркуша через два інтервали, стрічка тільки чорного кольору.

Кожний аркуш пояснювальної записки повинен мати рамку і основний напис. Основний напис (рис.1) на першому аркуші кожної частини пояснювальної записки, виконується за ГОСТ 2.104-68 
(форма 2) розміром (40(185мм).

#### Рис. 1. Основний напис на першому аркуші пояснювальної записки курсового проекту

Основний напис на наступних аркушах (рис. 2) кожної частини пояснювальної записки виконується за ГОСТ 2.104-68 (форма 2а). Розміри сторін (15(185мм).

#### Рис. 2. Основний напис для креслень (схем) і текстових конструкторських документів (наступні аркуші)

В графах основних написів пояснювальної записки курсового проекту зазначають (номери граф показані в дужках):

у графі 1 – назва частини;

у графі 2 – позначення частини;

у графі 7 – порядковий номер аркуша в межах частини;

у графі 8 – загальна кількість аркушів частини;

у графі 9 – шифри спеціальності та академічної групи;

у графах 10–12 – прізвища, підписи, дати підписання.

# Література

- Бакка М.Т., Гуменик І.Л., Редчиць В.С.. Екологія гірничого виробництва: Навчальний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 307с.

- Пирський А.А., Рыжов Г.М.. Екология горного производства: Учебное пособие. – К.: МП «ЭЛСА», 1997. – 188 с.

- Певзнер М.Е., Малышев А.А., Мельков А.Д., Ушань В.П.. Горное дело и охрана окружающей среды: Учеб. для вузов. – 3-е изд. стер. – М.: Издательство Московського государственного горного университета, 2001. – 300 с.

- Еколого-економічні проблеми довкілля Житомирщини.(Кол. моногр.) /В.І.Карпов, С.П. Сіренький, В.К. Данилко та інші; під заг. ред. П.П. Михайленка. – Житомир, 2001. – 320 с.

- Бакка М.Т., Пирський О.А. Екологія та захист ноосфери / Навч. посібник. – Житомир: РВВ ЖІТІ, 1998. – 236 с.

- Охрана окружающей среды в горной промышленности/В.И. Николин, Е.С. Матлак.– К.: Донецк: Выща шк. Головное изд-во, 1987.–192 с.

- Бакка Н.Т., Барабаш О.Н. Радиоэкология. Монография. – Житомир: РВВ ЖІТІ, 2001. – 316 с.

- Бакка Н.Т., Бент О.И., Ильченко И.В. Горнопромышленные отходы Житомирской области и перспективы их использования.– Киев, 1992.–93 с.

- Горлов В.Д. Методика расчета й оценки землевосстановительных работ (ЗВР) при проектировании й зксплуатации карьеров / Учеб. Пособие – Новочеркаськ, 1976.

- Михайлов А.М. Охрана окружающей среды при разработке месторождений открытым способом.–М.: Недра, 1981.–184 с.

- Михайлов А.М. Охрана окружающей среды на карьерах: Учеб. Пособие.–К.: Выща шк., 1990. – 264 с.

- Томаков П.И., Коваленко В.С. Рациональное землепользование при открытых горных работах. – М.: Недра, 1984. – 213 с.

- Бакка М.Т., Пирський О.А., Рижов Г.М. Дослідження впливу кар’єрів по видобуванню будівельних матеріалів на атмосферне повітря та земну поверхню. К.: Політехніка, 2002. – 112 с.

- Микитюк О.М., Злотін О.З., Бровдій В.М. Екологія людини. – Харків: ОВС, 2000. – 208 с.

- Шелудченко Б.А., Дорощенко В.В., Котков В.І. та інші. Інженерна екологія. Гідросфера. – Житомир: Волинь, 2001. – 222 с.

- Коротков П.А., Новоселець М.К., Сигаловський Д.Ю. Радіаційна безпека життєдіяльності.- Житомир: РВВ ЖІТІ, 2002. – 312 с.

- Базові нормативи плати за збереження навколишнього середовища України: Методика визначення розмірів плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього середовища України. – К. Мінохорони навколишнього середовища України, 1993. – 22 с.

- Бересневич П.В., Михайлов В.А., Филатов С.С. Аэрология карьеров. Справочник. – М.:Недра, 1990. – 286 с.

- Стандарт вищого навчального закладу. Кваліфікаційні роботи  випускників. Загальні вимоги до дипломних проектів і дипломних робіт / Упорядн: В.О. Салов, О.М. Кузьменко, В.І. Прокопенко. – Дніпропетровськ: НГА України. 2000. – 52 с.

# Зміст

| Загальні відомості…………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| Мета написання курсового проекту з курсу “Екологія гірничого виробництва”…………….................................................................... | 4 |
| Розділ 1. Характеристика об’єкта дослідження………………... | 6 |
| 1.1. Фізико-географічна характеристика. Геологічна будова родовища……………………………………………………………... | 6 |
| 1.2. Характеристика сировини і готової продукції……………….. | 6 |
| 1.3. Вплив гірничих розробок на земну поверхню і ландшафт…... | 7 |
| 1.4. Раціональне використання корисних копалин, розкривних та вміщуючих порід. Охорона і раціональне використання надр…... | 7 |
| Розділ 3. Спеціальна частина ……………………………………. | 8 |
| Розрахунок поверхні зсування уступу………………………… | 16 |
| Додатки………………………………………………………………. | 20 |
| Література …………………………………………………………… | 26 |
| Зміст………………………………………………………………….. | 28 |

Распутна Тетяна Адамівна

# Екологія гірничого виробництва

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів напряму підготовки “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

# Рецензент: Кальчук С.В.

# Ремезова О.О.