ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою

Державного університету «Житомирська політехніка»

протокол від «__»_______ 20__ р. №__

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для самостійної та практичної роботи студентів

з навчальної дисципліни

«ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ»

для студентів освітнього ступеня «БАКАЛАВР»

денної та заочної форми навчання

спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

гірничо-екологічний факультет

кафедра екології

Розглянуто і рекомендовано

на засіданні кафедри екології

протокол від «28» серпня 2019 р. № 8

Розробник: к.с.-г.н., доцент кафедри екології Давидова І.В.

к.т.н., доцент кафедри екології Коцюба І.Г.

Житомир

2019 – 2020 н.р.

## Зміст

# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ……………………………………………....…4

### Самостійна робота 1. Технологічні розрахунки циклонів

### і визначення їх конструктивних розмірів ……………..................5

1. Загальна характеристика конструкцій циклонів ………………………..5

2. Методика визначення основних технологічних параметрів

роботи циклонів та їх конструктивних розмірів …………………………..7

3. Визначення конструктивних розміри запроектованого циклона …….12

Вихідні дані для розрахунків ……………………………………………...15

Контрольні запитання ……………………………………………………...15

Самостійна робОта 2. Технологічні розрахунки пилоосаджувальних камер і визначення їх конструктивних розмірів ……………………………………………...16

1. Загальна характеристика пилоосаджувальних камер …………………16

2. Методика визначення основних технологічних параметрів

роботи пилоосаджувальних камер та їх конструктивних розмірів ……..18

Вихідні дані для розрахунків ……………………………………………...20

Контрольні запитання ……………………………………………………...20

Самостійна робота 3. Розрахунок параметрів роботи рукавних фільтрів ………………………………………………………...21

- Загальна характеристика рукавних фільтрів ………………………….21

2. Методика визначення основних технологічних параметрів

роботи рукавних фільтрів …………………………………………………21

Контрольні запитання ……………………………………………………..28

Вихідні дані для проведення розрахунків технічних параметрів

фільтрів ……………………………………………………………………..29

Рекомендована література ……………………………………………………...30

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курс технологій охорони атмосферного повітря є певною мірою узагальнюючим інтегративних курсом по відношенню до циклу як екологічних, так і технічних дисциплін. Він базується на знаннях отриманих студентами із галузевих технічних та екологічних дисциплін.

Мета курсу – ознайомлення майбутніх екологів з основним теоретичними і практичними наслідками впливу людської діяльності на стан атмосферного повітря, формування уявлення про фотохімічні процеси що відбуваються в атмосфері, визначення її ролі у розробці та впровадженні заходів зі зменшення викидів забруднюючих речовин підприємствами.

Завдання дисципліни: формування в студентів уявлення про процеси, які відбуваються в атмосфері, ознайомлення їх із наслідками надходження забруднюючих речовин до газової оболонки землі, формування навичок із розробки заходів зменшення антропогенного впливу на стан атмосферного повітря.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: особливості зміни складу атмосферного повітря з висотою; яким чином стабілізується газовий склад повітря; основні глобальні наслідки забруднення атмосферного повітря; вплив забруднення атмосфери на живі організми; сутність основних методів аналізу хімічного складу атмосфери; що таке гранично-допустима концентрація і як вона регламентується; які процеси використовуються при очищенні викидів; які фактори враховують при виборі методу очищення.

вміти: охарактеризувати фактори впливу на стан атмосфери; проводити вимірювання основних фізичних параметрів повітря; здійснювати відбір проб повітря; визначати вміст основних газових компонентів у складі повітря; розраховувати значення гранично-допустимого викиду; визначати клас небезпечності підприємств; обирати метод очищення викидів підприємства в залежності від умов; здійснювати розрахунки основних параметрів роботи очисного обладнання.

Кількість аудиторних годин – 64,

з них: 	лекційних – 32

практичних – 64.

Кількість годин самостійної роботи – 116.

Розрахункова робота 1. Технологічні розрахунки циклонів і визначення їх конструктивних розмірів

Мета роботи: набути практичних навичок у виконанні розрахунків по визначенню основних технологічних параметрів роботи циклонів та їх конструктивних розмірів.

Завдання роботи: 1) освоїти методику виконання розрахунків по визначенню основних технологічних параметрів роботи циклонів та їх конструктивних розмірів; 2) виконати розрахунки по визначенню основних технологічних параметрів роботи циклонів та їх конструктивних розмірів згідно з варіантом завдання; 3) дати письмову відповідь на питання, наведені в кінці роботи.

1. Загальна характеристика конструкцій циклонів

Серед засобів сухого інерційного очищення газових викидів від пилу найбільш поширені циклони, які застосовуються для виділення з газового потоку частинок порівняно великого розміру. Вони здійснюють очищення газів в різних галузях промисловості: у чорній і кольоровій металургії, хімічній і нафтовій промисловості, промисловості будівельних матеріалів, енергетиці і ін.

Залежно від якостей пилу і його дисперсного складу та вимог до очищення газу циклони застосовуються як апарати першого ступеня очищення або в сполучені з іншими пиловловлювачами. Вони ефективно вловлюють з газу частинки пилу діаметром 5 мкм і більші. Допустима початкова концентрація пилу в пилогазовому потоці, що очищується в циклонах, залежить від якостей забруднених газів, конструкції й розмірів циклона. При невеликих капітальних і експлуатаційних витратах, циклони залежно від характеристик уловлюваного пилу, типу і режиму роботи забезпечують ефективність очищення газів і пиловловлювання на рівні 80-95%.

Перевагою циклонів є:

- відсутність рухомих частин в апараті;

- надійне функціонування при температурах газів майже до 500°С;

- можливість вловлювання абразивних матеріалів при захисті спеціальним покриттям внутрішньої поверхні;

- простота виготовлення конструкції;

- незалежність роботи апарата від тиску газу;

- незалежність фракційної ефективності очищення від зростання запиленості газів;

- висока продуктивність при порівняно низькій вартості.

Недоліком їх є те, що значний гідравлічний опір 1250...1500 Па високоефективних циклонів призводить до поганого уловлення частинок розміром менше 5 мкм.

Класифікація циклонів за конструктивними ознаками наведена на рисунку. 1.1.

Рис. 1.1. Класифікація циклонів за конструктивними ознаками

В різних галузях промисловості залежно від умов виробництва та вимог очищення використовують різноманітні типи циклонів (таблиця 1.1).

Таблиця 1.1. Класифікація циклонів за призначенням

| Призначення циклона | Марка циклона |
| --- | --- |
| Уловлення сухого пилу, що не злипається | СИОТ, СИОТ – М, СИОТ – М1, ЛИОТ |
| Уловлення пилу в технологічних газах і вентиляційних викидах | ЦН-11, ЦН-15, ЦН-15У, ЦН-24, СДК-ЦН33, СДК-ЦН34, СДК-ЦН34М, СК-ЦН |
| Очищення технологічних викидів деревообробних виробництв від пилу, що не злипається, неволокнистих, а також сумішей пилу з сухою тирсою і стружкою | ОЭКДМ, УЦ конструкції Древпрома, циклони конструкції Гипродревпрома типу Ц, циклони Гипродрева, ЛТА |
| Видалення відходів борошномельної та комбікормової промисловості | УЦ-38 конструкції Мельстроя, ЦОЛ, 4БЦШ |
| Видалення абразивного пилу | ЦОК |
| Видалення волокнистого і зернистого пилу, та пилу, який злипається | ЦМ, РИСИ |
| Уловлювання пилу після систем сушки або помелу палива парогенераторів, що спалюють тверде паливо в пилоподібному стані | ЦП-2 |

2. Методика визначення основних технологічних параметрів роботи циклонів та їх конструктивних розмірів

Для виконання розрахунків по визначенню основних технологічних параметрів роботи циклона необхідні такі вихідні дані:

| Об’єм (витрати) очищуваного газу | Qг, м3/с |
| --- | --- |
| Температура очищуваного газу | tГ, °С |
| Густина очищуваного газу за робочих умов | ρ, кг/м3 |
| Динамічна в’язкість очищуваного газу за нормальних умов | μ, мкПа• с |
| Дисперсний склад пилу | d50, мкм |
| Ступінь полідисперсності пилу | lg δ |
| Вхідна концентрація пилу | Cвх, г/м3 |
| Густина часток пилу | ρч, кг/м3 |
| Необхідна ефективність очищення газопилової суміші | η |

2.1. Розраховуємо витрати очищуваного газу при робочих умовах:

QГР = 				(1.1)

де

Qг - об’єм (витрати) очищуваного газу, м3/с;

tг - температура очищуваного газу, оС;

То - 273°К – абсолютна температура.

2.2. Визначаємо необхідну площу перерізу циклона:

SЦ = 				(1.2)

де

Qгр - витрати очищуваного газу при робочих умовах, м3/с;

wог – оптимальна швидкість руху очищуваного газу в циклоні, м/с (таблиця 1.2).

Таблиця 1.2. Оптимальна швидкість руху очищуваного газу ωог в перерізі циклона з діаметром D, м/с

| Тип циклона | ЦН-24 | ЦН-15 | ЦН-11 | СКД-ЦН-33 | СК-ЦН-34 | СК-ЦН-34М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ωоп | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 1,7 | 2,0 |

2.3. Обчислюємо діаметр циклона за формулою 1.3:

Dц = 			(1.3)

Обчислене значення діаметра циклона DЦ округляють до величини стандартного значення циклона D. Якщо розрахунковий діаметр перевищує максимальне значення, передбачають встановлення декількох паралельних циклонів.

2.4. За вибраним значенням діаметра циклона знаходимо дійсну швидкість газів у циклоні:

w = 4Qгр/ (πnD2)			(1.4)

де

n – кількість встановлених, за необхідності, паралельних циклонів.

Дійсна швидкість газу в циклоні w не повинна різнитися з оптимальною wог більше, ніж на 15%.

2.5. Обчислюємо коефіцієнт гідравлічного опору циклона:

φ = К1 К2 φ500 + К3				(1.5)

де:

φ500 – коефіцієнт гідравлічного опору одиночного циклона діаметром 500 мм, Па (таблиця 1.3);

К1 – поправковий коефіцієнт, що враховує діаметр циклона (таблиця 1.4);

К2 – поправковий коефіцієнт, що враховує запиленість газу(таблиця 1.5);

К3 - поправковий коефіцєнт, який враховується лише для батарейних (групових) циклонів (таблиця 1.6).

Таблиця 1.3. Параметри, що визначають ефективність роботи типових циклонів

| Марка циклона | Середній розмір частинок d50Т, мкм | Ступінь полідисперсності пилу, lg δη | Коефіцієнт гідравлічного опору, Па |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без додаткових пристроїв | з вихід- ним рав- ликом |
|  |  |  | φ500М | φ500О |  |
| ЦН-11 | 3,65 | 0,352 | 245 | 250 | 235 |
| ЦН-15 | 4,50 | 0,352 | 155 | 163 | 150 |
| ЦН-15У | 6,00 | 0,283 | 165 | 170 | 158 |
| ЦН-24 | 8,50 | 0,308 | 75 | 80 | 73 |
| СДК-ЦН-33 | 2,31 | 0,364 | 520 | 600 | 500 |
| СДК-ЦН-34 | 1,95 | 0,308 | 050 | 1150 | - |
| СДК-ЦН-34М | 1,13 | 0,340 | - | 2800 | - |
| СИОТ | 2,6 | 0,280 | - | 1400 | - |
| Ц | 4,12 | 0,340 | - | 210 | - |

Примітка. Коефіцієнт гідравлічного опору для поодиноких циклонів ЦН-11, ЦН-15, ЦН-15У, ЦН-24, СДК-ЦН-33, СДК-ЦН-34, СДК-ЦН-34М наведено для діаметра 500 мм. Індекс “М” означає, що циклон працює в гідравлічній мережі, а “О” – безпосередній випуск очищених газів в атмосферу.

Таблиця 1.4. Значення поправкового коефіцієнта К1 залежно від діаметра

циклона

| Тип циклона | Значення К1 для циклона діаметром D, мм |
| --- | --- |
|  | 150 | 200 | 300 | 450 | 500 |
| ЦН-11 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,99 | 1,0 |
| ЦН-15, ЦН-24 | 0,85 | 0,90 | 0,93 | 1,0 | 1,0 |
| СДК-ЦН-33, СДК-ЦН-34, СДК-ЦН-34М | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Таблиця 1.5. Значення поправкового коефіцієнта К2 залежно від запиленості газів для циклонів діаметром 500 мм

| Тип циклона | Значення k2 при Свх, г/м3 |
| --- | --- |
|  | 0 | 10 | 20 | 40 | 80 | 120 | 150 |
| ЦН-11 | 1,0 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,87 | 0,85 |
| ЦН-15 | 1,0 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,87 | 0,86 |
| ЦН-15У | 1,0 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,87 |
| ЦН-24 | 1,0 | 0,95 | 0,93 | 0,92 | 0,90 | 0,87 | 0,86 |
| СКД-ЦН-33 | 1,0 | 0,81 | 0,785 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,745 |
| СДК-ЦН-34 | 1,0 | 0,98 | 0,947 | 0,93 | 0,915 | 0,91 | 0,90 |
| СДК-ЦН-34М | 1,0 | 0,99 | 0,97 | 0,95 | - | - | - |

Таблиця 1.6. Значення поправкового коефіцієнта К3 для груп циклонів

типу ЦН

| Характеристика групового циклона | К3, Па |
| --- | --- |
| Компонування, нижче організоване підведення | 60 |
| Компонування, циклонні елементи розташовані в одній площині. Відведення з загальної камери чистого газу | 35 |
| Таке саме, але равликове відведення із циклонних елементів | 28 |
| Прямокутне компонування. Вільне підведення потоку в загальну камеру | 60 |

2.6. Знаходимо втрати тиску в циклоні:

ΔР = 0,5 φ500 ρГР w 		(1.6)

де

ρГР – густина газу при робочих умовах, кг/м3.

Густина газу при робочих умовах визначається за формулою 1.7:

ρГР = ρГ 			(1.7)

де

ρГ – густина вологого газу за нормальних умов, кг/м3;

Ро – нормальний атмосферний тиск, 101300 Па;

Ра – фактичний атмосферний тиск, Па;

Р' – розрідження газу в циклоні, Па.

Втрати тиску газу в циклоні не повинні перевищувати допустимого значення для даного типу апарата.

2.7. Визначаємо медіанну тонкість очищення при робочих умовах:

d50м = d50Т 		(1.8)

де

d50Т – середній розмір часточок пилу, мкм (таблиця 3);

DT – 0,6 м;

ρТ – 1930 кг/м3;

µгр – динамічна в’язкість газу при робочих умовах, мкПа ∙ с, яку визначають за формулою 1.9:

µгр = µг (		(1.9)

де С = 124 – константа.

µТ – 22,2 ∙ мкПа ∙ с;

wг – 3,5 м/с.

2.8. Знаходимо ефективність очищення газу в циклоні:

η = 50 [1 + Ф(х)]			 (1.10)

де Ф(х) – нормальна функція розподілу (табл. 9) від параметра Х, що обчислюється за формулою:

Х = lg (d50 / d50т )

Значення d50  та lgδ для деяких видів пилу наведені в таблиці 1.7, значення lgδη наведені в таблиці 1.3.

Таблиця 1.7. Значення середнього розміру частинок і ступеня полідисперсності деяких видів пилу

| Технологічний процес | Вид пилу | Середній розмір частинок, d50 мкм | Ступінь полідисперсності, lgδ |
| --- | --- | --- | --- |
| Точіння інструментів | Абразивно-металевий | 38 | 0,214 |
| Експериментальні дослідження | Кварцовий пил | 3,7 | 0,405 |
| Сушіння вугілля в барабані | Вугільний пил | 15 | 0,334 |
| Виробництво будівельних матеріалів | Цементний пил | 20 | 0,468 |

Таблиця 1.8. Значення нормальної функції розподілу

| Значення Х | Ф(х) | Значення Х | Ф(х) | Значення Х | Ф(х) | Значення Х | Ф(х) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -2,7 | 0,004 | -1,3 | 0,097 | 0,1 | 0,540 | 1,5 | 0,933 |
| -2,6 | 0,005 | -1,2 | 0,115 | 0,2 | 0,579 | 1,6 | 0,945 |
| -2,5 | 0,006 | -1,1 | 0,136 | 0,3 | 0,618 | 1,7 | 0,955 |
| -2,4 | 0,008 | -1,0 | 0,159 | 0,4 | 0,655 | 1,8 | 0,964 |
| -2,3 | 0,0011 | -0,9 | 0,184 | 0,5 | 0,691 | 1,9 | 0,971 |
| -2,2 | 0,0014 | -0,8 | 0,212 | 0,6 | 0,719 | 2,0 | 0,977 |
| -2,1 | 0,0018 | -0,7 | 0,242 | 0,7 | 0,758 | 2,1 | 0,982 |
| -2,0 | 0,023 | -0,6 | 0,274 | 0,8 | 0,788 | 2,2 | 0,986 |
| -1,9 | 0,029 | -0,5 | 0,308 | 0,9 | 0,816 | 2,3 | 0,989 |
| -1,8 | 0,036 | -0,4 | 0,345 | 1,0 | 0,841 | 2,4 | 0,992 |
| -1,7 | 0,045 | -0,3 | 0,382 | 1,1 | 0,864 | 2,5 | 0,994 |
| -1,6 | 0,055 | -0,2 | 0,421 | 1,2 | 0,882 | 2,6 | 0,995 |
| -1,5 | 0,067 | -0,1 | 0,460 | 1,3 | 0,903 | 2,7 | 0,996 |
| -1,4 | 0,081 | 0,0 | 0,500 | 1,4 | 0,919 | - | - |

3. Визначення конструктивних розміри запроектованого циклона

Для визначення конструктивних розмірів запроектованого циклона використовують рекомендовані співвідношення його конструктивних елементів до внутрішнього діаметра D. Використовуючи відомості, наведені в таблицях 9 і 10, знаходимо конструктивні розміри циліндричних чи спірально-конічних циклонів, величини яких заносимо в таблицю 1.11 чи 1.12. На рис. 1.2. наведені конструктивні схеми циліндричних (а) та конічних (б) циклонів.

Конструктивні розміри циліндричних та конічних циклонів беруться в частинах від внутрішнього діаметра D. Для циліндричних циклонів ці співвідношення такі:

- загальна висота циклона Н = (3,31...4,56) D;

- висота циліндричної частини Нц = (1,51...2,26) D;

- висота конічної частини Нк = (1,5...2,0) D;

- діаметр вихлопної труби d = (0,22...0,34) D;

- діаметр пиловипускного отвору d1= (0,3...0,4) D;

- діаметр вхідного патрубка а= (0,48...1,11) D.

В таблиці 1.9 наведені відносні розміри циліндричних циклонів як частки діаметра їх корпуса.

Рис. 1.2. Конструктивні схеми циліндричних (а) та конічних (б) циклонів конструкції НИИОГАЗА

Таблиця 1.9. Відносні розміри циклонів типу ЦН як частки діаметра корпуса

| Тип циклона | α, град | а | hт | Нц | Нк | d1 | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦН-11 | 11 | 0,48 | 1,56 | 2,06 | 2,00 | 0,3 | 3,38 |
| ЦН-15 | 15 | 0,66 | 1,74 | 2,26 | 2,00 | 0,3 | 4,56 |
| ЦН-15У | 15 | 0,66 | 1,50 | 1,51 | 1,50 | 0,3 | 3,31 |
| ЦН-24 | 24 | 1,11 | 2,11 | 2,21 | 1,75 | 0,4 | 4,26 |

Конструктивні розміри спірально-конічних циклонів наведені в табл. 10 і характеризують: d - діаметр вихлопної труби, d1 - найменший діаметр конічної частини, a - діаметр вхідного патрубка, b - довжину вхідного патрубка, h1 та h2 – відповідно, довжину вихлопної труби в корпусі циклона і зовні корпуса; H1 та H2 – відповідно, висоту циліндричної і конічної частини корпуса циклона:

Таблиця 1.10. Відносні розміри циклонів типу СК-ЦН як частки діаметра корпуса

| Тип циклона | d | d1 | а | b | h1 | h1 | H1 | H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СДК-ЦН-34 | 0,34 | 0,23 | 0,25 | 0,214 | 0,515 | 0,515 | 0,515 | 2,11 |
| СДК-ЦН-34М | 0,22 | 0,18 | 0,40 | 0,180 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 2,60 |
| СК-ЦН-40 | 0,40 | 0,20 | 0,38 | 0,150 | 0,40 | 0,30 | 0,535 | 3,00 |
| СДК-ЦН-33 | 0,33 | 0,33 | 0,535 | 0,264 | 0,535 | 0,25 | 1,20 | 2,20 |

Таблиця 1.11. Конструктивні розміри циліндричного циклона _____, мм

| Тип циклона | Діаметр циклона | Кут нахилу вхідного патрубка відносно горизонталі, град | Діаметр вхідного патрубка | Висота заглибленої частини вихлопної труби | Висота циліндричної частини циклона | Висота конічної частини циклона | Діаметр вихлопної труби | Діаметр пило випускного отвору | Загальна висота циклона | Діаметр бункера | Висота циліндричної частини бункера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблиця 1.12. Конструктивні розміри спірально-конічного

циклона _____, мм

| Тип циклона | Діаметр циклона | Найменший діаметр конічної частини циклона | Довжина вхідного патрубка | Діаметр вхідного патрубка | Висота циліндричної частини циклона | Висота конічної частини циклона | Діаметр вихлопної труби | Висота зовнішньої частини вихлопної труби | Висота заглибленої частини вихлопної труби | Діаметр бункера | Висота циліндричної частини бункера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Параметри накопичувального бункера циклона визначають, виходячи з того, що його діаметр Dб для конічних циклонів – 1,1 – 1,2 D, для циліндричних – 1,5 D. Висота циліндричної частини бункера становить 0,8D незалежно від конструкції циклона, його днище виконується з кутом нахилу між стінками 60оС, а вхідний отвір має діаметр 250 або 500 мм.

Вихідні дані для розрахунків

| Параметри | Варіант вихідних даних для розрахунку |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Тип циклона | ЦН-15, м | ЦН-15, о | ЦН-11, о | СК-ЦН-34, м | СДК-ЦН-33, о | СДК-ЦН-34М, м |
| Кількість газу, що очищується, Qг, тис м3/год | 0,85 | 1,54 | 1,83 | 2,74 | 3,26 | 4,40 |
| Температура очищуваного газу tг, 0С. | 100 | 350 | 200 | 250 | 300 | 150 |
| Густина вологого газу (г, кг/м3 | 1,13 | 1,20 | 1,22 | 1,25 | 1,29 | 1,31 |
| Густина пилу (ч, кг/м3 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3550 |
| Розрідження газу на вході в циклон Р´, мм. вод. ст. | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 |
| Припустимий гідравлічний опір групи циклонів ΔР, мм. рт. ст. | 50 | 60 | 70 | 65 | 55 | 75 |
| Динамічна в’язкість очищуваного газу за нормальних умов, μг, мкПа• с | 8,6 | 6,2 | 13,8 | 10,3 | 11,7 | 12,8 |
| Початкова запиленість газів q, г/м3 | 55 | 45 | 25 | 30 | 35 | 60 |
| Характер пилу | кварцовий | вугільний | цементний | кварцовий | вугільний | цементний |
| Ступінь уловлювання пилу (, %. | 80 | 85 | 95 | 90 | 92 | 98 |
| № питання для відповіді | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 1,4 | 5,8 | 7,3 |

Примітка: 1 мм рт. ст. – 1,33 мб; 1 мб – 100 Па; 1 гПа – 0,75 мм. рт. ст.; 1 мм вод. ст. – 9,8 Па

Контрольні запитання

1. Під дією яких сил відбувається осадження завислих частинок в сухих

пиловловлювачах?

2. Принцип роботи, переваги й недоліки циклонів.

3. Наведіть класифікацію циклонів за конструктивними ознаками.

4. Охарактеризуйте поширені на Україні та в країнах близького зарубіжжя циклони.

5. Поясніть застосування та конструктивні особливості розповсюджених типів циклонів загального призначення.

6. Принцип дії та конструктивні особливості прямоточних циклонів.

7. Коли використовуються групові циклони та які їх технічні характеристики?

8. Особливості використання батарейних циклонів та які їх технічні характеристики.

Розрахункова робота 2. Технологічні розрахунки пилоосаджувальних камер і визначення їх конструктивних розмірів

Мета роботи: набути практичних навичок у виконанні розрахунків по визначенню основних технологічних параметрів роботи пилоосаджувальних камер та їх конструктивних розмірів.

Завдання роботи: 1) освоїти методику виконання розрахунків по визначенню основних технологічних параметрів роботи пилоосаджувальних камер та їх конструктивних розмірів; 2) виконати розрахунки по визначенню основних технологічних параметрів роботи пилоосаджувальних камер та їх конструктивних розмірів згідно з варіантом завдання; 3) дати письмову відповідь на питання, наведені в кінці роботи.

1. Загальна характеристика пилоосаджувальних камер

Пилоосаджувальні камери застосовують для гравітаційного грубого очищення газових викидів від частинок пилу розміром 30...100 мкм. Принцип роботи пилоосаджувальних камер ґрунтується на виведенні частинок пилу з газопилового потоку шляхом їх осадження під дією сили ваги. Їх застосовують для уловлення великих частинок сировинних матеріалів після обертових цементних печей, печей для обпалювання магнезиту і доломіту тощо.

Перевагою пилоосаджувальних камер є простота виготовлення. Матеріалом для їх виготовлення є цегла, збірний залізобетон, сталь та дерево (для холодних газів). Перевагою також є незначний гідравлічний опір – 50...100 Па.

Недоліком пилоосаджувальних камер є низька ефективність пилоуловлення (40...50 %), особливо при вловлені дрібнодисперсного пилу (d<20 мкм), а також їх громіздкість.

Принципова конструктивна схема пилоосаджувальної камери наведена на рис. 1.

За конструкцією пилоосаджувальні камери бувають порожнисті, пустотілі (рис. 2.2), з горизонтальними полицями (рис. 2.2, а), з вертикальними перегородками (рис. 2.2, б,в), з ланцюговими чи дротяними завісами (рис. 2.2, г).

Рис. 2.1. Принципова конструктивна схема пилоосаджувальної камери:

1 – корпус; 2 – бункер; 3 – штуцер для видалення пилу

2. Методика визначення основних технологічних параметрів роботи пилоосаджувальних камер та їх конструктивних розмірів

Для виконання розрахунків по визначенню основних технологічних параметрів роботи пилоосаджувальної камери необхідні такі вихідні дані:

| Об’єм (витрати) очищуваного газу | Qг, м3/с |
| --- | --- |
| Температура очищуваного газу | tГ, °С |
| Динамічна в’язкість очищуваного газу за нормальних умов | μг, мкПа• с |
| Дисперсний склад пилу | dч, мкм |
| Густина часток пилу | ρч, кг/м3 |

2.1. Розраховуємо витрати очищуваного газу при робочих умовах:

QГР = 				(2.1)

де

Qг – об’єм (витрати) очищуваного газу, м3/с;

tг – температура очищуваного газу, оС;

То – 273°К – абсолютна температура.

2.2. Обчислюємо площу вертикального перерізу пилоосаджувальної камери:

SВ = 				(2.2)

де wГ - швидкість руху газів в камері (звичайно 0,2...1,5 м/с).

Рис. 2.2. Конструкції пилоосаджувальних камер:

1 – полиці; 2 – перегородки; 3 – ланцюгова або дротяна завіса

2.3. Визначаємо площу дна пилоосаджувальної камери:

SД = 			(2.3)

де g = 9,81 м/с2 – гравітаційна стала;

µгр – динамічна в’язкість газу за нормальних умов, мкПа ∙ с;

dч – середній розмір часточок пилу, мкм;

ρч – густина пилу, кг/м3.

2.4. Визначаємо габаритні розміри пилоосаджувальної камери:

Задавшись значенням висоти осаджувальної камери НК визначаємо її ширину й довжину:

Вк = SВ/Нк			(2.4)

LК = SД/Вк			(2.5)

2.5. Визначаємо габаритні розміри пилоосаджувальної камери з рахуванням розміщення полиць:

Для зменшення довжини пилоосаджувальної камери в ній передбачають полиці, що еквівалентно збільшенню площі дна камери SД. Наявність ланцюгової чи дротяної завіси, вертикальних чи горизонтальних полиць додає до гравітаційного ефекту ефект інерційного осадження при обтіканні газовим потоком різних перешкод. В результаті цього збільшується ефективність роботи пилоосаджувальних камер. При наявності n полиць площа однієї полиці дорівнює:

SП = SД/n			(2.6)

Знаходимо величину, на яку можна зменшити загальну висоту камери з урахуванням розміщення полиць:

Нз = n ∙ hП,			(2.7)

де hП – відстань між полицями, 0,2...0,3 м.

Визначаємо величину, на яку можна зменшити довжину пилоосаджувальної камери за рахунок розміщення полиць :

LКЗ = SП /BK			(2.8)

Мінімальний розмір частинок, які будуть повністю осаджені в камері після встановлення полиць, визначається за залежністю:

dч = 			(2.9)

де Qгр – витрати очищуваного газу, м3/с;

µг – динамічна в’язкість газу, мкПа∙с;

g – прискорення вільного падіння, м2/с;

ρч – густина частинок пилу, кг/м3;

Lк – довжина камери, м;

Bк – ширина камери, м.

Вихідні дані для розрахунків

| Параметри | Варіант вихідних даних для розрахунку |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| Кількість газу, що очищується, Qг, тис м3/год | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Температура очищуваного газу tг, 0С. | 400 | 500 | 100 | 200 | 650 | 400 |
| Характер пилу, що вловлюється | вапняковий | асбестовий | деревна стружка | крохмаль | неорганічний пил від плавильних печей | металевий пил |
| Густина пилу (ч, кг/м3 | 2780 | 2200 | 1180 | 1270 | 3020 | 6550 |
| Розмір часток, що осаджуються, dч, мкм | 70 | 260 | 1370 | 65 | 117 | 80 |
| Динамічна в’язкість очищуваного газу за нормальних умов, μ, мкПа• с | 8,6 | 6,2 | 7,8 | 9,3 | 10,7 | 6,8 |
| Висота пилоосаджувальної камери, м | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 6,5 | 5,5 |
| Кількість полиць, шт | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| № питання для відповіді | 1,4 | 2,4 | 3,4 | 1,3 | 2,3 | 1,2 |

Контрольні запитання

1. Під дією яких сил відбувається осадження завислих частинок в сухих пиловловлювачах?

2. Принцип роботи, переваги й недоліки пилоосаджувальних камер.

3. Наведіть приклади конструкцій пилоосаджувальних камер.

4. Поясніть методику визначення габаритних розмірів пилоосаджувальної камери.

Розрахункова робота 3. Розрахунок параметрів роботи рукавних фільтрів

Мета роботи: набути практичних навичок у виконанні розрахунків по визначенню основних технологічних параметрів роботи рукавних фільтрів.

Завдання роботи: 1) освоїти методику виконання розрахунків по визначенню основних технологічних параметрів роботи рукавних фільтрів; 2) дати письмову відповідь на питання, наведені в кінці роботи.

- Загальна характеристика рукавних фільтрів

Рукавні фільтри є високоефективним устаткуванням сучасної конструкції для очищення від пилу промислових газів у чорній та кольоровій металургії, хімічній промисловості, при виробництві будівельних матеріалів, у теплоенергетиці, деревообробній, целюлозно-паперовій, легкій та інших галузях промисловості.

Рукавні фільтри з імпульсною регенерацією можуть бути використані також в аспіраційних системах апаратів та виробничих приміщеннях, де відбувається пиловиділення, що забруднює атмосферу.

Використання в системах пилогазоочищення рукавних фільтрів дозволяє гарантовано забезпечити зниження викидів пилу в атмосферу значно нижче гранично припустимих норм. Застосування спеціальних фільтруючих матеріалів забезпечує зниження залишкового вмісту пилу до 20 мг/м3 і менш і уловлювання часток до 0,3 мікрони.

2. Методика визначення основних технологічних параметрів роботи рукавних фільтрів

Вихідні дані: витрати очищувальних газів, QГ, м3/с; температура газів tГ, °С; діаметр частинок пилу, d50, мкм; в’язкість газу при робочих умовах,  µГ, Па⋅с, тип фільтру, вид фітруючої тканини, вид пилу, густина газу при нормальних умовах, ρГ, кг/м3; запиленість газу СГ, г/м3; атмосферний тиск, Ра, Па (за відсутності можливості визначити атмосферний тиск за реальних умов Ра приймається рівним 97400 Па (730 мм. рт. ст.); тривалість регенерації однієї секції τ’, с.

Вихідні дані для проведення розрахунків визначають за варіантом у таблиці вихідних даних (номер варіанту відповідає порядковому номеру студента у групі).

Технологічні розрахунки фільтрувальних апаратів зводяться до визначення площі фільтрувальної перегородки, гідравлічного опору фільтрувальної перегородки і апарата в цілому, частоти і тривалості циклів регенерації фільтрувальних елементів.

Витрати газу при робочих умовах визначають за формулою:

QГР = (QГ ∙ Тр)/ Т0, (м/с)                                      (3.1)

де    ТР = (tГ + Т0) – температура газів в робочих умовах, °К;

Т0 = 273°К – абсолютна температура.

Густина газу при робочих умовах

ρГР = ρг Т0 (Ра + Р′) / Р0 (T0 + tг), (кг/м3)               (3.2)

де РО = 101300 Па – нормальний атмосферний тиск.

Р′ - розрахунковий надмірний тиск, що визначається за типом фільтру (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

Фільтри з імпульсною продувкою

| Технічна характеристика | ФРКІ-30 | ФРКІ-90 | ФРКІ-360 | ФРКДІ-550 | ФРКДІ-1100 | ФРКДІ-15-130 | ФРКІ-60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фільтрувальна поверхня, м2 | 30 | 90 | 360 | 550 | 1100 | 15 | 60 |
| Число рукавів | 36 | 108 | 288 | 216 | 432 | 19 | 72 |
| Діаметр рукава, мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 |
| Висота рукава, м | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Число секцій | 1 | 3 | 8 | 6 | 12 | 1 | 1 |
| Число електромагнітів | 3 | 9 | 24 | 36 | 72 | 8 | 3 |
| Число мембранних головок клапанів | 6 | 18 | 48 | 72 | 144 | 8 | 6 |
| Розрахунковий надмірний тиск, кПа | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 |
| Маса, т | 1,28 | 2,99 | 8,86 | 18,4 | 31,3 | 1,05 | 1,28 |
| Габаритні розміри /довжина х ширина х висота/, м | 1,46х 2,06х 3,6 | 4,14х 2,06х 3,6 | 5,85х 4,37х 4,88 | 4,94х 4,34х 9,18 | 8,95х 4,34х 9,18 | 1,28х 1,88х 4,98 | 1,46х 2,06х 3,6 |

Динамічна в’язкість газу при робочих умовах:

, (Па с)                  (3.3)

де С = 124 – константа.

Питоме газове навантаження q, м3/(м2 × хв.) в рукавних фільтрах знаходиться за такою формулою:

(3.4)

де   gн  –  нормативне питоме навантаження, залежне від виду пилу та його схильності до агломерації (табл. 3.3);

С1 – коефіцієнт, який характеризує особливість регенерації фільтрувальних елементів (табл. 3.4);

С2 – коефіцієнт, який враховує вплив концентрації пилу на питоме газове навантаження (рис. 3.1);

С3  – коефіцієнт, який враховує вплив дисперсного складу пилу в газі (табл. 2.5);

С4  – коефіцієнт, який враховує вплив температури газу   (табл. 3.6);

С5 – коефіцієнт, який враховує вимоги до якості очищення (при концентрації пилу в очищених газах 30 мг/м3, С5 = 1, зі зменшенням необхідної концентрації С5 зменшується і при 10 мг/м3 С5 = 0,95).

Таблиця 3.3

Значення нормативного питомого газового навантаження

| Значення gн , м3/(м2×хв.) |
| --- |
| 3,5 | 2,6 | 2 | 1,7 | 1,2 |
| Комбікорм Мука Зерно Макухова суміш Пил шкіри Тирса Тютюн Картонний пил Полівінілхлорид | Азбест Волоконні целюлозні матеріали Пил при вибиванні відливок з форм Гіпс Вапно гашене Пил від поліровки Сіль, Пісок Пил піскоструминних апаратів Тальк Кальцинована сода | Глинозем Цемент Керамічні барвники Вугілля Плавиковий шпат Гума Каолін Вапняк Цукор Пил гірських порід | Кокс Летюча зола Метало порошки Окисли металів Пластмаси Барвники Силікати Крохмаль Смоли сухі Хімікати з нафтосировини | Активоване вугілля Технічний вуглець Миючі речовини Порошкове молоко Перегони кольорових і чорних металів |

Таблиця 3.4

Значення коефіцієнта С1, який враховує особливості регенерації фільтрувальних елементів

| Вид фільтра | Коефіцієнт С1 |
| --- | --- |
| З імпульсним продуванням стиснутим повітрям з рука-вами з тканини З регенерацією шляхом зворотного продування і одноразовим струшуванням або коливанням рукавів З регенерацією шляхом зворотного продування | 1 0,70...0,85* 0,55...0,70** |

*Менше значення приймається для фільтрів з рукавами з щільної тканини
**Менше значення приймається для фільтрів з рукавами зі склотканини

Рисунок 3.1. Залежність коефіцієнта С2 від концентрації пилу

Таблиця 3.5

Значення коефіцієнта С3, який враховує вплив дисперсного складу пилу

| Медіанний розмір частинок пилу, мкм | С3 |
| --- | --- |
| Більше 100 50 – 100 10 – 50 3 – 10 Менше 3 | 1,2...1,4 1,1 1 0,9 0,7...0,9 |

Таблиця 3.6

Значення коефіцієнта С4, який враховує вплив температури, t°С

| °С | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C4 | 1 | 0,9 | 0,84 | 0,78 | 0,75 | 0,73 | 0,72 | 0,70 |

Визначаємо швидкість фільтрування υф, м/с, і швидкість повітря у вхідному патрубку υвх, м/с:

,                                                    (3.5)
,                                                 (3.6)

де  Н, D – висота і діаметр рукава, м (табл. 3.2).

Гідравлічний опір корпуса апарата визначається величиною місцевих опорів.

,                                    (3.7)

Прийнявши коефіцієнт гідравлічного опору корпуса в межах 1,5 – 2,0, зі співвідношення 2.7 визначаємо гідравлічний опір корпуса апарата:

(Па).                                            (3.8)

Гідравлічний опір фільтрувальної перегородки ΔРп  залежить від маси і властивостей пилу, який на неї осів і утворюється двома складовими: постійною ΔР' і змінною ΔР":

ΔРп  =   ΔР' + ΔР"                                          (3.9.)

Постійна складова гідравлічного опору:

(3.10)

де    n' – показник ступеню, залежний від течії потоку (для розрахунків при ламінарному режимі приймається n' = 1; при турбулентній течії n' > 1);

Кп – коефіцієнт, який характеризує опір фільтрувальної перегородки з залишеним на ній шаром пилу, м-1 (табл. 3.7).

Таблиця 3.7.

Значення коефіцієнта Кп, який характеризує опір фільтрувальної перегородки

| Тип фільтру-вальної тканини | Вид пилу | Медіанний діаметр пилу, мкм | Коефіцієнт Кп, м-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Лавсан арт.136 і 21 | цементний, кварцовий | 10...20 | (1100...1500) 106 |
| Те саме | перегони металів | 2,5...3,0 | (2300...2400)106 |
| Лавсан арт.86013 Склотканина | Те саме | 2,5...3,0 | (2300...2400)106 х (1,2...1,3) |
| Лавсан арт.86013 | Те саме | 0,6 | (13000...15000) 106 |

Змінна складова гідравлічного опору

,                                    (3.11)

де   КПС – коефіцієнт опору шару пилу;

с’– концентрація частинок в потоці, кг/м3, визначається з Сг.

Величини  d50, КПС, βП  характеризують властивості пилу, тому їх об’єднують одним параметром  опору шару пилу К1 (табл. 3.8):

,                                            (3.12)

Тоді для розрахунку ΔР", Па, зручніше використовувати формулу

(3.13)

К1 – параметр опору шару пилу (табл. 3.8).

Таблиця 3.8

Параметр опору шару пилу К1

| Вид пилу | Медіанний діаметр пилу, мкм | Параметр К1, м/кг |
| --- | --- | --- |
| Цементний, кварцовий | 12 ... 20 | (6,5...16)×109 |
| Перегони металів | 3 | 80×109 |
| Те саме | 0,7 | 330×109 |

Користуючись формулою (3.13) і, міняючи змінну величину гідравлічного опору фільтрувальної перегородки, визначають тривалість фільтрувального циклу, с:

.                                        (3.14)

Для дрібного пилу змінну величину гідравлічного опору фільтрувальної перегородки приймають в межах 600...800 Па, для великого пилу з медіанним діаметром частинок більше 20 мкм – 250... 350 Па.

Оцінивши попередньо тривалість циклу фільтрування τ, розраховують точне значення ΔР" за формулою 3.13 та визначають гідравлічний опір фільтрувальної перегородки (формула 3.9).

Отримане значення порівнюють із допустимим ΔРдоп (табл. 3.9) для вашого типу фільтра.

Таблиця 3.9.

Основні параметри рукавних і карманних фільтрів

| Найменування параметру | Норми для типів |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Площа фільтрування, м2 | 4-1000 | 4-25000 | 4-25000 | 4-20000 |
| 2 | Розрідження у фільтрі, Па, не більше | 3000 | 6000 | 50000 | 5000 |
| 3 | Гідравлічний опір, Па, не більше | 2000 | 3000 | 2500 | 2500 |
| 4 | Тиск повітря /газу/ для регенерації, МПа, не більше | - | 0,01 | 0,01 | 0,8 |
| 5 | Концентрація пилу на вході фільтра, г/м3, не більше | 50 | 30 | 50 | 50 |
| 6 | Концентрація пилу за фільтром, мг/м3, не більше | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 7 | Питоме газове навантаження на фільтрувальний матеріал, м3/м2·год., не більше | 90 | 90 | 70 | 180 |
| 8 | Енергетичні витрати на очищення 1000 м3 газу, кВт·год., не більше | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,3 |
| 9 | Питома матеріалоємність, розрахована за максимальним газовим навантаженням, кг/1000 м3/год. | 960-115 | 885-255 | 920-280 | 350-75 |

Головною конструктивною ознакою для рукавних фільтрів є улаштування регенерації, згідно якої ці  фільтри діляться на такі  типи:

1 –  з регенерацією механічним струшуванням;

2 – з регенерацією зворотною продувкою атмосферним повітрям чи очищеним газом;

3 –  з регенерацією механічним струшуванням в сполученні з  улаш-туванням для регенерації зворотною продувкою;

4 –  з регенерацією стиснутим повітрям.

Якщо розрахований опір відповідає технічним вимогам, то тривалість циклу фільтрування залишаємо без змін. У протилежному випадку здійснюється поправка і перерахунок.

Визначаємо кількість регенерацій на протязі 1 години

,                                             (3.15)

Розраховуємо об’єм газу, який витрачається на зворотну продувку, умовно приймаючи швидкість газу при зворотній продувці рівну швидкості при фільтруванні

Sв                                        (3.16)

Визначаємо фільтрувальну площу апарата

(3.17)

Знаючи загальну площу фільтрації для заданого апарату (таблиця 3.2) визначають необхідну кількість фільтрів:

n = Sв / S1 	                               	(3.18)

де S1 – площа фільтрації у одному фільтрі, м2.

За формулою (3.19) знаходимо  площу  фільтрування,  яка  виключається під час регенерації

,                                   (3.19)

де   NC – число секцій, шт. (табл. 3.2);

SC – площа однієї секції, м2 (табл. 3.2).

Уточнюємо кількість газу, яка витрачається на зворотну продувку на протязі 1 години

n,                          (3.20)

Остаточно визначаємо необхідну площу фільтрування:

,                                 (3.21)

Тривалість фільтрувального циклу τ, с, будь-якої секції (рукава) повинна бути завжди більшою тривалості регенерацій всіх інших секцій (рукавів) апарата

.                                  (3.22)

Якщо умова дотримується, то на регенерацію відключається почергово  одна секція.

Питоме навантаження при регенерації буде складати

(3.23)

Якщо питоме навантаження знаходиться у межах розрахункового (табл. 3.9), то експлуатацію апаратів є надійною.

Потужність електродвигуна вентилятора, необхідного для  транспор-тування газів  для очищення через фільтр, підраховується за формулою

,                                  (3.24)

де  К' – коефіцієнт запасу потужності електродвигуна, приймається  1,1 ...1,5;

ΔР – гідравлічний опір фільтра, Па;

ηм – к. к. д. передачі (для клиноремінної передачі приймається 0,92 – 0,95);

ηв – к. к. д. вентилятора, приймається 0,65…0,8.

Дають відповідь на контрольне запитання яке відповідає номеру вашого варіанта (або номеру вашого варіанту – 10).

Контрольні запитання

1.  Під дією яких сил відбувається сухе очищення газових викидів?

3.  Наведіть класифікацію тканинних фільтрів.

4.  Проаналізуйте  конструктивно-технологічні  параметри  різних  типів рукавних фільтрів.

5.  Принцип роботи і конструктивні особливості рукавних фільтрів.

6.  Охарактеризуйте технічні характеристики різних марок фільтрів.

7.  Поясніть принцип роботи й конструктивні особливості волокнистих фільтрів.

8.  Наведіть приклади галузей застосування, конструктивних особливостей технічних характеристик зернистих фільтрів.

9.  Особливості  конструкцій  фільтрів  для  очищення  радіоактивних викидів.

10. Призначення та склад рукавного фільтра з імпульсною регенерацією.

Вихідні дані для проведення розрахунків технічних параметрів фільтрів

| Варіант | Вихідні дані |
| --- | --- |
|  | Qг | tг | ρг | Сг |
|  | м3/год | оС | кг/м3 | мг/м3 |
| 1 | 4000 | 30 | 1,293 | 130 |
| 2 | 5000 | 120 | 1,250 | 60 |
| 3 | 3500 | 180 | 0,770 | 70 |
| 4 | 3700 | 40 | 1,430 | 50 |
| 5 | 3900 | 213 | 3,21 | 140 |
| 6 | 4100 | 53 | 1,98 | 60 |
| 7 | 4300 | 300 | 0,77 | 70 |
| 8 | 4500 | 64 | 1,25 | 150 |
| 9 | 4800 | 267 | 1,29 | 60 |
| 10 | 4000 | 70 | 1,43 | 50 |
| 11 | 5000 | 105 | 0,77 | 160 |
| 12 | 3500 | 78 | 0,80 | 50 |
| 13 | 3700 | 140 | 0,75 | 60 |
| 14 | 3900 | 180 | 0,86 | 70 |
| 15 | 4100 | 92 | 0,93 | 150 |
| 16 | 4300 | 97 | 1,24 | 60 |
| 17 | 4500 | 101 | 1,132 | 150 |
| 18 | 4800 | 301 | 1,043 | 60 |
| 19 | 4000 | 146 | 0,094 | 50 |
| 20 | 5000 | 120 | 0,76 | 60 |
| 21 | 3500 | 140 | 0,87 | 70 |
| 22 | 3700 | 87 | 0,93 | 150 |
| 23 | 3900 | 200 | 1,04 | 60 |
| 24 | 4100 | 38 | 1,12 | 150 |
| 25 | 4300 | 206 | 1,234 | 150 |

Рекомендована література

Базова

- Хімія та екологія атмосфери: Навч. посіб. / Б.М. Федишин та ін..; За ред. Б.М. Федишина. – К.: Алетра, 2003. – 272 с.

- И.Г. Вилесов, А.А. Костюковская. Очистка вибросных газов. – К.: Техніка, 1971. – 196 с.

- Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредніх веществ и их распределение в воздухе. – Справ. изд. М.: Химия, - 1991. – 368 с.

- Колесніков М.О. Хімія атмосфери. Курс лекцій. – Мелітополь: ТДАТУ, 2009. – 112 с.

- Раціональне природокористування та охорона навколишнього середовища. – Курс лекцій. - К.: НМК, 1993. – 129 с.

- Малита Д.М. и др. Современные методы определения загрязнений населенных мест. – М.: Медецина, - 1980.

- Охрана окружающей среды. Под ред. Дуганова Г.В. К.: Вища школа, 1998. – 246 с.

- Охрана окружающей среды. Под ред. Белова С.В. М.: Высшая школа, 1991. – 364 с.

- Перегуд Е.А. Химический анализ воздуха (новые и усовершенствованные методы). – Л.: Химия. – 1976. – 328 с.

- Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навколишнього середовища: Навчальний посібник. – Суми: Університетська книга, 2002. – 284 с.

- Сухарев С.М., Чундак С.Ю., Сухарева О.Ю. Техноекологія та охорона навколишнього середовища: Навч. посібник. - Л.: Новий Світ - 2000, 2004. – 256 с.

Допоміжна

- Апостолюк С.О., Мацюк Р.І., Сторожук В.М., Сомар Г.В., Миць В.І. Охорона навколишнього середовища в лісопромисловому комплексі: Навчальний посібник. –Львів: Афіша, 2001. – 200 с.

- Бримблкумб П. Состав и химия атмосферы. – М.: Мир, 1988. – 351 с.

- Чайка В.Є. Урбоекологія. ( Вінниця, 1999.

- Стольберг Ф.В. Экология города. ( К.: Либра, 2000.

- Тимофеев Ю.М., Васильев А.В. Теоретические основы атмосферной оптики. СПб.: Наука, 2003. – 474 с.

- Одум Ю. Экология в 2-х т. М.: Мир, 1986.

- Еколого-економічні проблеми довкілля Житомирщини [Кол. Моногр.]. / В.І. Карпов,    С.І. Сіренький та ін. – житомир, 2001.

- Власенко В.М. Каталитическая очистка газов. – К.: Техніка, 1973.                      – 199 с.

- Родионов А.И., Клушин В.Н., Систер В.Г. Технологические процессы экологической безопасности. – Калуга: Издательство Н. Бочкаревой, 2000.

- Корбкин В.І. Передельский Л.В. Экология. – Ростов-на-дону:                  Феникс, 2001.

- Кондратьев К.Я., Москаленко Н.И., Позняков Д.В. Атмосферный аэрозоль. – Л.: Гидрометиоиздат, 1983. – 224 с.

- Парниковые газы – глобальный экологический ресурс. Справочное пособие / В.Х. Бердин, И.Г. Грицевич, А.О. Кокорин, Ю.Н. Федоров. – М.: НОПППУ-WWF. – 2004. – 135 с.

Методичні вказівки для виконання самостійної та практичної роботи із навчальної дисципліни «Технології захисту атмосферного повітря» студентами спеціальності 183 “Технології захисту навколишнього середовища”

Розробники:

Давидова Ірина Володимирівна, к.с.-г.н., доц.

Коцюба Ірина Григорівна, к.т.н., доц.

Редакційно-видавничий відділ

Житомирського державного технологічного університету

Житомирський державний технологічний університет

10005, м. Житомир, вул. Чуднівська 103