## Slide 1: Мова асемблера мікроконтролера 8051

## Slide 2
Оператором мови асемблера мікроконтролера 8051 (мови АСМ51) є рядок вихідного тексту мікроконтролерної програми (МК-программы), що має наступний формат:
<мітка> <операція> <операнди> ;<коментар>
Поле <операція> <операнди> є головним полем рядка. Поле <операція> містить мнемонічне позначення команди або директиви асемблера, яке є скороченням (абревіатурою) повного англійського найменування виконуваної дії.
B (Bin) - для двійкової СЧ,
O (Oct) - для вісімкової СЧ,
D (Dec) і H (Hex) - відповідно для десяткової і шістнадцяткової СЧ.
Вживані як операнди числа наводяться з вказівкою системи числення (СЧ),
для чого використовується суфікс (латинська буква, що стоїть після числа):

## Slide 3
Вираження, використовуване в полі <операнди>, обчислюється в процесі
трансляції вихідної МК-програми і є сукупністю символічних імен і (або) чисел
(у форматі 2-байтових слів), що містить наступні основні оператори:
"+" - додавання (третій рівень пріоритету);
"-" - віднімання (третій рівень пріоритету);
"*" - множення (четвертий рівень пріоритету);
"/" - ділення (четвертий рівень пріоритету);
"**" - піднесення до ступеня (п'ятий рівень пріоритету);
.OR. - АБО (перший рівень пріоритету);
.AND. - І (другий рівень пріоритету);
.XOR. - що виключне АБО (перший рівень пріоритету);
.NOT. - заперечення (шостий рівень пріоритету);
"<" (">") - виділення молодшого (старшого) байта 2-байтового слова
(шостий рівень пріоритету).

## Slide 4
Команди пересилання даних
Рис. Схема команд пересилання даних

## Slide 5
#data16- безпосереднє 16-розрядне значення (байт). Допустимо лише
для регістра DPTR.
Rn-операнд знаходиться в регістрі загального призначення, поточного
регістрового банка (n=0..7);
adr - пряма адреса комірки РПД;
@Ri – непряма адреса комірки РПД, 8-розрядна, яка знаходиться в R0 або
R1;
@Ri - непряма адреса комірки ЗПД, 8-розрядна, яка знаходиться в R0 або
R1;
@DPTR - непряма адреса комірки ЗПД, 16-розрядна, який знаходиться у в
DPTR;
@A+DPTR - непряма адреса елементу пам'яті програм, 16-розрядна, який
обчислюється як сума вмісту регістра-покажчика DPTR і акумулятора;
@A+PC - непряма адреса елементу пам'яті програм, 16-розрядна, який
обчислюється як сума вмісту лічильника команд РС і акумулятора;
С – прапорець перенесення

## Slide 6
А) Команди пересилки даних в РПД.
MOV A, Rn ; A ← Rn
MOV A, @Ri ; A ← Ri, i = 0..1
MOV A, adr ; adr = 00...7FH
MOV A, #data8 ; data8 = 00...0FFH
MOV Rn, src ; Rn ← src (src=A, adr, #data8)
MOV @Ri, src ; @Ri ← src РПД (src=A, adr, #data8)
MOV adr, src ; adr ← src (src=A, adr, Rn @Ri, #data8)
Приклад: 1) переслати вміст регістра R1 в R2:
MOV R2, R1 ; такої команди немає
MOV 2, 1 ; переслати у комірку 2 байт з комірки 1.
2) MOV @R0, A ; з А у комірку РПД, адреса якої в R0.
3) MOV R3, #8ВH ; R3 ← 8ВН.
Можна виділити три типи команд пересилки:
– пересилки даних в РПД;
– пересилки даних у ЗПД;
– читання даних з ВПП.

## Slide 7
Команди роботи із стеком:
PUSH adr ; завантажити прямоадресований операнд в стек;
POP adr ; вивантажити значення операнда із стека у прямо
адресовану комірку.
Приклад:
1) PUSH 1 ; завантажити стек значенням з РПД за адресою 1Н.
2) завантажити акумулятор значенням 10Н:
MOV A, #10H
MOV ACC, #10H
XCH A, src ; команда обміну A <-> src (src=Rn, 7 A 0 @Ri, adr);
SWAP A ; обмін тетрад акумулятора.

## Slide 8
Б) Команди пересилки даних у ЗПД.
Якщо використовується 16-розрядна адресація комірок ЗПД, то команди
пересилки:
MOVX A, @DPTR ; A ← вміст комірки з адресою в DPTR
MOVX @DPTR, А ; у зворотному напрямку
Для завантаження регістра DPTR використовують команду
MOV DPTR, #data16
В разі 8-разрядної адресації комірок ЗПД використовують команду:
MOVX A, @Ri ; A ← @Ri
MOVX @Ri, A ; при цьому Ri має 8-розрядна адресу комірки ЗПД.
В) Команди читання інформації з ЗПП (або РПП, якщо ЕА=1).
MOVC A @A+PC ; A ← @A+PC
MOVC A @A+DPTR ; A ← @A+DPTR в акумулятор завантажується
значення з комірки ПЗП, адреса якої визначається як сума А+РС або
A+DPTR.
Приклад: 1) прочитати вміст комірки ПП, розташованої услід
за виконаною командою.
MOV A, #0H
MOVC A @A+PC
2) прочитати з ЗПД вміст комірки пам'яті з адресою 2000Н.
MOV DPTR, #2000H
MOVX A, @DPTR

## Slide 9
Команди арифметичних операцій
А) команди складання:
ADD A, src ; A ← A+src (src=Rni @Ri, adr, #data8)
ADC A, src ; A ← A+src+C (C-прапорець перенесення)
Б) команди віднімання:
SUBB A, src ; A ← A-src-C
В) команди інкрементування і декрементування:
Інкремент — це операція збільшення, а декремент – зменшення значення змінної. Найчастіше ці операції змінюють значення на 1 (якщо змінна символьного типу, то береться наступний або попередній символ).
INC src ; src ← src+1 (src=A, Rn @Ri, adr)
DEC src ; src ← src-1
INC DPTR ; збільшення на одиницю вмісту DPTR.
INC 20H ; збільшення на одиницю вмісту комірки 20Н.
Г) команди множення і ділення. Команди працюють з цілими числами:
MUL AB ; A*B, молодший байт заноситься в А, старший – в В.
DIV AB ; ціла частина заноситься в А, залишок в В.
DA A ; десяткова корекція акумулятора після складання двійково-десяткових чисел.

## Slide 10
Команди логічних операцій
А) команди логічного множення, додавання і додавання по модулю два
ANL A, src ; A ← A and src (src=Rn @Ri, adr, data8)?
ANL adr,src ; adr ← adr and src (src=A,#data8)
ORL A, src ; A ← A or src
ORL adr,src
XRL A, src ; A ← A xor src
XRL adr, src
Логічні операції виконуються побітно.
Б) команди інверсії, очищення і зсувуакумулятора
CPL A ; A ← (-А)
CLR A ; A ← not А
RLA ; циклічний зсув акумулятора на один біт вліво
RR A ; циклічний зсув акумулятора на один біт вправо.
RLC A ; зсув акумулятора вліво через біт перенесення С
RRC A ; зсув акумулятора вправо через біт перенесення С.

## Slide 11
M1 EQU 40h
M2 EQU 50h
M3 EQU 60h
MOV M1, #100
MOV M2, #20
MOV R3, #5
MOV R5, #10
MOV R6, #20
MOV A, M1
SUBB A, #73
ADD A, M2
SUBB A, R3
SUBB A, R6
SUBB A, R5
MOV M3, A
Приклад : М3=(M1-(73)16)+M2-(R3+R6)-R5