## Slide 1: ВБУДОВАНІ ПРИСТРОЇ МК 8051
Альтернативні функції портів та робота із зовнішньою
пам'яттю

## Slide 2
Функціональна схема мікроконтролера КР1816ВЕ51

## Slide 3
RXD і TXD - інтерфейс для послідовного обміну інформацією з іншими пристроями.
Т0 і Т1 - входи 16-розрядних таймерів-лічильників;
INT0 і INT1 - лінії запитів на переривання від зовнішніх пристроїв;
WR – сигнал запису у зовнішню пам'ять даних
RD - сигнал читання із зовнішньої пам'яті даних
Для обміну із зовнішньою пам'яттю МК використовує додаткові сигнали:
ЕА - відключення внутрішньої програмної пам'ять; рівень 0 на цьому
вході примушує мікроконтролер виконувати програму тільки із зовнішнього
ПЗП; ігноруючи внутрішнє(якщо останнє є);
PSEN - дозвіл зовнішній пам'яті програм; видається тільки при зверненні
до зовнішнього ПЗП;
ALE - строб адреси зовнішньої пам'яті
Розряди порту (всі або частково) виконують наступні альтернативні функції:

## Slide 4
Рис. Управління спільною областю ЗПП і ЗПД
Звернення до зовнішньої пам'яті програм можливо в двох випадках:
1. коли сигнал ЕА активний, тобто має нульовий рівень
2. коли програмний лічильник РС містить число більше 0FFH
Рис. Схема демультиплексованої інформації Р0
Address Latch Enable - ALE

## Slide 5
Вбудовані таймери-лічильники ТС
Рис. Структура регістраTMOD для таймера-лічильника
C/T=0 – режим таймера.
C/T=1 – режим лічильника.
Мх.1, Мх.0 –біти режиму роботи таймера/лічильника (00-нульовий режим;01-перший режим; 10-другий режим; 11-третій режим).
TMOD – що означає: T(timer)- таймер и mode - режим
Перший режим таймера-лічильника Т1
Нульовий режим роботи Т0
Схема роботи таймера-лічильника в нульовому режимі
Друний і третій режим таймерів/лічильників
TCON - від назви Timer CONtrol

## Slide 6
Для керування таймерами в ОЕОМ MCS-51 є два спеціальні регістри:
-TMOD – регістр режимів роботи таймерів-лічильників;
-TCON – регістр керування/статусу таймерів-лічильників.
-GATE – вибір виду керування роботою таймерів-лічильників: 1 - зовнішнє керування (апаратне), 0 – внутрішнє керування (програмне);
-C/T – визначає роботу в якості: 0 – таймера, 1 – лічильника;
М1, М0 – вибір режиму роботи таймерів-лічильників
-TR1, TR0 – біт програмного керування таймерами-лічильниками: 1 – таймер працює, 0 – таймер не працює;
-IE1, IE0 - флаги запиту зовнішніх переривань по входах INT0 і INT1. Встановлюються апаратно по зрізу зовнішнього сигналу, що поступає на входи INT0 і INT1 ОЕОМ. Скидається в стан лог.0 апаратно після обслуговування переривання;
-IT1, IT0 – біти керування типом сигналу переривання на входах INT0 і INT1: 1 – переривання здійснюється по зрізу сигналу, 0 – переривання здійснюється низьким рівнем сигналу