## Slide 1: Середовище розробки Arduino
Житомирська політехніка, доцент Шавурський Ю.О.

## Slide 2
Програмування апаратних засобів Arduino у середовищі Arduino-
IDE (Integrated Development Environment).
Також можливе програмування Arduino із
використанням, наприклад, AVRStudio.
Рис. 1. Середовище розробки Arduino

## Slide 3
Рис. 2. Середовище розробки AVR

## Slide 4
- Компіляція - формування файлу, який буде переданий в плату мікроконтролера.
- Стоп - скасування компіляції.
- Новий - створення нового файлу Arduino.
- Відкрити - відкриття тексту програми.
- Зберегти - збереження тексту програми.
- Передати програму - передача програми в плату мікроконтролера.
- Термінал - відкрити вбудованого ASCII-терміналу.

## Slide 5
Arduino Diecimila
Вибір плати

## Slide 6
Вибір послідовного інтерфейсу
Зі списку вибираємо
СОМ-порт

## Slide 7
/******************************
Світлова сигналізація
Використовується світлодіод "L" на платі Arduino
******************************/
int ledPin =13;
// Світлодіод приєднується до цифрового виходу 13
// Стандартна підпрограма конфігурує наш цифровий порт
// Ця підпрограма виконується тільки один раз при запуску
void setup() {
// Порт конфігурується як вихід
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// Основна програма - це нескінченний цикл
void loop()
{
digitalWrite(ledPin, HIGH); // Включення світлодіода
delay(1000); // Очікування 1 секунду
digitalWritededPin, HIGH); // Виключення світлодіода
delay(1000); // Очікування 1 секунду
}
Формування коду на сторінці
Папка - Blink.pde

## Slide 8
Основний цикл та обробка переривань
При автоматизації обладнання код програми виконується у нескінченому
циклі. На рис. зліва показано виконання послідовності команд "ввід даних— обробка—
вивід".
Швидке обслуговування того чи іншого
обладнання. Це здійснюється за допомогою переривань (Interrupt), рис. з права.

## Slide 9
Програма Arduino складається з наступних основних частин:
- Коментарі та опис програми.
- Заголовки файлів і підключення бібліотеки.
- Оголошення глобальних змінних.
- Стандартна настройка void setup () (порти і конфігурація).
- Основний цикл void loop ().
- Власні процедури.
Базова структура програми

## Slide 10
Операторні дужки
Операторні дужки виділяють фрагмент коду для компілятора. Блок коду завжди
відкривається символом { і завершується символом }. Між ними можуть бути розміщені
команди, опис змінних, тощо. Всі змінні, описи процедур, та інші об’єкти задані у дужках
після закриття дужок стають недоступними для компілятора. Вважають, що операторні
дужки задають область видимості для описаних параметрів. Область видимості
простягається від моменту опису до закриття відповідної операторні дужки.
Типи даних і змінні
У середовищі розробки Arduino С є відмінність між великими та малими символами у
імені змінної. Також не на першій позиції в Arduino у іменах змінних допускається
вживання символу _ і цифр. Ключові слова (if, while, do і т.д.) не можуть бути іменами
змінних. Імена глобальних змінних і функцій не можуть збігатися. Крім того, не
допускається одночасне завдання функцій і локальних змінних з одним і тим же ім'ям. Для
опису у розпорядженні програміста є різні типи змінних. Тип змінної завжди потрібно
ставити перед її описом.
Якщо змінна оголошується в межах функції, процедури або як аргумент функції, вона
є локальною. Це означає, що змінна існує тільки всередині своєї функції. Змінна, оголошена
поза функцією, є глобальною. Вона визначена для всіх функцій в межах програми.

## Slide 11
byte Variable;
// Змінна типу byte, вона може набувати значень
// Від 0 до 255
float PI = 3.1415; // Константа PI оголошена як Float
int myArray[10]
//*********************************************************
// Масив Byte, оголошений складається
// З 10 елементів типу Int.
// До відповідного елементу звертаються через
// Покажчик: Var (x)
// Нумерація елементів масивів починається з 0
//*********************************************************
Приклад написання коду

## Slide 12
Стандартні типи даних
Void
Змінна типу Void не займає місце у пам'яті і служить лише для того, щоб вказати що процедура не повертає значення або для того щоб взяти адресу якогось об’єкта іншого типу у пам'яті.
Boolean
Змінна типу Boolean може мати два стани: true (істина) або false (неправда). Така змінна займає 1 байт в пам'яті. Значення true відповідає одиниці, a false - це стан, відмінний від логічної одиниці.
boolean Load = true; // Змінна істинна
Byte
Змінна типу байт має 8 біт, тому вона може приймати значення від 0 до 255 чи від - 128 до 127. Для визначення діапазону використовують специфікатор signed для чисел із знаком та unsigned для чисел без знаку. За замовчування byte - число без знака. Тобто при описі
signed byte Var1 = 0;
unsigned byte Var2 = 0;
Змінна Var1 буде змінюватись у межах -128...127, а Var2 у межах 0...255.
Char
Char теж має розмір 1 байт. Змінна char — це символ в одиночних лапках. Якщо потрібна стрічка із декількох символів, то їх заключають у подвійні лапки (наприклад "ПРИВІТ"). За замовчуванням код символу сhar є число із знаком і представляє код у межах -128...127.
Якщо необхідно використати символи як числа без знака необхідно вказати специфікатор unsigned для чисел без знаку і специфікатор signed для чисел із знаком.

## Slide 13
Int
Ціле число має довжину 2 байти. Число unsigned int t е числом без знака від 0 до 216 - 1, а signed int t е числом із знаком від -215 до 215 - 1. За замовчуванням вважається, що іnt має
знак, тобто за замовчуванням описи
int Var1 = 50000;
signed int Var1 = 50000;
еквіваленті.
Long
Змінна Long займає 4 байти, правила опису змінної аналогічні правилу опису змінної
типу int.
Float
Змінна типу float призначена для збереження чисел із плаваючою комою і займає 32
бита.
Стрічка
Строкова змінна string — це масив змінних типу char, що закінчується символом із
нульовим кодом. Таким чином, для слова "Hеllo" потрібно 6 байтів.
Масив
Масив — впорядкований набір змінних одного типу, кожна із яких має свій номер -
індекс. Нумерація елементів масиву починається з нуля.
Опис масиву проходить у формі
тип_елемента назва_масиву[число_елементів];

## Slide 14
Приклад підключення двох світлодіодів

## Slide 15
const int ledPin = 13; // номер контакту для світлодіода
void setup()
{
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop()
{ digitalWrite(ledPin, HIGH); // встановлюємо верхній стан на pin13
delay(500); //остановка 0,5 сек (500ms)
digitalWrite(ledPin, LOW); // встановлюємо нижній стан на pin13
delay(500); // зупинка 0,5 сек (500ms)
}
Наисання коду для мигання світлодіода на 13 цифровому виході