## Slide 1: Лекція 3
ПЕРЕТВОРЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ІНФОРМАЦЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ В ПРОГРАМІ MATLAB

## Slide 2
3.1. Способи представлення математичних моделей ІВС.
3.2. Представлення рівняння ІВС у вигляді поліномів.
3.3. Представлення рівняння ІВС у просторі стану.
3.4. Представлення рівняння ІВС у вигляді нулів та полюсів.
3.5. Представлення рівняння ІВС у вигляді доданків простих дробів (полюси та лишки).
3.6. Введення в програму Matlab математичних моделей ІВС.
3.7. Перетворення математичних моделей ІВС.

## Slide 3
3.1. Способи представлення математичних моделей ІВС

## Slide 4
у вигляді диференційних рівнянь;
у вигляді коефіцієнтів чисельників та знаменників передаточних функцій (поліномів);
в форматі матриць простору стану;
в форматі нулів, полюсів та коефіцієнтів передачі системи;
в форматі доданків простих дробів.

## Slide 5: 3.2. Представлення рівняння ІВС у вигляді поліномів.
Одним з найпростіших форматів є введення моделі у вигляді коефіцієнтів чисельників та знаменників передаточних функцій. Передаточна функція записується у вигляді поліномів чисельника та знаменника.
System Toolbox, наступним чином:
>>W=tf([1 -3 2],[1 2 -1 -2]);
>>impulse(W);
>>step(W);
>>bode(W);
В результаті отримують імпульсну та перехідну характеристики, а також ЛАЧХ та ЛФЧХ.
Також цей формат математичних моделей може бути представлений за допомогою пакета Simulink (рис.3.1).
Рис.3.1

## Slide 6: 3.3. Представлення рівняння ІВС у просторі стану
Як відомо, будь-яка лінійна ІВС, в тому числі електромеханічна система, поведінка якої може бути описана звичайним диференційним рівнянням порядку n, завжди може бути подана математичною моделлю у вигляді системи n лінійних диференціальних рівнянь першого порядку:
Якщо ввести до розгляду матриці коефіцієнтів
(3.1)
(3.2)

## Slide 7
а також вектори
то математичну модель (3.1) можна записати у стислій векторно-матричній формі
де Х(t) – n - вектор стану системи; U(t) – m - вектор зовнішніх впливів (керувань); А – матриця динаміки системи розміром nn (квадратна); В – матриця управління (входу) розміром nm (прямокутна).
(3.3)
(3.4)

## Slide 9
Даний формат математичної моделі ІВС може бути представлений за допомогою пакета Control System Toolbox наступним чином:
>> W=tf([1 -3 2],[1 2 -1 -2]);
>> [A, B, C, D] = ssdata (W)
A =
-2.0000 0.5000 1.0000
2.0000 0 0
0 1.0000 0
B =
2
0
0
C =
0.5000 -0.7500 0.5000
D =
0
>> W1=ss(A,B,C,D);
>> step(W1);
>> impulse(W1);
>>bode(W1);
Рис.3.2

## Slide 10: 3.4. Представлення рівняння ІВС у вигляді нулів та полюсів.

## Slide 11
Даний формат може бути представлений за допомогою пакета Control System Toolbox, наступним чином:
>> [z, p, k] = zpkdata (W, 'V')
z =
2
1
p =
1.0000
-2.0000
-1.0000
k =
1
>> W2=zpk(z,p,k)
Zero/pole/gain:
(s-2) (s-1)
-----------------
(s-1) (s+1) (s+2)
>> step(W2)
>>impulse(W2)
>>bode(W2)
Рис.3.3

## Slide 12: 3.5. Представлення рівняння ІВС у вигляді доданків простих дробів (полюси та лишки).

## Slide 13
Даний форма математичної моделі ІВС може бути представлений за
допомогою пакета Control System Toolbox наступним чином:
>> a=[1 -3 2];
>> b=[1 2 -1 -2];
>> [r,p,C]=residue(a,b)
r =
4.0000
0.0000
-3.0000
p =
-2.0000
1.0000
-1.0000
C =
[]
>> [a,b]= residue(r,p,C);
>> W3=tf(a,b);
>> step(W3)
Рис.3.4

## Slide 14: 3.6.Введення в програму Matlab математичних моделей ІВС.
До функцій створення LTI-моделей відносяться:
ss – створює модель простору стану на основі заданих матриць А, В,С, D для рівнянь стану системи (3.4) і (3.5);
dss – створює модель простору стану для опису простору стану більш загального вигляду, коли рівняння змінних стану не вирішені відносно похідних;
tf – створює модель на основі заданих передаточних функцій системи;
zpk – створює модель на основі заданих нулів, полюсів та коефіцієнтів передачі системи;
filt – створює модель на основі дискретних передаточних функцій, заданих в формі поліномів змінної z -1;
set – задає значення деяких інших полів LTI-моделі (назв входів та виходів, назви системи тощо).

## Slide 15
Для отримання окремих характеристик створеної моделі (матриць та векторів, які описують простір стану, коефіцієнтів чисельника та знаменника передаточної функції тощо) можна використовувати такі функції:
tfdata – отримання векторів чисельника та знаменника передаточної функції системи;
ssdata – отримання матриць з рівнянь простору стану;
zpkdata – отримання значень полюсів та нулів системи.

## Slide 16: 3.7. Перетворення математичних моделей ІВС.
Для вхідних та вихідних параметрів використовуються наступні позначення:
1) передаточна функція:
b – вектор-рядок коефіцієнтів (в порядку спадання степенів) чисельника передаточної функції;
a – вектор-рядок коефіцієнтів (в порядку спадання степенів) знаменника передаточної функції;
2) нулі та полюси:
z – вектор нулів (стовбець);
р – вектор полюсів (стовбець);
k – коефіцієнт підосилення (скляр);
3) простір станів:
А – квадратна матриця зв’язку вектора стану та його похідної;
В – вектор-стовбець зв’язку вхідного сигналу та похідної вектора стану;
С – вектор-рядок зв’язку вихідного сигналу та вектора стану;
D – скалярний коефіцієнт зв’язку вихідного та вхідного сигналів.

## Slide 17
Функція tf2zp перетворює набори коефіцієнтів поліномів чисельника та знаменника передаточної функції в вектори нулів та полюсів, розраховує також значення загального коефіцієнта посилення:
[z,p,k]=tf2zp(b,a);
Функція zp2tf є зворотною по відношенню до функції tf2zp: вона здійснює перетворення коефіцієнта посилення, а також векторів нулів та полюсів передаточної функції в коефіцієнти поліномів її чисельника та знаменника:
[b,a]=zp2tf(z,p,k);
Функція ss2tf є зворотною по відношенню к функції zp2tf: вона перетворює параметри простору стану в коефіцієнти поліномів передаточної функції ланок:
[b,a]=ss2tf(A,B,C,D);
Функція zp2ss перетворює нулі, полюси та коефіцієнти підсилення ланки в її параметри простору стану:
[A,B,C,D]=zp2ss(z,p,k);
Функція ss2zp є зворотною по відношенню к функції zp2ss, перетворює параметри простору стану в нулі, полюси та коефіцієнти підсилення ланки:
[z,p,k]=ss2zp(A,B,C,D);

## Slide 18
Функція residue перетворює передаточну функцію, що задана в вигляді коефіцієнтів поліномів чисельника та знаменника, в доданки простих дробів. Вона ж виконує зворотне перетворення. Ця функція відноситься до базової бібліотеки Matlab.
При двох вхідних параметрах виконується розклад передаточної функції на прості дроби:
[r,p,k]=residue(b,a);
В даному випадку b та а – коефіцієнти поліномів чисельника та знаменника передаточної функції відповідно. Вихідні параметри – вектори-стовпці полюсів (р) та відповідні їм лишків (r), а також коефіцієнт підсилення k.
При використанні трьох вхідних параметрів функції residue виконується перетворення лишків, полюсів ті коефіцієнти цілої частини в коефіцієнти чисельника та знаменника передаточної функції, тобто виконується підсумовування простих дробів:
[b,a]= residue(r,p,k).

## Slide 19: При перетвореннях LTI-моделей необхідно мати на увазі наступне:
1. Три форми існування LTI-моделей не еквівалентні при чисельних розрахунках. Точність обчислень з передаточними функціями високих порядків може бути незадовільною. Необхідно працювати переважно зі збалансованими моделями простору стану, а передаточні функції використовувати лише для відображення результатів моделювання.
2. Перетворення до формату передаточних функцій може супроводжуватися втратами точності. В результаті, полюси передаточної функції можуть помітно відрізнятися від полюсів початкової ZPK-моделі або моделі простору стану.
3. Перетворення в простір стану є неоднозначним у випадку одновимірної системи та не гарантують створення мінімальної конфігурації системи у випадку багатовимірної системи. Задана в просторі стану модель sys при перетвореннях ss(tf(sys)) може сформувати модель з іншими матрицями простору стану або навіть з іншим числом змінних стану в багатовимірному випадку. Таким чином, необхідно, по можливості, уникати зайвого перетворення математичної моделей з одного формату в інший.