Питання до тестових завдань з дисципліни

“Проектування систем автоматизації”

Варіант 1

- До складових автоматизованого виробництва (підприємства) відносяться (оберіть найбільш повну, але коректну відповідь):

А).	Сукупність споруд, сукупність технологічних процесів, персонал, сировина, продукція, відділ постачання сировиною та збуту продукції;

Б).	Сукупність споруд, сукупність технологічних процесів, сукупність технологічного обладнання, персонал, сировина, продукція;

В).	Сукупність споруд, сукупність технологічних процесів, сукупність технологічного обладнання, персонал, сировина, продукція, системи керування;

Г).	Сукупність споруд, сукупність технологічних процесів, сукупність технологічного обладнання, персонал, сировина, продукція, системи керування, відділ постачання сировиною та збуту продукції;

Д).	Сукупність споруд, сукупність технологічних процесів, сукупність технологічного обладнання, персонал, сировина, продукція, системи керування, торгівельна мережа для продажу продукції споживачам

- До складових інфраструктури автоматизованого виробництва (підприємства) відносяться (оберіть найбільш повну відповідь):

А).	Сукупність споруд, сукупність технологічних процесів, персонал;

Б).	Сукупність споруд, сукупність технологічних процесів, сукупність технологічного обладнання;

В).	Сукупність споруд, сукупність технологічних процесів, сукупність технологічного обладнання, персонал;

Г).	Сукупність технологічних процесів, сукупність технологічного обладнання;

Д).	Сукупність споруд, сукупність технологічних процесів, сукупність технологічного обладнання, персонал, системи керування

- Відмінною рисою засобів механізації від засобів автоматизації є:

А).	використання механічних приводів та регулюючих органів;

Б).	наявність у таких систем чи об’єктів властивостей керувати діями без участі людини;

В).	відсутність у таких систем чи об’єктів властивостей приймати рішення без людини (керувати діями);

Г).	відсутність у своїй конструкції приводів, датчиків та керуючих пристроїв;

Д).	наявність в своїй конструкції приводів та виконавчих механізмів

- Відмінною рисою засобів автоматизації від засобів механізації не є:

А).	наявність у таких систем чи об’єктів властивостей приймати рішення без людини (керувати діями);

Б).	присутність в конструкції системи регуляторів або аналогічних пристроїв, що приймають рішення про формування керуючого впливу для виконання основного призначення  системи;

В).	здатність працювати без участі або при частковій участі людини;

Г).	поєднання функцій виконання роботи та керування нею;

Д).	наявність в своїй конструкції датчиків та виконавчих механізмів

- Оберіть вірний варіант визначення поняття “автоматизація”:

А).	заміна фізичної праці людини роботою машин та механізмів;

Б).	заміна фізичної праці людини роботою системи керування;

В).	сукупність засобів, методів та підходів, що забезпечують виконання роботи без участі людини;

Г).	сукупність засобів, методів та підходів, що звільняють людину від фізичної праці (виконання роботи) в процесах перетворення матерії, енергії, інформації;

Д).	сукупність засобів, методів та підходів, що звільняють людину від безпосередньої участі в процесах перетворення матерії, енергії, інформації

- Визначення “сукупність функціонально взаємозв’язаних засобів технологічного спорядження, предметів виробництва та виконавців для здійснення в регламентованих умовах виробництва заданих технологічних процесів та операцій” відповідає поняттю:

А).	технологічне обладнання;

Б).	технологічний процес;

В).	виробничий процес;

Г).	технологічна система;

Д).	технологічний комплекс

- Визначення “частина виробничого процесу, що включає цілеспрямовані дії, пов’язані зі зміною та (або) визначенням стану предмета праці” відповідає поняттю:

А).	транспортний процес;

Б).	технологічний процес;

В).	виробничий процес;

Г).	технологічна система;

Д).	технологічна операція

- Ефектом від впровадження автоматизованого керування технологічними процесами не є наступне:

А).	збільшення продуктивності праці;

Б).	зменшення трудовитрат, зменшення кількості обслуговуючого персоналу;

В).	можливість виконання технологічного процесу в шкідливих для людини умовах;

Г).	покращення точності виконуваних дій та якості керування;

Д).	поява нових видів виробів та нових функцій у них

- Спосіб виконання функціональних схем автоматизації, при якому вказуються місця встановлення засобів автоматизації (щити, пульти контролю та керування), має назву:

А).	спрощений;

Б).	ускладнений;

В).	повний;

Г).	розгорнутий;

Д).	загальний

- На функціональних схемах автоматизації відсутність горизонтальної розділювальної лінії на умовних позначеннях приладів

означає

А).	прилад встановлюється довільно (горизонтально або вертикально);

Б).	прилад встановлюється на щитах та пультах у центральних або місцевих операторних приміщеннях;

В).	прилад складається з однієї частини;

Г).	прилад виконує лише одну функцію;

Д).	прилад є місцевим засобом автоматики (встановлюється по місцю, тобто безпосередньо біля відбірних та приймальних пристроїв)

- На функціональних схемах автоматизації зона 1 на умовному позначенні приладу

призначена для

А).	вказання типу приладу (функціонального призначення);

Б).	вказання місця встановлення приладу (по місцю чи на щиті);

В).	вказання способу регулювання (різниця, співвідношення, підсумовування тощо);

Г).	нанесення позиційного позначення (номер контура регулювання та позиції приладу в контурі);

Д).	приміток

- На функціональних схемах автоматизації прилад, що встановлюється по місцю, тобто безпосередньо біля відбірних та приймальних пристроїв, позначається

А).	;         Б).	;               В).	;                Г).	;             Д).

- На функціональних схемах автоматизації прилад, що встановлюється на щитах та пультах у центральних або місцевих операторних приміщеннях, позначається

А).	;         Б).	;               В).	;                Г).	;             Д).

- На функціональних схемах автоматизації загальне позначення виконавчого На функціональних схемах автоматизації позначення виконавчого механізму, що при вимкненні енергії (керуючого сигналу) закриває регулюючий орган, а при увімкненні – відкриває, є наступним

А).	;         Б).	;               В).	;                Г).	;             Д).

- На функціональних схемах автоматизації елемент

може означати:

А).	датчик тиску;

Б).	датчик температури;

В).	регулятор концентрації;

Г).	регулятор тиску;

Д).	регулятор температури

- На функціональних схемах автоматизації елемент

може означати:

А).	датчик тиску;

Б).	датчик температури;

В).	реєстратор та регулятор концентрації;

Г).	реєстратор та регулятор тиску;

Д).	регулятор температури

- На функціональних схемах автоматизації елемент

може означати:

А).	датчик тиску;

Б).	датчик положення чи розміру;

В).	датчик ваги;

Г).	регулятор тиску;

Д).	регулятор температури

- На функціональних схемах автоматизації елемент

може означати:

А).	датчик тиску;

Б).	датчик положення чи розміру;

В).	датчик рівня;

Г).	регулятор рівня;

Д).	регулятор температури

- В системі керування рівнем рідини hП з програмним регулятором Р, робочим органом (керованим клапаном) РО та ємністю з рідиною (об’єктом керування) ОК

наступний алгоритм розрахунку керуючого впливу (положення впускної заслінки) LЗС

реалізує такий закон керування:

А).	релейний;

Б).	пропорційний;

В).	пропорційно-інтегральний;

Г).	пропорційно-інтегрально-диференціальний;

Д).	пропорційно-диференціальний

- В системі керування рівнем рідини hП з програмним регулятором Р, робочим органом (керованим клапаном) РО та ємністю з рідиною (об’єктом керування) ОК

наступний алгоритм розрахунку керуючого впливу (положення впускної заслінки) LЗС

реалізує такий закон керування (– тривалість основного циклу контролера):

А).	релейний;

Б).	пропорційний;

В).	пропорційно-інтегральний;

Г).	пропорційно-інтегрально-диференціальний;

Д).	пропорційно-диференціальний

- В системі керування рівнем рідини hП з програмним регулятором Р, робочим органом (керованим клапаном) РО та ємністю з рідиною (об’єктом керування) ОК

наступний алгоритм розрахунку керуючого впливу (положення впускної заслінки) LЗС

реалізує такий закон керування (– тривалість основного циклу контролера,  – попереднє значення помилки системи):

А).	релейний;

Б).	пропорційний;

В).	пропорційно-інтегральний;

Г).	пропорційно-інтегрально-диференціальний;

Д).	пропорційно-диференціальний

- У випадку, коли виконуються наступні вимоги – виконавчий механізм може приймати багато станів (змінювати інтенсивність своєї роботи), є недопустимим постійне відхилення дійсного значення керованої величини від заданого та керована величина є результуючим керованим параметром в системі керування, об’єкт керування не є досить інерційним, відсутні вимоги щодо швидкодії регулятора – доцільно обрати наступний закон керування:

А).	релейний;

Б).	пропорційний;

В).	пропорційно-інтегральний або інтегральний;

Г).	інтегральний;

Д).	пропорційно-інтегрально-диференціальний

- У випадку, коли виконуються наступні вимоги – виконавчий механізм може приймати багато станів (змінювати інтенсивність своєї роботи), є недопустимим постійне відхилення дійсного значення керованої величини від заданого та керована величина є результуючим керованим параметром в системі керування, об’єкт керування не є досить інерційним, бажано підвищити швидкість регулювання – доцільно обрати наступний закон керування:

А).	релейний;

Б).	пропорційний;

В).	пропорційно-інтегральний;

Г).	інтегральний;

Д).	пропорційно-інтегрально-диференціальний

- У випадку, коли виконуються наступні вимоги – об’єкт керування є досить інерційним, керування виконавчим механізмом з регулятора (мікроконтролера) реалізується лише одним сигнальним провідником (крім нульового), що може мати лише два рівні сигналу, допустимим є тимчасові періодичні відхилення дійсного значення керованої величини від заданого, бажано спростити алгоритм керування – доцільно обрати наступний закон керування:

А).	релейний;

Б).	пропорційний;

В).	пропорційно-інтегральний;

Г).	інтегральний;

Д).	пропорційно-інтегрально-диференціальний

- У випадку, коли виконуються наступні вимоги – виконавчий механізм може приймати (і миттєво, і усереднено) лише два стани (ввімкнено/вимкнено), об’єкт керування є досить інерційним – доцільно обрати наступний закон керування:

А).	релейний;

Б).	пропорційний;

В).	пропорційно-інтегральний;

Г).	інтегральний;

Д).	пропорційно-інтегрально-диференціальний

- Введення сигналу з одного аналогового датчика в мікропроцесорній системі керування (мікроконтролер не має аналогових входів) та видача керуючого впливу на дискретний виконавчий механізм за релейним законом керування реалізується наступною структурною схемою (Д – датчик, Р – регулятор, Пс – підсилювач, Рл – релейний елемент, ВМ – виконавчий механізм):

А).	;

Б).	;

В).	;

Г).	;

Д).

- Введення сигналу з одного аналогового датчика в мікропроцесорній системі керування (мікроконтролер має аналогові входи) та видача керуючого впливу на виконавчий механізм з аналоговим входом за пропорційним законом керування доцільно реалізувати наступною структурною схемою (Д – датчик, Р – регулятор, Пс – підсилювач, Рл – релейний елемент, ВМ – виконавчий механізм):

А).	;

Б).	;

В).	;

Г).	;

Д).

- Введення сигналів з аналогових датчиків в мікропроцесорній системі керування (мікроконтролер не має аналогових входів) та видача керуючих впливів на виконавчі механізми з аналоговими входами за неперервними законами керування доцільно реалізувати наступною структурною схемою (Д – датчик, Р – регулятор, Пс – підсилювач, Рл – релейний елемент, ВМ – виконавчий механізм, КА – комутатор аналогових сигналів, КЦ – комутатор цифрових сигналів на регістрах):

А).	;

Б).	;

В).	;

Г).	;

Д).

- Введення сигналів з аналогових датчиків в мікропроцесорній системі керування (мікроконтролер не має аналогових входів) та видача керуючих впливів на виконавчі механізми з цифровими входами за неперервними законами керування доцільно реалізувати наступною структурною схемою (Д – датчик, Р – регулятор, Пс – підсилювач, Рл – релейний елемент, ВМ – виконавчий механізм, КА – комутатор аналогових сигналів, КЦ – комутатор цифрових сигналів на регістрах):

А).	;

Б).	;

В).	;

Г).	;

Д).

- В аналогових системах керування всі сигнали є:

А).	Неперервними за часом;

Б).	Неперервними за рівнем;

В).	Дискретними за часом та неперервними за рівнем;

Г).	Неперервними за часом та неперервними за рівнем;

Д).	Неперервними за часом та дискретними за рівнем

- Аналогові системи керування реалізуються на основі:

А).	Програмних рішень;

Б).	Програмно-апаратних рішень;

В).	Апаратних цифрових рішень;

Г).	Апаратних рішень;

Д).	Програмованого керуючого пристрою та цифрової логіки

- В дискретних системах керування всі сигнали є:

А).	Обов’язково дискретними за часом;

Б).	Обов’язково дискретними за рівнем;

В).	Обов’язково дискретними і за часом, і за рівнем;

Г).	Можуть бути дискретними лише за часом, або дискретними лише за рівнем, або можуть бути дискретними і за часом, і за рівнем;

Д).	Обов’язково неперервними за часом та обов’язково дискретними за рівнем

- В дискретних системах керування всі сигнали є:

А).	Неперервними лише за часом (за рівнем мають бути дискретними);

Б).	Неперервними лише за рівнем (за часом мають бути дискретними);

В).	Дискретними лише за часом (за рівнем мають бути неперервними);

Г).	Дискретними лише за рівнем (за часом мають бути неперервними);

Д).	Дискретними або лише за рівнем, або лише за часом, або дискретними одночасно за рівнем та часом

- Дискретні системи керування включають такі види:

А).	Лише релейні системи;

Б).	Релейні та імпульсні системи;

В).	Лише імпульсні та цифрові системи;

Г).	Лише цифрові системи;

Д).	Релейні, імпульсні та цифрові системи

- Релейні системи керування реалізуються на основі:

А).	Лише програмних елементів;

Б).	Програмно-апаратних елементів;

В).	Лише апаратних цифрових елементів;

Г).	Апаратних аналогових та дискретних елементів;

Д).	Лише апаратних аналогових елементів

- В чисто релейних системах керування всі сигнали є:

А).	Обов’язково неперервними за часом (за часом мають бути неперервними, а за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);

Б).	Обов’язково неперервними за рівнем (за рівнем мають бути неперервними, а за часом можуть бути дискретними або неперервними);

В).	Обов’язково дискретними за рівнем (за рівнем можуть бути лише дискретними, а за часом мають бути неперервними)

Г).	Обов’язково дискретними за рівнем (за рівнем мають бути дискретними, а за часом можуть бути дискретними або неперервними);

Д).	Обов’язково дискретними за часом (за часом мають бути дискретними, а за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);

- Імпульсні системи керування реалізуються на основі:

А).	Лише програмних елементів;

Б).	Програмно-апаратних елементів;

В).	Лише апаратних цифрових елементів;

Г).	Апаратних аналогових та дискретних елементів;

Д).	Лише апаратних аналогових елементів

- В чисто імпульсних системах керування всі сигнали є:

А).	Обов’язково неперервними за часом (за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);

Б).	Обов’язково неперервними за рівнем (за часом можуть бути дискретними або неперервними);

В).	Обов’язково дискретними за часом та обов’язково неперервними за рівнем;

Г).	Дискретними за часом та/або дискретними за рівнем;

Д).	Обов’язково неперервними за часом та обов’язково дискретними за рівнем

- Цифрові системи керування включають такі види:

А).	Лише апаратні системи (на основі апаратної цифрової логіки);

Б).	Апаратні (на основі апаратної цифрової логіки) та апаратно-програмні системи (на основі програмованого керуючого пристрою)

В).	Лише релейні системи;

Г).	Релейні та імпульсні системи;

Д).	Лише імпульсні системи;

- Комбінаційні схеми, побудовані на основі цифрових логічних схем, – це варіант реалізації :

А).	Лише релейних систем;

Б).	Релейних та імпульсних систем;

В).	Лише імпульсних системи;

Г).	Апаратних реалізацій цифрових систем;

Д).	Апаратно-програмних реалізацій систем (на основі програмованого керуючого пристрою)

- Схеми, побудовані на основі мікроконтролерів/мікропроцесорів, – це варіанти реалізації :

А).	Лише релейних систем;

Б).	Релейних та імпульсних систем;

В).	Лише імпульсних системи;

Г).	Апаратно-програмних реалізацій цифрових систем;

Д).	Апаратних реалізацій цифрових систем

- Програмно-апаратна реалізація локальних та розподілених систем керування на основі ПЛК використовує такі засоби реалізації інформаційного зв’язку:

А).	Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire), промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS);

Б).	Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire)

В).	Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232), промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS), промислові інтерфейси (RS-485/422A);

Г).	Промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS, KNX, AS-I), промислові інтерфейси (RS-485/422A/232C);

Д).	Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, 1-Wire), промислові інтерфейси (RS-485/422A/232C)

- Програмно-апаратна реалізація локальних та розподілених систем керування на основі ПЛК використовує такі засоби реалізації інформаційного зв’язку:

А).	Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire)

Б).	Лише промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS, KNX, AS-I);

В).	Лише промислові інтерфейси (RS-485/422A/232C);

Г).	Промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS, KNX, AS-I), промислові інтерфейси (RS-485/422A);

Д).	Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire), промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS, KNX, AS-I), промислові інтерфейси (RS-485/422A)

- Програмно-апаратні реалізації локальних та розподілених систем керування на основі ПЛК використовують такі засоби створення програмного забезпечення:

А).	Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C);

Б).	Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C); мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах TraceMode, GENESIS 32/64, WinCC тощо;

В).	Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C); мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах STEP7, CodeSys, WinCCflexible тощо;

Г).	Мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах TraceMode, GENESIS 32/64, WinCC тощо;

Д).	Мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах STEP7, CodeSys, WinCCflexible тощо

- Програмно-апаратні реалізації розподілених систем керування на основі керуючих ЕОМ та робочих станцій використовують такі засоби створення програмного забезпечення:

А).	Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C);

Б).	Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C); мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах TraceMode, GENESIS 32/64, WinCC тощо;

В).	Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C); мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах STEP7, CodeSys, WinCCflexible тощо;

Г).	Мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах TraceMode, GENESIS 32/64, WinCC тощо; універсальні мови програмування для створення інтерфейсів керуючих програм;

Д).	Мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах STEP7, CodeSys, WinCCflexible тощо

- Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices є таким пристроєм:

А).	АЦП;

Б).	ЦАП;

В).	Операційним підсилювачем;

Г).	Мікроконтролером;

Д).	Матричним індикатором

- Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices має розрядність (біт):

А).	10;

Б).	12;

В).	14;

Г).	16;

Д).	8

- Мікросхема AD7892 (найбільш швидкодіюча модифікація) виробництва Analog Devices має швидкість перетворення (зразків / с):

А).	100;

Б).	100000;

В).	300000;

Г).	600000;

Д).	10000000

- Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices має наступні види модифікацій:

А).	AD7892-1, AD7892-2, AD7892-3;

Б).	AD7892-A, AD7892-B, AD7892-C;

В).	AD7892-A, AD7892-B, AD7892-P;

Г).	AD7892-A, AD7892-B;

Д).	AD7892-1, AD7892-2

- Мікросхема AD7892-1 виробництва Analog Devices має наступний діапазон вхідної аналогової напруги:

А).	+/– 10 В;

Б).	+/– 5 В;

В).	+/– 10 В або +/– 5 В (в залежності від підключення);

Г).	+/– 7 В;

Д).	+/– 2,5 В

- Мікросхема AD7892-3 виробництва Analog Devices має наступну величину часу перетворення (мкс):

А).	10;

Б).	16;

В).	1,6;

Г).	1,5;

Д).	1,47

- Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices має вбудоване джерело опорної напруги:

А).	10В;

Б).	16В;

В).	1,6В;

Г).	2,5В;

Д).	1,47В

- Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices виготовлена за наступним технологічним процесом:

А).	ТТЛ;

Б).	КМОН (CMOS);

В).	ЛСКМОН (LC2MOS);

Г).	ЕСЛ;

Д).	I2C

- Для отримання на мікросхемі AD7892-1 виробництва Analog Devices діапазон аналогової напруги +/-10В необхідно:

А).	подати напругу на вхід VIN1;

Б).	подати напругу на вхід VIN2;

В).	подати напругу на вхід VIN1, а на VIN2 – 0В;

Г).	подати напругу на вхід VIN1, а VIN2 підключити до VIN1;

Д).	подати напругу на вхід VIN2, а на VIN1 – 0В

- Для отримання на мікросхемі AD7892-1 виробництва Analog Devices діапазону аналогової напруги +/-5В необхідно:

А).	подати напругу на вхід VIN1;

Б).	подати напругу на вхід VIN2;

В).	подати напругу на вхід VIN1, а на VIN2 – 0В;

Г).	подати напругу на вхід VIN1, а VIN2 підключити до VIN1;

Д).	подати напругу на вхід VIN2, а на VIN1 – 0В

- Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices видає дані в паралельному режимі при умові:

А).	подачі на вхід MODE рівня 0В;

Б).	подачі на вхід MODE рівня 5В;

В).	подачі на вхід DB рівня 0В;

Г).	подачі на вхід DB рівня 5В;

Д).	не має такого режиму видачі даних

- Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices видає дані в послідовному режимі при умові:

А).	подачі на вхід MODE рівня 0В;

Б).	подачі на вхід MODE рівня 5В;

В).	подачі на вхід DB рівня 0В;

Г).	подачі на вхід DB рівня 5В;

Д).	не має такого режиму видачі даних

- Для зняття оцифрованих даних з мікросхеми AD7892 виробництва Analog Devices в послідовному режимі необхідно

А).	подати на входи CS та RD рівень 0В;

Б).	подати на входи CS та RD рівень 5В;

В).	подати на входи CS, RD та RFS рівень 0В;

Г).	подати на входи CS, RD та MODE рівень 5В;

Д).	не має такого режиму видачі даних

- Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices починає перетворення при умові:

А).	подачі імпульса на вхід MODE;

Б).	подачі імпульса на вхід CONVST;

В).	подачі імпульса на вхід EOC;

Г).	подачі імпульса на вхід REF;

Д).	подачі імпульса на вхід CS

- Мікросхема AD7892 виробництва Analog Devices видає імпульс при закінченні перетворення на вивод:

А).	MODE;

Б).	CONVST;

В).	EOC;

Г).	REF;

Д).	CS