Білет № 1 1. Характеристика забруднюючих речовин природних та стічних вод. 2. Сухі пиловловлювачі. 3. Який період між регенераціями адсорберу буде спостерігатись, якщо діаметр D=4м, висота сорбенту Н=3м, поглинаюча ємність W=80кг/т, питома вага сорбенту γ=1,6 т/м3, витрати забрудненого потоку Q=10000 м3/доб, концентрація забруднень С=200мг/л. Білет № 2 1. Показники забрудненості стічних та природних вод. Визначення Ссум. 2. Мокрі пиловловлювачі. 3. Визначити загальні розміри циклону для очищення повітряного потоку від пилу при дотичній швидкості його подачі в корпус, якщо швидкість у відвідній трубі становить 3,2 м/с, в просторі між корпусом і трубою 3,8м/с, витрати повітря 7000 м3/год, кут стінок конусної частини до горизонтальної площини 600, висоту циліндричної частини прийнять рівною діаметру циклу. Білет № 3 Біологічне очищення природнім шляхом. Пісковловлювачі. Визначення довжини. 3. З якою концентрацією повинні скидатись стічні води в річку, в якої витрата води Q=4 м3/с, фонова концентрація Сф=8,1 мг/л, витрата стічних вод q=0,01 м3/с, СГДК=11 мг/л, кратність змішування n=130.

Білет №4

1. Біологічне очищення за допомогою штучних споруд.

2. Решітки та їх розрахунок.

3. Визначити довжину аеротенка при швидкості руху води в ньому 0,1 мм/с, глибина води 4 м, час перебування її в споруді 8 год., витрата води 250 м3/год.