Білет № 1 1.Визначення вмісту газо- і пароподібних домішок 2. В чому полягає процес створення проектної документації? 3. Визначити діаметр вертикального відстійнику, якщо швидкість води в камері утворення пластівців 0,7 м/с, а в основної частині відстійника 0,08м/с. Витрати води 0,6 м3/с. 4. Які розміри в плані повинен мати батарейний циклон для очищення повітряного потоку витратою Q=8200 м3/год, який рухається в міжтрубному просторі циклонного елементу D=155 мм зі швидкістю 4,2м/с. Діаметр трубки для відводу очищеного повітря прийняти стандартним в межах (0,5…0,8) D, відстань між рядами батарейних елементів прийняти рівною нулю. Білет № 2 1. Яких принципів слід дотримуватись при проектуванні природоохоронних об'єктів? 2. Визначення вмісту твердих і рідких аерозолів 3. З якою середньою швидкістю повинна рухатись стічна вода в радіальному відстійнику від розподільчої труби до збірного лотка, якщо період перебування її в споруді Т=0,5 год, витрата Q=5 м3/с, зовнішній діаметр відстійника D=8 м. 4. Якщо окислювальна потужність біофільтру (ОП) дорівнює 350 г, біохімічна потреба в кисні стічної води на вході в споруду дорівнює 19 г/м3, на виході 8 г/м3, норма навантаження на поверхню фільтра дорівнює 1,45 м3/м2.доб., а витрата стічних вод дорівнює 30 м3/доб, чому буде дорівнювати висота фільтруючого матеріалу. Білет № 3 1. Визначення запиленості газів 2. Захист навколишнього середовища при проектуванні природоохоронних заходів 3. Визначить довжину горизонтального відстійника шириною b=6 м, глибиною (робоча зона) h=4,5 м, якщо витрати води Q=0,1 м3/с, вертикальна швидкість осадження завислих часток u=5 мм/с. 4. Визначить висоту фільтраційного шару піску в швидкісному фільтрі, через який рухається потік води витратою Q=70 м3/год зі швидкістю 5 м/год, з вмістом забруднюючих речовин 0,6 кг/м3, якщо період між регенераціями становить 24 год. Поглинаюча здібність піску 180 кг/м3.

Білет №4

1. Визначення швидкості й витрати газу в газоході 2. Можливість скорочення санітарно-захисних зон.

3. Визначить розміри циклону, якщо швидкість повітря у відвідної труби становить 4,9 м/с, швидкість в просторі між корпусом і трубою дорівнює 2,9 м/с, витрати повітря 5000м3/год, кут стінок конусної частини до вертикальної площині 300. Висоту циліндричної частини циклону прийнять рівної його діаметру. 4. Визначить довжину горизонтального відстійника шириною В=3,5 м, глибиною в робочій зоні Н=2 м. Витрата стічної рідини Q=0,2 м3/с, швидкість осадження завислих часток u=0,6 мм/с.