| ЖДТУ | Міністерство освіти і науки України |
| --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |

Затверджено науково­методичною

радою ЖДТУ

протокол від «19» листопада 2018 р. № 6

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для проведення лабораторних та самостійних робіт

з навчальної дисципліни

«ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ҐРУНТІВ І НАДР»

для студентів освітнього рівня «БАКАЛАВР» денної форми навчання спеціальності 101 «Екологія» та 183 «ТЗНС» факультет гірничо­екологічний кафедра екології

Розглянуто і рекомендовано

на засіданні кафедри екології

протокол від «27» жовтня 2018 р.

№ 3

Розробник: д­р біол. наук, проф. Вінічук М. М.

Житомир

2018 р.

1

| ЖДТУ | Міністерство освіти і науки України |  |
| --- | --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |  |
|  |  | ЗМІСТ | Стор. |
| 1. | Відбір зразків ґрунту та підготовка їх до проведення аналізу | 3 |
| 2. | Визначення гігроскопічної вологи в ґрунті | 5 |
| 3. | Визначення щільності твердої фази ґрунту | 7 |
| 4. | Визначення щільності складання ґрунту | 10 |
| 5. | Визначення механічного складу ґрунту | 12 |

- Визначення структурного складу ґрунту та водоміцності структурних

| агрегатів | 17 |
| --- | --- |
| 7. | Визначення кислотності ґрунту | 20 |
| 8. | Визначення суми обмінних основ в ґрунті | 22 |
| 9. | Визначення обмінного алюмінію в ґрунті | 24 |
| 10. | Визначення обмінних катіонів кальцію та магнію в ґрунті | 26 |
| 11. | Визначення вмісту гумусу в ґрунті | 27 |
| Список використаної літератури. | 30 |

2

| ЖДТУ | Міністерство освіти і науки України |
| --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |

Тема 1. ВІДБІР ЗРАЗКІВ ҐРУНТУ ТА ПІДГОТОВКА ЇХ ДО АНАЛІЗУ.

Знайомство з ґрунтом (профілями та генетичними горизонтами) необхідно розпочинати безпосередньо в полі. Польове вивчення ґрунтів проводиться за допомогою ґрунтових розрізів. У вибраному для ґрунтового розрізу місці копають яму (рис. 1.1.).

- залежності від глибини розрізу встановлюють його довжину і ширину. Наприклад, щоб розміри ями не обмежували рух при її копанні, при глибині розрізу 150 см, його ширина повинна бути 70­80 см, а довжина 150­200 см. Три стінки розрізу роблять вертикальними, а четверту ­ зі сходинками. Передня стінка є робочою і повинна бути обернена до Сонця. За цією ж стінкою ведеться опис розрізу, відбирають зразки, тому при копанні розрізу вона не повинна засипатись землею.

Рис. 1.1. Ґрунтовий розріз.

При копанні розрізу ґрунт із ями викидають на обидві сторони: верхній гумусовий горизонт відкидають на одну сторону, а нижній ­ на іншу, щоб не змішати з верхнім родючим шаром.

Розріз акуратно засипають зразу ж після його опису і відбору зразків. Спочатку засипають нижні горизонти, останнім засипають верхній гумусовий горизонт.

1.1. Відбір ґрунтових зразків.

Зразки ґрунту відбирають із зачищеного лицьового боку розрізу по генетичних горизонтах (Рис. 1.2.). В середньому із горизонту відбирають зразок масою до 1 кг. Відбір зразків ґрунту слід починати знизу, щоб не забруднити стінки розрізу.

Потужність шару, із якого беруть зразок, не повинна перевищувати 10 см. Якщо потужність горизонту менше 10 см, зразок береться майже на всю потужність.

3

| ЖДТУ | Міністерство освіти і науки України |
| --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |

Горизонт	Послідовність

відбору зразків

НЕ0­20	6

Е21­34	5

ЕІ35­55	4

І57­80	3

ІР81­90	2

Р991­140	1

Рис. 1.2. Схема відбору ґрунтових зразків з генетичних горизонтів.

Із верхніх гумусових горизонтів значної потужності, беруть декілька зразків

шаром до 10 см. Із орного горизонту ­ один зразок на всю його потужність. Зразки з

ілювіальних горизонтів беруть із найбільш ущільненої частини. Взятий зразок разом

з етикеткою поміщають у поліетиленовий мішок. Всі зразки одного розрізу

зв’язуються разом, обов’язково вказується номер розрізу. Зразки просушуються. Після

просушування відбирають зразки для аналізу.

1.1.1. Подрібнення ґрунту.

Подрібнення ґрунту в повітряно­сухому стані проводять у фарфоровій ступці, після чого просіюють через сито з отворами 1 мм (Рис. 1.3.). Після остаточного подрібнення на ситі залишаються тільки кам’янисті включення діаметром більше 1 мм, які відкидаються.

Рис. 1.3. Набір сит з діаметром отворів 0,25, 0,5; 1, 2, 3, 5, 7 і 10 мм.

Обладнання: зразки ґрунту, фарфорова ступка, сито з діаметром отворів 1,0 мм.

4

| ЖДТУ | Міністерство освіти і науки України |
| --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |

Тема 2. ВИЗНАЧЕННЯ ГІГРОСКОПІЧНОЇ ВОЛОГИ В ҐРУНТІ.

- ґрунті, в повітряно­сухому стані, завжди міститься певна кількість гігроскопічної вологи, яка переважно залежить від вмісту у ґрунті глинистих частинок (колоїдів), тобто від механічного складу ґрунту. Вона утворюється внаслідок здатності дрібних частинок ґрунту поглинати молекули вологи з повітря. Рослинам така волога недоступна. Гігроскопічну вологу визначають для того, щоб розрахувати поправочний коефіцієнт на абсолютно сухий ґрунт, оскільки всі подальші розрахунки проводитимуться на такий стан ґрунту.

2.1. Хід роботи.

- попередньо зважений на аналітичних вагах алюмінієвий стакан (бюкс)

поміщають ≈ 5 г підготовленого до аналізу повітряно­сухого ґрунту. Потім знову зважують бюкс з ґрунтом, після чого поміщають стакан в сушильну шафу для висушування при температурі 105° протягом 6­8 годин. Після висушування закритий бюкс з ґрунтом охолоджують в ексикаторі (Рис. 2.1.) й знову зважують на аналітичних вагах.

Результати зважування записують у таблицю:

| № | Маса | Маса | Маса | Маса | Маса | Гігроско | Коефі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бюкса | порожнього | бюкса з | бюкса з | випарову | абсолют | пічна | цієнт |
|  | бюкса, г | ґрунтом | ґрунтом | ваної | но сухого | волога, % | гігроско |
|  |  | до | після | вологи, | ґрунту, г | (Х) | пічності, |
|  |  | висушува | висушува | г (а) | (в) |  | (Кг) |
|  |  | ння, г | ння, г |  |  |  |  |

Рис. 3.1. Ексикатор

5

| ЖДТУ | Міністерство освіти і науки України |
| --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |

Величину гігроскопічної вологи розраховують за формулою (%):

- = аб × 100  (2.1)

де: а ­ маса випаровуваної вологи, г; б ­ маса абсолютно сухого ґрунту, г.

Вміст гігроскопічної вологи дозволяє розрахувати поправку (коефіцієнт) на абсолютно сухий ґрунт (Кг):

- г = х+ 100  (2.2)

100

Кг показує скільки ґрунту у повітряно­сухому стані потрібно взяти щоб отримати 1 г ґрунту у абсолютно сухому стані.

Обладнання: зразки ґрунту, шпатель, аналітичні ваги, алюмінієвий стакан (бюкс), сушильна шафа, ексикатор.

Висновок.

Питання для самопідготовки.

- Що таке гігроскопічна волога?

- Від чого залежить вміст гігроскопічної вологи у ґрунті та яка її кількість у різних ґрунтах?

- З якою метою визначають вміст гігроскопічної вологи у ґрунті?

- Що таке коефіцієнт гігроскопічності та як його розраховують?

6

| ЖДТУ | Міністерство освіти і науки України |
| --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |

Тема 3. ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ ТВЕРДОЇ ФАЗИ (ПИТОМОЇ МАСИ) ҐРУНТУ.

Щільність твердої фази ґрунту — це маса одиниці об'єму ґрунту без пор. У середньому щільність твердої фази для більшості ґрунтів становить 2,50­2,65 г/см3. Чим більше гумусу містить ґрунт, тим нижчий показник щільності твердої фази. Так, щільність твердої фази чорнозему з 10% гумусу ≈ 2,4, а дерново–підзолистого ґрунт з 2,5% гумусу — 2,6 г/см3. У торфу щільність твердої фази залежить від ступеня розкладання та зольності і становить 1,4­1,7 г/см3. Деякі скелетні ґрунти мають щільність твердої фази 3,0 г/см3.

Знання щільності твердої фази ґрунту необхідно для обчислення пористості ґрунту.

Щільність твердої фази ґрунту визначають пікнометричним методом. Метод базується на визначанні об’єму води чи іншої інертної рідини (бензол, бензин, толуол, ксилол), що відповідає об’єму ґрунту, взятого для аналізування. Щільність твердої фази ґрунту визначають за відношенням маси сухого ґрунту до його об’єму. Точність результатів забезпечується точністю попереднього визначення місткості

пікнометрів (рис. 3.1.).

Рис. 3.1. Пікнометр.

3.1. Хід роботи.

- колбу наливають близько 250 мл дистильованої води, кип'ятять протягом ≈ 30 хв. для видалення з неї розчиненого повітря і охолоджують до кімнатної температури.

Беруть пікнометр (чи мірну колбу) на 100 мл, наливають у нього до мітки прокип'ячену й охолоджену дистильовану воду, вимірюють температуру і зважують на аналітичних терезах.

З просіяного через сито з розміром отворів 1 мм зразка ґрунту відважують на аналітичних терезах у скляний стакан чи іншу посудину 2 зразки (9­10 г кожний)

7

| ЖДТУ | Міністерство освіти і науки України |
| --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |

повітряно­сухого ґрунту. Одночасно беруть наважку для визначення гігроскопічної вологи, якщо її не визначали.

Зі зваженого пікнометра виливають більше половини об’єму води і всипають у нього наважку ґрунту. Стакан, у якому знаходився ґрунт, знову зважують і по різниці між стаканом із ґрунтом і порожнім стаканом знаходять масу ґрунту, взятого для визначення щільності твердої фази.

Ґрунт і воду в пікнометрі знову кип'ятять протягом ≈ 30 хв. для видалення повітря, доливаючи дистильовану воду в міру википання до половини його обсягу.

Після кип'ятіння пікнометр із суспензією охолоджують до кімнатної температури, після чого доливають прокип'ячену й охолоджену воду до мітки, витирають зовні фільтрувальним папером і зважують на аналітичних терезах.

Потрібно стежити, щоб температура пікнометра з водою і ґрунтом була приблизно однакова з первісною температурою пікнометра з водою.

3.2. Розрахунок щільності твердої фази ґрунту.

Розрахунок щільності твердої фази ґрунту виконують за формулою:

| d= | А | (3.1) |
| --- | --- | --- |
|  | (В+ А)−С |  |

де:

- – щільність твердої фази ґрунту (г/см3); A – наважка сухого ґрунту (г)

- = а⋅100   (3.2)

10+W

де:

- – наважка повітряно­сухого ґрунту ( г); W–гігроскопічна вологість ( %);

В – маса пікнометра з водою ( г);

С – маса пікнометра з водою і ґрунтом ( г).

За результатами визначення щільності твердої фази у двох зразках визначають середнє значення.

Обладнання: зразки ґрунту, аналітичні ваги, пікнометри (склянки), скляна паличка, сито з розміром отворів 1 мм, електрична плитка, дистильована вода.

Висновок.

Питання для самопідготовки.

- Що таке щільність твердої фази ґрунту?

- Від чого залежить щільність твердої фази?

8

| ЖДТУ | Міністерство освіти і науки України |
| --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |

- Які величини щільності твердої фази в різних ґрунтах?

- Про які властивості ґрунту судять за величиною щільності твердої фази?

- З якою метою визначається щільність твердої фази ґрунту?

9

| ЖДТУ | Міністерство освіти і науки України |
| --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |

Тема 4. ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ СКЛАДАННЯ (ОБ’ЄМНОЇ МАСИ) ҐРУНТУ.

Масу одиниці об'єму абсолютно сухого ґрунту в непорушеному стані називають щільністю ґрунту (синоніми: об'ємна вага). Одиниці вимірювання ­ г/см3, кг/л, т/м3. Щільність мінеральних ґрунтів коливається в межах від 0,8 до 1,8 г/см3. Величина щільності ґрунту залежить від гранулометричного та мінералогічного складу, а також від вмісту гумусу. Більшою щільністю відрізняються ґрунти малогумусні, а також нижні горизонти профілю. Щільність торфових ґрунтів менше 1 г/см3.

Показник щільності складання потрібний для розрахунку пористості ґрунту, а також при розрахунках запасів поживних речовин, вологи, гумусу в ґрунті, тощо.

Визначення щільності складання проводиться, як правило, в польових умовах. Хоча даний показник може визначатись і в лабораторних умовах у зразках з непорушеною будовою, методом парафінування з використанням спеціального об’ємоміра (Рис. 4.1.).

Рис. 4.1. Об’ємомір:

а — з притертим корком; б — з градуйованим горлом.

4.1. Хід роботи.

Вибрати дві грудки (агрегати) ґрунту з непорушеною будовою, обтесати їх ножем і надати форми кульок з діаметром не більше 4,5 см;

  - обв’язати кожний зразок ґрунту ниткою, залишивши кінець довжиною 15­20 см, та зважити на технічних вагах;

  - розігріти у фарфоровій чашці парафін, а потім занурити туди обидва зразки ґрунту декілька разів та дати можливість парафіну охолонути (стати твердим);

  - охолоджені запарафіновані зразки знову зважити на вагах;

  - підготувати об’ємомір до роботи;

  - взяти один, а потім другий зразок запарафінованого ґрунту за нитку, занурити

- циліндр об’ємоміра та зняти відлік відхилення меніска рідини по трубці

об’ємоміра;

- записати дані відхилення меніска в мм;

- такі виміри робляться для кожного зразка окремо.

10

| ЖДТУ | Міністерство освіти і науки України |
| --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |

4.2. Розрахунок щільності складання ґрунту.

Розрахунок щільності складання ґрунту (dv) проводять за формулою:

| dv = | mρp ρw |  | (4.1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ρp (m1−m2 )−ρw(m1 | −m) |  |

де : m ­ маса зразка ґрунту до парафінування, г; m1 ­ маса запарафінованого зразка ґрунту, г; m2 ­ маса витісненої води, г;

ρp ­ щільність парафіну (0,93 г/см3);

ρw ­ щільність води при температурі досліджень, г/см3 .

З одержаних 2­х визначень беруть середнє.

4.3. Розрахунок загальної пористості ґрунту.

Розрахунок загальної пористості ґрунту проводиться з урахуванням щільності твердої фази та щільності складання ґрунту за формулою:

- = (1 − ddν )⋅ 100  (4.2)

Визначення запасів речовини у ґрунті, або норми вапна проводиться тільки з урахуванням щільності складання (об’ємної маси) ґрунту.

4.4. Приклад розрахунку визначення запасів гумусу в ґрунті.

Визначити запаси гумусу в орному шарі ґрунту потужністю 30 см (0,3 м) на площі 1 га при вмісті гумусу 4,5%, зі щільністю складання 1,25 г/см3.

Визначаємо об’єм орного шару — 3 000 м3 (10 000 м2 х 0,3 м);

Маса даного горизонту ґрунту становитиме 3 750 т/га (3 000 м3 x 1,25 т/м3); Запаси гумусу в шарі ґрунту 0,3 м на площі 1 га ­ 168,75 т/га (3 750 т/га x 4,5 % :

100).

Обладнання: зразки ґрунту (грудки, агрегати) з непорушеною будовою, ніж, нитка, аналітичні ваги, фарфорова чашка, парафін, об’ємомір.

Висновок.

Питання для самопідготовки.

- Що таке щільність складання ґрунту?

- Від чого залежить щільність складання?

- Які величини щільності складання в різних ґрунтах?

- Де використовується показник щільності складання ґрунту?

- Що таке пористість ґрунту і як вона розраховується ?

- Які є види пористості ґрунту?

11

| ЖДТУ | Міністерство освіти і науки України |
| --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |

Тема 5. ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНОГО СКЛАДУ ҐРУНТУ.

Визначення механічного складу ґрунту можна розділити на дві основні операції:

- підготовка ґрунту (зразка) до аналізу;

- розподіл його на фракції.

5.1. Хід роботи.

5.1.1 Підготовка зразка:

  - беруть наважку 5 г ґрунту і поміщають в чашку діаметром 10­12 см;

  - наважку ґрунту заливають 4% розчином пірофосфату натрію (Na4P2O7, 10 мл)

- метою пептизацїї ґрунтових агрегатів;

  - отриману ґрунтову масу розмішують до однорідної суспензії скляною паличкою;

  - доливають в чашку 75 мл дистильованої води і знову ретельно розмішують;

5.1.2. Виділення фракцій:

- отриману суспензію з чашки переносять з допомогою лійки в мірний стакан об'ємом 200 мл, і доводять суспензії у стакані дистильованою водою до ≈ 2/3 об'єму (верхня риска);

- обережно збовтують суспензію у стакані, похитуючи його донизу і доверху 5 разів, після чого залишають стакан для осідання ґрунтових часток на 5 хвилин;

- через 5 хвилин обережно зливають освітлену частину розчину до ≈ 1/3 об'єму (нижня риска) у іншу склянку, залишаючи у стакані ґрунт (частки що осіли);

- перелічені вище операції повторюють до тих пір, поки рідина в стакані після 5 ­ хв. осідання не стане більш­менш прозорою.

Так проходить виділення фракцій фізичної глини (часточок < 0,01 мм). Злита в склянку (стакан) рідина з часточками глини виливається, оскільки вміст глинистої фракції розраховується як різниця між вмістом піску і крупного пилу.

Після повного виділення глинистих часток, в стакан з суспензією доливають дистильовану воду до верхньої риски, збовтують 5 разів і через 30 секунд зливають в чистий стакан часточки крупного пилу (0,05­0,01 мм) залишаючи частки що осіли (нижня риска);

Цю операцію також повторюють декілька разів до тих пір, коли рідина в стакані між нижньою і верхньою рисками стане прозорою протягом 30 секунд. Змиті часточки крупного пилу повинні осісти, після чого їх змивають у попередньо зважені фарфорові частки, висушують і зважують.

Часточки піску (1­05 мм), що залишилися в мірному стакані, також змивають у фарфорові частки, висушують і зважують.

5.2. Розрахунок вмісту фракцій у ґрунті.

Розрахунок вмісту фракцій у вагових відсотках (%, ваг.) проводять після

12

| ЖДТУ | Міністерство освіти і науки України |
| --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |

висушування та зважування часток крупного пилу та піску. Вміст глинистої фракції (у %) знаходять за різницею між наважкою ґрунту взятого для аналізу та сумою фракцій піску та крупного пилу:

Глина = 100− (Пісок + Крупний пил)

Кінцеві результати аналізування механічного складу ґрунту записують за такою схемою:

| Глибина, см | Вміст часток, % |  | Назва ґрунту |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за |
|  | 1­0,05 мм | 0,05­0,01 мм | <0,01 мм |  |
|  |  |  |  | механічним |
|  |  |  |  | складом |

Таблиця 5.1

Класифікація ґрунтів та порід за механічним складом (за Н.А. Качинським, 1965)

| Назва | Вміст фізичної глини | Вміст фізичного піску |
| --- | --- | --- |
| ґрунту за | < 0,01 мм) у ґрунтах, % | (> 0,01 мм) у ґрунтах, % |
| грануломет | підзолист | степового | солонцях та | підзолист | тепового | солонцях та |
| ричним |  |  |  |  |  |  |
|  | ого типу | типу | сильно­ | ого типу | типу | сильно­ |
| складом |  |  |  |  |  |  |
|  | ґрунтоутво | ґрунтоутво | солонцюва | ґрунтоутво | ґрунтоутво | солонцюва |
|  | рення | рення | тих | рення | рення | тих |
| Піщаний |  |  |  |  |  |  |
| пухко | 0­5 | 0­5 | 0­5 | 100­95 | 100­95 | 100­95 |
| піщаний |  |  |  |  |  |  |
| зв'язно | 5­10 | 5­10 | 5­10 | 95­90 | 95­90 | 95­90 |
| піщаний |  |  |  |  |  |  |
| Супіщаний |  | 10­20 | 10­15 | 90­80 | 90­80 | 90­85 |
|  | 10­20 |  |  |  |  |  |
| Суглинко |  |  |  |  |  |  |
| вий |  |  |  |  |  |  |
| легко | 20­30 | 20­30 | 15­20 | 80­70 | 80­70 | 85­80 |
| суглинко |  |  |  |  |  |  |
| вий |  |  |  |  |  |  |
| середньо | 30­40 | 30­45 | 20­30 | 70­60 | 70­55 | 80­70 |
| суглинко |  |  |  |  |  |  |
| вий |  |  |  |  |  |  |
| важко | 40­50 | 45­60 | 30­40 | 60­50 | 55­40 | 70­60 |
| суглинко |  |  |  |  |  |  |
| вий |  |  |  |  |  |  |
| Глинистий |  |  |  |  |  |  |
| легко | 50­65 | 60­75 | 40­50 | 50­35 | 40­25 | 60­50 |

13

| ЖДТУ |  | Міністерство освіти і науки України |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |  |
| глинистий |  |  |  |  |  |  |
| середньо | 65­80 | 75­85 | 50­65 | 30­20 | 25­15 | 50­35 |
| глинистий |  |  |  |  |  |  |
| важко | > 80 | > 85 | > 65 | < 20 | < 15 | < 35 |
| глинистий |  |  |  |  |  |  |

Крупні фракції ґрунту (піщані і пилуваті) складаються із первинних елементарних часток, а дрібні (дрібнопилуваті і мулисті) – із вторинних. Групування часток за розміром у фракції називають класифікацією механічних елементів. Найбільш поширеною в Україні є класифікація Н.А. Качинського (табл. 5.2).

|  |  |  | Таблиця 5.2. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Класифікація механічних елементів |  |
|  | (за Н.А. Качинським, 1965) |  |
| Фракція |  | Фракція | Діаметр часточок, |
|  | Діаметр часточок, |  |  |
|  | мм |  | мм |
| Камінці | > 3 | Пил | ­ |
| Гравій | 3–1 | крупний | 0,05–0,01 |
| Пісок | ­ | середній | 0,010–0,005 |
| крупний | 1–0,5 | дрібний | 0,005–0,001 |
| середній | 0,50–0,25 | Мул | ­ |
| дрібний | 0,25–0,05 | грубий | 0,001–0,0005 |
|  |  | тонкий | 0,0005–0,0001 |
|  |  | Колоїди | < 0,0001 |

Частки розміром > 1 мм називають скелетом ґрунту, а до 1 мм – дрібноземом. Останній, у свою чергу, поділяють на фізичний пісок і фізичну глину. До фізичного піску відносять суму всіх часточок розміром 1­0,01 мм, а часточки менше 0,01 < – до фізичної глини.

Класифікація ґрунтів за кам’янистістю, 3 мм, %: < 0,5% не кам’янистий; 0,5­5% слабо кам’янистий; 5­10% середньо кам’янистий; > 10% сильно кам’янистий.

5.3. Мокрий органолептичний метод.

- польових умовах гранулометричний склад визначають приблизно за зовнішніми ознаками і на дотик (органолептичний метод). Для цього зразок розтертого ґрунту зволожують і перемішують до тістоподібного стану. З підготовленого ґрунту на долоні роблять кульку і пробують зробити з неї шнур товщиною ≈ 3 мм, а потім звернути кільце діаметром 2­3 см. Залежно від гранулометричного складу результати будуть різні (рис. 5.1.).

5.4. Метод "відчуття" для визначення гранулометричного складу ґрунту.

14

| ЖДТУ | Міністерство освіти і науки України |
| --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |

Зразки вологого ґрунту змішують між великим і переднім пальцями та вичавлюють так, щоб зробити "стрічку" (рис. 5.2.): супісок (зліва); суглинок (середина) глина (справа). (R. Weil) )

Механічний склад	Вигляд	зразка	після

розкачування

Шнур (товщиною 3 мм) не утворюється — пісок

Зачатки шнура — супісок

Шнур	дробиться  при	розкочуванні	—

легкий суглинок

Шнур суцільний, кільце (діаметр 2­3 см)

при згортанні розпадається — середній суглинок

Шнур суцільний, кільце із тріщинами — важкий суглинок

Шнур суцільний, кільце цільне — глина

Рис. 5.1. Мокрий спосіб визначення механічного складу ґрунтів у полі.

Рис. 5.2. Метод “стрічки” для визначення механічного складу ґрунту.

Обладнання та реактиви: зразки ґрунту, чашка діаметром 10­12 см; 4% розчин пірофосфату натрію (Na4P2O7, 10 мл), скляна паличка, пікнометр.

Висновок.

Питання для самопідготовки.

- Що таке механічний склад ґрунту?

15

| ЖДТУ | Міністерство освіти і науки України |
| --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |

- Що таке механічні елементи і як вони класифікуються?

- Які мінерали та інші елементи містяться у фракціях піску, глини, мулу?

- Роль механічних фракцій в фізико­механічних процесах, що протікають в ґрунті?

- Класифікація ґрунтів за механічним складом.

- Роль механічного складу у ґрунтоутворенні та родючості ґрунтів.

16

| ЖДТУ | Міністерство освіти і науки України |
| --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |

Тема 6. ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРНОГО СКЛАДУ ҐРУНТУ ТА ВОДОМІЦНОСТІ СТРУКТУРНИХ АГРЕГАТІВ.

Під структурністю ґрунту розуміють його здатність розпадатися на різні за формою і розмірами окремості. Окремі ґрунти можуть бути в безструктурному стані, вони або зовсім розпилені (частинки в них не утворюють структурних окремостей), або всі частинки в них зцементовані одна з одною в одну суцільну масу.

Наявність структури в ґрунті (особливо у орному горизонті) є важливим для нормального росту і розвитку рослин. Грудочкувата структура забезпечує створення

- ґрунті сприятливого для рослин як водно­повітряного, так і поживного режимів. Найбільш сприятливою є дрібнозерниста структура, з переважанням грудочок

діаметром від 1 до 5 мм. На ґрунтах з такою структурою створюється оптимальне співвідношення між капілярними і некапілярними порами, а отже, і сприятливе співвідношення води, що є в капілярах, і повітря, що міститься у великих некапілярних порах.

Грудочкувата і зерниста структура створюється в основному в перегнійних горизонтах ґрунту. Структура цього горизонту є важливою морфологічною

ознакою, яка допомагає визначити тип ґрунту.

Цінною є така структура, яка добре протистоїть руйнівній дії води, тобто не розпадається при зволоженні.

6.1. Визначення структурного складу ґрунту.

Визначення структурного складу ґрунту проводять шляхом просіювання крізь сита з різними за величиною отворами.

Спеціальний набір містить в собі сита з діаметром отворів 0,25, 0,5; 1, 2, 3, 5, 7 і 10 мм, які ставлять одне на одне. Це дає змогу просівати ґрунт відразу крізь усі сита.

6.1.1. Хід роботи.

Скласти всі сита набору так, щоб зверху було сито з найбільшими отворами, а донизу діаметр отворів поступово зменшувався. Встановити внизу колонки сит піддонник.

Із зразка повітряно сухого ґрунту після видалення великого коріння рослин взяти наважку ≈ 300­350 г вагою з точністю до 0,1 г. Помістити наважку на верхнє сито і, нахиляючи набір сит, круговим рухом просіяти ґрунт крізь сита.

Зважити структурні фракції, що залишилися на ситах і пройшли в піддонник, записуючи їх розмір: на верхньому ситі будуть структурні окремості розміром, > 10

- (фракція > 10 мм), на ситі з розміром отворів 7 мм – структурні окремості розміром від 7 до 10 мм (фракція 7–10 мм), і т. далі. У піддоннику залишиться розпилена частина ґрунту з розміром частинок і найдрібніших грудочок, < 0,25 мм (фракція < 0,25 мм).

Вирахувати відсотковий вміст у ґрунті структурних окремостей різного діаметра (за їх фракціями) за формулою:

17

| ЖДТУ | Міністерство освіти і науки України |
| --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |

- = А×100  (6.1)

Р

де: х — відсотковий в вміст у ґрунті структурних окремостей даного розміру (фракції);

А ­ вага структурних окремостей даного розміру;

Р ­ вага ґрунту, взятого для просіювання (наважка).

Результати визначення структурного складу представляють у цифрах та графічно (діаграми, графіки).

Форма запису результатів:

| Розмір | >10 | 10-7 | 7-5 | 5-3 | 3-2 | 2-1 | 1-0,5 | 0,0-0,25 | <0,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фракції, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фракції, г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вміст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фракції, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2. Визначення водоміцності ґрунтової структури.

Водоміцність ґрунтової структури визначають різними методами, більшість з яких ґрунтується на розмиванні структурних окремостей водою. Один з них — це метод «мокрого просіювання». Хоча точність даного методу не висока, все ж він дає уявлення про водоміцність структурних окремостей всіх розмірів, є простим, а результати визначення добре порівнюються з результатами сухого просіювання при визначенні структурного складу ґрунту.

6.2.1. Хід роботи.

Виконати сухе просіювання ґрунту, як зазначено у попередній роботі.

Не зважуючи структурних фракцій і не знімаючи їх з сит, зняти піддонник і скріпити сита спеціальною дужкою (дужка додається до набору сит).

Приготувати яку­небудь посудину такого розміру, щоб до неї вільно входила колонка сит. Наповнити її водою.

Плавним рухом занурити колонку сит з ґрунтом (без піддонника) у воду і потім повільно вийняти її звідти, даючи воді стекти з сит. Провести двадцять таких занурювань сит з ґрунтом у воду.

Розібрати сита і перенести ґрунт, що залишився на кожному з них у заздалегідь зважені фарфорові чашки, змиваючи його з сит водою з промивалки.

Просушити ґрунт і зважити після цього кожну структурну фракцію.

18

| ЖДТУ | Міністерство освіти і науки України |
| --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |

Обчислити вагу фракції розміром, < 0,25 мм, віднявши від загальної ваги зразка сумарну вагу фракцій, що залишилися на ситах після «мокрого просіювання».

Обчислити структурний склад ґрунту після «мокрого просіювання» (див. порядок обчислень і запис результатів вище).

6.3. Тлумачення результатів визначення.

Результати відображають співвідношення в ґрунті водоміцних структурних окремостей різного розміру у порівнянні з результатами сухого просіювання.

Так, наприклад, якщо ми оцінюватимемо з точки зору водоміцності структурні окремості розміром від 1 до 5 мм, то для цього ми повинні порівняти вміст структурних окремостей у сухому ґрунті з їх вмістом у ґрунті після розмивання. Чим менше зміниться вміст цих агрегатів у ґрунті після розмивання, тим вони водоміцніші. Нехай, вміст структурних окремостей 1­5 мм у сухому ґрунті становить 82 %, а після розмивання ­ 18 %. Отже, цінних водоміцних агрегатів у цьому ґрунті мало, такий ґрунт можна вважати малоструктурним, оскільки більшість його структурних окремостей має низьку водоміцність. Інший випадок, наприклад, якщо при сухому просіюванні вміст структурних окремостей 1­5 мм був 82 %, а після розмивання ­ 79 %. Такий ґрунт має цінну структуру як за розмірами, так і за міцністю.

Обладнання: набір сит, електронна вага, шпатель. бак з водою, фарфорові чашки, промивалка з водою, сушильна шафа.

Висновок.

Питання для самопідготовки.

- Що таке структурність ґрунту?

- Від чого залежить структура ґрунту?

- Назвіть основні типи структури ґрунту.

- Структура різних типів ґрунтів.

- Як визначають структуру ґрунту?

19

| ЖДТУ | Міністерство освіти і науки України |
| --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |

- ВИЗНАЧЕННЯ КИСЛОТНОСТІ ҐРУНТУ.

- Актуальна і обмінна кислотності ґрунту.

7.1.1. Хід роботи.

На технічних вагах відважити дві наважки ґрунту по 10 г і пересипати їх в склянки ємністю 50 мл. В одну склянку долити 25 мл дистильованої води, а в іншу ­ 25 мл. 1 н. розчину КСІ. Вміст у склянках ретельно перемішують скляною паличкою протягом 3­4 хвилин.

За допомогою приладу МР­103 визначають величину рН спочатку в одній, а потім в іншій склянках і записують результати за формулою:

рНН2О =	;	рНKCl =	;

За показниками величини рН актуальної і обмінної кислотності визначають ступінь кислотності ґрунту.

7.2. Гідролітична кислотність.

7.2.1. Хід роботи.

На технічних вагах відважити 20 г ґрунту, пересипати в склянку і долити 50 мл

1н розчину оцтовокислого натрію (CH3COONa):

склянку закрити корком, вміст її збовтати протягом однієї години;

одержану суспензію відфільтрувати через фільтр середньої щільності;

перші порції фільтрату відкинути, мутний фільтрат перефільтрувати крізь той

же фільтр з ґрунтом;

піпеткою відібрати 50 мл прозорого фільтрату і перенести у колбу на 100­150 мл

для титрування;

додати 2­3 краплі фенолфталеїну і відтитрувати 0,1 н. розчином лугу (NаОН) до слабо рожевого кольору, що не зникає протягом 1 хв.

7.3. Розрахунки гідролітичної кислотності.

Розрахунок кислотності проводиться за формулою:

Нг = а⋅F⋅100⋅1,75⋅K⋅0,1  (7.1)

H

де:

Нг ­ гідролітична кислотність, мг­екв / 100 г ґрунту;

- ­ кількість NаОН, витраченого на титрування, мг; F ­ поправка до титру (=1);

100 ­ коефіцієнт для перерахунку на 100 г ґрунту;

1,75 ­ умовний коефіцієнт на повноту витіснення всього обмінного водню, за умов

однократної обробки ґрунту розчином КСl;

20

| ЖДТУ | Міністерство освіти і науки України |
| --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |

0,1 ­ коефіцієнт для перерахунку в міліграм­еквіваленти;

- ­ наважка ґрунту, яка відповідає об’єму фільтрату, що взято для титрування; К ­ коефіцієнт гігроскопічності ґрунту.

7.4. Розрахунок норми внесення вапна.

Розрахунок норми вапна проводиться за формулою:

CaCO3 = 0,05⋅Н г⋅h⋅dν   (7.2)

де: 0,05 ­ коефіцієнт перерахунку в СаСО3;

Нг ­ гідролітична кислотність в мг­екв / 100 г ґрунту; h ­ потужність орного шару, см;

d ­ щільність складання ґрунту, г/см3.

Напр., при Нг = 2,8, глибині орного шару 25 см, та об’ємній масі ґрунту 1,3 г/см3 потрібно внести на 1 га 4,55 т/га СаСО3 (0,05 х 2,8 х 25 х 1,3).

Обладнання та реактиви: технічні ваги, наважки ґрунту, склянки ємністю 50 мл,

- н. розчин КСІ (25 мл), 1н розчин оцтовокислого натрію (CH3COONa, 50 мл), фільтр середньої щільності, скляна паличка, піпетка на 50 мл, колба на 100­150 мл, фенолфталеїн (2­3 краплі), 0,1 н. розчин лугу (NаОН), прилад МР­103.

Висновок.

Питання для самопідготовки.

- Що таке кислотність ґрунту?

- Які існують види кислотності?

- Як визначити актуальну і обмінну кислотності ґрунту?

- Як визначити гідролітичну кислотність ґрунту?

- Як розрахувати норми внесення вапна?

21

| ЖДТУ | Міністерство освіти і науки України |
| --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |

Тема 8. ВИЗНАЧЕННЯ СУМИ ОБМІННИХ ОСНОВ В ҐРУНТІ.

Сума вбирних основ — це загальна кількість ввібраних катіонів Ca, Mg, Na і K в мг.екв. / 100 г ґрунту. В кислих (дерново­підзолистих, сірих лісових та ін., але не у карбонатних) ґрунтах суму обмінних основ визначають за методом Каппена­ Гільковіца. Для цього ґрунт обробляють відомою кількістю 0,1н розчину НСl. У результаті взаємодії ґрунту із соляною кислотою її водень витісняє з ґрунтового вбирного комплексу обмінні основи (Са, Мg та ін.)*. Знаючи кількість кислоти до та після реагування з ґрунтом, за різницею визначають суму обмінних основ. Даний метод дає тільки наближені результати, оскільки при одноразовій взаємодії ґрунту із кислотою обмінні катіони витісняються не повністю. Крім того, частина кислоти витрачається на побічні реакції з твердою частиною ґрунту. Тому кращі результати отримують на ґрунтах з низьким вмістом обмінних основ.

- Соляна кислота може частково розчиняти в кислих ґрунтах полуторні окисли, що вносить деяку помилку у визначення суми вбирних основ.

8.1. Хід роботи.

Із середньої проби ґрунту (розтерти товкачиком у фарфоровій ступці та просіяти крізь сито з отворами 1 мм) на технічних вагах зважують наважку 20 г.

Наважку переносять у колбу ємністю 300 мл, куди наливають 100 мл децинормального (0,1 н ) розчину НСІ.

Колбу з ґрунтом збовтують протягом ≈ 30 хв. і залишають на 24 год.

Після цього вміст колби знову збовтують та фільтрують через лійку з паперовим фільтром.

Піпеткою відбирають 50 мл фільтрату та переносять у конічну колбу ємністю на 100 мл. Вміст колби кип’ятять на електричній плитці протягом 2­3хв. для видалення вуглекислого газу.

Одночасно готують контрольну колбу, в яку наливають 50 мл децинормального розчину НСІ.

- фільтрат додають 2­3 краплі фенолфталеїну. Гарячий фільтрат відтитровують децинормальним розчином їдкого натрію за допомогою бюретки до появи блідо­рожевого забарвлення, яке не зникає на протязі однієї хвилини.

Роблять титрування НСІ у контрольній колбі.

8.2. Обчислення результатів.

Результати обчислюють за формулою:

- = (a−b)⋅0,1 × 100  (8.1)

10

де: S – сума поглинутих основ на 100 г ґрунту, мг/екв;

- – кількість децинормального розчину їдкого натрію, витраченого на титрування НСІ у контрольній колбі, мл;

22

| ЖДТУ | Міністерство освіти і науки України |
| --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |

b – кількість децинормального розчину їдкого натрію, витраченого на титрування розчину, що випробували, мл;

0,1 – нормальність розчину їдкого натрію;

10 – кількість ґрунту, яка відповідає об’єму фільтрату, взятого для титрування, г.

Одержані результати записують у таблицю:

| Назва | Генетичний | Наважка | Об'єм | Об'єм | Об'єм 0,1н NаОН, | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ґрунту | горизонт, | ґрунту, г | 0,1н НСl | фільтрату, | використаного на | обмінних |
|  | глибина, см |  |  | мл | титрування, мл | основ, мг­ |
|  |  |  |  |  |  | екв/100г |
|  |  |  |  |  |  | ґрунту |

Обладнання та реактиви: зразок ґрунту, фарфорова ступка, сито з отворами 1 мм, технічні ваги, колба ємністю 300 мл, 0,1 н розчин НСІ (100 мл), 0,1 н розчин NaOH для титрування, лійка, паперовий фільтр, піпетка на 50 мл, конічна колба ємністю

- мл, електрична плитка, фенолфталеїн (2­3 краплі).

Висновок.

Питання для самопідготовки.

- Що таке поглинальна здатність ґрунту?

- Які бувають види поглинання?

- Що таке обмінні катіони і які вони бувають у різних типах ґрунтів?

- Що таке сума обмінних основ?

- Що таке ступінь насичення ґрунтів основами?

- На які групи поділяють ґрунти за ступенем насичення основами?

- Шляхи регулювання складу обмінних катіонів у ґрунті.

- Як визначається сума поглинутих основ прискореним методом Кеппена– Гільковіца (для некарбонатних ґрунтів)?

23

| ЖДТУ | Міністерство освіти і науки України |
| --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |

Тема 9. ВИЗНАЧЕННЯ ОБМІННОГО АЛЮМІНІЮ В ҐРУНТІ.

Метод визначення обмінного (рухомого) алюмінію полягає у взаємодії розчину КС l з ґрунтом за такою схемою:

|  |  |  | К+ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Н+ |  | К+ |
| ҐВК |  | + nKCl → ҐВК | К+ + НCl + AlCl3 |
|  | Al+++ |  | К+ |
|  |  |  | К+ |

Хлористий алюміній у водному середовищі (ґрунтовому розчині) підлягає гідролізу з утворенням соляної кислоти, яка викликає обмінну кислотність.

9.1. Хід роботи. Беруть 40 г ґрунту, поміщають у склянку та доливають 100 мл 1н розчину КС l (рН 5,6­6,0). Вміст в склянці збовтують на ротаторі протягом 1 години. Витяжку фільтрують через фільтр і проводять визначення вмісту обмінного алюмінію в ґрунті.

- колбочку наливають 25 мл фільтрату, додають 2­3 краплі фенолфталеїну і, після 5­хвилинного кипіння, титрують його 0,01 н. розчином NaOH до появи слабо­ рожевого кольору. Кількість лугу, витраченого на титрування, відповідає сумарному вмісту іонів Н+ та Al+++.

9.2. Розрахунок величини обмінної кислотності.

Величини обмінної кислотності, спричиненої іонами Н+ та Al+++, вираховують за формулою:

X = a⋅H⋅4⋅100	(9.1)

C

де: а ­ кількість розчину NaOH, витраченого на титрування, мл;

- ­ нормальність розчину NaOH;

4 ­ коефіцієнт для перерахунку на весь об’єм;

100 ­ коефіцієнт перерахунку на 100 г ґрунту;

- ­ наважка ґрунту, г.

- іншу колбу наливають 25 мл витяжки і ставлять на електроплитку для кип'ятіння протягом 5 хв. Додають 3 мл 3,5% розчину фториду натрію для зв’язування іонів алюмінію в комплексний іон. Рідину в колбочці перемішують, додають 2­3 краплі фенолфталеїну і титрують 0,01 н. розчином NaOH до слабо­ рожевого кольору.

Величину обмінної кислотності, яка спричинена в цьому випадку іоном водню,

24

| ЖДТУ | Міністерство освіти і науки України |
| --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |

вираховують за тією ж формулою, що і сумарну кислотність. Розрахунок вмісту іонів алюмінію в міліеквівалентах на 100 г ґрунту

вираховують за різницею між першим і другим визначенням.

Крім того, вміст алюмінію можна виражати і ваговими одиницями ­ мг на 100 г ґрунту.

Так, вміст рухомого алюмінію більше 5 мг на 100 г ґрунту діє шкідливо на розвиток рослин, пригнічує їх ріст та розвиток, знижує врожай.

Обладнання та реактиви: зразок ґрунту, склянка, 1 н. розчин КС l (рН 5,6­6,0, 100 мл), ротатор, фільтр, фенолфталеїн (2­3 краплі), 0,01 н. розчин NaOH.

Висновок.

Питання для самопідготовки.

- Вплив рухомого алюмінію на ріст та розвиток рослин.

- Роль алюмінію в процесах ґрунтоутворення.

- Як впливає механічний склад на вміст алюмінію в ґрунті?

- Який вміст рухомого алюмінію вважається токсичним для рослин?

25

| ЖДТУ | Міністерство освіти і науки України |
| --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |

Тема 10. ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ОБМІННИХ КАТІОНІВ КАЛЬЦІЮ ТА МАГНІЮ

- ҐРУНТІ.

  - ґрунтах кальцій може знаходитись у складі мінералів, обмінних катіонів ґрунтових колоїдів, а також у формі простих солей: хлоридів – CaCl2, нітратів – Ca(NO3)2, карбонатів – CaСO3, або сульфатів – CaSO4, Магній також присутній у глинистих мінералах (монтморилоніт, вермикуліт), в уламках доломітів, рогових обманках та ін.

10.1. Хід роботи.

Беруть наважку 10 г ґрунту у фарфорову чашку, доливають 50­70 мл 0,05 н розчину соляної кислоти і перемішують скляною паличкою. Після утворення осаду рідину зливають (декантують) на фільтр у колбу ємністю 250­300 мл. Операцію повторюють 7­10 разів, при виконанні останньої операції ввесь ґрунт з чашки змивають на фільтр.

Пробу на повноту обміну кальцію та магнію проводять, коли в колбі міститься

200­250 мл фільтрату. Для цього під лійку підставляють пробірку, набирають 3­5

мл фільтрату, останній нейтралізують аміаком з допомогою червоного лакмусу

(кусочок лакмусового паперу кидають у пробірку, додають декілька крапель аміаку

до посиніння лакмусу), додають оцтову кислоту до появи червоного забарвлення

лакмусу, потім додають 10 крапель щавелево­кислого амонію, після чого

підігрівають розчин у гарячій воді. Якщо після підігрівання рідина у пробірці не

мутніє, тоді кальцій і магній повністю витіснені з ґрунту.

Після повного витіснення кальцію і магнію необхідно виміряти повний об'єм фільтрату.

  - виміряного об'єму фільтрату беруть 50 мл в колбу, у неї додають краплями 10% розчин аміаку до появи синього кольору лакмусу для переведення оксидів заліза та алюмінію. Рідину у колбі доводять до кипіння.

Гарячий розчин фільтрують через беззольний фільтр в мірну колбу на 250 мл. Фільтр з осадом декілька разів промивають дистильованою водою з добавкою декількох крапель аміаку.

Рідину в колбі доводять дистильованою водою до риски і добре перемішують. Це і

- робочий розчин, з якого визначатиметься вміст кальцію і магнію.

10.2. Визначення сумарного вмісту Ca++ і Mg++.

Беруть 50 мл робочого розчину в колбу, додають 5 мл аміачного буферу та 4­5 крапель еріохрому чорного (індикатор). Рідину у колбі титрують 0,01 н розчином трилону Б (орг. сполука, EDTA ­ етилендиамінтетраоцтової кислоти) до появи синього кольору зеленого відтінку.

10.3. Розрахунки сумарного вмісту Ca++ і Mg++.

Розрахунки проводять за формулою:

26

| ЖДТУ |  | Міністерство освіти і науки України |
| --- | --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |
| Ca++ + Mg++ = | a⋅H⋅100⋅K | (10.1) |
|  | C |  |

де:

- ­ кількість трилону Б, витраченого для титрування, мл; Н ­ нормальність розчину трилону Б;

100 ­ коефіцієнт для перерахунку на 100 г ґрунту; К ­ коефіцієнт гігроскопічності ґрунту;

С ­ наважка ґрунту, яка відповідає об'єму фільтрату, взятого для титрування.

10.4. Визначення вмісту Са++.

- колбу наливають 50 мл робочого розчину, додають 2 мл 10% розчину NaOH та декілька мл сухого мурексиду (металоіндикатор). Рідину розмішують і титрують 0,01 н розчином трилону Б до моменту переходу від рожевого кольору до бузкового.

Вміст кальцію вираховують за приведеною вище формулою (див. розрахунок сумарного вмісту Ca++ і Mg++).

Вміст магнію знаходять за різницею між сумарним вмістом кальцію і магнію та вмістом кальцію.

Обладнання та реактиви: зразок ґрунту, фарфорова чашка, 0,05 н розчин соляної кислоти (50­70 мл), скляна паличка, беззольний фільтр, колба ємністю 250­300 мл, лійка, пробірка, аміак, червоний лакмус (клаптики паперу), оцтова кислота, щавелево­кислий амоній (10 крапель), водяна баня, мірна колба на 250 мл, еріохром чорний (індикатор, 4­5 крапель), 0,01 н розчин трилону Б, 10% розчин NaOH (2 мл), сухий мурексид (металоіндикатор, декілька мл).

Висновок.

Питання для самопідготовки.

- Що таке обмінні катіони і які вони бувають у різних типах ґрунтів?

- Що таке сума обмінних основ?

- Що таке ступінь насичення ґрунтів основами?

- На які групи поділяють ґрунти за ступенем насичення основами?

- Шляхи регулювання складу обмінних катіонів у ґрунті.

27

| ЖДТУ | Міністерство освіти і науки України |
| --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |

Тема 11. ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ГУМУСУ В ҐРУНТІ.

Гумус – це складний динамічний комплекс специфічних органічних сполук ґрунту кислотної природи, які утворилися внаслідок процесів розкладу та гуміфікації органічних решток і вступили у тісний взаємозв’язок з мінеральними компонентами ґрунту.

Після відбирання органічних решток, ґрунт масою ≈1 г старанно розтирають у фарфоровій ступці до пилоподібного стану.

11.1. Хід роботи.

0,5 г розтертого ґрунту переносять в термостійку колбу ємністю 100 мл. В колбу з ґрунтом додають 10 мл 0,4 н. розчину хромової кислоти, закривають колбу лійкою, нагрівають на електроплитці до кипіння і продовжують помірне кипіння протягом 5 хвилин. Колбу з рідиною охолоджують.

- охолоджену колбу з рідиною доливають дистильовану воду, обмиваючи в такий спосіб горловину, до об’єму 30­ 40 мл. Додають 5­7 крапель фенілантранілової кислоти (індикатор), отриману суміш старанно перемішують і титрують 0,2 н. розчином солі Мора до моменту переходу кольору рідини від вишнево­фіолетового до зеленого.

Одночасно проводять холосте визначення.

11.2. Розрахунки вмісту гумусу.

Експериментально встановлено, що 1 мл 0,2 н. розчину солі Мора відповідає такій кількості хромової кислоти, яка окислює 0,0010362 г гумусу або 0,0006 г вуглецю. Тому кількість (вміст) гумусу вираховують за формулою:

- = (а−b)⋅ 0,0010362⋅100 ⋅ K  (11.1)

C

де:

- ­ кількість гумусу, %;

- ­ кількість розчину солі Мора, витраченого при холостому титруванні, мл;

b ­ кількість розчину солі Мора, витраченого при титруванні наважки ґрунту, мл; 100 ­ коефіцієнт перерахунку на 100 г ґрунту;

- ­ коефіцієнт гігроскопічності ґрунту;

С ­ наважка ґрунту, взятого для аналізу.

11.3. Розрахунок запасів гумусу в шарі ґрунту.

Розрахунок запасів гумусу в шарі ґрунту проводиться за формулою:

Запаси,т/ га = Х ⋅h⋅ dν	(11.2)

28

| ЖДТУ | Міністерство освіти і науки України |
| --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |

де:

X ­ вміст гумусу в ґрунті, %;

h ­ потужність орного шару, см;

dv ­ щільність складання ґрунту, г/см3.

Обладнання та реактиви: зразок ґрунту, термостійка колба ємністю 100 мл, 0,4 н. розчин хромової кислоти (10 мл), лійка, електроплитка, фенілантранілової кислоти (індикатор, 5­7 крапель), 0,2 н. розчин солі Мора (FeSO4 ∙ (NH4)2SO4 ∙ 6H2O).

Висновок.

Питання для самопідготовки:

- Який склад гумусу?

- Який вміст гумусу в різних типах ґрунтів?

- Яка роль гумусу у формуванні властивостей ґрунту і його родючості.

- Які шляхи руйнування та відтворення гумусу?

- Скільки гумусу може утворитися з різних видів органічних добрив, соломи?

- Які проміжні культури вирощують з метою відновлення гумусу?

29

| ЖДТУ | Міністерство освіти і науки України |
| --- | --- |
|  | Житомирський державний технологічний університет |

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

- Вадюніна А.Ф., Корчагіна З.А. Методи дослідження фізичних властивостей ґрунтів. М.: Агропромвидав., 1986.

- Ґрунтознавство. Колектив авторів під редакцією І.С. Каурічева. М.: Колос, 1982.

- Ґрунтознавство: Лабораторний практикум / В.Г. Крикунов, Ю.С., Кравченко, В.В., Криворучко, О.В., Крикунова. – Біла Церква, 2004. – 216 с.

- Лабораторний практикум з ґрунтознавства. Для студентів вищих навчальних закладів освіти ІІІ –IV рівнів акредитації з напряму «Геодезія, картографія та кадастр», спеціальності – 6.070904. Київ, 2012. 324 с.

- Польський Б.М. Практикум з ґрунтознавства. – К.: Радянська школа, 1966. –

- с.

- Практикум з ґрунтознавства. Колектив авторів під редакцією І.С. Каурічева.

М.: Колос, 1980.

- Тихоненко Д.Г., Дегтяров В.В., Крохін С.В. та ін.. Практикум з ґрунтознавства: Навчальний посібник / За редакцією професора Д.Г. Тихоненка.

– 6­е вид., перероб. і доп. – Х.: Майдан, 2009. – 447 с.

- Якість ґрунту. Визначання щільності твердої фази пікнометричним методом. ДСТУ 4745:2007. Київ. Держспоживстандарт України. 2006. 19 с.

30