Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

Гірничо-екологічний факультет

Кафедра екології

Напряму підготовки « Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Навчальна дисципліна «Оцінка впливу на НПС гірничо-промислового комплексу»

БІЛЕТ № 2

| № п/п | Запитання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Розрахунковий метод здійснюються за допомогою: | а) розрахунків з використанням параметрів, шо знайдені іншим методом; б) врахування думок групи спеціалістів; в) технічних засобів вимірів; г) технічних засобів контролю. |
| 2. | Органолептичний метод здійснюються за допомогою: | а) технічних засобах вимірів; б) розрахунків; в) засобів контролю; г) безпосередньо органів відчуття людини. |
| 3. | Не передбачає використання технічних засобів вимірювань та контролю: | а) експериментальний метод; б) розрахунковий метод; в) органолептичний метод; г) експертний метод. |
| 4. | Відповідно до вимог діючого природоохоронного законодавства всі землі порушені в результаті добування та переробки корисних копалин, підлягають: | а) відновленню; б) ліквідації; в)вилученню; г)продажу. |
| 5. | Планова ліквідація гірничопромислового комплексу здійснюється: | а) згідно з планом розвитку підприємства у випадку завершення запасів родовища, що експлуатується; б)за бажанням власника гірничопромислового комплексу; в)коли існують економічні та технологічні проблеми; г) в результаті раптових рішень. |
| 6. | Геомеханічне порушення характеризується | а) розвитком зон тріщинуватості або ущільнення масиву вміщуючих порід; б) зменшенням продуктивності і ареалу; в) підтопленні, затопленні; г) забудови окремих будівель. |
| 7. | Шляхи аналізу екологічної надійності гірничопромислових комплексів полягають в оцінці: | а) раптових рішень про ліквідацію пов’язаних із катастрофою, економічним занепадом або іншими причинами; б) продовження видобутку мінеральної сировини; в) гідрохімічної ситуації в місцях впливу відходів виробництва, контролю напружено-деформованого стану порід над підземними гірничими виробками; г) екологічної ситуації в ПТС, накопичення інформації; параметрів розподілу; функцій часу антропогенних змін. |
| 8. | Надійність системи гірничопромислових комплексів розкривається в ряді таких властивостей як: | а) стійкість, рівновага, живучість; б) надійність,комплексність,безпека; в)екологічність; г)гідроекологічність;механічність. |
| 9 | Методи дослідження та прогнозу стану довкілля під час функціонування гірничопромислового комплексу: | а)гідрохімічні,хімічні,фізичні,теоретичні; б) експериментальні, розрахункові, експертні, органолептичні; в)тільки експериментальні і експертні; г)штучні і природні. |
| 10. | Екологічна безпека гірничопромислових комплексів визначає: | а)стійкість гірничопромислових комплексів; б)склад гірничопромислових комплексів; в) накопичення інформації про гірничопромислові комплекси; г) можливість появи екологічно екстремальних ситуацій. |

Затверджено на засіданні кафедри екології

Протокол № 3  від  «31» жовтня 2015 року

Зав. кафедрою					____________ /проф.. Краснов В.П./

Укладач						____________ /ст.викл. Распутна Т.А./