Державний університет “Житомирська Політехніка” Факультет комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій ім. проф. Б.Б. Самотокіна Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» Освітній рівень: «бакалавр»

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

| № п/п | Текст завдання |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Яка система називається системою автоматизованого керування? |
| 2. | Як називається завдання керування, що складається у відпрацьовуванні задаючого впливу, без вибору характеру цього впливу? |
| 3. | Як називається керування, здійснюване в умовах наявних обмежень? |
| 4. | Як називається система управління, вплив якої детермінований у часі? |
| 5. | Як називається система управління, вплив якої залежить від поточного стану об'єкту за основною координатою? |
| 6. | Як називається система управління, що має головний зворотний зв’язок? |
| 7. | Як називається зворотний зв’язок, що не створює затримку або випередження сигналу в часі? |
| 8. | За яким сигналом відбувається керування розімкнутої лінійної САК? |
| 9. | Яка система визначається статичною? |
| 10. | Яка система визначається астатичною? |
| 11. | Вкажіть статичний об’єкт управління: |
| 12. | Яке практичне призначення перетворення Лапласа в теорії автоматичного управління? |
| 13. | В чому полягає перевага перетворення Лапласа? |
| 14. | Що називається передатною функцією ланки? |
| 15. | Як називається відношення перетворень Лапласа вихідної та вхідної величин системи при нульових початкових умовах? |
| 16. | Що називається полюсами передатної функції? |
| 17. | Що називається нулями передатної функції? |
| 18. | Що є оригіналом передатної функції? |
| 19. | Як називається ланка, вихідна величина якої в кожний момент часу є пропорційною вхідній величині? |
| 20. | Як називається ланка, реакція якої на стрибок є експонентною функцією? |
| 21. | Як називається значення часу, що відсікається на лінії сталого значення дотичної до перехідної характеристики інерційної ланки, відновленої з початку координат? |
| 22. | В яку перетвориться ланка, якщо в інерційної ланки зменшити постійну часу Т до нуля, ланка перетвориться в: |
| 23. | Чуму дорівнює сталу часу ланки? |
| 24. | Передатна функція якої ланки має наступний вигляд? |
| 25. | Передатна функція якої ланки має наступний вигляд? |
| 26. | Яка ланка описується наступним диференційним рівнянням? |
| 27. | Яка ланка описується наступним диференційним рівнянням? |
| 28. | При послідовному з’єднанні двох ланок САК їх передатні функції? |
| 29. | При паралельному з’єднанні двох ланок САК їх передатні функції? |
| 30. | Як можна аналітично замкнути систему одиничним від’ємним зворотним зв’язком? |
| 31. | Що називається характеристичним рівнянням САК? |
| 32. | Що визначають умови, що дозволяють оцінити положення полюсів системи на комплексній площині без обчислення їх значень? |
| 33. | Яка необхідна і достатня умова стійкості лінійної САК? |
| 34. | Коефіцієнти характеристичного рівняння замкнутої САК, виходячи з передатної функції розімкнутої САК вигляду , мають наступні значення: |
| 35. | Яким по суті використання операторів є Критерій Гурвіца? |
| 36. | За яких достатьої умови критерію Гурвіца САК є стійкою? |
| 37. | Якою є замкнута САК, що має характеристичний поліном |
| 38. | Якою є замкнута САК, що має характеристичний поліном |
| 39. | За яких умов за критерієм Рауса САК є стійкою? |
| 40. | Що є основою для застосування критерію Михайлова? |
| 41. | Яка умова за критерієм Михайлова САК щоб система була стійкою? |
| 42. | Що є основою для застосування критерію Найквіста? |
| 43. | Як має поводитись годограф для того, щоб замкнута САК була стійка за критерієм Найквіста? |
| 44. | Чому дорівнює коефіцієнт помилки C0 замкненої одиничним від’ємним зворотним зв’язком САК, якщо передатна функція розімкнутої САК має вигляд? |
| 45. | Яка необхідна і достатня умова стійкості дискретних САК? |
| 46. | Вихідний сигнал в дискретних САК характеризується наступними параметрами: А – амплітуда вихідних імпульсів; Т – період слідування імпульсів; Те – тривалість імпульсів. Яке співвідношення цих параметрів характеризує амплітудно-імпульсну модуляцію? |
| 47. | Як називається тип нелінійної, статичної характеристики, що зображена на рисунку? |
| 48. | Для чого використовується метод Л.С. Гольдфарба при дослідженні нелінійних САК? |
| 49. | Яка поведінка нелінійної САК наведена фазовою траєкторією? |
| 50. | За кривими АФЧХ та гармонійного коефіцієнту передачі нелінійної САК, визначите її характеристику? |
| 51. | Яка система називається системою автоматичного керування? |
| 52. | Як називається керування, здійснюване в умовах без участі людини? |
| 53. | Як називається керування, здійснюване за визначеним функціоналом якості? |
| 54. | Як називається завдання керування, що складається у відпрацьовуванні задаючого впливу, без вибору характеру цього впливу? |
| 55. | Як називається завдання, що полягає в оцінці стану об’єкту керування? |
| 56. | Як називається завдання, що визначає характер та тип впливу до об’єкту керування? |
| 57. | Як називається завдання, що полягає у ситуативному впливі на окремі складові управління в залежності від зовнішніх збурень? |
| 58. | Як називається зворотний зв’язок, що залежить від зміни протікання сигналу? |
| 59. | Як називається зворотний зв’язок, що відповідає збільшенню впливу на об’єкт керування при зростанні його вихідної характеристики? |
| 60. | Як називається система, задача якої полягає у підтримці спостійного рівня сигналів на віходи об’єкту керування? |
| 61. | Який зворотний зв’язок реалізує принцип керування у відхиленнях за станом вихідної координати для більшості сучасних систем управління? |
| 62. | За яким сигналом відбувається керування замкненої лінійної САК? |
| 63. | За яким сигналом відбувається керування, коли можливо визначити та виключити вклив зовнішніх чинників? |
| 64. | Яка система характеризується постійним рівнем вихідного сигналу при сталому вхідному впливі? |
| 65. | Яка система характеризується пропорційно зростаючим вихідного сигналу відносно сталого вхідного впливу? |
| 66. | Вкажіть астатичний об’єкт управління |
| 67. | Якою моделлю описується двигун постійного струму за швидкістю обертання? |
| 68. | Якою моделлю описується двигун постійного струму за положенням (кутом)? |
| 69. | Якою моделлю описується піч що нагрівається від терморезистору за температурою? |
| 70. | Якою моделлю описується переміщення робочого органу електроприводу із урахуванням сил сухого тертя та люфта від моменту на валу |
| 71. | Якою моделлю описується керування креном літака від гіроскопічного датчика |
| 72. | Якою моделлю описується перенесення тепла при конвективному теплообміні через роздільну стінку |
| 73. | Яка характеристика визначена формуванням на вході системи одиничного східчастого впливу? |
| 74. | Яка характеристика визначена формуванням на вході системи імпульсного впливу? |
| 75. | Яка характеристика визначена формуванням на вході системи довільного періодичного впливу? |
| 76. | Яка характеристика визначена від спектру вхідного сигналу виражаючи амплітудні та фазові залежності? |
| 77. | Як називається ланка, реакція якої на лінійно зростаючий сигнал є лінійно зростаюча характеристика? |
| 78. | Як називається ланка, реакція якої на східчастю одиничну дію є зростаючою із не нульовими початковими умовами? |
| 79. | Як називається ланка, реакція якої на постійний сигнал е також постійна реакція із перехідним процесом без перерегулювання? |
| 80. | Як називається значення часу, за який вихідний сигнал входить у коридор 5% від усталеної величини |
| 81. | В яку ланку перетвориться інерційна ланка 2 порядку, якщо друга стала часу обернеться на 0? |
| 82. | В яку ланку перетвориться форсуюча ланка 1 порядку, якщо її вільний член в чисельнику перетвориться на ? |
| 83. | В яку ланку перетвориться форсуюча ланка 1 порядку, якщо її стала часу перетвориться на 0? |
| 84. | В яку ланку перетвориться інерційна ланка 1 порядку, якщо її вільний член перетвориться на 0? |
| 85. | Чуму дорівнює сталу часу ланки? |
| 86. | Чуму дорівнює коефіцієнт передачі системи? |
| 87. | Чуму дорівнює сталу часу ланки? |
| 88. | Чуму дорівнює коефіцієннт передачі системи? |
| 89. | Передатна функція якої ланки має наступний вигляд? |
| 90. | Передатна функція якої ланки має наступний вигляд? |
| 91. | Передатна функція якої ланки має наступний вигляд? |
| 92. | Яка ланка описується наступним диференційним рівнянням? |
| 93. | Яка ланка описується наступним диференційним рівнянням? |
| 94. | Яка ланка описується наступним диференційним рівнянням? |
| 95. | За якої умови ланка є консервативною? |
| 96. | За якої умови ланка є коливальною? |
| 97. | За якої умови ланка є аперіодичною? |
| 98. | Що являє собою передатна функція розімкненої системи від замкненої із не одиничним зворотним зв’язком? |
| 99. | Який критерій визначає необхідну умову стійкості алгебраїчно? |
| 100. | Який критерій визначає достатню умову стійкості спираючись на аналіз елементів першого стовпця матриці? |
| 101. | Який критерій визначає достатню умову стійкості спираючись на діагональні мінори? |
| 102. | Який критерій визначає достатню умову стійкості спираючись на частотний аналіз за характеристичним рівнянням замкненої системи? |
| 103. | Який критерій визначає достатню умову стійкості спираючись на частотний аналіз за передатною функцією розімкненої системи? |
| 104. | Якій критерій дозволяє визначити запаси стійкості? |
| 105. | Коефіцієнти характеристичного рівняння замкнутої САК, виходячи з передатної функції розімкнутої САК вигляду , мають наступні значення: |
| 106. | Коефіцієнти характеристичного рівняння замкнутої САК, виходячи з передатної функції розімкнутої САК вигляду , мають наступні значення: |
| 107. | Коефіцієнти характеристичного рівняння замкнутої САК, виходячи з передатної функції розімкнутої САК вигляду , мають наступні значення: |
| 108. | Коефіцієнти характеристичного рівняння замкнутої САК, виходячи з передатної функції розімкнутої САК вигляду , мають наступні значення: |
| 109. | Яким по суті використання операторів є Критерій Рауса? |
| 110. | Яким по суті використання операторів є Критерій Михайлова? |
| 111. | Яким по суті використання операторів є Критерій Найквіста? |
| 112. | Яким по суті використання операторів є Критерій Стодоли? |
| 113. | За яких достатьої умови критерію Гурвіца САК є стійкою? |
| 114. | Якою є замкнута САК, що має характеристичний поліном |
| 115. | Якою є замкнута САК, що має характеристичний поліном |
| 116. | Якою є замкнута САК, що має характеристичний поліном |
| 117. | В якому критерії враховуються тільки знаки коефіцієнтів характеристичного рівняння? |
| 118. | В якому критерії важливий напрямок проходження годографа як ключовий для визначення не стійкості? |
| 119. | В якому критерії враховується кількість квадрантів, що проходить годограф? |
| 120. | В якому критерії враховується особлива точка -1, j0 |
| 121. | В якому критерії узгоджується напрямок обертання годографа із особливою точкою -1, j0 |
| 122. | Яким умовам відповідає частота при побудові годографа Найквіста? |
| 123. | Яким умовам відповідає частота при побудові годографа Міхайлова? |
| 124. | Яким умовам відповідає частота при побудові годографа Неймарка? |
| 125. | Чому дорівнює число рядків матриці Рауса? |
| 126. | Чому дорівнює число рядків матриці Гурвіца? |
| 127. | Використання чого лежить в основі критерію Михайлова? |
| 128. | Використання чого лежить в основі критерію Найквіста? |
| 129. | Чому дорівнює за критерієм Михайлова число правих коренів характеристичного рівняння? |
| 130. | Який годограф будують для аналізу стійкості замкнутої системи за критерієм Найквіста? |
| 131. | Що використовується найбільш повно для аналізу стійкості за критерієм Найквіста? |
| 132. | Якою є система, якщо годограф комплексного коефіцієнта передачі не охоплює в додатному напрямку точку на комплексній площині з координатами [–1, j0]. |
| 133. | Якщо АФЧХ розімкнутої системи проходить через крапку на комплексній площині з координатами [–1, j0], якою є замкнута система? |
| 134. | Якщо АФЧХ розімкнутої системи починається в точці на комплексній площині з координатами [–1, j0], якою є замкнута система? |
| 135. | Звідки починається годограф Найквіста статичної САК? |
| 136. | Звідки починається годограф Найквіста астатичної САК? |
| 137. | Як визначають запаc cтійкоcті САК за амплітудою? |
| 138. | Як називається величина, що показує, наскільки коефіцієнт підсилення системи при менше одиниці? |
| 139. | В якому критерії по розімкнутій системі судять про стійкість замкнутої? |
| 140. | Як визначається запас стійкості САК за фазою? |
| 141. | Чим визначається параметр, що відповідає перетину АФЧХ із віссю частот при К=1? |
| 142. | Чим визначається параметр перебільшення перехідного процесу сталого значення стійкої САК? |
| 143. | Якою є наведена система за критерієм Найквіста? |
| 144. | Якою є наведена система за критерієм Найквіста? |
| 145. | Якою є наведена система за критерієм Найквіста? |
| 146. | Якою є наведена система за критерієм Найквіста? |
| 147. | Якою є наведена система за критерієм Найквіста? |
| 148. | Скільки складає запас за амплітудою? |
| 149. | Скільки складає запас за фазою? |
| 150. | Скільки складає запас за амплітудою? |
| 151. | Скільки складає запас за фазою? |
| 152. | Що характеризує логарифмічна амплітудна частотна характеристика САК? |
| 153. | Що характеризує логарифмічна фазова частотна характеристика САК? |
| 154. | Що називається декадою логарифмічної характеристики? |
| 155. | Яка одиниця виміру функції по осі ординат ЛАЧХ? |
| 156. | Яке рівняння визначає загальноприйнятий нульовий рівень ЛАЧХ? |
| 157. | Яка одиниця виміру функції по осі абсцис ЛАЧХ? |
| 158. | Яке рівняння визначає початковий відлік по осі абсцис ЛАЧХ? |
| 159. | Що роблять при послідовному з’єднанні ланок САК з їх логарифмічними амплітудними частотні характеристиками? |
| 160. | Що роблять при послідовному з’єднанні ланок САК з їх логарифмічними фазовими частотні характеристиками? |
| 161. | ЛАЧХ якої елементарної ланки наведено на рисунку? |
| 162. | ЛАЧХ якої елементарної ланки наведено на рисунку? |
| 163. | ЛАЧХ якої елементарної ланки наведено на рисунку? |
| 164. | ЛАЧХ якої елементарної ланки наведено на рисунку? |
| 165. | Якою є ланка з комплексним коефіцієнтом передачі |
| 166. | Який максимальний нахил ЛАХ має інерційна статична САК третього порядку? |
| 167. | Який максимальний нахил ЛАХ має аперіодична ланка? |
| 168. | Який максимальний нахил ЛАХ має форсуюча ланка 1 порядку? |
| 169. | Який максимальний нахил ЛАХ має коливальна ланка? |
| 170. | Яке максимальне значення запізнення фази має чисто інерційна статична САК третього порядку? |
| 171. | Яке максимальне значення запізнення фази має підсилююча ланка? |
| 172. | Яке максимальне значення запізнення фази має коливальна САК 2 порядку? |
| 173. | Як називається ланка, що на всіх частотах створює відставання вихідного сигналу щодо вхідного по фазі на –90°? |
| 174. | Як називається ланка, яка при частоті, що прямує до нескінченності дає випередження вихідного сигналу щодо вхідного по фазі на 90°? |
| 175. | Що таке частота зрізу? |
| 176. | При якому значенні фази визначається запас стійкості САК за амплітудою? |
| 177. | При якому значенні частоти визначається запас стійкості САК за фазою? |
| 178. | Який випадок фазового зсуву на частоті зрізу відповідає коливальній межі cтійкоcті? |
| 179 | Чим визначений порядок астатизму при побудові низькочастотної асимптоти ЛАЧХ? |
| 180. | Як визначається частота спряження при побудові асимптотичної ЛАЧХ? |
| 181. | По яких параметрах будуються середньо- і високочастотні частини ЛАЧХ? |
| 182. | По яких параметрах будуються низькочастотні частини ЛАЧХ? |
| 183. | Чому дорівнює частота зрізу ЛАЧХ системи за передатною функцією? |
| 184. | Чому дорівнює частота зрізу ЛАЧХ системи за передатною функцією? |
| 185. | Яке призначення методу D-розбиття? |
| 186. | Де використовують частотну характеристику при зміні частоти від мінус до плюс нескінченності? |
| 187. | Як обтраються значення параметра, що відповідає стійкості системи, за методу D-розбиття? |
| 188. | Що таке граничний коефіцієнт підсилення САК? |
| 189. | Що називається критичним (граничним) називається значення параметра? |
| 190. | Що таке перехідна характеристика? |
| 191. | Що називається перерегулюванням? |
| 192. | Як називається типовий вплив, що має зображення по Лапласу 1/s? |
| 193. | Як називається реакція на типовий вплив 1(t)? |
| 194. | Як називається реакція на типовий вплив ? |
| 195. | За чим визначаються прямі оцінки якості САК? |
| 196. | Яким процесом забезпечується краща якість регулювання? |
| 197. | Як називається час від початку процесу до моменту перетинання перехідною характеристикою лінії сталого значення? |
| 198. | Якою виявиться система, якщо її полюса лежать на дійсній від’ємній піввісі? |
| 199. | Якою виявиться система, якщо її полюса лежать у лівій напівплощині? |
| 200. | Якою виявиться система, якщо її полюса лежать у правій напівплощині? |
| 201. | Якою виявиться система, якщо серед полюсів у овій площині є пара чисто уявних коренів? |
| 202. | Чому дорівнює коефіцієнт помилки C0 замкненої одиничним від’ємним зворотним зв’язком САК, якщо передатна функція розімкнутої САК має вигляд ? |
| 203. | Чому дорівнює коефіцієнт помилки C0 замкненої одиничним від’ємним зворотним зв’язком САК, якщо передатна функція розімкнутої САК має вигляд ? |
| 204. | Чому дорівнює коефіцієнт помилки C0 замкненої одиничним від’ємним зворотним зв’язком САК, якщо передатна функція розімкнутої САК має вигляд ? |
| 205. | Чому дорівнює коефіцієнт помилки C0 замкненої одиничним від’ємним зворотним зв’язком САК, якщо передатна функція розімкнутої САК має вигляд ? |
| 206. | Якому впливу відповідає зображення за Лапласом, що дорівнює ? |
| 207. | Якому впливу відповідає зображення за Лапласом, що дорівнює 1? |
| 208. | Що визначають по відхиленню перехідної характеристики виходу системи від 1 у сталому режимі? |
| 209. | Яка система називається статичною? |
| 210. | Як називається Відносне значення сталої помилки регулювання називається: |
| 211. | Як визначається якість системи в сталому режимі? |
| 212. | У якому випадку стала помилка за вхідним сигналом зростає? |
| 213. | Якщо за вимірами на виході системи регулювання , то якою є система? |
| 214. | Коли застосовується метод коефіцієнтів помилок для оцінки якості регулювання? |
| 215. | Яким повинен бути загальний коефіцієнт підсилення системи, щоб відносне значення помилки регулювання щодо вхідного сигналу не перевищувало 10 %? |
| 216. | Який порядок астатизму має САК, якщо її розімкнута передатна функція має вигляд? |
| 217. | Який порядок астатизму має САК, якщо її розімкнута передатна функція має вигляд? |
| 218. | Який порядок астатизму має САК, якщо її розімкнута передатна функція має вигляд? |
| 219. | Якщо вхідний вплив на статичну систему дорівнює t, то для виключення похибки за швидкістю необхідно ввести до складу системи: |
| 220. | Якщо передатна функція розімкнутої САК має вигляд , то яклю буде передатна функція відносно похибки? |
| 221. | Якщо збільшувати коефіцієнт підсилення розімкнутої системи, то якою стане величина статичної похибки астатичної системи при сталому вхідному сигналі? |
| 222. | Який характер похибки замкнутої САК (у сталому режимі) з астатизмом першого порядку, якщо вхідна дія є квадратичною? |
| 223. | Як узагальнено називаються пристрої, які вводяться до САК для додання їй певних динамічних властивостей? |
| 224. | При синтезі послідовного коригувального пристрою методом логарифмічних частотних характеристик будують ЛАЧХ бажаної системи. Які показники якості процесу регулювання характеризує частота зрізу? |
| 225. | Вихідний сигнал в дискретних САК характеризується наступними параметрами: А – амплітуда вихідних імпульсів; Т – період слідування імпульсів; Те – тривалість імпульсів. Яке співвідношення цих параметрів характеризує широтно-імпульсну модуляцію? |
| 226. | Вихідний сигнал в дискретних САК характеризується наступними параметрами: А – амплітуда вихідних імпульсів; Т – період слідування імпульсів; Те – тривалість імпульсів. Яке співвідношення цих параметрів характеризує частотно-імпульсну модуляцію? |
| 227. | Якість дискретної системи характеризується обраним періодом дискретизації неперервного вхідного сигналу . За умови, що вхідний сигнал характеризується максимальною частотою у його спектрі , за яких умов повинен обиратися період дискретизації ? |
| 228. | Яке дискретне перетворення Лапласа відповідає передаточній функції? |
| 229. | . Як називається такий вид нелінійності, статична характеристика якої зображена на рисунку? |
| 230. | Систему якого порядку можна досліджувати за допомогою фазової площини? |
| 231. | Для аналізу стійкості і якості яких систем та у якому методі використається поняття фазової траєкторії? |
| 232. | У якій системі координат будується фазова траєкторія системи другого порядку? |
| 233. | Для чого використовується метод В.М Пόпова дослідження нелінійних САК? |
| 234. | За кривими АФЧХ та гармонійного коефіцієнту передачі нелінійної САК, визначите її характеристику? |
| 235. | Для чого використовується метод Є.П. Попова дослідження нелінійних САК? |
| 236. | Який фазовий портрет зображено на малюнку? |
| 237. | Який фазовий портрет зображено на малюнку? |
| 238. | Який фазовий портрет зображено на малюнку? |
| 239. | Який фазовий портрет зображено на малюнку? |
| 240. | Чому дорівнює амплітуда найбільших автоколивань за наведеним фазовим портретом? |
| 241. | Скільки складає пере регулювання для наведеного фазового портрету? |
| 242. | Який показник коливальності має система, наведена на малюнку фазовим портретом? |
| 243. | Який із виразів відтворює білінійне перетворення? |
| 244. | Для того, щоб спів ставити умови стійкості неперервної та дискретної систем за коренями, яку операцію потрібно вжити? |
| 245. | Чому відповідає ліва частина канонічного різницевого рівняння? |
| 246. | Чому дорівнює амплітуда стійких автоколивань нелінійної системи? |
| 247. | Чому дорівнює кутова частота стійких автоколивань нелінійної системи? |
| 248. | За якою точкою визначаються параметри автоколивань методом Гольдфарба? |
| 249. | Які гармонійні коефіціенти передачі утворить дана характеристика? |
| 250. | Які гармонійні коефіціенти передачі утворить дана характеристика? |