Питання до тестових завдань з дисципліни

“Проектування систем автоматизації” (Залік)

Варіант 4

- Спосіб виконання функціональних схем автоматизації, при якому вказуються місця встановлення засобів автоматизації (щити, пульти контролю та керування), має назву:

А).	спрощений;

Б).	ускладнений;

В).	повний;

Г).	розгорнутий;

Д).	загальний

- Спосіб виконання функціональних схем автоматизації, при якому засоби автоматизації зображуються поблизу відбірних та приймальних пристроїв без зображень щитів, пультів контролю та керування, має назву:

А).	спрощений;

Б).	ускладнений;

В).	неповний;

Г).	розгорнутий;

Д).	загальний

- На функціональних схемах автоматизації наявність горизонтальної розділювальної лінії на умовних позначеннях приладів

означає

А).	прилад встановлюється горизонтально;

Б).	прилад встановлюється на щитах та пультах у центральних або місцевих операторних приміщеннях;

В).	прилад складається з двох частин;

Г).	прилад виконує дві функції;

Д).	прилад є місцевим засобом автоматики (встановлюється по місцю, тобто безпосередньо біля відбірних та приймальних пристроїв)

- На функціональних схемах автоматизації відсутність горизонтальної розділювальної лінії на умовних позначеннях приладів

означає

А).	прилад встановлюється довільно (горизонтально або вертикально);

Б).	прилад встановлюється на щитах та пультах у центральних або місцевих операторних приміщеннях;

В).	прилад складається з однієї частини;

Г).	прилад виконує лише одну функцію;

Д).	прилад є місцевим засобом автоматики (встановлюється по місцю, тобто безпосередньо біля відбірних та приймальних пристроїв)

- На функціональних схемах автоматизації зона 1 на умовному позначенні приладу

призначена для

А).	вказання типу приладу (функціонального призначення);

Б).	вказання місця встановлення приладу (по місцю чи на щиті);

В).	вказання способу регулювання (різниця, співвідношення, підсумовування тощо);

Г).	нанесення позиційного позначення (номер контура регулювання та позиції приладу в контурі);

Д).	приміток

- На функціональних схемах автоматизації прилад, що встановлюється по місцю, тобто безпосередньо біля відбірних та приймальних пристроїв, позначається

А).	;         Б).	;               В).	;                Г).	;             Д).

- На функціональних схемах автоматизації прилад, що встановлюється на щитах та пультах у центральних або місцевих операторних приміщеннях, позначається

А).	;         Б).	;               В).	;                Г).	;             Д).

- На функціональних схемах автоматизації загальне позначення виконавчого механізму є наступним

А).	;         Б).	;               В).	;                Г).	;             Д).

- На функціональних схемах автоматизації позначення виконавчого механізму, що при вимкненні енергії (керуючого сигналу) відкриває регулюючий орган, а при увімкненні – закриває, є наступним

А).	;         Б).	;               В).	;                Г).	;             Д).

- На функціональних схемах автоматизації позначення виконавчого механізму, що при вимкненні енергії (керуючого сигналу) закриває регулюючий орган, а при увімкненні – відкриває, є наступним

А).	;         Б).	;               В).	;                Г).	;             Д).

- На функціональних схемах автоматизації елемент

може означати:

А).	датчик тиску;

Б).	датчик температури;

В).	регулятор концентрації;

Г).	регулятор тиску;

Д).	регулятор температури

- На функціональних схемах автоматизації елемент

може означати:

А).	датчик тиску;

Б).	датчик положення чи розміру;

В).	датчик рівня;

Г).	регулятор рівня;

Д).	регулятор температури

- Програмно-апаратна реалізація локальних та розподілених систем керування на основі ПЛК використовує такі засоби реалізації інформаційного зв’язку:

А).	Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire)

Б).	Лише промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS, KNX, AS-I);

В).	Лише промислові інтерфейси (RS-485/422A/232C);

Г).	Промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS, KNX, AS-I), промислові інтерфейси (RS-485/422A);

Д).	Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire), промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS, KNX, AS-I), промислові інтерфейси (RS-485/422A)

- Програмно-апаратні реалізації локальних систем керування на основі МК/МП використовують такі засоби створення програмного забезпечення:

А).	Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C);

Б).	Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C); мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах TraceMode, GENESIS 32/64 тощо;

В).	Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C); мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах STEP7, CodeSys, WinCCflexible тощо;

Г).	Мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах TraceMode, GENESIS 32/64 тощо;

Д).	Мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах STEP7, CodeSys, WinCCflexible тощо

- Програмно-апаратні реалізації локальних та розподілених систем керування на основі ПЛК використовують такі засоби створення програмного забезпечення:

А).	Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C);

Б).	Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C); мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах TraceMode, GENESIS 32/64, WinCC тощо;

В).	Мови програмування, орієнтовані на низькорівневі апаратні засоби (ASM, C); мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах STEP7, CodeSys, WinCCflexible тощо;

Г).	Мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах TraceMode, GENESIS 32/64, WinCC тощо;

Д).	Мови візуального програмування (LAD/FBD/STL/SFC/GRAPH) у середовищах STEP7, CodeSys, WinCCflexible тощо

- В системі керування рівнем рідини hП з програмним регулятором Р, робочим органом (керованим клапаном) РО та ємністю з рідиною (об’єктом керування) ОК

наступний алгоритм розрахунку керуючого впливу (положення впускної заслінки) LЗС

реалізує такий закон керування:

А).	релейний;

Б).	пропорційний;

В).	пропорційно-інтегральний;

Г).	пропорційно-інтегрально-диференціальний;

Д).	пропорційно-диференціальний

- В системі керування рівнем рідини hП з програмним регулятором Р, робочим органом (керованим клапаном) РО та ємністю з рідиною (об’єктом керування) ОК

наступний алгоритм розрахунку керуючого впливу (положення впускної заслінки) LЗС

реалізує такий закон керування:

А).	релейний;

Б).	пропорційний;

В).	пропорційно-інтегральний;

Г).	пропорційно-інтегрально-диференціальний;

Д).	пропорційно-диференціальний

- В системі керування рівнем рідини hП з програмним регулятором Р, робочим органом (керованим клапаном) РО та ємністю з рідиною (об’єктом керування) ОК

наступний алгоритм розрахунку керуючого впливу (положення впускної заслінки) LЗС

реалізує такий закон керування (– тривалість основного циклу контролера,  – попереднє значення помилки системи):

А).	релейний;

Б).	пропорційний;

В).	пропорційно-інтегральний;

Г).	пропорційно-інтегрально-диференціальний;

Д).	пропорційно-диференціальний

- На функціональних схемах автоматизації елемент

може означати:

А).	датчик тиску;

Б).	датчик температури;

В).	регулятор концентрації;

Г).	регулятор тиску;

Д).	регулятор температури

- На функціональних схемах автоматизації елемент

може означати:

А).	датчик тиску;

Б).	датчик температури;

В).	реєстратор та регулятор концентрації;

Г).	реєстратор та регулятор тиску;

Д).	регулятор температури

- В аналогових системах керування всі сигнали є:

А).	Неперервними за часом;

Б).	Неперервними за рівнем;

В).	Дискретними за часом та неперервними за рівнем;

Г).	Неперервними за часом та неперервними за рівнем;

Д).	Неперервними за часом та дискретними за рівнем

- Аналогові системи керування реалізуються на основі:

А).	Програмних рішень;

Б).	Програмно-апаратних рішень;

В).	Апаратних цифрових рішень;

Г).	Апаратних рішень;

Д).	Програмованого керуючого пристрою та цифрової логіки

- Дискретні системи керування реалізуються на основі:

А).	Лише програмних рішень;

Б).	Програмно-апаратних рішень або апаратних рішень;

В).	Лише апаратних цифрових рішень;

Г).	Лише апаратних рішень;

Д).	Програмованого керуючого пристрою або цифрової логіки

- В дискретних системах керування всі сигнали є:

А).	Обов’язково неперервними за часом;

Б).	Обов’язково неперервними за рівнем;

В).	Обов’язково дискретними за часом та обов’язково неперервними за рівнем;

Г).	Дискретними за часом та/або дискретними за рівнем;

Д).	Обов’язково неперервними за часом та обов’язково дискретними за рівнем

- В дискретних системах керування всі сигнали є:

А).	Обов’язково дискретними за часом;

Б).	Обов’язково дискретними за рівнем;

В).	Обов’язково дискретними і за часом, і за рівнем;

Г).	Можуть бути дискретними лише за часом, або дискретними лише за рівнем, або можуть бути дискретними і за часом, і за рівнем;

Д).	Обов’язково неперервними за часом та обов’язково дискретними за рівнем

- В дискретних системах керування всі сигнали є:

А).	Неперервними лише за часом (за рівнем мають бути дискретними);

Б).	Неперервними лише за рівнем (за часом мають бути дискретними);

В).	Дискретними лише за часом (за рівнем мають бути неперервними);

Г).	Дискретними лише за рівнем (за часом мають бути неперервними);

Д).	Дискретними або лише за рівнем, або лише за часом, або дискретними одночасно за рівнем та часом

- Дискретні системи керування включають такі види:

А).	Лише релейні системи;

Б).	Релейні та імпульсні системи;

В).	Лише імпульсні та цифрові системи;

Г).	Лише цифрові системи;

Д).	Релейні, імпульсні та цифрові системи

- Релейні системи керування реалізуються на основі:

А).	Лише програмних елементів;

Б).	Програмно-апаратних елементів;

В).	Лише апаратних цифрових елементів;

Г).	Апаратних аналогових та дискретних елементів;

Д).	Лише апаратних аналогових елементів

- В чисто релейних системах керування всі сигнали є:

А).	Обов’язково неперервними за часом (за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);

Б).	Обов’язково неперервними за рівнем (за часом можуть бути дискретними або неперервними);

В).	Обов’язково дискретними за часом та обов’язково неперервними за рівнем;

Г).	Дискретними за часом та/або дискретними за рівнем;

Д).	Обов’язково неперервними за часом та обов’язково дискретними за рівнем

- В чисто релейних системах керування всі сигнали є:

А).	Неперервними лише за часом (за рівнем мають бути дискретними, а за часом можуть бути дискретними або неперервними);

Б).	Неперервними лише за рівнем (за часом мають бути дискретними, а за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);

В).	Дискретними лише за часом (за рівнем мають бути неперервними, а за часом можуть бути дискретними або неперервними);

Г).	Дискретними лише за рівнем (за часом мають бути неперервними, а за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);

Д).	Обов’язково дискретними за рівнем (за рівнем можуть бути лише дискретними, а за часом мають бути неперервними)

- В чисто релейних системах керування всі сигнали є:

А).	Обов’язково неперервними за часом (за часом мають бути неперервними, а за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);

Б).	Обов’язково неперервними за рівнем (за рівнем мають бути неперервними, а за часом можуть бути дискретними або неперервними);

В).	Обов’язково дискретними за рівнем (за рівнем можуть бути лише дискретними, а за часом мають бути неперервними)

Г).	Обов’язково дискретними за рівнем (за рівнем мають бути дискретними, а за часом можуть бути дискретними або неперервними);

Д).	Обов’язково дискретними за часом (за часом мають бути дискретними, а за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);

- Імпульсні системи керування реалізуються на основі:

А).	Лише програмних елементів;

Б).	Програмно-апаратних елементів;

В).	Лише апаратних цифрових елементів;

Г).	Апаратних аналогових та дискретних елементів;

Д).	Лише апаратних аналогових елементів

- В чисто імпульсних системах керування всі сигнали є:

А).	Обов’язково неперервними за часом (за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);

Б).	Обов’язково неперервними за рівнем (за часом можуть бути дискретними або неперервними);

В).	Обов’язково дискретними за часом та обов’язково неперервними за рівнем;

Г).	Дискретними за часом та/або дискретними за рівнем;

Д).	Обов’язково неперервними за часом та обов’язково дискретними за рівнем

- В чисто імпульсних системах керування всі сигнали є:

А).	Неперервними лише за часом (за рівнем мають бути дискретними, а за часом можуть бути дискретними або неперервними);

Б).	Неперервними лише за рівнем (за часом мають бути дискретними, а за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);

В).	Дискретними лише за часом (за рівнем мають бути неперервними, а за часом можуть бути дискретними або неперервними);

Г).	Дискретними лише за рівнем (за часом мають бути неперервними, а за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);

Д).	Обов’язково дискретними за часом (за часом можуть бути лише дискретними, а за рівнем мають бути неперервними)

- В чисто імпульсних системах керування всі сигнали є:

А).	Обов’язково неперервними за часом (за часом мають бути неперервними, а за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);

Б).	Обов’язково неперервними за рівнем (за рівнем мають бути неперервними, а за часом можуть бути дискретними або неперервними);

В).	Обов’язково дискретними за рівнем (за рівнем мають бути дискретними, а за часом можуть бути дискретними або неперервними);

Г).	Обов’язково дискретними за часом (за часом мають бути дискретними, а за рівнем можуть бути дискретними або неперервними);

Д).	Обов’язково дискретними за часом (за часом можуть бути лише дискретними, а за рівнем мають бути неперервними)

- Цифрові системи керування включають такі види:

А).	Лише апаратні системи (на основі апаратної цифрової логіки);

Б).	Апаратні (на основі апаратної цифрової логіки) та апаратно-програмні системи (на основі програмованого керуючого пристрою)

В).	Лише релейні системи;

Г).	Релейні та імпульсні системи;

Д).	Лише імпульсні системи;

- Комбінаційні схеми, побудовані на основі цифрових логічних схем, – це варіант реалізації :

А).	Лише релейних систем;

Б).	Релейних та імпульсних систем;

В).	Лише імпульсних системи;

Г).	Апаратних реалізацій цифрових систем;

Д).	Апаратно-програмних реалізацій систем (на основі програмованого керуючого пристрою)

- Схеми, побудовані на основі мікроконтролерів/мікропроцесорів, – це варіанти реалізації :

А).	Лише релейних систем;

Б).	Релейних та імпульсних систем;

В).	Лише імпульсних системи;

Г).	Апаратно-програмних реалізацій цифрових систем;

Д).	Апаратних реалізацій цифрових систем

- Програмно-апаратні реалізації цифрових систем керування включають такі варіанти архітектурної будови:

А).	На основі апаратної цифрової логіки, на основі МК/МП, на основі ПЛК;

Б).	На основі релейних елементів, на основі МК/МП, на основі ПЛК, на основі керуючих ЕОМ та робочих станцій

В).	На основі МК/МП, на основі ПЛК, на основі керуючих ЕОМ та робочих станцій, на основі телемеханічних систем та комплексів;

Г).	На основі апаратної цифрової логіки, на основі МК/МП, на основі ПЛК, на основі керуючих ЕОМ та робочих станцій;

Д).	На основі апаратної цифрової логіки, на основі МК/МП, на основі ПЛК, на основі керуючих ЕОМ та робочих станцій, на основі телемеханічних систем та комплексів

- Програмно-апаратна реалізація локальних систем керування на основі МК/МП використовує такі засоби реалізації інформаційного зв’язку:

А).	Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire), промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS);

Б).	Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire)

В).	Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, RS-232, 1-Wire), промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS), промислові інтерфейси (RS-485/422A);

Г).	Промислові шини (MPI, PROFINET, PROFIBUS), промислові інтерфейси (RS-485/422A);

Д).	Мікропроцесорні шини та інтерфейси (SPI, I2С, 1-Wire), промислові інтерфейси (RS-485/422A/232C)