| Державний університет «Житомирська політехніка» Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій Кафедра біомедичної інженерії та телекомунікації Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка» Освітній ступінь: «магістр» |
| --- |
| «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з НПР А. В. Морозов «__»________2020 р. | Затверджено на засіданні кафедри біомедичної інженерії та телекомунікації Протокол №9 від 31 серпня 2020 р. Завідувач кафедри __________Т. М. Нікітчук «__»__________2020 р. |

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

АНАЛІЗ І СИНТЕЗ ВИПРОМІНЮЮЧИХ СИСТЕМ

| № | Питання |
| --- | --- |
|  | Вплив поширення радіохвиль на параметри та способи побудови антенних систем |
| 1 | Передавальна антена, середовище, приймальна антена – це складові елементи: |
| 2 | Радіолінії бувають: |
| 3 | Якщо інформацію радіосигналу повідомляє передавальна станція, то таку радіолінію називають: |
| 4 | Якщо радіосигнал передавальної антени не потрапляє безпосередньо на приймальну антену, а спочатку падає на штучний чи природний об’єкт, внаслідок відбиття від якого потрапляє на приймальну антену, то таку радіолінію називають: |
| 5 | Якщо радіохвилі, випромінені передавальною антеною, досягають приймальної антени внаслідок відбиття від іоносфери, то така радіолінія є: |
| 6 | Якщо радіохвилі, випромінені передавальною антеною, досягають приймальної антени внаслідок дифракційного огинання Землі, то така радіолінія є: |
| 7 | Якщо радіохвилі, випромінені передавальною антеною, досягають приймальної антени внаслідок рефракції у тропосфері Землі, то така радіолінія є: |
| 8 | Послідовним ланцюжком з’єднання яких радіоліній є радіорелейна лінія зв’язку? |
| 9 | Основними областями атмосфери є: |
| 10 | Нижньою областю атмосфери є: |
| 11 | Верхньою областю атмосфери є: |
| 12 | Якщо – КСД передавальної антени, а – випромінювана нею потужність, то вираз дає значення якої величини у цьому випадку? |
| 13 | Введенням якої величини відрізняється рівняння реальної радіолінії від рівняння ідеальної радіолінії? |
| 14 | Як проявляється вплив поверхні Землі на поширення радіохвиль? |
| 15 | Явище викривлення траєкторії поширення радіохвиль – це: |
| 16 | Радіохвилі, які поширюються поблизу поверхні Землі та частково огинають її внаслідок дифракції – це: |
| 17 | Радіохвилі, які поширюються на значні відстані за рахунок рефракції та розсіяння у тропосфері, а також внаслідок спрямованої дії тропосфери, називають: |
| 18 | Радіохвилі, які поширюються шляхом одноразового чи багаторазового відбиття від іоносфери чи розсіяння на неоднорідностях іоносфери, називають: |
| 19 | Якщо – сигналу, а – частота Ленгмюра, то умова прозорості іоносфери для радіохвиль – це: |
| 20 | При якому співвідношенні між частотою сигналу та частотою Ленгмюра іоносфера перестає бути прозорою для радіохвиль? |
| 21 | У скільки разів відрізняються граничні частоти діапазонів радіохвиль? |
| 22 | На скільки градусів відрізняються фази полів сусідніх зон Френеля? |
| 23 | Внесок якої зони Френеля є найбільшим у результуюче поле? |
| 24 | Яку форму має домінантна область простору? |
| 25 | Якщо – висота нерівностей, – довжина хвилі; а – кут їхнього падіння, то який вираз називають «критерій Релея»? |
| 26 | Як називають область простору, розташовану над лінією радіогоризонту? |
| 27 | Як називають область простору, розташовану нижче лінії радіогоризонту? |
| 28 | Яку відстань визначає вираз ? |
| 29 | Що саме враховує інтерференційний множник? |
| 30 | Від чого залежить інтерференційний множник? |
| 31 | Якщо результуюче поле створюється в основному за рахунок прямої хвилі, то як у цьому випадку кажуть про ДН антени передавача? |
| 32 | Як змінюються розміри ділянки поверхні, суттєвої для відбиття та її відстань до розташування передавальної антени при збільшенні висоти підйому передавальної антени? |
| 33 | Чи змінює рефракція радіохвиль дальність прямої видимості за нормального стану атмосфери? |
| 34 | Як називають робочу частоту радіохвилі, яка відіб’ється від іоносфери при заданій електронній концентрації та кутові падіння хвилі? |
| 35 | При якому співвідношенні між частотою сигналу та частотою Ленгмюра іоносфера стає прозорою для радіохвиль? |
| 36 | Як називають вид огляду простору, коли кількість антенних променів дорівнює кількості елементів розрізнення за кутовими координатами? |
| 37 | Як називають вид огляду простору, коли зону огляду проглядають одним антенним променем, переміщення якого здійснюється послідовно по часу, куту місця та азимуту? |
| 38 | Як називають вид огляду простору, коли за однією кутовою координатою здійснюють паралельний огляд, а за іншою – послідовний огляд? |
| 39 | Який з видів огляду простору має найбільший темп поновлення інформації? |
| 40 | Який з видів огляду простору має найменший темп поновлення інформації? |
|  | Основи аналізу і синтезу типових випромінюючих систем |
| 41 | Антена – це: |
| 42 | Сукупність антени та всіх ланок фідера (лінії передачі) – це: |
| 43 | Пристрій, призначений для випромінювання або прийому електромагнітних хвиль – це: |
| 44 | Типові задачі для антен – це |
| 45 | Випромінювання або прийом електромагнітної енергії – це типові задачі для: |
| 46 | Типовими ознаками та параметрами для класифікації антен є: |
| 47 | Якщо лінійні розміри антени значно менші за довжину хвилі, то така антена є: |
| 48 | Якщо лінійні розміри антени становлять десятки довжин хвилі, то така антена є: |
| 49 | За принципом дії антени бувають: |
| 50 | Розміри гостроспрямованої антени: |
| 51 | Розміри слабкоспрямованої антени: |
| 52 | Якщо елементами антени є вібратори, виконані з тонкого дроту, то це: |
| 53 | Якщо в антени випромінювання здійснюється з великої, порівняно з квадратом довжини хвилі, площі (апертури), то це: |
| 54 | Якщо в антени випромінювання у навколишній простір відбувається в результаті сповільненого чи прискореного поширення хвилі по поверхні антени, то це: |
| 55 | Якщо антена складається з щілин, прорізаних у металевих екранах чи стінках хвилеводів, то це: |
| 56 | Якщо антена складається з багатьох однакових слабковипромінюючих антен, то це: |
| 57 | Дротова антена – це антена: |
| 58 | Апертурна антена – це антена: |
| 59 | Антена поверхневих хвиль – це антена: |
| 60 | Дифракційна (щілинна) антена – це антена: |
| 61 | Антенна решітка – це антена: |
| 62 | Механічне сканування антени здійснюють: |
| 63 | Електромеханічне сканування антени здійснюють: |
| 64 | Фазове електричне сканування антени здійснюють: |
| 65 | Частотне електричне сканування антени здійснюють: |
| 66 | Обертання всієї антени використовують при: |
| 67 | Переміщення певної частини антени відносно масивнішої, нерухомої частини антени використовують при: |
| 68 | Зміну фаз струмів збудження випромінювачів антени використовують при: |
| 69 | Дисперсію хвиль у системі збудження елементів антени використовують при: |
| 70 | Активна фазована антенна решітка є різновидом: |
| 71 | Антена може працювати в режимі: |
| 72 | Смугу частот антени, в межах якої КСХ не перевищує заданий рівень, називають: |
| 73 | У більшості випадків вхідний опір антени намагаються зробити: |
| 74 | Опір випромінювання визначає: |
| 75 | Опір втрат визначає: |
| 76 | Щоб збільшити ККД антени, потрібно: |
| 77 | Відношення випромінюваної антеною потужності до підведеної до антени потужності називають: |
| 78 | Опір випромінювання антени у загальному випадку залежить від: |
| 79 | Діаграма напрямленості антени – це: |
| 80 | Нормуючою величиною при розрахунках нормованої характеристики напрямленості є: |
| 81 | Головний максимум діаграми напрямленості – це: |
| 82 | Діаграма напрямленості антени є: |
| 83 | Перевагою якої системи координат є точне визначення вторинних параметрів антени? |
| 84 | Перевагою якої системи координат є наочність зображення діаграми напрямленості антени? |
| 85 | Ширина діаграми напрямленості антени – це: |
| 86 | Коефіцієнтом пропорційності між коефіцієнтом підсилення антени та її коефіцієнтом спрямованої дії є: |
| 87 | Коефіцієнт спрямованої дії характеризує: |
| 88 | Коефіцієнт спрямованої дії: |
| 89 | Коефіцієнт спрямованої дії: |
| 90 | Здатність антени концентрувати випромінюване нею електромагнітне поле у довільному напрямі характеризує: |
| 91 | Залежність між коефіцієнтом підсилення антени та її КСД є: |
| 92 | Коефіцієнт рівномірності поляризаційного еліпса є: |
| 93 | Добуток ККД на КСД антени називають: |
| 94 | Граничні значення коефіцієнта рівномірності поляризаційного еліпса – це: |
| 95 | Яке значення коефіцієнта рівномірності поляризаційного еліпса відповідає лінійній поляризації? |
| 96 | Яке значення коефіцієнта рівномірності поляризаційного еліпса відповідає коловій поляризації? |
| 97 | Поляризаційною діаграмою напрямленості антени є: |
| 98 | З яких етапів складається розв’язок задачі про випромінювання дротової антени? |
| 99 | Для спрощення розв’язку інтегрального рівняння Галлена для симетричного електричного вібратора: |
| 100 | Якщо довжина плечей у електричного вібратора однакова, то його називають: |
| 101 | Якщо ( – хвилеве число, – радіус вібратора), то його називають: |
| 102 | Якщо ( – хвилеве число, – радіус вібратора), то його називають: |
| 103 | Якщо ( – хвилеве число, – радіус вібратора), то його називають: |
| 104 | Якщо довжина плечей у електричного вібратора різна, то його називають: |
| 105 | Значення ( – хвилеве число, – радіус вібратора) для тонкого вібратора становить: |
| 106 | Значення ( – хвилеве число, – радіус вібратора) для вібратора середньої товщини становить: |
| 107 | Значення ( – хвилеве число, – радіус вібратора) для товстого вібратора становить: |
| 108 | На тонкому симетричному вібраторі розподіл струму у першому наближенні має: |
| 109 | Для симетричного вібратора будь-якої довжини: |
| 110 | Симетричний півхвилевий електричний вібратор: |
| 111 | Максимум випромінювання симетричного півхвилевого електричного вібратора буде: |
| 112 | Діюча довжина тонкого симетричного вібратора залежить від: |
| 113 | Діюча довжина тонкого симетричного вібратора та довжина хвилі пов’язані між собою: |
| 114 | Значення опору випромінювання тонкого півхвилевого симетричного вібратора становить: |
| 115 | Значення опору випромінювання тонкого хвилевого симетричного вібратора становить: |
| 116 | У першому наближенні розподіл струму на тонкому симетричному вібраторі: |
| 117 | Симетричний вібратор будь-якої довжини характеризується тим, що у нього: |
| 118 | Для симетричного півхвилевого електричного вібратора максимум випромінювання буде: |
| 119 | У тонкого симетричного вібратора діюча довжина залежить від: |
| 120 | У тонкого симетричного вібратора його діюча довжина та довжина хвилі пов’язані між собою: |
| 121 | Якщо розширення прямокутного хвилеводу відбувається у площині електричного вектора, то такий рупор називають: |
| 122 | Якщо розширення прямокутного хвилеводу відбувається у площині магнітного вектора, то такий рупор називають: |
| 123 | Якщо розширення прямокутного хвилеводу одночасно відбувається у площинах електричного та магнітного векторів, то такий рупор називають: |
| 124 | Якщо рупор утворено внаслідок розширення круглого хвилеводу, то такий рупор називають: |
| 125 | Рупор називають пірамідальним, якщо: |
| 126 | Рупор називають Е-площинним секторіальним, якщо: |
| 127 | Рупор називають Н-площинним секторіальним, якщо: |
| 128 | Рупор називають конічним, якщо: |
| 129 | Значення фазового зсуву у крайніх точках розкриву рупора відносно центру розкриву: |
| 130 | Оптимальним називають такий рупор, у якого: |
| 131 | У крайніх точках розкриву рупора відносно центру розкриву значення фазового зсуву: |
| 132 | Якщо рупор при заданій довжині має значення максимальне КСД, то такий рупор називають: |
| 133 | Коефіцієнт спрямованої дії рупора при збільшенні площі його розкриву: |
| 134 | Коли при заданій довжині рупор має максимальне значення КСД, то такий рупор називають: |
| 135 | Антени, в яких поле у розкриві формується внаслідок відбиття електромагнітної хвилі від металевої поверхні спеціального рефлектора (дзеркала), називають: |
| 136 | Найпоширенішими дзеркалами є: |
| 137 | Дзеркальною називають таку антену: |
| 138 | Найкоротшу відстань від поверхні параболічного рефлектора до фокусу параболи – це: |
| 139 | Лінія параболічного циліндра, яка паралельна до твірних циліндра та проходить через фокус параболи – це: |
| 140 | Якщо кут розкриву дзеркала та ( – фокусна відстань; – діаметр дзеркала), то такий рефлектор називають: |
| 141 | Якщо кут розкриву дзеркала та ( – фокусна відстань; – діаметр дзеркала), то такий рефлектор називають: |
| 142 | Якою має бути провідність внутрішньої поверхні дзеркала? |
| 143 | Для зменшення маси та парусності дзеркал їх роблять: |
| 144 | Які з цих вимог стосуються опромінювачів дзеркал? |
| 145 | Найпростіша антенна решітка складається з: |
| 146 | Антенні решітки бувають: |
| 147 | Система випромінювачів, розташованих уздовж прямої лінії – це: |
| 148 | Антенну решітку, в якої відстань між сусідніми випромінюючими елементами однакова, називають: |
| 149 | Лінійна антенна решітка з однаковими амплітудами струмів у випромінювачах та лінійною фазовою характеристикою – це: |
| 150 | Лінійна еквідистантна решітка однакових випромінювачів є еквівалентною одному випромінювачу, фазовий центр якого розташовано: |
| 151 | Діаграма напрямленості системи з N ідентичних та однаково орієнтованих спрямованих випромінювачів визначається добутком діаграми напрямленості одиночного випромінювача на діаграму напрямленості тієї ж системи. Це формулювання теореми: |
| 152 | Якщо лінійна еквідистантна решітка складається з однакових випромінювачів, а фазовий зсув полів сусідніх випромінювачів становить , то величина – це: |
| 153 | Вираз для узагальненої кутової змінної – це: |
| 154 | У якому з наведених випадків множник решітки має найбільше значення ( – кількість випромінювачів, )? |
| 155 | ДН лінійної еквідистантної решітки є: |
| 156 | Відстань між головними пелюстками ДН лінійної еквідистантної решітки становить: |
| 157 | Скільки бічних пелюсток вкладеться між головними пелюстками ДН лінійної еквідистантної решітки? |
| 158 | Якщо амплітуди струмів у випромінювачах лінійної антенної решітки однакові, а їхня фазова характеристика є лінійною, то це: |
| 159 | Антенну решітку, в якої відстань між сусідніми випромінюючими елементами неоднакова, називають: |
| 160 | Яку ДН решітки випромінювачів називають оптимальною? |