## Slide 1: Дисципліна “Керування стійкістю відвалів та бортів кар’єру”
Практичне заняття №1
Побудова можливої поверхні зсуву уступу за допомогою методу Г.Л. Фісенко

## Slide 2: Задача №1
Побудувати можливу поверхню зсуву уступу висотою Н і кутом α. Порода, якою складено уступ має наступні характеристики:
кут внутрішнього тертя ρ, град;
зчеплення k, т/м2;
питома вага γ, т/м3.

## Slide 3: 1. Будуємо осі координат як це показано на рисунку

## Slide 4: 3. На горизонтальній осі в довільному місці ставимо точку С

## Slide 5: 4. З точки С проводимо пряму під кутом α до горизонту

## Slide 6: 5. Лінія верхньої площадки уступу буде знаходитись на висоті H від осі,а точка А буде точкою перетину лінії відкосу та верхньої площадки

## Slide 7: 6. Визначаємо висоту вертикального оголення породи Н90= 2k/γ ctg(45°- ρ/2), м Відкладаємо висоту вертикального оголення породи Н90 – пряма а

## Slide 8: 7. Вибираємо довільну точку D на прямій а

## Slide 9: 8. На прямій а ставимо точку В, яка буде знаходитись на перетині цієї прямої та вертикального відрізка опущеного з точки А

## Slide 10: 9. З точок В і D відкладаємо відповідно кути β1 і β2 які рівні між собою і дорівнюють: β1=β2=(45°+ρ/2) , град

## Slide 11: 9. З точок В і D відкладаємо відповідно кути β1 і β2 які рівні між собою і дорівнюють: β1=β2=(45°+ρ/2) , град

## Slide 12: 10. Точка М – точка перетину прямих ВМ і DМ

## Slide 13: 11. З точки С (нижня бровка уступу) відкладаємо кут β3, який дорівнює: β3= (45°- ρ/2), град

## Slide 14: 12. За визначеним кутом будуємо відрізок CQ довільної величини

## Slide 15: 13. На прямій СQ відкладаємо відрізки СF і FЕ, які рівні між собою, тобто СF = FЕ = МК = КL

## Slide 16: 14. Через точку E проводимо пряму паралельну відрізку СА

## Slide 17: 15. Через точку F проводимо пряму, що також паралельна відрізку CA

## Slide 18: 16. Точки Т і Р лежать на верхній площадці уступу

## Slide 19: 17. На продовженні прямої DМ вибираємо рівні відрізки МК і КL, тобто МК=КL

## Slide 20: 17. На продовженні прямої DМ вибираємо рівні відрізки МК і КL, тобто МК=КL

## Slide 21: 18. Через точки К і L проводимо прямі КN і LG паралельно прямій ВМ, тобто ВМ||КN||LG

## Slide 22: 18. Через точки К і L проводимо прямі КN і LG паралельно прямій ВМ, тобто ВМ||КN||LG

## Slide 23: 19. Точки N і G – перетин КN і LG з прямою АС відповідно

## Slide 24: 20. Перетин прямих КN і FТ дає точку Н. Перетин прямих LG і ЕР дає точку Х

## Slide 25: 21. Через дані точки проводимо пряму НХ

## Slide 26: 22. Продовження прямої НХ і СQ дають в перетині точку S

## Slide 27: 23. Через точку S проводимо пряму паралельно прямій DМ

## Slide 28: 24. Перетин даної прямої з прямою ВМ дає точку Y

## Slide 29: 25. Продовжуючи пряму SY до перетину з прямою а отримаємо точку Z.

## Slide 30: 26. Прямі CS і SY є дотичними до кола і перпендикуляри СО і YО є радіусами кола (СО = YО = Rк) з центром у точці О

## Slide 31: 26. Прямі CS і SY є дотичними до кола і перпендикуляри СО і YО є радіусами кола (СО = YО = Rк) з центром у точці О

## Slide 32: 26. Прямі CS і SY є дотичними до кола і перпендикуляри СО і YО є радіусами кола (СО = YО = Rк) з центром у точці О

## Slide 33: 26. Прямі CS і SY є дотичними до кола і перпендикуляри СО і YО є радіусами кола (СО = YО = Rк) з центром у точці О

## Slide 34: 27. За допомогою циркуля будуємо частину кола з точки С до точки Y

## Slide 35: 27. За допомогою циркуля будуємо частину кола з точки С до точки Y

## Slide 36: 27. За допомогою циркуля будуємо частину кола з точки С до точки Y

## Slide 37: 28. З точки Z проводимо вертикально перпендикуляр WZ до перетину з верхньою площадкою уступу

## Slide 38: Таким чином ми отримали можливу поверхню зсуву, яка на рисунку має вигляд кривої СYZW, що має СY – частину кола, відрізки YZ і ZW – прямі.

## Slide 39: Побудова стійкого відкосу увігнутого профілю методом В.В. Соколовського
Побудувати стійкий відкос увігнутого профілю за наступними даними:
кут внутрішнього тертя ρ, град;
зчеплення k, т/м2;
питома вага γ, т/м3;
висота уступу Ну, м.