| Державний університет «Житомирська політехніка» Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій Кафедра біомедичної інженерії та телекомунікацій Спеціальність: 172 «Телекомунікація та радіотехніка» Освітній рівень: «магістр» |
| --- |
| «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з НПР ______А.В. Морозов «__»________2020р. | Затверджено на засіданні кафедри біомедичної інженерії та телекомунікації Протокол № 9 від «31» серпня 2020 р. Завідувач кафедри __________Т.М. Нікітчук «__»__________2020р. |
| ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ «Аналіз і синтез систем розподілення інформації» |

| № з/п | Зміст питання |
| --- | --- |
| 1. | Перше покоління автоматичних телефонних станцій (АТС) відрізняється: |
| 2. | Повідомлення, передане від джерела до приймача, називається |
| 3. | Повідомлення, непередане через зайнятість комутаційної системи називається |
| 4. | Повідомлення, яке чекає початку передачі, називається |
| 5. | Повідомлення, яке затримане більше допустимого часу, називається |
| 6. | Покоління АТС змінювались в наступному порядку: |
| 7. | Першою телефонною станцією була: |
| 8. | Декадно-крокові та координатні АТС були першими прикладами: |
| 9. | Слово «комунікації» означає: |
| 10. | Слово «телекомунікації» означає: |
| 11. | До складу телефонної мережі входять |
| 12. | Міські телефонні мережі |
| 13. | Зонові телефонні мережі – |
| 14. | Міжміська телефонна мережа – |
| 15. | Внутрішній телефонний зв'язок приватних організацій забезпечують телефонні мережі: |
| 16. | Телефонний зв'язок приватних організацій забезпечують телефонні мережі: |
| 17. | Термін комутація означає: |
| 18. | Методи комутації, що використовуються в телефонній мережі загального користування: |
| 19. | Комутаційний вузол в загальному випадку складається з: |
| 20. | При дослідженні системи масового обслуговування (СМО) можуть вирішуватися такі задачі: |
| 21. | Задачі аналізу системи масового обслуговування (СМО) – це |
| 22. | В сучасних телефонних апаратах інформація про номер абонента передається: |
| 23. | Типовим телефонним каналом передачі є канал зі смугою частот: |
| 24. | Типовим телефонним каналом передачі є цифровий канал зі швидкістю передачі даних: |
| 25. | Визначте розмірність області визначення аналогового сигналу |
| 26. | Визначте розмірність області значень аналогового сигналу |
| 27. | Визначте розмірність області визначення дискретного сигналу |
| 28. | Визначте розмірність області значень дискретного сигналу |
| 29. | Визначте розмірність області визначення квантового сигналу |
| 30. | Визначте розмірність області значень квантового сигналу |
| 31. | Визначте розмірність області визначення цифрового сигналу |
| 32. | Визначте розмірність області значень цифрового сигналу |
| 33. | Визначте сутність процедури дискретизації сигналів |
| 34. | Визначте співвідношення аналогового та відповідного йому дискретного сигналів в областях їх визначення |
| 35. | Визначте співвідношення аналогового та відповідного йому дискретного сигналів в областях їх значень |
| 36. | Визначте значення дискретного сигналу в довільний момент часу |
| 37. | Визначте основний параметр рівномірної процедури дискретизації |
| 38. | Визначте одиниці вимірювання періоду дискретизації сигналу S (t)=10cos(5t+0,5) [В] |
| 39. | Визначте необхідні дії по усуненню похибки дискретизації часового аналогового сигналу: |
| 40. | Визначте необхідні вимоги до параметрів аналогового сигналу, що підлягає дискретизації |
| 41. | Визначте можливість відновлення аналогового сигналу по його дискретним відлікам, що сформовані згідно теореми відліків |
| 42. | 8-бітне квантування це: |
| 43. | Для забезпечення відмінної якості телефонної розмови необхідно |
| 44. | Для забезпечення відмінної якості телефонної розмови необхідно |
| 45. | Якщо в ІКМ сигналі кількість імпульсів у кодовому слові буде 6, це означає, що кількість рівнів квантування, що використовується при АЦП звукового аналогового сигналу буде: |
| 46. | В якості цифрового керованого комутатора можна використати |
| 47. | Ланка часової комутації позначається як |
| 48. | Ланка просторової комутації позначається як |
| 49. | Для чого використовується 0 байт у ІКМ-30 |
| 50. | Яка сигналізація використовується при встановленні з’єднання поміж двома цифровими системами комутації “Квант-Е”? |
| 51. | Визначте сутність апаратурного методу реалізації алгоритму цифровими пристроями |
| 52. | Визначте основну перевагу апаратурного методу реалізації алгоритму. |
| 53. | Визначте основний недолік апаратурного методу реалізації алгоритму |
| 54. | Визначте сутність програмного методу реалізації алгоритму функціонування |
| 55. | Визначте основну перевагу програмного методу реалізації алгоритму функціонування. |
| 56. | Визначте основний недолік програмного методу реалізації алгоритму функціонування |
| 57. | Задачі параметричного синтезу системи масового обслуговування (СМО) – це |
| 58. | Задачі структурного синтезу системи масового обслуговування (СМО) – це |
| 59. | Задачі оптимізації системи масового обслуговування (СМО) – це |
| 60. | Дайте визначення однокристального мікропроцесора |
| 61. | Дайте визначення шини мікропроцесорної системи |
| 62. | Дайте визначення паралельної шини |
| 63. | Визначте основну перевагу послідовної шини |
| 64. | Як конструктивно реалізують паралельні шини? |
| 65. | Як конструктивно реалізується послідовна шина на відстань до 100 метрів? |
| 66. | Дайте визначення системної шини |
| 67. | Визначте склад системної шини |
| 68. | Визначте призначення шини даних |
| 69. | Визначте призначення шини адреси |
| 70. | Визначте режим роботи шини адреси |
| 71. | Визначте режим роботи шини даних |
| 72. | Призначення шини керування мікропроцесорної системи |
| 73. | Визначте режим використання шини даних мікропроцесорної системи |
| 74. | Визначити основні складові мікропроцесорної системи |
| 75. | Які функції виконує мікропроцесор в обчислювальній комутаційній системі? |
| 76. | Скільки основних типів архітектури реалізують мікропроцесори? |
| 77. | Визначити основну особливість архітектури Фоннеймана |
| 78. | Визначте основну особливість Гарвардської архітектури |
| 79. | Визначте основну перевагу архітектури Неймана. |
| 80. | Визначте основну перевагу Гарвардської архітектури |
| 81. | Визначте основний недолік архітектури Фоннеймана |
| 82. | Визначте основний недолік Гарвардської архітектури |
| 83. | Визначте призначення лічильника команд мікропроцесора |
| 84. | Визначте призначення арифметико-логічного пристрою мікропроцесора |
| 85. | Визначте спосіб розподілу пам’яті даних мікроконтролера. |
| 86. | Визначте призначення таймерів мікроконтролера |
| 87. | Визначте принцип роботи дешифратора |
| 88. | Визначте принцип роботи шифратора |
| 89. | Визначте принцип роботи мультиплексора |
| 90. | Визначте принцип роботи демультиплексора |
| 91. | Якщо у повного дешифратора 4 адресних входи, то сигнальних виходів буде |
| 92. | Якщо у повного дешифратора буде 6 адресних входи, то сигнальних виходів буде |
| 93. | Якщо у неповного дешифратора буде 6 адресних входи, то сигнальних виходів може бути |
| 94. | Якщо у неповного дешифратора буде 4 адресних входи, то сигнальних виходів може бути |
| 95. | Лічильних може формувати на виході двійкові числа |
| 96. | Який з тригерів перезаписує сигнальний біт з входу на вихід за приходом синхроімпульсу |
| 97. | Який з тригерів змінює логічний стан на протилежний за приходом синхроімпульсу |
| 98. | У якого з тригерів є заборонена вхідна комбінація |
| 99. | У якого з тригерів нема забороненої вхідної комбінації |
| 100. | У RS-тригера вхід S – це вхід: |
| 101. | В ІКМ лінії використовується наступний тип розділення каналів: |
| 102. | За допомогою керованих змінних ліній затримки можна реалізувати: |
| 103. | В загальному випадку Т-ланка має у своєму складі: |
| 104. | Визначте базову операцію модуляційної моделі процедури дискретизації сигналу |
| 105. | Визначте тип модульного сигналу модуляційної моделі процедури дискретизації |
| 106. | Цифрову Т-ланку комутації можна реалізувати за допомогою: |
| 107. | Структурно S-ланку можна реалізувати з використанням комутаційної матриці з: |
| 108. | Визначте максимально допустиме значення періоду дискретизації імпульсного відеосигналу при допустимій абсолютній похибці вимірювання його тривалості 2мс. |
| 109. | Визначте максимально допустиме значення періоду дискретизації імпульсного сигналу при допустимій абсолютній похибці вимірювання його тривалості 100мкс. |
| 110. | Визначте спектральний склад дискретизованого сигналу відносно аналогового прототипу |
| 111. | Мінімальна кількість входів керування комбінаційної частини S-ланки забезпечується при реалізації комутаційної матриці на: |
| 112. | Імпульсно-кодова модуляція це |
| 113. | Т-ланка комутації може бути реалізована за допомогою |
| 114. | У якому канальному інтервалі ІКМ тракту Е1 передається циклова синхронізація? |
| 115. | Інтегральний комутаційний елемент ECI розроблений для цифрової системи PROTEL UT: |
| 116. | Для формування адрес комірок пам’яті ОЗП вузла комутації використовують цифровий |
| 117. | Кільцеві системи передачі з часовим групоутворенням мають конфігурацію: |
| 118. | З якого пристрою надсилається абоненту сигнал “Відповідь станції”? |
| 119. | Який канальний інтервал використовується для внутрішньосистемної сигналізації в цифровій системі комутації “Квант-Е”? |
| 120. | Найбільше ємність Т-ланки можна збільшити шляхом |
| 121. | Який канальний інтервал використовується для просторової комутації блоку абонентських ліній та блоку комутації керування та сполучення ККС? |
| 122. | Скільки часових каналів має цифрова система передачі з ІКМ-30 |
| 123. | Сумарна швидкість передачі даних 32-х каналів цифрової системи передачі з ІКМ-30 |
| 124. | Ланка часової комутації може бути реалізована за допомогою |
| 125. | Запамятовуючі пристрої Т-ланки у випадку послідовного зчитування вхідних даних в часовому порядку їх надходження працюють в режимі |
| 126. | Запамятовуючі пристрої Т-ланки у випадку довільного прийому вхідних імпульсів часових каналів та послідовної видачі результатів у вихідну лінію працюють в режимі |
| 127. | Визначте мінімально допустиме значення частоти дискретизації перетворювальної моделі згідно теореми відліків (Котельникова) |
| 128. | Визначте мінімально допустиме значення частоти дискретизації модульованого коливання S(t)=2*(1+0.2cos(π*50t))* *cos(π*200t+π/2) |
| 129. | Сукупність технічних засобів зв’язку, що здійснюють комутацію абонентських та з’єднувальних ліній при здійсненні прикінцевих та транзитних з’єднань в мережі зв’язку це: |
| 130. | Сукупність технічних засобів, призначених для здійснення оперативної комутації це: |
| 131. | Цифрове комутаційне поле будується зазвичай за таким принципом: |
| 132. | Якщо довільне з’єднання в цифровому комутаційному полі встановлюється через однакову кількість ланок то воно називається: |
| 133. | Спосіб багаторазової реалізації сукупності операцій цифровою системою комутації в одному функціональному блоці називається |
| 134. | Якщо АТС складена з однакових функціональних блоків, при цьому кожен блок реалізує усю сукупність операцій комутаційної системи то цим самим здійснюється: |
| 135. | На яких ланках будуються кільцеві комутаційні поля (КП)? |
| 136. | Яку структуру мають цифрові комутаційні поля (КП) першого класу? |
| 137. | Яку структуру мають цифрові комутаційні поля (КП) другого класу? |
| 138. | Які пристрої застосовують на входах та виходах комутаційних полів для збільшення ємності станції? |
| 139. | Для збільшення швидкості обробки даних в цифрових комутаційних полях на вході виконують: |
| 140. | Цифрові КП другого класу малої ємності мають структуру: |
| 141 | Визначте розмірність області визначення аналогового сигналу |
| 142 | Визначте розмірність області визначення дискретного сигналу |
| 143 | Визначте розмірність області значень аналогового сигналу |
| 144 | Визначте розмірність області значень дискретного сигналу |
| 145 | Визначте розмірність області визначення квантованого сигналу |
| 146 | Визначте розмірність області значень квантового сигналу |
| 147 | Визначте розмірність області визначення цифрового сигналу |
| 148 | Визначте сутність процедури дискретизації сигналів |
| 149 | Визначте співвідношення аналогового та відповідного йому дискретного сигналів в областях їх визначення |
| 150 | Визначте співвідношення аналогового та відповідного йому дискретного сигналів в областях їх значень |
| 151 | Визначте значення дискретного сигналу в довільний момент часу |
| 152 | Визначте основний параметр рівномірної процедури дискретизації |
| 153 | Визначте одиниці вимірювання періоду дискретизації сигналу S (+)=10cos(5t+0,5)[В] |
| 154 | Визначте одиниці вимірювання періоду дискретизації сигналу S (w)=10cos(5w+0,5)[В] |
| 155 | Визначте необхідні дії по усуненню похибки дискретизації часового аналогового сигналу |
| 156 | Визначте співвідношення аналогового та відповідного йому квантованого сигналів в областях їх визначення |
| 157 | Визначте співвідношення аналогового та відповідного йому квантового сигналів в областях їх значення |
| 158 | Визначте крок квантування по рівню сигналів |
| 159 | Визначте сутність вимірювальної моделі процедури дискретизації сигналу |
| 160 | Визначте сутність перетворювальної моделі процедури дискретизації сигналу |
| 161 | Визначте максимально допустиме значення періоду дискретизації імпульсного сигналу при допустимій абсолютній похибці вимірювання його тривалості 100мс |
| 162 | Визначте базову операцію модуляційної моделі процедури дискретизації сигналу |
| 163 | Визначте необхідні умови застосування перетворювальної моделі процедури дискретизації сигналів |
| 164 | Визначте мінімально допустиме значення частоти дискретизації перетворювальної моделі згідно теореми відліків (Котельникова) |
| 165 | Визначте допустиме значення частоти дискретизації гармонічного сигналу S(+)=10cos(π*100t+π/2) |
| 166 | Визначте допустиме значення частоти дискретизації модульованого коливання S(+)=2*(1+0.2cos(π*50t) )*cos(π*200t+π/2) |
| 167 | Визначте необхідні дії по усуненню похибки дискретизації сигналів |
| 168 | Визначте необхідні вимоги до параметрів аналогового сигналу, що підлягає дискретизації |
| 169 | Визначте спектральний склад дискретизованого сигналу відносно аналогового прототипу |
| 170 | Визначте мінімальну частоту дискретизації аналогового сигналу S(+)=5cos(π*100t)+2sin(π*200t) |
| 171 | Визначте можливість відновлення аналогового сигналу по його дискретним відлікам, що сформовані згідно теореми відліків. |
| 172 | Визначте кількість рівнів квантування сигналу S(+)=2cos(π*40t+π/2)[В] при кроці квантування hкв=1мВ |
| 173 | Визначте сутність операції квантування при аналого-цифровому перетворенні |
| 174 | Визначте розрядність двійкового коду АЦП при кількості рівнів квантування 143 |
| 175 | Визначте крок квантування АЦП, розрядність вихідного коду якого дорівнює r=6, а діапазон вхідного сигналу {-1, +1}В |
| 176 | Визначте кількість компараторів паралельного m-розрядного АЦП |
| 177 | Визначте максимальну кількість циклів перетворення паралельного m-розрядного АЦП |
| 178 | Визначте кількість компараторів послідовного m- розрядного АЦП |
| 179 | Визначте максимальну кількість циклів перетворення послідовного m- розрядного АЦП |
| 180 | Визначте основну перевагу паралельних АЦП |
| 181 | Визначте основний недолік паралельних АЦП |
| 182 | Визначте основну перевагу послідовних АЦП |
| 183 | Визначте основний недолік послідовних АЦП |
| 184 | Визначте сутність частотної характеристики дискретної системи |
| 185 | Визначте сутність амплітудно-частотної характеристики дискретної системи |
| 186 | Визначте сутність фазочастотної характеристики дискретної системи |
| 187 | Визначте сутність останнього етапу цифро-аналогового перетворення |
| 188 | Визначте тип відновлювального фільтра при цифро-аналоговому перетворенні |
| 189 | Визначте оптимальне значення частоти зрізу відновлювального фільтра при цифро-аналоговому перетворенні |
| 190 | Визначте сутність другого етапу цифро-аналогового перетворення |
| 191 | Визначте крок квантування АЦП, розрядність вихідного коду якого дорівнює r=10, а діапазон вхідного сигналу {0; +5}В. |
| 192 | Визначте кількість рівнів квантування сигналу S(t)=2cos(π*40t+π/2)[В] при кроці квантування hкв=1мВ |
| 193 | Визначте максимальне значення похибки квантування для діапазону можливих значень [0-1] В і кількості рівнів квантування 10. |
| 194 | Визначте максимальне значення похибки квантування для діапазону можливих значень [0-5] В і кількості рівнів квантування 8. |
| 195 | Визначте розрядність двійкового коду АЦП при кількості рівнів квантування 143. |
| 196 | Визначте розрядність двійкового коду АЦП при кількості рівнів квантування 300. |
| 197 | Визначте крок квантування АЦП, розрядність вихідного коду якого дорівнює r=6, а діапазон вхідного сигналу {-1; +1}В. |
| 198 | Розрахуйте відношення сигнал/шум в [дБ], при значеннях напруги сигналу та шуму Uс=1В, Uш=4мкВ |
| 199 | Розрахуйте відношення сигнал/шум в [дБ], при значеннях напруги сигналу та шуму Uс=0,5В, Uш=1мВ відповідно. |
| 200 | Розрахуйте сумарну швидкість передачі даних цифрової системи передачі з ІКМ-120 |
| 201 | Розрахуйте сумарну швидкість передачі даних цифрової системи передачі з ІКМ-480 |
| 202 | Розрахуйте відношення сигнал/шум в [разах] за напругою, при сигнал/шум в [дБ] 120. |
| 203 | Розрахуйте відношення сигнал/шум в [разах] за потужністю, при сигнал/шум в [дБ] 60. |
| 204 | Розрахуйте відношення сигнал/шум в [дБ], при значеннях потужності сигналу та шуму Pс=2,5Вт, Pш=1мкВт відповідно. |
| 205 | Розрахуйте відношення сигнал/шум в [дБ], при значеннях потужності сигналу та шуму Pс=6Вт, Pш=2мкВт відповідно. |
| 206 | Розрахуйте відношення сигнал/шум в [разах] за напругою, при сигнал/шум в [дБ] 60. |
| 207 | Розрахуйте математичне очікування тривалості викликів при заданій реалізації тривалостей потоку викликів: 1, 5, 7, 4, 5, 9, 3, 10, 6, 4. |
| 208 | Розрахуйте математичне очікування тривалості викликів при заданій реалізації тривалостей потоку викликів: 11, 5, 17, 14, 5, 9, 13, 10, 16, 14. |
| 209 | Розрахуйте відношення сигнал/шум в [разах] за потужністю, при сигнал/шум в [дБ] 20. |
| 210 | Розрахуйте дисперсію тривалості викликів при заданій реалізації тривалостей потоку викликів: 10, 15, 7, 3, 5, 19. |
| 211 | Розрахуйте середнє квадратичне відхилення (СКВ) тривалості викликів при заданій реалізації тривалостей потоку викликів: 10, 15, 7, 3, 5, 19. |
| 212 | Розрахуйте дисперсію тривалості викликів при заданій реалізації тривалостей потоку викликів: 1, 5, 17, 14, 5, 9. |
| 213 | Розрахуйте середнє квадратичне відхилення (СКВ) тривалості викликів при заданій реалізації тривалостей потоку викликів: 1, 5, 17, 14, 5, 9. |
| 214 | Розрахуйте математичне очікування тривалості викликів при заданій реалізації тривалостей потоку викликів: 1, -5, 7, 4, 5, -9, 3, 10, 6, -4. |
| 215 | Розрахуйте відношення сигнал/шум в [разах] за напругою, при сигнал/шум в [дБ] 60. |
| 216 | Розрахуйте математичне очікування тривалості викликів при заданій реалізації тривалостей потоку викликів: 1, 5, 7, 4, 5, 9, 3, 10, 6, 4. |
| 217 | Розрахуйте математичне очікування тривалості викликів при заданій реалізації тривалостей потоку викликів: 11, 5, 17, 14, 5, 9, 13, 10, 16, 14. |
| 218 | Розрахуйте відношення сигнал/шум в [разах] за потужністю, при сигнал/шум в [дБ] 20. |
| 219 | Розрахуйте дисперсію тривалості викликів при заданій реалізації тривалостей потоку викликів: 10, 15, 7, 3, 5, 19. |
| 220 | Визначте крок квантування АЦП, розрядність вихідного коду якого дорівнює r=10, а діапазон вхідного сигналу {0; +5}В. |
| 221 | Визначте кількість рівнів квантування сигналу S(t)=2cos(π*40t+π/2)[В] при кроці квантування hкв=1мВ |
| 222 | Визначте максимальне значення похибки квантування для діапазону можливих значень [0-1] В і кількості рівнів квантування 10. |
| 223 | Визначте максимальне значення похибки квантування для діапазону можливих значень [0-5] В і кількості рівнів квантування 8. |
| 224 | Визначте розрядність двійкового коду АЦП при кількості рівнів квантування 143. |
| 225 | Розрахуйте сумарну швидкість передачі даних цифрової системи передачі з ІКМ-480 |