Лабораторна робота №7

Дослідження системи керування температурою на основі контролера МТ-48 виробництва фірми FOTEK

Мета роботи –	Ознайомитись з .призначенням, можливостями та методикою налаштування контролера МТ-48 виробництва фірми FOTEK, що має ПІД-регулятор, виконати дослідження процесу керування температурою в термошафі.

Порядок виконання роботи

1. Ознайомитись з технічною документацією на контролери виробництва фірми FOTEK, вивчити можливості та методику налаштування параметрів контролера МТ-48.

2. Виконати дослідження процесу керування температурою в термошафі, налаштувавши режим контролера на роботу за релейним законом керування. Зняти графіки перехідних процесів для двох значень заданої температури. Перед виконанням кожного досліду виконати охолодження термошафи, вмикаючи примусову вентиляцію впродовж 3 хвилин при відкритих дверцятах термошафи.

3. Виконати дослідження процесу керування температурою в термошафі, налаштувавши режим контролера на роботу за ПІД-законом керування. Зняти графіки перехідних процесів для двох значень заданої температури. Перед виконанням кожного досліду виконати охолодження термошафи, вмикаючи примусову вентиляцію впродовж 3 хвилин при відкритих дверцятах термошафи.

4. Запропонувати застосування даного типу контролерів в певному технологічному процесі. Навести опис процесу, ілюстрацію (при необхідності) об’єкта автоматизації, структурну схему системи керування та алгоритм процесу керування.

5. Оформити звіт з лабораторної роботи. В якості теоретичних відомостей навести короткий опис лабораторного стенду та опис контролера МТ-48 (взяти з документації). Навести необхідні таблиці з знятими даними перехідного процесу, графіки (на одній координатній площині), опис запропонованої системи керування та ілюстрацію об’єкта автоматизації, розроблені структурну схему системи керування та алгоритм її роботи.