ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ

з навчальної дисципліни

«Камінь і бізнес»

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «молодший бакалавр»

спеціальності 184 «Гірництво»

освітньо-професійна програма «Гірництво»

гірничо-екологічний факультет

кафедра розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.

Схвалено на засіданні кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т.

13 вересня 2021 р., протокол № 9

Розробник: к.т.н., доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. проф. Бакка М.Т., ШАМРАЙ Володимир

Житомир

2021

| № п/п | Зміст питання |
| --- | --- |
| 1. | Якщо верхня грань блоку недостатньо рівна і горизонтальна, то її заливають вирівнюючим шаром гіпсу. Чому це роблять? |
| 2. | При виявленні тріщини блок необхідно орієнтувати в ставці так, щоб площина тріщини була: |
| 3. | Для більш рівномірного розподілу дробу в пропилі використовують: |
| 4. | Для верстатів з прямолінійним рухом інструменту (товщина пил 6 мм), застосовують дріб номерів: |
| 5. | Для верстатів з криволінійним рухом інструменту, які використовують найтонші пили (завтовшки 3,5–4 мм), застосовують дріб номерів: |
| 6. | Потрібна кількість дробу залежить від: |
| 7. | Орієнтовний вміст шламу на 1 куб. м абразивної пульпи має складати: |
| 8. | Конструктивно штрипсові верстати поділяються на: |
| 9. | Залежно від траєкторії руху пильної рами розпилювальні верстати поділяються на наступні групи за кінематичним принципом: |
| 10. | Орієнтовний вміст вапна на 1 куб. м абразивної пульпи має складати: |
| 11. | З якою частотою відбувається перекочування дробу під штрипсовою пилою? |
| 12. | Орієнтовний вміст дробу на 1 куб. м абразивної пульпи має складати: |
| 13. | Верстати спеціальної конструкції поділяються на: |
| 14. | Орієнтовний вміст води на 1 куб. м абразивної пульпи має складати: |
| 15. | Існують наступні види криволінійних траєкторій руху пильної рами: |
| 16. | Істинна густина пульпи повинна бути: |
| 17. | Присутність плоскої (лещадної) форми, а також колотого литого дробу в абразивній пульпі в певній пропорції є бажаним, оскільки часточки її, безумовно, позитивно впливають на ефективність процесу розпилювання. Яка має бути дана пропорція? |
| 18. | Скільки гашеного вапна додають на 1 куб. м води при приготуванні робочої суміші під час підготовки абразивної пульпи для розпилювання природного каменю? |
| 19. | Яка траєкторія руху досягається використанням на верстаті простих паралельно встановлених між собою підвісок? |
| 20. | Яка траекторія руху досягається при використанні на верстаті простих підвісок, нижні осі кріплення яких до рами зближені до центру? |
| 21. | Скільки штрипс потрібно встановити для розпилювання блоку розмірами 1,3х1,2х1,0 м на плити товщиною 35 мм, якщо товщина штрипси 6 мм, а величина зазору в пропилі 1 мм? |
| 22. | Який вид розпилювання блоку на сляби не є раціональним для порід середньої міцності? |
| 23. | Яку площу слябів товщиною 20 мм можна отримати при розпилюванні одного гранітного блоку розмірами 1,3х1,2х1,0 м на штрипсовому рамному верстаті, якщо товщина штрипси 6 мм, а величина зазору в пропилі 1 мм? |
| 24. | Яку загальну площу слябів отримають при розпилюванні 18 гранітних блоків розмірами 2,1х1,2х1,0 м на штрипсовому верстаті, на якому встановлено 38 штрипс товщиною 6 мм? |
| 25. | Яка операція є останньою в технологічних схемах обробки порід гранітоїдів? |
| 26. | Максимальна продуктивність верстата досягається при використанні дробу діаметром: |
| 27. | Вказати основні режимні параметри, що визначають процес властиві розпилюванню: |
| 28. | Швидкість переміщення робочих елементів пиляння в напрямку різання, необхідному для зняття стружки – це: |
| 29. | Щоб визначити необхідну кількість штрипс для розпилювання об'єму, потрібно скористатись формулою: |
| 30. | Для верстатів з криволінійним рухом інструменту, які використовують найтонші пили, застосовують дріб номерів 0,8–1 діаметром: |
| 31. | Для верстатів з прямолінійним рухом інструменту застосовують дріб номерів 1,2–1,5 діаметром: |
| 32. | Використовування гашеного вапна у складі абразивної пульпи є: |
| 33. | Підготовку абразивної пульпи починають з: |
| 34. | В спеціальний бак-змішувач з водою додають гашене вапно в кількості: |
| 35. | Густину вапняного розчину контролюють за допомогою: |
| 36. | Витрати сировини можна поділити на такі групи: |
| 37. | До стратегічної мети стимулювання торгівельної діяльності в кам’яному бізнесі відносять? |
| 38. | До разової мети стимулювання торгівельної діяльності в кам’яному бізнесі відносять? |
| 39. | Морозостійкість гірських порід характеризується показником: |
| 40. | Комерційний розмір необробленого блока отримується… |
| 41. | Об'єм, який дорівнює середньоарифметичному об'єму між брутто та нетто-об'ємами |
| 42. | При розпилюванні блоку однакового розміру, втрати каменю будуть більшими при меншій товщині плит-заготовок. |
| 43. | Коефіцієнт використання діаметру дискової пили з алмазними сегментами складає: де d – діаметр дискової пили |
| 44. | Яка з перерахованих технологічних схем обробки природного каменю використовується для високоміцник порід типу гранітів? |
| 45. | Гладка матова поверхня без слідів обробки, повне виявлення малюнка каменю – це характеристика.. |
| 46. | Який рівень рН має бути при визначенні кислотостійкості гірських порід? |
| 47. | До якої категорії за ДСТУ Б В.2.7-59-97 "Блоки із природного каменю для виробництва облицювальних виробів. Загальні технічні умови" відносять блок об’ємом 1,2 куб. м? |
| 48. | Негативною ознакою граніту при визначенні декоративності, що характеризує фактуру є: |
| 49. | До І категорії за полірованістю відносять гірські породи з показниками відбивної здатності: |
| 50. | Яку пористість мають граніти? |
| 51. | Яку густину мають базальти? |
| 52. | Яка кількість штрипс необхідна для розпилювання блоку на плити товщиною 30 мм, якщо ширина блоку складає 1,2 м, а ширина пропилу 10 мм? |
| 53. | На яку величину здійснюється запилювання штрипсовими пилами? |
| 54. | Скільки складає довжина ходу пильної рами, якщо довжина блоку складає 1,6 м, а довжина холостого ходу – 300 мм? |
| 55. | Низькоабразивні породи підвищеної міцності (граніти, гранодіорити тощо) розпилюються дисковим верстатом... |
| 56. | Алмазний порошок у зв'язці із зернистістю 1600/1250 мкм використовують для операції |
| 57. | Яка кількість штрипс необхідна для розпилювання блоку на плити товщиною 35 мм, якщо ширина блоку складає 1,2 м, а ширина пропилу 10 мм? |
| 58. | Як називається здатність породи чинити опір проникненню в нього іншого тіла, яке не використовує при цьому залишкових деформацій? |
| 59. | Який вид фактури можна отримати в результаті ударної обробки каменю? |
| 60. | Високоабразивні низькоміцні породи (вапняки, пісковики, вулканічні туфи і ін.) розпилюються дисковим верстатом… |
| 61. | Які основні види припусків розраховують для визначення річного об’єму шламу після виконання операцій шліфування та полірування? |
| 62. | Рівень інтенсивності віддзеркалення світла поверхнею каменю – це? |
| 63. | Плити завтовшки понад 40 мм і співвідношенням ширини до товщини не менше 2 і не більше 40? |
| 64. | Скільки складає довжина ходу пильної рами, якщо довжина блоку складає 1,9 м, а довжина холостого ходу – 200 мм? |
| 65. | Алмазний порошок у зв'язці із зернистістю 63/50 мкм використовують для операції |
| 66. | Яка гірська порода переважно складається з плагіоклазу? |
| 67. | В яких одиницях вимірюється істинна густина? |
| 68. | Через який крок проводять прозвучування блоку каменю? |
| 69. | Істинну густину визначають шляхом вимірювання: |
| 70. | Яка гірська порода складається з кальциту? |
| 71. | Міцність кварциту може досягати |
| 72. | Які з перерахованих гірських порід мають високу стійкість до високих температур |
| 73. | Які є два основних види впливу термогазодинамічного струменю на камінь? |
| 74. | Рівномірно шороховата поверхня зі слідами обробки, з нерівностями рельєфу висотою до 0,5 мм – це характеристика.. |
| 75. | При термогазодинамічній обробці природного каменю верхній шар каменю: |
| 76. | Термогазодинамічна обробка природного каменю здійснюється під дією надзвукового газового струменя, який направляється на оброблювану поверхню та наступною температурою: |
| 77. | Ємність в якій накопичується вода, яка поступає з каменерозпилювальних верстатів – це: |
| 78. | Вимоги до якості води: |
| 79. | Склад гипсотирсової суміші:. |
| 80. | Перевірка готовності верстата до роботи розділяється на : |
| 81. | Цілий комплекс технологічних прийомів і переходів, пов'язаних з припиненням його роботи – це: |
| 82. | Завершальна операція процесу розпилювання, як правило, співпадаюча за часом з операцією розбирання ставки. До складу цих робіт входять:. |
| 83. | Заглибини різного профілю, що оперізують камінь - це: |
| 84. | До ІІ категорії за полірованістю відносять гірські породи з показниками відбивної здатності: |
| 85. | Товщина шару каменю, який знімається з поверхні плити-заготовки при операціях шліфування і полірування виробу – це? |
| 86. | Лінійний параметр, що відповідає висоті (товщині) заготівки (або її частини), що розпилюється за один прохід інструменту - це: |
| 87. | Лінійний параметр, що являє собою суму довжин контактів інструмента з каменем – це: |
| 88. | Питоме навантаження, яке передається в процесі пиляння різальним інструментом за вибій і забезпечує рух подачі – це: |
| 89. | Швидкість переміщення інструменту щодо каменю (або навпаки) у напрямку подачі, що забезпечує впровадження ріжучих елементів у камінь із послідовним зрізанням стружок – це: |
| 90. | На початковій стадії розпилювання при алмазноштрипсовому розпилюванні, швидкість робочої подачі повинна складати ……. від оптимальної: |
| 91. | При розпилюванні блоків добутих за допомогою каменерізних машин, величина втрат мінімальна і не перевищує |
| 92. | При розпилюванні блоків добутих іншими способами (буроклиновий, буро вибуховий) втрати складають |
| 93. | При вірно вибраній схемі втрати із-за тріщинуватості можна скоротити на : |
| 94. | На каменеобробних підприємствах система водопостачання повинна бути оборотна: |
| 95. | Шламовідстійники розрізняють |
| 96. | Використання вапна в процесі розпилювання приводить до зміни РН в воді, що не бажано при поліруванні та шліфуванні каменю. Тому рекомендується наступна система очищення: |
| 97. | Рух робочої суміші по замкнутому колу забезпечують: |
| 98. | Основна подача насоса дорівнює: |
| 99. | Якщо допустити, що на 1 літр робочої суміші приходиться приблизно 100 г корисного дробу, то щогодини потрібно викидати : |
| 100. | За нормальних умов циклон |
| 101. | Розпилювання каменю штрипсовими неармованими пилами являє собою: |
| 102. | Дріб, здрібнений до……. вважається повністю зношеним і підлягає видаленню з пульпи |
| 103. | Швидкість різання має формулу: |
| 104. | Кількість абразивної пульпи, що подається в пропили під працюючий інструмент – це: |
| 105. | Підготовку абразивної пульпи виконують зазвичай: |
| 106. | Орієнтовний вміст компонентів на 1 м3 пульпи, кг: |
| 107. | Технічний дріб, що входить до складу пульпи, може бути марок ДЧЛ, ДЧК, ДСЛ, ДСЬК, ДСР, ДСЛБ номерів : |
| 108. | Хорошу якість розпила забезпечують суміші литого дробу |
| 109. | На деяких підприємствах замість вапна застосовують: |
| 110. | Густина вапняного розчину повинна складати |
| 111. | Розчин заливають в зумпф до рівня-відмітки, що забезпечує нормальне занурення насоса, потім опускають насос в початкове положення, включають його і проводять обкатку на протязі приблизно : |
| 112. | Сумарні втрати при обробці каменю в залежності від його виду й прийнятої технології коливається в межах від : |
| 113. | Витрати сировини можна поділити на такі групи: |
| 114. | Втрати й відходи можна класифікувати по ….. основним процесам обробки каменю й розпилювання |