Методи і засоби обробки НВЧ сигналів в радіотехнічних системах

10. Розробка смугового фільтра радіочастоти

На відміну від преселекторів інших діапазонів хвиль, де великий рівень зовнішніх завад, фільтри зазвичай ставляться перед підсилювачами радіочастоти, в конверторах сантиметрового діапазону хвиль фільтри ставлять після каскадів підсилення. Вони виділяють сигнал в заданому діапазоні частот і забезпечують придушення завад першого дзеркального каналу.

У сантиметровому діапазоні знаходять застосування фільтри з площинними і об'ємними резонаторами. Найбільшого поширення набули фільтри площинні на відрізках мікросмужкових ліній.

Смугові фільтри з паралельно зв'язаними мікросмужковими резонаторами [13, 18] складаються з півхвильових відрізків мікросмужкових ліній (резонаторів), розімкнених на обох кінцях і розташованих паралельно один одному так, щоб область зв’язку складала чверть довжини хвилі.

Для скорочення подовжнього розміру фільтру його півхвильові лінії можуть бути зігнуті так, щоб чвертьхвильові відрізки були пов'язані з іншими лініями, розташованими паралельно, рис. 5.1.

Рис. 5.1. Компактна топологія НВЧ фільтра з паралельно зв’язаними резонаторами

Габарити такого фільтра є найменшими в класі планарних смужкових фільтрів. Його застосування є найбільш доцільним в сантиметровому діапазоні хвиль.

Зазвичай використовують смугові фільтри високих частот (ФВЧ) з Чебишевською АЧХ, що має більшу крутизну. Для розрахунку фільтрів можна використати табличні експериментальні дані, наведені в таблиці 5.1, та 5.2.

Таблиця 5.1

Основні електричні параметри фільтрів з Чебишевською АЧХ[18]

| Кільк. ланок n | () | () | () |  | () | () |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2.5 | 1.85 | 3.28 | 2.8 | 10 | 26 |
|  | 5.0 | 4.55 | 6.74 | 1.4 | 22 | 60 |
|  | 7.5 | 7.65 | 10.2 | 1.0 | 33 | – |
|  | 10.0 | 10.3 | 13.7 | 0.76 | 46 | – |
|  | 12.5 | 13.0 | 17.1 | 0.64 | 60 | – |
|  | 15.0 | 15.7 | 20.3 | 0.56 | 74 | – |
|  | 17.5 | 18.55 | 23.8 | 0.48 | 94 | – |
|  | 20.0 | 21.2 | 27.0 | 0.4 | – | – |
| 5 | 2.5 | 1.22 | 2.37 | 6.08 | 5 | 7 |
|  | 5.0 | 3.1 | 5.2 | 3.08 | 9 | 15 |
|  | 7.5 | 5.36 | 8.05 | 2.08 | 15 | 23 |
|  | 10.0 | 7.75 | 10.95 | 1.6 | 20 | 32 |
|  | 12.5 | 10.55 | 13.9 | 1.32 | 25 | 40 |
|  | 15.0 | 13.2 | 16.6 | 1.08 | 30 | 51 |
|  | 17.5 | 16.0 | 19.5 | 0.96 | 36 | 61 |
|  | 20.0 | 18.8 | 22.4 | 0.84 | 42 | 72 |
| 7 | 2.5 | 0.88 | 1.95 | 9.48 | 3 | 5 |
|  | 5.0 | 2.4 | 4.55 | 4.8 | 7 | 9 |
|  | 7.5 | 4.26 | 6.4 | 3.24 | 10 | 14 |
|  | 10.0 | 6.5 | 10.05 | 2.48 | 15 | 20 |
|  | 12.5 | 8.75 | 12.75 | 2.00 | 19 | 25 |
|  | 15.0 | 11.0 | 15.55 | 1.68 | 22 | 30 |
|  | 17.5 | 13.6 | 18.2 | 1.44 | 26 | 35 |
|  | 20.0 | 14.5 | 20.9 | 1.28 | 31 | 42 |

В таблиці 5.1 позначено:

– ширина смуги пропускання ідеального фільтра без втрат.

– ширина смуги пропускання реального фільтра.

– нерівномірність затухання в смузі пропускання, оціненій на рівні х дБ.

– мінімальне затухання в смузі пропускання через теплові втрати.

– ширина смуги загородження (поза якою затухання більше рівня х дБ).

Таблиця 5.2

| n=5 | Пптеор, % | 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 |  | n=7 | Пптеор, % | 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S3/h= = S4/h | 2.70 2.10 1.65 1.29 1.03 0.82 0.68 0.56 |  |  |  |  |
|  | S2/h= = S5/h | 2.52 1.84 1.33 0.98 0.75 0.59 0.46 0.35 |  |  | S4/h= = S5/h | 2.71 2.21 1.78 1.42 1.12 0.91 0.76 0.63 |
|  | S1/h= = S6/h | 0.69 0.43 0.28 0.20 0.15 0.13 0.10 0.08 |  |  | S3/h= = S6/h | 2.66 2.16 1.72 1.36 1.05 0.85 0.71 0.60 |
|  | b3/h= = b4/h | 1.05 1.11 1.17 1.24 1.30 1.37 1.43 1.46 |  |  | S2/h= = S7/h | 2.5 1.85 1.36 1.01 0.79 0.61 0.48 0.37 |
|  | b2/h= = b5/h | 1.04 1.10 1.17 1.24 1.30 1.37 1.43 1.46 |  |  | S1/h= = S8/h | 0.71 0.43 0.30 0.22 0.17 0.13 0.10 0.08 |
|  | b1/h= = b6/h | 0.94 0.91 0.90 0.88 0.85 0.83 0.82 0.81 |  |  | b4/h= = b5/h | 1.06 1.10 1.16 1.23 1.30 1.36 1.42 1.48 |
| n=3 | S2/h= = S3/h | 2.25 1.60 1.16 0.87 0.63 0.47 0.35 0.27 |  |  | b3/h= = b6/h | 1.06 1.11 1.17 1.24 1.31 1.38 1.44 1.49 |
|  | S1/h= = S4/h | 0.64 0.38 0.25 0.17 0.12 0.10 0.08 0.06 |  |  | b2/h= = b7/h | 1.05 1.09 1.15 1.20 1.27 1.32 1.36 1.39 |
|  | b2/h= = b3/h | 1.06 1.12 1.18 1.24 1.30 1.35 1.39 1.44 |  |  | b1/h= = b8/h | 0.94 0.92 0.90 0.88 0.86 0.85 0.84 0.82 |
|  | b1/h= = b4/h | 0.94 0.92 0.90 0.87 0.86 0.84 0.81 0.79 |  |  | Пптеор, % | 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 |
|  | Пптеор, % | 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 |  |  |  |  |

Вплив паразитних реактивностей на розімкнених кінцях резонаторів компенсують їх укороченням на величину , що залежить від відносної ширини мікросмужкової лінії . На рис. 5.2 наведено графік залежності відносного укорочення резонаторів  від величини  [9].

Рис. 5.2. – Залежність відносного укорочення резонаторів  від відносної ширини мікросмужкової лінії

Розрахунок

Початкові дані

Робоча радіочастота – .

Довжина хвилі у вільному просторі – .

Діапазон робочих частот – .

Значення проміжної частоти – .

Коефіцієнт придушення за дзеркальним каналом – .

Відносна смуга пропускання фільтра – .

Значення частоти дзеркального каналу – .

Ширина смуги загородження – , із затуханням не менше за .

Хвильовий опір фільтра .

Матеріал підкладки – полікор, =9,6.

1. Розрахуємо відносну смугу пропускання реального фільтра на рівні затухання 3дБ:

.

2. Відносна смуга загородження дзеркального каналу не більше за:

.

З таблиці 5.1 видно, що для того, щоб забезпечити розраховане значення реальної смуги пропускання  на рівні затухання Lп=3дБ та відносної смуги загородження  на рівні затухання Lп=50дБ, можна використати 3-ланковий фільтр.

Вибраний фільтр має наступні параметри:

, при ().

, при ().

– мінімальне затухання в смузі пропускання.

, при ().

Мінімальний коефіцієнт передачі такого фільтра за потужністю буде дорівнювати .

3. Відносну ширину мікросмужкової лінії резонаторів на полікоровій підложці (=9,6) при  оцінимо згідно з рівнянням [9, 18]:

.

4. Визначимо довжину чвертьхвильового відрізка лінії :

,

де	 – эфективна діелектрична проникність.

5. Оцінимо величину укорочення резонаторів згідно графіка рис. 5.2, при :  .

Величина укорочення  при висоті підложки  дорівнює:

.

Тоді довжина  відрізків зв’язку після укорочення дорівнюватиме:

.

6. Визначимо згідно таблиці 5.2 відносні геометричні розміри резонаторів при  і кількості ланок n=3:

;	;

;	.

При висоті підложки  значення ширини резонаторів і відстаней між ними будуть наступні:

, .

, .

7. Визначимо ширину  вхідної та вихідної, а також горизонтальних смужок, що мають  для узгодження із МСЛ.

.

8. Відстань , рис. 5.1, між смужками дорівнює:  .

9. Оцінимо геометричні розміри фільтра:

Довжина :

.

Ширина :

.

Зверху фільтра на відстані під плати 7h = 7мм потрібно розмістити екран.

Ескіз розробленого фільтра в масштабі (6:1) має наступний вигляд, додаток Е, рис. 5.3.

Рис. 5.3. Ескіз розробленого смугового фільтра, масштаб 6:1.

Висновки. Таким чином, розроблено смуговий фільтр, що задовільняє поставленим умовам та має наступні параметри:

Довжина – .

Ширина – .

Ширина смуги пропускання – , при ().

Мінімальне затухання в смузі пропускання – .

Максимальне затухання в смузі пропускання – .

Ширина смуги загородження – , при ().

Коефіцієнт придушення за дзеркальним каналом – .

# Text boxes

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.