Методи і засоби обробки НВЧ сигналів в радіотехнічних системах

6. Розробка мікросмужкового НВЧ підсилювача на

біполярних транзисторах

Структурна схема однокаскадного підсилювача НВЧ наведена на рисунку 1.1. Підсилювач складається з активного елемента АЕ (НВЧ транзистора) і узгоджувальних кіл на вході УК1 і виході УК2.

Рисунок 1.1 – Структурна схема підсилювача НВЧ

Узгодження в підсилювачах НВЧ можливо в двох варіантах [13]. У першому варіанті вхідний і вихідний опори транзистора узгоджують зі стандартним хвильовим (характеристичним) опором НВЧ тракту ρ0. Зазвичай ρ0 = 50 Ом. На рисунку 1.1 кола УК1 і УК2 узгоджують вхідний і вихідний опори транзистора з підведеними лініями, які мають хвильовий опір ρ0. Підведені лінії покладаються узгодженими з джерелом сигналу (RГ = ρ0) і навантаженням (RН = ρ0) підсилювача. Переваги такого підходу в тому, що узгодження комплексного опору з навантаженням, що не містить реактивних складових, легше проконтролювати і, отже, реалізувати. При побудові багатокаскадних підсилювачів у вигляді конструктивно закінчених каскадів на окремих підкладках ця перевага стає особливо очевидною. Недоліком даного підходу є надмірність елементів, потрібних для роздільного узгодження входу і виходу. Застосовується він переважно в професійній апаратурі.

Інший підхід зводиться до взаємного узгодження двох комплексних навантажень – вихідного попереднього кола і вхідного наступного каскаду. Реалізація цих кіл актуальна в багатокаскадних підсилювачах, виконаних конструктивно як одне ціле (на одній підкладці). Контроль підсилення кожного каскаду в таких підсилювачах здійснювати технічно важко, тому одна з важливих переваг першого способу відпадає. Головне достоїнство таких узгоджувальних кіл – вдвічі менше число реактивних елементів.

Узгоджуючі кола в діапазоні 0,3 ... 3 ГГц можна виконати як на зосереджених, так і на розподілених елементах. На частотах вище 3ГГц вони виконуються, як правило, на елементах з розподіленими параметрами.

На рисунках 1.2 і 1.3 для прикладу наведені принципові схеми однокаскадних малошумлячих підсилювачів на біполярному та польовому транзисторах. На частотах вище 7 ГГц підсилювачі виконуються на польових транзисторах.

Рисунок 1.2 – Схема підсилювача НВЧ на біполярному транзисторі

Рисунок 1.3 – Схема підсилювача НВЧ на польовому тразисторі

У наведених схемах узгоджуючі кола УК1 і УК2 виконані на відрізках мікросмужкових ліній (МСЛ) довжиною l1, lш1, l2, lш2. Чвертьхвильовий відрізок МСЛ l1 є трансформатором опорів. Він трансформує активну складову вхідного опору транзистора RВХ в стандартний хвильовий опір ρ0 = 50 Ом. Шлейф lш1 компенсує реактивну складову вхідного опору транзистора. Для цього вхідний опір шлейфа повинен мати реактивність протилежну реактивності вхідного опору транзистора.

Аналогічно шлейф lш2 компенсує реактивну складову вихідного опору транзистора, а чвертьхвильовий відрізок МСЛ l2 трансформує активну складову вихідного опору транзистора в стандартний хвильовий опір тракту НВЧ ρ0.

В діапазоні частот вище 0,3ГГц аналіз і розрахунок транзисторних підсилювачів ведеться через параметри матриці розсіювання (S-параметри) [8, 13].

Важливою умовою нормальної роботи транзисторного підсилювача НВЧ є його стійкість в сенсі відсутності самозбудження. Залежно від значень S-параметрів транзистор знаходиться або в області безумовної стійкості (ОБС), або в області потенційної стійкості (ОПС). Транзистор знаходиться в області безумовної стійкості якщо виконуються умови:

,

де  kУ  – інваріантний коефіцієнт стійкості.

Перші дві умови в (1.1) для більшості транзисторів НВЧ зазвичай завжди виконуються, тому про стійкість транзистора можна судити за величиною kу. Якщо kУ> 1, то можливе двостороннє комплексне узгодження транзистора на вході і виході (режим екстремального підсилення).

Якщо транзистор знаходиться в ОПС, то його слід перевести в ОБС, включивши стабілізуючий резистор RСТ. Резистор RСТ включається послідовно, якщо стійкість втрачається в режимі, близькому до короткого замикання (рисунок 1.2), а паралельно, якщо стійкість порушується в режимі, близькому до холостого ходу (рисунок 1.3).

Реалізований коефіцієнт посилення потужності

(1.2)

де          	(1.3)

– коефіцієнти відбиття від джерела сигналу (генератора) і від навантаження, включених в тракт зі стандартним хвильовим опором.

Вибором параметрів узгоджувальних кіл УК1 і УК2 можна забезпечити різні режими роботи підсилювача. Найбільш часто використовуються режими екстремального підсилення і мінімального шуму. У багатокаскадних підсилювачах першим включається підсилювач в режимі мінімального коефіцієнта шуму, наступні – в режимі максимального підсилення потужності.

Режим максимального підсилення

В ОБС максимальне підсилення

(1.4)

буде при одночасному (двосторонньому) комплексно-зв'язаному узгодженню транзистора по входу і виходу:

;    .	(1.5)

При цьому вхідні і вихідні опори АЕ рівні:

;    ,	(1.6)

де  	;     		(1.7)

– оптимальні коефіцієнти відбиття від джерела сигналу (генератора) і від навантаження в стандартному тракті НВЧ.

У виразах (1.7)

,     ;

(1.8)

Знак ″мінус″ в чисельнику (1.7) береться при В1(2)>0, а знак ″плюс″ при В1(2)<0.

Режим мінімального коефіцієнту шуму

Коефіцієнт шуму підсилювача НВЧ при довільному коефіцієнті відбиття

(1.9)

де Шmin – мінімальний коефіцієнт шуму при =. Це режим оптимального неузгодження, який досягається при вихідному опорі узгоджувального кола рівному

.	(1.10)

Узгоджувальне коло УК1 повинне трансформувати опір попереднього кола, тобто характеристичний опір ρ0, або вихідний опір, наприклад, фільтра на вході підсилювача в опір  (1.10). Практично задача зводиться до узгодження опору попереднього кола з опором . В режиме оптимального неузгодження по входу вихідний опір АЕ

(1.11)

де    			(1.12)

– коефіцієнт віддзеркалення від АЕ по виходу.

Узгоджуюче коло УК2 узгоджує  з характеристичним опором ρ0, або з вхідним опором наступного каскаду.

Коефіцієнт підсилення потужності в цьому режимі визначається виразом (1.2), в якому  и , розраховане по формулі (1.12).

2. Методика розрахунку підсилювачів НВЧ

Вихідними даними для розрахунку є діапазон частот і параметри транзистора.

2.1. По S-параметрам транзистора розрахованого діапазону обчислюється визначник матриці розсіювання

.	 (2.1)

2.2. Розраховується інваріантний коефіцієнт стійкості

.	    (2.2)

Якщо kу>1, то розрахунок продовжується починаючи з пункту 6.

2.3. Якщо kу<1, то розраховується стабілізуючий резистор RСТ. Транзистор зі стабілізуючим резистором RСТ можна розглядати як складовий  АЕ.

Задається бажаний коефіцієнт стійкості kуАЭ=1.03...1.1 і розраховується RСТ:

для послідовного включення (рисунок 1.2)

;	(2.3)

для паралельного включення (рисунок 1.3)

(2.4)

Тут kу<1 ─ інваріантний коефіцієнт стійкості транзистора (2.2), який знаходиться в ОПС; Sij -параметри розсіювання транзистора.

2.4. Визначаються S-параметри чотириполюсника, який складається з транзистора та стабілізуючого резистора

для послідовного включення

;	(2.5)

для паралельного включення

,	(2.6)

де    .

2.5. Розраховуються S-параметри складового АЕ, який складається з каскадно включених транзистора та стабілізуючого резистора:

;                    ;

;             ;       	(2.7)

.

Тут SijСТ – параметри, розраховані по формулі (2.5) або (2.6). Зауважимо, що .

2.6. Обчислюється коефіцієнт підсилення потужності. Для першого каскаду в режимі мінімального шуму

(2.8)

де  – коефіцієнт відбиття на вході, при якому досягається мінімальний коефіцієнт шуму в режимі оптимальної неузгодженості ( зазвичай дається в довіднику разом з S–параметрами транзистора);

(2.9)

– коефіцієнт відбиття від АЕ по виходу.

2.7. Обчислюється вихідний опір узгоджувального кола УК1, необхідне для режиму оптимальної неузгодженості:

.    	(2.10)

2.8. Визначається вихідний опір АЕ в режимі оптимальної неузгодженості:

(2.11)

де   – визначається виразом (2.9).

2.9. Для другого і наступних каскадів багатокаскадного підсилювача розраховується коефіцієнт підсилення потужності в режимі екстремального посилення:

.	(2.12)

2.10. Визначаються допоміжні величини (1.8):

;

;       ;	(2.13)

2.11. Знаходяться оптимальні коефіцієнти відбиття:

;

.	                                       (2.14)

Знак ″мінус″ береться при В1(2)>0, а ″плюс″ при В1(2)<0.

2.12. Обчислюються вхідні і вихідні опори АЕ, необхідні для узгодження транзистора з зовнішніми колами:

;     .	   (2.15)

Для узгодження транзистора підсилювача з зовнішніми колами та  представляють у вигляді послідовного або паралельного RC або RL-кола.

Приклад розрахунку параметрів та конфігурації підсилювача

Оскільки робоча частота нижче за 7 ГГц, використаємо схему підсилювача на біполярному транзисторі, рис. 6.2 [7].

Задано в ТЗ діапазон рабочих частот: f = 3,5 – 3,7 ГГц.

Розрахуємо параметри одного каскаду підсилювача.

Розглянемо біполярні транзистори сучасних провідних виробників:

- Avago technologies;

- Infineon;

- Amcom;

- M-pulse Microwave.

Вибір транзистора зробимо за критерієм максимума відношення коефіцієнт підсилення на робочій частоті 3,6ГГц / оптимальний коефіцієнт відбиття:

max .

Виберемо малошумлячий біполярний транзистор AT-41435 фірми Avago technologies, у якого коефіцієнт підсилення , оптимальний коефіцієнт відбиття .

Для мінімізації коефіцієнта шуму  з додатку A (Fig. 3) виберемо робоче значення струму колектора , при якому .

S-параметри транзистора AT-41435 на , при значенні струму колектора , опорі лінії , напрузі колектор-емітер  наведено в таблиці 6.1.

Таблиця 6.1.

| Параметр | Амплітуда | Фаза, рад |
| --- | --- | --- |
|  | 0,46 | 2,39 |
|  | 0,133 | 1,012 |
|  | 2,15 | 0,576 |
|  | 0,43 | -1,6 |
|  | 0,45 | -2,22 |

Згідно наведеної методики розрахунку підсилювачів НВЧ [7], виконаємо розрахунки. Для автоматизації обчислень скористаємось програмою Mathcad. Лістинг програми наведено в додатку B.

1. Оцінимо визначник  матриці розсіювання:

.

2. Визначимо згідно (6.1) інваріантний коефіцієнт стійкості :

.

Оскільки , то транзистор знаходиться в області безумовної стійкості і стабілізуючий резистор  не потрібний.

3. Оцінимо згідно рівняння (6.2) коефіцієнт підсилення потужності в режимі екстремального підсилення:

.

В децибелах .

4. Визначимо допоміжні величини згідно (6.6):

.

5. Знайдемо оптимальні коефіцієнти відбиття згідно (6.5):

,

де	 – ,  – , – оптимальні коефіцієнти відбиття від джерела сигналу (генератора) та від навантаження в стандартному тракті НВЧ.

6. Визначимо згідно (5.4) вхідні та вихідні опори активного елемента (АЕ) - транзистора, необхідні для узгодження транзистора із зовнішніми колами, тобто мікросмужковою лінією з опором :

В Mathcad позначимо: , , , .

Операція комплексного спряження реалізована наступним чином: .

,

де	,  – вхідна та вихідна провідність відповідно.

Розрахунок параметрів кіл узгодження

Задані параметри:

Діапазон частот  .

Средня частота смуги пропускання ;

Робоча довжина хвилі у вільному просторі на середній робочій частоті  – ;

Хвильовий опір мікросмужкової лінії (МСЛ) ;

Вхідний комплексний опір транзистора: Ом;

Вихідний комплексний опір транзистора: Ом;

Режим екстремального підсилення забезпечимо узгодженням шляхом трансформації активного опору та компенсації реактивної провідності на вході та на виході транзистора.

Вхідний та вихідний активні опори АЕ дорівнюють:

, .

Вхідна та вихідна провідності:

См.

См.

Реактивна вхідна провідність дорівнює: .

Реактивна вихідна провідність дорівнює: .

Розрахуємо ширину узгоджуючи шлейфів, задавши їх довжину .

Підложка МСЛ має наступні параметри:

–  – діелектрична проникність підложки з полікору;

–  – товщина підложки (оскільки );

–  – товщина МСЛ;

–  – хвильовий опір МСЛ;

– ширина  МСЛ: ;

– ефективна діелектрична проникність підложки : ;

– довжина хвилі в МСЛ: .

1) Згідно схеми на рис. 6.2, позначено  – чвертьхвильовий трансформатор активного опору. Його опір  визначимо згідно рівняння [7]:

.

Визначимо ширину прямокутної смужки  шлейфа :

.

Визначимо геометрично довжину  смужки-трансформатора опору:

,

де	.

2) Визначимо опір  чвертьхвильового трансформатора активного опору :  .

Ширина смужки: .

Визначимо геометрично довжину  смужки:

,

де	.

3) Для компенсації від’ємної реактивної провідності використовують короткозамкнені шлейфи, що мають індуктивну додатну провідність. Довжину короткозамкненого шлейфу можна визначити згідно рівняння [7]:

.

Оцінимо довжину вхідного короткозамкненого шлейфу , рис. 5.2, при :

.

Оцінимо довжину вихідного короткозамкненого шлейфу , рис. 6.2, при :

.

Для того, щоб ПВЧ не втратив стійкості роботи обмежимо кількість його каскадів двома. Тоді загальний коефіцієнт підсилення ПВЧ буде дорівнювати:

.

Розрахунок номіналів елементів схеми та параметрів підсилювача високих частот (ПВЧ)

Потрібні параметри транзистора AT-41435 на , в режимі мінімального шуму наведено в таблиці 6.2, з додатоку.

Таблиця 6.2.

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Струм колектора |  |
| Напруга колектор-емітер |  |
| Напруга живлення |  |
| Напруга емітер-база |  |
| Початкове значення струму колектор- база |  |
| Початкове значення струму емітер-база |  |
| Значення ємності Колектор-база |  |

1) Оцінимо вхідну провідність АЕ:

2) Номінал резистора в колі емітера [7]:

(ряд Е48).

3) Номінал резистора фільтра живлення:

(ряд Е24),

4) Визначимо номінали резисторів дільника напруги – , .

(E96, E192).

, візьмемо  (E96, E192).

5) Визначимо номінал ємності  – фільтра кіл живлення:

, візьмемо  (E192).

6) Визначимо номінал ємності  – бази транзистора:

, візьмемо  (E96, E192).

7) Визначимо номінали ємностей розділюючи конденсаторів:

(Е3–E192).

8) Визначимо загальний коефіцієнт шуму  підсилювача та його шумову температуру .

Коефіцієнт шуму  багатокаскадного підсилювача визначається згідно рівняння:

,

Коефіцієнт шуму одного каскаду дорівнює  – за потужністю. Коефіцієнт підсилення за потужністю одного каскаду .

Тоді для двокаскадного ПВЧ:

.

Шумову температуру  ПВЧ можна оцінити згідно рівняння:

.

Шуми наступних вузлів, приведені до входу приймача будуть вносити несуттєвий вклад у загальну шумову температуру приймача, тому ними можна знехтувати. Таким чином власна шумова температура приймача  буде визначатись шумовою температурою вхідного ПВЧ і дорівнювати .

Результуюча схема одного каскаду підсилювача ПВЧ має вигляд:

Рисунок 6.3 – Один каскад ПВЧ на біполярному транзисторі AT-41435 фірми Avago technologies

Приклад друкованої плати НВЧ тюнера (3 каскада ПВЧ, змішувач та 3 каскада ППЧ), розробленої в середовищі Microsoft Visio наведено на рис. 6.4.

Рисунок 6.4 – друкована плата НВЧ тюнера

- Контрольні запитання

- Як реалізується мікросмужковий ємнісний шлейф?

- Як реалізується мікросмужковий індуктивний шлейф?

- Навіщо потрібні кола узгодження?

- Які переваги та недоліки схем НВЧ підсилювачів з використанням біполярних транзисторів?

- Які переваги та недоліки схем НВЧ підсилювачів з використанням польових транзисторів?

- Що таке матриця S-параметрів?

- Фізичний зміст кожного S-параметра.

- Які є режими роботи підсилювачів на коефіцієнтом шуму та підсилення?

- Як використовується ВАХ та АЧХ транзистора при проектуванні схеми?

- Яке призначення чвертьхвильового трансформатора активного опору?

- Конструкція та параметри чвертьхвильового трансформатора активного опору.

- Конструкція мікросмужкової НВЧ плати.

- Як зробити НВЧ трансформатор активного опору та фільтри більш компактними (кути згинання доріжки)?

Література

- Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. Изд. 2-е, испр. : Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2016. – 1104 с. Загальний обсяг.

- Воскресенский Д.И. Устройства СВЧ и антенны: учебник / [Воскресенский Д.И., Гостюхин В.Л., Максимов В.М., Пономарёв Л.И.]. Под ред. Д.И. Воскресенкого. – М.: Радиотехника, 2006. – 376 с.

- Радіотехніка: Енцеклопедичний навчальний довідник: навчальний посіб. / За ред. Ю.Л. Мазора, Є.А. Мачуського, В.І. Правди – К.: Вища шк., 1999. – 838 с.: іл.

- Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: Учеб. пособие для вузов. – СПб.: Питер, 2002. – 608 с.

- Лобкова Л. М. Проэктирование антенн и устройств СВЧ. Учеб. пособие для ВУЗов / Л.М. Лобкова. – Севастополь: Изд-воСевНТУ, 2002. – 178 с.

- Конструирование и расчет полосковых устройств /Под ред. И.С. Ковалева. - М.: Советское радио, 1974. - 295 с.

- Д.т.н, профессор А.И. Фалько. Расчет преселекторов радиоприемных устройств: Учебное пособие / СибГУТИ. – Новосибирск, 2009, 145 с.

- Разевиг В.Д., Потапов Ю.В., Курушин А.А. Проектирование СВЧ устройств с помощью Microwave Office. Под ред. В.Д. Разевига, М., СOЛОН-Пресс, 2003, 496 стр (Серия "Системы проектирования"), 496 стр.

- Червяков Г.Г. Проектирование и технология электронной компонентной базы СВЧ (Учебное пособие) // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – № 3 – С. 259-260.